ANEXO III

HOSPITAL NACIONAL DR. BALDOMERO SOMMER

COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLES

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

- OBJETO

El presente pliego tiene por objeto llevar a cabo las tareas de arreglo, bacheo y mejoramiento de calles en barrios, junto con la limpieza y mantenimiento de los canales de saneamiento hidráulico secundarios existentes.

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

  - SANEAMIENTO

      - Limpieza de canales secundarios: la tarea consiste en el desmalezamiento y perfilado de los tres canales secundarios existentes, dicha labor se realizará por medio de una retroexcavadora

      - Zanjeo y colocación de tubos de hormigón para alcantarilla: los trabajos consisten en el mejoramiento y nivelación de las zanjas en los barrios junto con la colocación, de ser necesario, de los tubos en los cruces peatonales y entradas de vecinos. Estas tareas se llevarán a cabo mecánicamente  con una motoniveladora, una minipala o retroexcavadora y con el trabajo complementario de dos personas con herramientas de mano.

  - ARREGLO DE CALLES

    - Desmonte, compactación y relleno con tosca: luego de realizar las tareas de saneamiento se procederá a retirar la primera capa de tierra orgánica para ser reemplazada por tosca, de 15 cm. de espesor aproximadamente, realizándose conjuntamente la compactación de la misma. La compactación se realizará con el compactador en capas de no más de 10 cm., realizándose el regado cuando sea necesario. El nivel de la subrasante será dado por la S.O.

    - Colocación de fresado concreto asfáltico: sobre la superficie de las calles indicadas en plano adjunto, se colocará una capa de 4cm. de material que luego será compactado con rodillo, previo emulsionado con aceite y gas oil.

    - Bacheo: se realizarán tareas de bacheo con el fresado de concreto asfáltico en los sectores con daños en el pavimento:

- Sector de acceso a estacionamiento Pabellón Nº1

- Accesos laterales al edificio de Usina

- Acceso a Automotores

Para ello se limpiará perfectamente la superficie afectada, se imprimará con aceite y gas oil volcándose y compactándose posteriormente el material a colocar.

  - PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A REALIZAR

El plazo de ejecución de las obras será de treinta y cinco días hábiles (35).

- CONDICIONES GENERALES

3.1 Generalidades

Se consideran incluidos en la presente contratación la totalidad de equipos, combustible de las maquinarias, herramientas, trabajos, personal y cualquier otro suministro que sin estar expresamente indicado en el presente pliego, fuera necesario para llevar a cabo el objeto de la contratación.

Todos los trabajos deberán realizarse según las reglas del arte y los materiales a emplear serán provistos por la empresa contratista.

El adjudicatario designará un responsable con competencia en la materia, con permanencia obligada en el lugar de los trabajos, encargado de la conducción de las tareas, quien será representante del adjudicatario ante la Supervisión.

Los cortes de energía, agua o gas, así como los desplazamientos de elementos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, los coordinará el adjudicatario con la Supervisión, procurando no perjudicar las normales actividades del área.

El adjudicatario tendrá a su cargo el cuidado de los equipos dentro del área de los trabajos, durante todo el plazo de ejecución de la prestación.

Son obligaciones del adjudicatario el orden y la limpieza diaria y final del área de trabajo.

3.2 Responsabilidad del adjudicatario

El adjudicatario será responsable por todos los daños que causare, por sí o a través de sus dependientes, sus subcontratistas, los dependientes de éstos o cualquier otra persona que le prestare servicios, con o sin relación de dependencia, o con las cosas de que se sirva, por acción u omisión, con motivo o en ocasión de las tareas contratadas.

Sin perjuicio de ello, deberá tomar todas las precauciones y prever todas las protecciones necesarias a fin de evitar causar daños a personas o bienes, quedando a su cargo la reparación, reposición o indemnización que corresponda.

3.3 Seguro de Responsabilidad Civil

El adjudicatario deberá contratar un seguro de responsabilidad civil comprensiva que cubrirá el riesgo de daños y perjuicios que se ocasionen a personas o bienes, en los términos de los artículos 1109 a 1136 del Código Civil, endosada a favor del Hospital  Nacional Dr. Baldomero Sommer.

El monto asegurado no será inferior a pesos quinientos mil ($ 500.000) por cada evento durante la vigencia de la póliza.

3.4.  Personal del adjudicatario

Corresponden al adjudicatario el cumplimiento de todas las obligaciones de naturaleza laboral, previsional y contractual correspondientes al personal afectado por éste a las tareas objeto de la presente contratación.

El personal deberá estar cubierto por un seguro de accidentes de riesgos del trabajo, en cumplimiento de la Ley 24557. No se admitirá el ingreso de personal al lugar de los trabajos sin la cobertura requerida.

3.5. Higiene y Seguridad

El adjudicatario deberá observar en el cumplimiento del servicio todo lo dispuesto en la Ley de Higiene y Seguridad y sus normas reglamentarias, así como las que imponga la Supervisión, debiendo instruir a su personal al respecto.

Ante el incumplimiento por parte del personal afectado a los trabajos de las normas mencionadas, el adjudicatario deberá proceder a su reemplazo.

El adjudicatario tomará todas las medidas necesarias para la seguridad del personal afectado a las tareas y de los terceros, debiendo presentar el Programa Seguridad aprobado por la ART cuando corresponda.

El adjudicatario realizará un cerco y vallado de seguridad del perímetro del área de trabajo, la que deberá mantener limpia y ordenada, en debidas condiciones de higiene, seguridad y transitabilidad.

Se tendrá especial cuidado con los materiales inflamables o corrosivos adoptándose todas las precauciones necesarias para evitar daños.

Será a cargo del adjudicatario la provisión de todos los elementos de seguridad destinados a la prevención de accidentes, incluyendo la provisión de elementos portátiles de extinción, conforme los trabajos que se desarrollen.

3.6. Documentación a presentar

Previo al inicio de las tareas, el adjudicatario deberá presentar para aprobación de la Supervisión:

a) Designación del responsable en obra.

b) Nómina del personal a afectar a las tareas y copia de la póliza de seguro de accidentes de riesgos del trabajo con las nóminas del personal cubierto en  cada una de ellas.

c) Copia de la póliza de responsabilidad civil.

Cada vez que la Supervisión lo requiera el adjudicatario deberá presentar: la actualización de la documentación técnica de los trabajos y las constancias de vigencia de los seguros requeridos. El adjudicatario se encuentra obligado a denunciar todo cambio en la nómina del personal afectado a las tareas, así como a presentar la constancia de cobertura del mismo.

d) Copia autenticada de documentación que acredite una antigüedad en la actividad no inferior a un (1) año (contratos, certificaciones de trabajos, órdenes  de compra, facturas, etc.) y antecedentes de buen cumplimiento.

3.7. Supervisión

La Supervisión de los trabajos será efectuada por personal de la Coordinación de Infraestructura del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer.

La Supervisión podrá disponer la suspensión de los trabajos cuando estime que su ejecución no se ajusta a lo estipulado en el contrato o no garantiza las condiciones de seguridad necesarias, u ordenar el retiro y reemplazo de cualquier material que a su juicio no reuniera las calidades exigidas, o exigir se corrijan o rehagan trabajos defectuosos, lo que se hará con cargo al adjudicatario y sin alterar el plazo de entrega fijado en el presente pliego.

4. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION

Los trabajos serán llevados a cabo en la sede del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer, sito en la Ciudad de Rodríguez.

Se ejecutarán los trabajos según lo especificado en el inciso 2.3

5. VISITA

Los oferentes deberán concurrir al lugar donde serán efectuados los trabajos, a fin de tomar conocimiento de sus características, dimensiones, desarrollo funcional y toda otra información que les permita formular sus propuestas.

Las visitas son obligatorias y deberán realizarse indefectiblemente diez (10) días hábiles antes del acto de apertura de ofertas. A tal fin los oferentes deberán contactarse con la Coordinación de Infraestructura del Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer.

Correo electrónico: infraestructura@sommer.gov.ar

Teléfono: 0237- 4050800 Interno 290

La no concurrencia a la visita de obra será causal directa de desestimación de la oferta.

7. RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA

Las recepciones provisorias y definitivas serán realizadas por la Supervisión una vez concluidos la totalidad de los trabajos realizados durante la jornada.

La Supervisión sólo recibirá los trabajos cuando los mismos se hallen completos y ajustados a las especificaciones requeridas en el presente pliego.

# Text boxes

Ministerio de Salud

Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer