ANEXO I

SISTEMA DE CCTV

Se recomienda la instalación de un circuito de cámaras de seguridad que conste de lo siguiente:

Equipos

- 13 cámaras interiores HD-TVI tipo bullet, sensor 1/3 CMOS. Resolución mínima de 1920 x 1080 pixeles (Full HD 1080p, 2 Megapixeles). Ángulo de visión mínimo de 90°.

- 3 cámaras exteriores inalámbricas HD-TVI tipo bullet, sensor 1/3 CMOS. Resolución mínima de 1920 x 1080 pixeles (Full HD 1080p, 2 Megapixeles). Ángulo de visión mínimo de 90°.

- Una videograbadora de cámaras HD-TVI y analógicas de hasta 16 canales de video. Línea HD turbo. Soporte hasta 2 discos rígidos (1 disco de 2 tb deberá venir incluido). Compresión H.264 por hardware. Con tecnología en la nube para acceder remotamente. Posibilidad de 128 conexiones simultáneas como mínimo. Con fuente externa de energía.

- UPS para conectar la videograbadora (mínimo 500 w)

- Un monitor color LED de 22” para conectar a videograbadora

Instalación y accesorios

- Provisión y armado de conectores

- Provisión y tendido de cable UTP entre cámaras y videograbadora digital.

- Fuentes de alimentación para videograbadora y cámaras

- Instalación y configuración de la videograbadora y cámaras

- Mano de obra de instalación y puesta en funcionamiento del sistema

Cabe aclarar que posteriormente a la generación de éste expte., surgió la necesidad por parte de la Sra. Sara Peña, encargada de la puesta en funcionamiento del Museo Lillo, de la instalación de un sistema de audio para poder realizar notificaciones a los visitantes. Es por ello que adjunto especificaciones de los equipos para su consideración:

SISTEMA DE SONIDO

Equipos

- Un sistema de microfonía inalámbrica de formato compacto, con 2 micrófonos de mano inalámbricos, banda UHF (no diversity), modulación FM, 1 receptor dual con salidas de audio

- 4 bafles mínimo de 6”, tweeter de 2”, impedancia 8 ohms, potencia mínima de 100 w, entrada compatible con el sistema de microfonía inalámbrica

Instalación y accesorios

- Provisión y tendido de cable entre sistema de microfonía y bafles

- Mano de obra de instalación y puesta en funcionamiento del sistema de audio

Aclaración: tanto el sistema de cámaras como el de audio deberán ser probados y quedar funcionando en su totalidad.

Garantía de ambos equipos: Los equipos deberán estar garantizados por un término mínimo de 12 meses contra todo defecto de fabricación y/o instalación.

Adjunto plano tentativo y orientativo de instalación de ambos sistemas.