ANEXO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ref.:  Reparación de Deshumidificadores 							          y Refrigerador (Freezer).

Herbario Fanerogámico

Expte.: 252-B-2017

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Deshumidificador Modelo MY630EB:

Para su reparación el trabajo consiste en lo siguiente:

- Mantenimiento Gral de Equipo

- Limpieza de serpentina de evaporador y condensador con elementos       	    		   	  químicos especiales.-

- Control de presión de alta y baja en compresor

- Control de carga eléctrica de las unidades

- Lubricación de motores y cojinetes

- Revisión de circuito eléctrico, regulación de controles, limpieza y ajuste 		  		  de contactos eléctricos

- Cambio de llave reguladora de nivel de agua

- Provisión y colocación de sensor de llenado

Dehumidificador Modelo DB20ET:

Para la reparación el trabajo consiste en lo siguiente:

    - Mantenimiento Gral. del Equipo

    - Limpieza de serpentina de evaporador y condensador con elementos químicos especiales.-

      - Provisión y colocación de motocompresor de 0,1 HP

      - Carga completa de refrigerante R134a

      - Control de presiones de alta y baja en compresor

      - Control de carga eléctrica de la unidad

      - Lubricación de motores y cojinetes

      - Revisión de circuito eléctrico, regulación de controles , limpieza y ajuste de contactos eléctricos.-

Refigerador (Freezer) Modelo WHB53X

Para la reparación el trabajo consiste en lo siguiente:

    - Mantenimiento Gral del Equipo

    - Cambio de forzador condensador

    - Revisión de circuito eléctrico de controles, limpieza y ajuste de contactos eléctricos

Plazo de entrega 10 días hábiles

Garantía de los trabajos de Mano de Obra  12 meses