Ref. Anexo Nº 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICA

Con una superficie total de 17.740,00 m2  aproximado. Se procederá a realizar 2 (dos) fumigaciones por año.-

| EDIFICIO | NIVELES | SUPERFICIE POR PLANTA M2 | TOTAL SUP. M2 |
| --- | --- | --- | --- |
| BOTANICA | 7 | 1.040,00 m2 | 7.276,00 m2 |
| ZOOLOGIA – GEOLOGIA | 6 | 1.248,00 m2 | 7.488,00 m2 |
| ADMINISTRACIÓN | 2 | 325 m2 | 650,00 m2 |
| VIEJO EDIF. BOTANICA ALA OESTE | 4 | 306 m2 | 1.224,00 m2 |
| VIEJO EDIF. BOTANICA ALA ESTE | 2 | 375 m2 | 750,00 m2 |
| DEPOSITO DE LIBROS | 1 | 360 m2 | 360 m2 |
| TOTAL |  |  | 17. 740,00 m2 |

Para la optima realización de los trabajos de deberán ejecutar los siguientes puntos:.

  - Desratización: se aplicará (Bromadiolone) la aplicación será con cebaderos etiquetados. -

  - Fumigación: se  aplicará ( Cipermetrina 25% para Áreas Abiertas para el control de alacranes, mosquitos, moscas, cucarachas etc., la aplicación será con maquinaria termo fumigadora a motor (mochila).-

  - Fumigación: en las Colecciones  pertenecientes al Area de Botánica se  aplicaran Aerosoles con Válvula de Descarga Total (Chemofog).-

  - Desinfección: se aplicará (Amonio Cuaternario) para el control de todo clase de bacterias, virus, hongos, etc., la aplicación será con maquinaria termo fumigadora a motor (mochila).-

  - Presentar: Certificado Municipal (DiCAB)

El plazo de Obra se realizará en 1 (un) día hábil, por servicios.

Garantía por 6 (seis) meses por servicio.

Todas las medidas serán verificadas por el proveedor en visita de obra y cuyo comprobante se considerará excluyente , puesto que alli (in situ) se brindarán todo los detalles que a determinados criterios requieran de un exposición mas ámplia.

Dentro del monto de los trabajos se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en especificaciones técnicas, sean imprescindible ejecutar o proveer para que los trabajos resulten en cada parte concluida con arreglos a su fin y a lo establecido en esta especificaciones.

Durante toda la ejecución de los trabajos el proveedor deberá encargarse de la logística de la misma (coordinación de gremios , limpieza, extracción , etc. ) debiendo dar aviso a la Oficina Técnica cada ves que alguna parte implique una decisión por parte de la Fundación, el proveedor deberá ajustarse a los  horarios de la institución de lunes a viernes de (8.00 hs a 20.00

Todo el personal interviniente en estos trabajos debe contar con su  respectiva ART o póliza de cobertura. (seguro de riesgo de trabajo) debiendo presentar el listado o comprobante de alta en la guardia, requisito sin el cual no se permitirá el ingreso.-