Anexo I                                                                                               Ref. Mantenimiento de Ascensores

de la Institución y Centro Cultural

Expte: 771-DGA-2017

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para la realización de Service de Mantenimiento (preventivo y correctivo) de los Ascensores de la Fundación Miguel Lillo y Centro Cultural por 12 meses (año 2018), los mismos consisten en los siguientes trabajos:

SERVICE DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE ZOOLOGIA TIPO MECANICO:

A) tareas Técnicas:

Verificación de contactos : consisten en (Cerradura – Puerta de Cabina – Freno – Regulador de velocidad -

Poleas).

Verificación de Estado: consiste en (Tensión Cable de Tracción – Desgaste de Cable – Fijación de Cable – Cable de maniobras – Paragolpes).

Pruebas: consisten en (Cerraduras – Limites finales).

B) Tareas de Engrase:

Limpieza: consiste en (Piso de sala de maquina – regulador de velocidad – Motor generador – Control de maniobra – Techo de cabina – Bajo recorrido – Guiadores – Polea de desvío – Puerta – Guía).

Lubricación: consiste en (Regulador de velocidad – Polea – Polea de desvío – Puertas – Guías - Limites finales).

SERVICE DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE CENTRO CULTURAL TIPO MECANICO:

A) tareas Técnicas:

Verificación de contactos : consisten en (Cerradura – Puerta de Cabina – Freno – Regulador de

velocidad - Poleas).

Verificación de Estado: consiste en (Tensión Cable de Tracción – Tensión Cable de reenvío – Desgaste de

Cable – Fijación de Cable – Cable de maniobras – Paragolpes).

Pruebas: consisten en (Cerraduras – Limites finales – Paracaidas).

B) Tareas de Engrase:

Limpieza: consiste en (Piso de sala de maquina – Regulador de velocidad -

Motor - Generador – Control de maniobra – Techo de cabina - Bajo recorrido

Guiadores – Polea de desvío – Puertas – Guías).

Lubricación: consiste en (Regulador de velocidad – Polea - tensora y de reenvío – Polea de desvío –

Puertas – Guías).

SERVICE DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE BOTÁNICA TIPO HIDRAULICO:

A) Tareas Técnicas:

Verificación de contactos: consisten en (Cerradura – Puerta de Cabina – Puerta de Regulador de velocidad).

Verificación de Estado: consiste en (Centralina).

Pruebas: consisten en (Cerraduras – Limites finales).

B) Tareas de Engrase:

Limpieza: consiste en (Piso de sala de maquina – Control de maniobra – Tablero de fuerza

motriz – Techo de cabina - Bajo recorrido – Guiadores – Puertas – Guías).

Lubricación: consiste en (Puertas – Guias).

SERVICE DE MANTENIMIENTO ASCENSOR DE VIEJO EDIFICIO DE BOTÁNICA TIPO

HIDRAULICO:

A) Tareas Técnicas:

Verificación de contactos: consisten en (Cerradura – Puerta de Cabina – Regulador de velocidad).

Verificación de Estado: consiste en (Centralina – Operador de puertas).

Pruebas: consisten en (Cerraduras – Limites finales).

B) Tareas de Engrase:

Limpieza: consiste en (Piso de sala de maquina – Control de maniobra – Tablero de fuerza

motriz – Techo de cabina - Bajo recorrido – Guiadores – Puertas – Guías).

Lubricación: consiste en (Puertas – Guias).

También se hace notar que es necesario la disponibilidad de atención permanente, (las 24 hs) para el caso de emergencia, se informar sobre lo referido a los trabajos de reparación (correctivo), compra o recambio de partes en los equipos de Ascensores; los mismos NO se encuentran incluidos dentro del servicio de mantenimiento que es objeto de esta licitación.

Todo el personal interviniente en los trabajos debe contar con su respectiva ART o póliza de cobertura.

Se realizará visita de obra cuyo comprobante se considerara excluyente, puesto que allí (in situ) se

brindarán todos los detalles que a determinados criterios requieran de una exposición más amplia.

Todos los trabajos deberán ser realizados según las mejores reglas que hacen al buen arte.

Dentro del monto se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en especificaciones técnicas, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que los trabajos resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en estas especificaciones.