OFCINA TECNICA: 17 de Octubre de 2017

ANEXO I

MANTENIMIENTO MENSUAL de Aires Acondicionados del Museo

PARA EL AÑO 2018

Expte: 770-DGA-2017

ESPECIFICACIONES TÉCNICA

Para la realización de Service de Mantenimiento (predictivo, preventivo y correctivo) de los Equipos de Aire Acondicionados tipo Centrales (total 4 equipos, 2 en sector Este y 2 en sector Oeste), el mismo consiste en los siguientes trabajos:

EQUIPOS TIPOS CENTRALES:

Limpieza de serpentina condensadora y evaporadora con hidrolavadora o aire comprimido

Lubricación de los rodamientos

Medición de los consumos eléctricos

Medición  del valor de los capacitores

Medición  de carga del gas refrigerante

Control de presostatos de alta y baja presión

Limpieza de los contactos eléctricos

Ajuste de los contactos eléctricos

Limpieza de desagote

Revisión y tensado de las correas

Control del nivel de ruido de los compresores

Control de la salida de aire por los conductos (que estén equilibradas)

Cambio de filtros (trimestral)

Cambio de correas (semestral)

Control de funcionamiento del sistema de ventilación adaptados a los

equipo.-

Confección de informe técnico donde se harán constar  los trabajos que se realicen y los que se aconsejan realizar para su mejor aprovechamiento.-

Para la realización de Servicio de Mantenimiento (predictivo, preventivo y correctivo) de los 3  Equipos de Aire Acondicionado tipo Split (en sector de Administración del Museo), el servicie consiste en:

EQUIPOS TIPO SPLIT:

Limpieza de la unidad evaporadora y condensadora

Limpieza de filtro

Limpieza de desagote

Medición de consumo eléctrico

Medición del valor de los capacitores

Medición de la carga de gas refrigerante

Limpieza de los contactos eléctricos

Control Gral. Del estado de la instalación (tacos Fischer y bulones  en ménsulas sobre equipos estén en condiciones

Control de los presostatos de alta y baja

Confección de informe técnico donde se harán constar  los trabajos que se realicen y los que se aconsejan realizar para su mejor aprovechamiento.-

También se hace notar que es necesario la disponibilidad de atención permanente, en caso de emergencia, ya que los equipos funcionan los 365 días del año.

Se informar sobre lo referido a los trabajos de reparación (correctivo), compra o recambio de partes en los equipos de Aire Acondicionados pertenecientes al Museo (MUL); los mismos NO se encuentran incluidos dentro del servicio de mantenimiento que es objeto de esta licitación.

Todo el personal interviniente en los trabajos debe contar con su respectiva ART o póliza de cobertura.-

Se realizara visita de obra cuyo comprobante se considerara excluyente, puesto que allí (in situ) se brindaran todos los detalles que a determinados criterios requieran de una exposición más amplia.

Todos los trabajos deberán  ser realizados según las mejores reglas que hacen al buen arte.

Dentro del monto se entenderá incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en especificaciones técnicas, sean imprescindibles ejecutar o proveer para que los  trabajos resulte en cada  parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en estas especificaciones.