Obra: MODIFICACION CARPINTERIA METÁLICA BUFFET ALEM

Ubicación: Buffet Patio Central -  Complejo Alem -  Av. Alem 1253 - Bahía Blanca.

Plazo de Obra: 15 días corridos.

# Monto del Presupuesto Oficial:   $ 41.000. -

### OBJETO

### La presente licitación tiene por objeto la provisión de materiales y mano de obra para la modificación la carpintería metálica en el sector de acceso al Buffet ubicado en el patio central del Complejo Alem.

### La obra consiste en la modificación y colocación en obra de la carpintería metálica reemplazando los dos paños fijos superiores a la puerta doble de acceso por cuatro paños fijos según lo indicado en plano Nº 2. Además deberá proveer y colocar una puerta doble de mayor altura remplazando la existente, pero teniendo que retirar el actual paño fijo superior a la abertura.

Especificaciones Técnicas

### MEMORIA DESCRIPTIVA

### Se deberán retirar los paños afectados al recambio y la puerta doble existente para reemplazarlos por paños nuevos.

### La carpintería a utilizar en el armado de los paños nuevos deberá ser ejecutada en perfilería de aluminio línea HERRERO color blanco.

### Tanto los paños fijos como la puerta doble deberá contar con vidrios LAMINADOS DE SEGURIDAD 3+3 mm.

### La puerta doble deberá ser colocada incluyendo todos sus herrajes y accesorios necesarios.

NOTA:

Será indispensable realizar una Visita de Obra al sector, previo a la presentación de la oferta, siendo su incumplimiento motivo de rechazo de la misma. Esta Dirección extenderá una constancia de la visita para su presentación con la documentación.

Una vez finalizada la obra el contratista deberá efectuar una limpieza fina de los sectores afectados a la obra.

El contratista deberá cumplir todas las obligaciones vigentes respecto a las leyes laborales, impositivas y de seguro obrero, quedando obligado a presentar los respectivos comprobantes ante la Dirección General de Construcciones.

La presente obra deberá ser considerada como Obra de Ingeniería.

El contratista deberá cumplir las normas de Seguridad e Higiene que se deben emplear en todo el ámbito  de la obra de referencia, cumplimentando a tal efecto el Decreto 911/96 de la SRT.

Bahía Blanca, Junio de 2017

Arq. Lía Costa Alvarez

Dir. Construcciones U.N.S