## Pliego de Especificaciones Técnicas

## Enlace Internet

### Condiciones del Oferente

Los oferentes deberán estar autorizados por la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) para operar servicios de telecomunicaciones en régimen de competencia y tener homologada la tecnología de comunicaciones ofertada.

El oferente deberá describir obligatoriamente su capacidad técnica en lo que hace a la cantidad, capacidad y ocupación de sus enlaces con el exterior y las características del equipamiento de su nodo Internet. Asimismo deberá presentar una nómina de instalaciones similares a la solicitada, realizadas en el país, con un breve detalle de sus características e indicando una referencia para contacto.

### Especificaciones técnicas

Se deberá cotizar indefectiblemente la propuesta básica de 70 Mbps y como propuesta alternativa 100 Mbps. Adicionalmente se deberá especificar el costo de 1 Mbps, con lo cual, según resulte conveniente, se podrá agregar ancho de banda adicional a la propuesta básica o a la alternativa. Todas estas ofertas deberán ser de enlaces simétricos y full duplex. El proveedor está autorizado a cotizar ofertas alternativas en lo que respecta a diferentes anchos de banda de los expresados anteriormente.

El proveedor deberá garantizar el ancho de banda finalmente contratado en todos los tramos desde el router de la UNS hasta el primer router de acceso en USA. El proveedor deberá indicar un medio de comprobación y testeo para verificar en cualquier momento, el ancho de banda contratado. Este medio de comprobación y testeo deberá incluir herramientas (deberán especificarlas) del tipo Iperf para generar y recibir tráfico de prueba.

También deberá especificar claramente los tiempos de retardo del enlace a contratar los cuales deberán estar dentro de los siguientes rangos: pérdida de paquetes: 0 - 0,5 %, retardo: 0 - 100 ms. Estas condiciones serán verificadas entre una única estación de trabajo conectada al router de acceso instalado en la DGT contra el primer router de acceso en USA. Estas condiciones podrán ser verificadas en cualquier momento por esta Universidad sin previo aviso a la contratista.

El proveedor deberá especificar tanto para el tráfico nacional como internacional, cuál es el esquema de los enlaces que posee con otros proveedores. Deberá especificar a cuál(es) NAP se encuentra conectado.

El proveedor brindará información de los anchos de banda disponibles, tanto en tramos nacionales (contra los NAP) como en los internacionales.

La disponibilidad del enlace (o de cada enlace) deberá ser del 99,6% (noventa y nueve coma seis por ciento) medida en términos mensuales.

La protección eléctrica y atmosférica, puesta a tierra y todo otro requerimiento para poner el equipamiento en condiciones de operación serán por cuenta de la contratista.

En el caso de que fuera necesaria la instalación de mástiles, torres u otro elemento de soporte estos deberán ser provistos por la contratista.

El proveedor deberá especificar obligatoria y claramente el esquema de enrutamiento a utilizar en la prestación del servicio sobre el enlace contratado. La Universidad se reserva el derecho de renegociar y redefinir ese esquema en función de los requerimientos de la Dirección General de Telecomunicaciones (DGT) de la UNS (tráfico unicast, broadcast o multicast).

### Provisión e instalación

Se deberá proveer una subred de 6 números IP públicos (ruteables en Internet) de propiedad de la contratista para asignarlas a las interfaces del router de la UNS, del suyo y máquinas y/o equipos adicionales de la UNS, configurada con el ruteo adecuado para el acceso a Internet y poder realizar pruebas de los enlaces desde las instalaciones de la UNS en cualquier momento.

El vínculo físico se instalará en Avenida Alem 1253, segundo piso del cuerpo central en las oficinas de la DGT. El equipo ETCD deberá contar con interfaz Giga Ethernet para su conexión al router existente en la Universidad. La conexión del proveedor a las instalaciones de la UNS deberá realizarse por Fibra Óptica, la cual deberá tener su terminación en las oficinas de la DGT. Todo el equipamiento deberá ser instalado en un rack de 19” de forma estandarizada.

La administración del router y del espacio de direcciones de la UNS es de su exclusiva competencia. Quedará a cargo del adjudicatario la provisión de los cables, conectores y demás elementos necesarios para la instalación y correcto funcionamiento.

### Plazo de Ejecución

La provisión objeto de la presente contratación deberá quedar totalmente concluida dentro de los 15 (quince) días corridos, a partir de la notificación de la orden de compra respectiva o suscripción del contrato si correspondiere. Como condición obligatoria, previa al inicio de las tareas propiamente dichas, dentro de los primeros 5 (cinco) días hábiles administrativos se firmará un Acta de Inicio de los trabajos a suscribir con la Dirección General de Telecomunicaciones, en la que se establecerán la fecha de inicio y final previstas para la instalación, a partir de la cual se iniciará la prestación del servicio y el cómputo del período respectivo.

### Mantenimiento

La contratista deberá prestar el servicio de mantenimiento técnico preventivo y correctivo 24 hs./365 días, incluyendo: 1) la provisión de repuestos; 2) mano de obra; 3) supervisión técnica y todo otro elemento que garantice la correcta prestación del servicio a partir de su efectiva puesta en marcha y mientras dure la vigencia del contrato.

Además, deberá contar con un centro de asistencia al usuario, donde puedan evacuarse consultas en forma telefónica y/o por correo electrónico. Asimismo, deberán contarse con un centro de asistencia técnica para resolver problemas de ruteo nacional o internacional.

El plazo para la reposición del servicio será, como máximo, de 2 (dos) horas, contadas a partir del momento de la notificación fehaciente de la falla producida.

Se considerará que un equipamiento se encuentra fuera de servicio cuando no cumpla con las pautas de tasa de error y las condiciones de servicio establecidas en el presente pliego.

Para realizar los reclamos se deberá comunicar fehacientemente el lugar y el teléfono donde dirigirlos y el procedimiento correspondiente. También deberán indicar lugar, teléfonos y direcciones de mail de contactos ejecutivos comerciales y de cobranzas.

### Recepción del servicio

La recepción definitiva del servicio tendrá lugar una vez que la contratista haya cumplido satisfactoriamente con:

- la provisión,

- instalación,

- puesta en estado operativo de la línea,

- solicitud de autorizaciones para trámites en proveedores internacionales para definir el ruteo y esquema de enrutamiento, y

- prueba de acceso a Internet y verificación del sistema de enrutamiento y propagación de rutas.

La verificación de las condiciones anteriores será notificada por escrito a la contratista.

### Duración del Contrato

El contrato de prestación del servicio de telecomunicaciones tendrá una vigencia de 12 meses corridos contados a partir de la fecha de aceptación del enlace y podrá ser renovado por hasta un período de igual duración, con acuerdo expreso de la contratista. Eventualmente la Universidad se reserva el derecho de solicitar renovaciones de este servicio por un periodo menor a 12 meses, sin superar en total un lapso de 12.

CERTIFICADO DE VISITA A OBRA

Los oferentes deberán, antes de cotizar, efectuar una visita a la obra, a fin de verificar medidas, detalles o datos que puedan influir en la determinación del costo de la misma. La visita se realizará el día 14 de NOVIEMBRE a las 09:00 horas en las dependencias de la DGT en Avenida Alem 1253, Cuerpo Central 2do piso. En caso de consultas adicionales éstas serán respondidas hasta 48 (cuarenta y ocho) horas anteriores a la fecha y hora de apertura. Las visitas serán supervisadas por personal de la DGT de la UNS, dependencia que extenderá una constancia de tal visita y que deberá adjuntarse a la propuesta para poder ser tomada en cuenta. Las empresas que hayan participado en la última licitación de este servicio, estarán eximidas de realizarla.