PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GENERALIDADES

En general, además de lo indicado en el Pliego de Condiciones Generales y Pliego de Condiciones Especiales los trabajos requeridos responderán a las siguientes Normas:

Normas y Recomendaciones del CIRSOC.

Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM).

Decreto 914 / 97, Reglamentación de los Artículos 20, 21 y 22 de la Ley Nº 22.431 modificados por su similar Nº 24.314 y su correspondiente anexo sobre accesibilidad de personas con movilidad reducida.

Decreto 911 / 96 Seguridad e Higiene en el Trabajo, reglamento para la industria de la construcción y correspondiente anexo.

Resoluciones de la R.S.T. Nº 213 / 96, 51 / 97, 35 / 98 y 319 / 99.

Código de Edificación de la ciudad de General Roca - Río Negro.

Todos los materiales, sistemas o elementos que se incorporen a la obra deberán contar con la aprobación y sello de las normas IRAM, en caso de carencia de dichas normas se podrán admitir normas equivalentes de ISO o DIN.

La aprobación de la Inspección de Obra del origen de un material no significará que todo el material que se utilice se considere aprobado.

DEFINICIÓN DE LOS RUBROS DE OBRA

La presente descripción de los Rubros de Obra tiene como objetivo definir la calidad de los materiales y los métodos constructivos a utilizar en cada una de las tareas de obra, las cuales se realizarán en un todo de acuerdo a las presentes especificaciones, siempre que la documentación particular de la obra no indique otra cosa.

Es importante que el CONTRATISTA comprenda el fin mismo de la obra y sus correspondientes rubros, de modo tal que pueda advertir tareas no incluidas dentro de la presente documentación técnica. La no inclusión de alguna de ellas y que por su carácter sean obvias e insustituibles de acuerdo al fin de la Obra, deberá ser advertidas e incluidas por el CONTRATISTA en la planilla de cotización por rubros, sin considerarse tareas adicionales.

NOTA

Las marcas indicadas en el presente pliego y en su documentación anexa son indicativas y no comprometen obligación de uso. El CONTRATISTA podrá utilizar otras marcas  “similares” siempre y cuando las mismas sean de equivalentes características técnicas, pudiendo la INSPECCIÓN DE OBRA exigir al CONTRATISTA certificación de calidad y aptitud técnica extendida por IRAM o INTI de los materiales ofertados.

Alcances del pliego

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las Especificaciones de aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitación, completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Especiales.

Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución.

El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspección de Obra. Cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor - tanto del Municipio como Entes de Servicios Públicos, Privados, Policiales, etc., y se hará directamente responsable por toda infracción efectuada  durante y después de la ejecución de los trabajos.

Muestras

Será obligación del Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobación por parte de la Inspección.

Se establece en este artículo que las muestras deberán  presentarse dentro de los cinco (5) días hábiles a contar de la fecha en que la Inspección de Obra las haya solicitado.

El incumplimiento de esta prescripción hará plausible al Contratista de una multa automática de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares.

La Inspección de Obra podrá empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentación de las muestras.

- TAREAS PRELIMINARES

1.1  Presentación Municipal

La confección de los planos para la presentación ante la Municipalidad de la Ciudad de General Roca  y solicitud del Permiso de Construcción, estarán a cargo del Contratista  previa presentación para su aprobación por la Inspección.

1.2  Cartel de obra

Se colocará un cartel de obra de acuerdo al siguiente esquema:

Dicho cartel de obra deberá ser instalado dentro de los cinco días posteriores a la firma de la Orden de Ejecución y permanecerá en las condiciones especificadas hasta el momento que la Inspección de Obra determine su retiro, sucediendo ello en fecha posterior a la Recepción Provisoria de la Obra. La instalación se realizará de modo tal que este se sitúe en un lugar visible y bien iluminado, debiendo en su caso contar con iluminación propia si correspondiera, tomando la previsión que dicha instalación se realice de modo tal que no dañe las construcciones existentes.

El cartel deberá ser de chapa metálica, sobre bastidor del mismo material o de madera, perfectamente terminado y sin presentar salientes ni rebabas, y en todo el transcurso de la obra deberán hallarse en perfecto estado de conservación. Su fijación deberá ser completamente segura, particularmente en lo relacionado a las solicitaciones por acción del viento.

Además, deberá contarse con letreros móviles, caballetes, leyendas, conos y otros sistemas de señalización  usuales y/u obligatorios según las normas y reglamentos vigentes, fundamentalmente los que hacen a la higiene y seguridad.

1.3  Cerco Provisorio de obra

El contratista deberá cerrar el sector del terreno libre lindante con un cerco olímpico o similar de 2,50 m de altura, que permanecerá definitivo una vez finalizada la obra, para lo cual deberá quedar en perfectas condiciones antes de la recepción provisoria de la misma.

El mismo constará de postes de 3.30 m de alto, con codo superior inclinado a 45º , con esquineros de 15 x 15 cm, sostenes de 11 x 11 cm cada 3,50 m y refuerzos de 15 x 15 cm c/35 m, con puntal de 2,50 m x 8 x 8 cm, atornillados con espárragos 3/8 x 33.

Llevará alambre tejido romboidal, malla calibre 13 x 2 x ½” de rombo, hasta 2 m de alto, planchuelas de 1 x 3/16” x 2 m, ganchos tira de alambre de 3/8 x 9 y torniquetes Nº7. Además llevará púas galvanizadas de alta resistencia cada 4” tipo Belgrano y/o liso calibra Nº 13, 2.33 mm.

El cerco se colocará dentro de los 20 (veinte) días corridos contados a partir de la firma del contrato.

Se aclara que los cercos a colocar en el perímetro que circunda la obra y Obrador, cumplirán las exigencias del Código de Edificación de la Ciudad de Neuquén, con portones y puertas de entrada suficientemente robustos como para garantizar la seguridad del cerramiento. El Contratista queda obligado a mantenerlo en perfecto estado de conservación, bajo su exclusiva cuenta y cargo. Deberá someter un plano del recinto de Obrador a la aprobación de la Inspección.

En este ítem deben cotizarse todas las tareas tendientes a obtener luz y agua de obra, de cualquier naturaleza que fueran.

La energía eléctrica para uso de obra y el valor de su consumo será por cuenta del CONTRATISTA y será tomada de la red general.

Será a cargo del contratista la tramitación y gestión ante la empresa proveedora, como así también el costo de la provisión e instalación de tableros y medidor, estarán a cargo del propietario el pago de los derechos correspondientes.

Toda la red interna, incluyendo los tableros seccionales necesarios y las redes de iluminación temporaria, también serán por cuenta y cargo del contratista. Se utilizarán llaves termo magnéticas y disyuntores diferenciales, y puesta a tierra con jabalina de 1.50 mts.

A la finalización de la obra, los materiales usados serán retirados y quedarán en propiedad del contratista.

Sanitarios de obra y obrador

El Contratista tendrá obligación de construir las instalaciones de un obrador, adecuado a la importancia y duración  de las Obras. Atenderá las necesidades de práctica corriente y a lo que se estipule en el presente Pliego así como a las reglamentaciones vigentes, respecto a oficinas, depósitos, vestuarios y locales sanitarios, tanto para el personal propio de la Empresa y sus Subcontratistas, como para el personal de la Inspección de Obra.

Las instalaciones serán demolidas y retiradas por el Contratista en el plazo inmediato posterior al acta de constatación de los trabajos, en cuanto en ella se verifique que se consideran completamente terminados los trabajos y que solo quedan observaciones menores que no ameritan mantener tales instalaciones; de modo tal que, salvo expresa indicación en contrario por parte de la Inspección de la obra, para proceder a la Recepción Provisoria será condición desmantelar tales instalaciones, dejando libre, perfectamente limpio y en condiciones de uso los espacios asignados a ellas.

El Contratista establecerá una vigilancia permanente en la obra para prevenir sustracciones y deterioros de materiales y de estructuras propias o ajenas. Además distribuirá la cantidad necesaria de fuentes de iluminación que permitan un efectivo alumbrado y vigilancia.

Colocará luces indicadoras de peligro y tomará todas las medidas de precaución necesarias en aquellas partes que por su naturaleza o situación implican un riesgo potencial o que hagan posible que ocurran accidentes durante el transcurso de la obra, con el objeto de evitarlos.

El Contratista está obligado a observar estrictamente las disposiciones establecidas en los rubros respectivos del Código de Edificación de la Ciudad de Neuquén, el Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción: Decreto No 911/96, los programas y normas que formule la Superintendencia de los Riesgos del Trabajo y toda otra reglamentación vigente a la fecha de ejecución de la obra.

1.4  Replanteo

Este rubro incluye los trabajos relativos al replanteo según se describe a continuación y comprende la mano de obra, materiales y todo otro concepto no expresamente mencionado pero necesario para completar los trabajos.

Previo a la ejecución del replanteo, la Contratista deberá contar con los Planos de Obra aprobados por la Inspección de Obra.

Los puntos fijos de referencia planialtimétrica serán fijados por la Inspección siendo obligación del contratista mantenerlos durante todo el tiempo de duración de la obra. En base a estos puntos el Contratista completará el replanteo del proyecto.

En el lugar que indique la Inspección y/o los planos, el Contratista emplazará un mojón de 0,30 x 0,30 x 0,80 m. de hormigón o mampostería en el que se empotrará un bulón en la cara superior, que indicará el nivel (+/- 0,00) de arranque adoptado. Este nivel se deberá relacionar con una cota fija del edificio existente para unificar niveles, debiendo indicarse el mismo en el pilar. Todos los niveles de obra deberán referirse a la cota indicada en el mojón.

La Inspección indicará al contratista el origen general de coordenadas “ x - y “ como punto de referencia y nivelación para todas las obras. Se deberán materializar puntos para la determinación de los ejes secundarios, los cuales deberán protegerse y conservarse hasta que se ejecuten las estructuras que reemplacen a dichos ejes.

- MOVIMIENTOS DE SUELOS

              - Generalidades

Comprende la ejecución completa de los trabajos que a continuación se detallan:

- Nivelación, desmontes y excavaciones.

- Aportes de tierra y rellenos. Suelos seleccionados.

- Compactación y nivelación de desmontes y terraplenes.

- Retiro de los posibles excedentes.

En caso que la Inspección así lo requiera, el Contratista depositará la tierra dentro del predio de la Facultad, en el lugar que ésta determine, y deberá proceder a su esparcido. Tomará los recaudos necesarios para el caso en que en el área de trabajo existiesen cables subterráneos, cañerías o conductos en uso, a fin de efectuar los desvíos y/o verificaciones necesarias para no perjudicar el suministro actual de las áreas correspondientes.

El Contratista tomará en consideración los niveles y espesores de pisos interiores y exteriores, de acuerdo con los planos y las recomendaciones del Estudio de Suelos, así como los niveles del terreno.

Todos los trabajos serán realizados de acuerdo a las reglas del arte y con arreglo a su fin.

2.1 Extracción de tierra y manto vegetal

El área del terreno donde se implantará el playón deportivo será destapada de su cubierta de suelo vegetal removiendo arbustos y demás materiales u obras existentes.

La cubierta de suelos vegetal y meteorizado a eliminar es del orden de 0,30 m. No obstante ello, una vez efectuada esta limpieza, la Contratista deberá verificar que el material que quede a la vista sea apto para la ejecución de la base de apoyo, sin la presencia de restos orgánicos, raíces, malezas, etc., En caso de existir algunos de los elementos descriptos, se deberá profundizar la altura de destape, hasta lograr la calidad de material deseada.

Transporte del suelo sobrante.

La tarea consiste en la carga, transporte y descarga del suelo sobrante en los sitios que indique la Inspección de Obra.

La Contratista deberá cumplir con la reglamentación nacional, provincial y municipal vigente y

especificada para el transporte de materiales a granel en zonas urbanas. Los permisos, tasas y derechos municipales necesarios para realizar el transporte en la vía pública serán de exclusiva cuenta de la Contratista.

2.2 Relleno y compactación con material seleccionado

Este trabajo consistirá en la ejecución de una base de calcáreo seleccionado.

Se construirá en una capa de espesor necesario para llegar a nivel de proyecto (mínimo 0.10m de espesor final sobre la capa de suelo preparado), aprobada por la Inspección de Obra y preparada de acuerdo a las especificaciones, planos e indicaciones de la Inspección. Sus dimensiones lineales serán tales que excedan al playón deportivo en la cantidad necesaria para el correcto apoyo de los encofrados; todo esto siempre que no se indique lo contrario en los planos respectivos o que la Inspección de Obra

imparta directiva alguna.

El material seleccionado será de la calidad y características que cumplan con estas especificaciones, quedando condicionada su uso a su previa trituración.

El material a utilizar deberá ser aprobada por la Inspección y deberá cumplir con la siguiente

granulometría:

4 “............................................... 100 %.

1 “.............................................. 80 a 100 %

3/8 “........................................... 80 %

Nº 40......................................... 35 %

Nº 200....................................... 20 %

Debiendo la curva granulométrica desarrollarse con uniformidad.

El valor soporte California dará los siguientes valores para el promedio de las dos primeras

penetraciones sobre muestras embebidas: No inferior a 80.

La fracción que pasa el Tamiz Nº 40 deberá cumplir:

LL < 14

IP < 7

Este material a utilizar para el relleno tendrá las condiciones óptimas de humedad y desmenuzamiento que permita la correcta ejecución de los trabajos, obteniéndose el máximo grado de compactación.

El contenido de humedad en el suelo será ajustado a un valor tal que se halle comprendido entre el ochenta (80) y el ciento diez (110) por ciento del contenido “óptimo” de humedad de compactación determinada con el Ensayo Proctor.

Cuando el contenido natural de humedad del suelo sobrepase el límite superior especificado (110 % del contenido óptimo), el mismo será trabajado con rastras u otros equipos o dejado en reposo hasta que, por evaporación, pierda el exceso de humedad.

Cuando el contenido de humedad natural en el suelo se halle por debajo del límite inferior especificado, deberá agregarse al mismo la cantidad de agua necesaria para lograr el contenido de humedad “óptimo” determinado con el Ensayo Proctor.

También se podrá, previa autorización de la Inspección de Obra, proceder al agregado de cal hidratada al suelo con exceso de humedad, en cuyo caso será a exclusivo cargo de la Contratista la provisión y transporte de este material, su mezcla con el suelo y toda otra tarea adicional que implique la adopción de esta solución.

Nota: En caso que en la zona de implantación del playón se carezca de este tipo de suelo, la contratista deberá proponer un suelo alternativo, de características análogas a la tosca.

En estos casos la Contratista podrá proponer otras variantes de soluciones técnicas, elevando una Nota de Pedido que incorpore todas las verificaciones y especificaciones que permitan evaluar la razonabilidad técnica para el cumplimiento de estas condiciones, y la Inspección de Obra podrá aceptarla o rechazarla mediante Orden de Servicio.

Ejecución

El espesor mínimo de la capa de suelo seleccionado y compactado será de 0.40 m  y sus dimensiones lineales serán tales que excedan a la capa de hormigón pobre en la cantidad necesaria para el correcto apoyo de los encofrados limitantes del mismo.

No podrán iniciarse los trabajos sin la autorización previa de la Inspección de Obra.

La cota del terreno tratado será determinada en cada caso por la Inspección en un todo de acuerdo con los planos respectivos, previa verificación de que la calidad del terreno soporte de esta capa responde a las exigencias de valor requerido.

El asiento de la capa de suelo seleccionado se ejecutará sobre el terreno adecuado, libre de material suelto y con superficies planas bien definidas.

Cuando por el tipo de relleno sea posible el empleo de equipos mecánicos de compactación, éstos podrán utilizarse pero siempre sobre la capa de material suelto, cuidando que durante el proceso de compactación el contenido de humedad sea el óptimo, el cual se determinará las veces que la Inspección lo estime necesario.

La capa de suelo colocada en la forma especificada será compactada hasta lograr un peso específico aparente del suelo seco no inferior al 98% del resultado obtenido con el ensayo Proctor Standart.

Constatado que el suelo ha sido compactado con una humedad que no sea la estipulada, la Inspección dispondrá el escarificado de la capa y la repetición del proceso de compactación a exclusivo cargo de la Contratista.

Una vez concluida la preparación del terreno y bajo el Hormigón de contrapiso, se colocará como barrera hidrófuga un film de polietileno negro de 200 micrones de espesor.

Equipos

Los equipos a emplear serán los adecuados para lograr la densidad exigida, de acuerdo a los anchos del relleno a ejecutar y a las características del suelo a emplear.

El agua debe distribuirse con camiones regadores con instalación de cañerías y mangueras. El equipo debe ser tal que permita la determinación del agua empleada.

Los rodillos “pata de cabra” tendrán un ancho mínimo de cada tambor de 1,00 m, la separación entre salientes mínima de 0,15 m y máxima de 0,25 m con un largo de salientes mínimo de 0,15 m.

Los rodillos lisos serán de un peso tal que ejerzan una presión mínima de 10 Kg/cm² de ancho de llanta, siendo el diámetro del rodillo no menor de 1,00 m.

Los rodillos neumáticos múltiples serán de dos ejes con cinco ruedas en el posterior y cuatro en el delantero. La presión de aire en los neumáticos no será inferior a 3,5 Kg/cm² y la presión transmitida al suelo será de 35 Kg./ cm² de ancho de banda de rodamiento.

Se realizarán ensayos previos en la cantidad que la Inspección determine a efectos de establecer el contenido de humedad con el cual se obtiene el “máximo” peso específico aparente de compactación.

2. 3 El Ensayo Proctor se hará en el Laboratorio que indique la Inspección, estando su costo a exclusivo cargo de la Empresa Contratista.

Excavaciones para bases e insertos

Comprende la ejecución de las excavaciones para alojar las bases y el cordón perimetral. Se ubicarán según ubicación del equipamiento deportivo e iluminación.

Cualquier exceso de excavación ejecutado por debajo del nivel de fundación indicado en los planos o fijado por la inspección, será rellenado a exclusivo costo de la Contratista con hormigón simple de 150 Kg/m3 tipo 1: 2: 6 (cemento, arena, ripio)

Si por culpa o descuido, la Contratista dejara que se inunden las excavaciones antes de que sean llenadas, alterando la resistencia del terreno, se procederá a profundizar las excavaciones hasta encontrar otra capa igualmente resistente y seca. Estos trabajos y otros adicionales que como consecuencia de esta situación deban ejecutarse serán a exclusiva cuenta de aquella y no dará derecho a reclamo alguno o resarcimiento ante la contratante.

Los trabajos incluyen, el traslado fuera de la obra o terraplenamiento y apisonado de la tierra sobrante en los lugares que la inspección indique, dentro o fuera del terreno.

2.4 Contrapiso de hormigón pobre

La capa de hormigón armado descansará sobre un contrapiso de hormigón pobre. Dicho contrapiso se ejecutará sobre la capa de suelo seleccionado y compactado.

Esta capa tendrá un espesor mínimo de 0,10 m.

El hormigón simple del contrapiso tendrá un contenido mínimo de 150 Kg de cemento Portland pormetro cúbico. Los agregados grueso y fino que los constituyan serán del tipo y calidad de los especificados para el “Hormigón de Cemento Portland” que se constituya sobre esta capa; vale lo mismo para el agua de amasado.

- ALBAÑILERÍA

3.1 Platea de Hormigón Armado

El piso de Hormigón Armado tendrá un espesor mínimo de 0,12 m y se llevará a cabo de acuerdo a lo especificado en los Reglamentos CIRSOC (Centro de Investigación de los Reglamentos Naciones de Seguridad para las Obras Civiles), y en un todo de acuerdo a la documentación correspondiente.

El Hormigón a utilizar será un Hormigón de clase de resistencia H17, cuya resistencia característica a los 28 (veintiocho) días es de 17 MN/m2 (170 kg / cm2) La armadura a colocar corresponde a una malla sima Q188 (6mm2 15x15). El recubrimiento mínimo será de 0,025 m. medido desde la cara inferior de la capa de Hormigón Armado.

Cordón perimetral

En el perímetro del sector de la cancha se ejecutará un cordón perimetral de hormigón armado, de0,15m de ancho por 0,30 m de profundidad. La armadura principal corresponderá a 4 (cuatro) barras de acero de 8 mm de diámetro nominal y estribos de 6 mm de diámetro cada 0,15m. Su nivel superior deberá ser el mismo que el de la vereda perimetral.

Juntas de dilatación

Descripción

La presente especificación tiene por objeto detallar todos los trabajos a realizar, para la correcta ejecución de juntas con mástic asfáltico preparado mezclando “betún asfáltico para relleno de juntas” (asfalto) con “agregado mineral para relleno de juntas” (arena), según lo señalado en los planos de proyecto y lo ordenado por la Inspección.

La Contratista podrá utilizar para la ejecución de las juntas, otro material o elemento prefabricado similar, el cual deberá ser previamente aprobado por la Inspección.

A tal fin deberá entregar en la Inspección, antes de la iniciación de los trabajos, toda la documentación técnica necesaria sobre los materiales y metodología constructiva a emplear a entera satisfacción de la misma.

El contratista utilizará una misma fórmula de productos aplicados según lo especifica el fabricante, a efectos de garantizar su compatibilidad.

Materiales y propiedades

ASFALTO: será homogéneo, libre de agua y no formará espuma al ser calentado a 175 °C. Además deberá satisfacer la siguiente exigencia en los ensayos correspondientes, efectuado según las normas

AASHO.

Propiedades:

Peso específico mayor de............................................ 1

Penetración a 25 °C (100 g.5 seg).................................. 50-60

Ductilidad a 25 °C mayor de.......................................... 100 cm

Pérdida a 163 °C 5 horas, 50 gr. no más de................. 1 %

Betún soluble en bisulfuro de carbono mayor del........ 99,5 %

Betún soluble en C14C................................................. + 99,0 %

Punto de inflamación V.A.C.C...................................... +230,0 %

ARENA: Será limpia y desprovista de sustancias perjudiciales, debiendo satisfacer la siguiente

granulometría.

Pasa tamiz Nº 10..................................... 100 %

Pasa tamiz Nº 20..................................... 85 %

Pasa tamiz Nº 200 menos del..................5 %

Procedimiento constructivo

Mortero asfáltico

El mortero asfáltico será preparado en la proporción de una parte de asfalto y tres partes de arena medidas en volumen. Para prepararlo se calentará el asfalto en recipiente de capacidad adecuada, hasta su completa licuación, sin exceder la temperatura máxima de 150 °C. En estas condiciones se agregará la arena completamente seca pero calentada a no más de 130 °C, removiendo continuamente la mezcla hasta obtener la mejor uniformidad de la misma.

Colocación del mortero

La operación de colocación se ejecutará cuando las superficies del hormigón estén perfectamente secas y la temperatura ambiente sea mayor de 15 °C.

La colocación se ejecutará en dos etapas. La primera consistirá en colocar el mortero caliente hasta colmar la junta. Pasado un tiempo no menos de cuatro horas, se rellenarán los asentamientos que por lo general se producen después de la primera aplicación.

Durante la segunda aplicación, el mortero conservará la temperatura de licuación, a cuyo efecto los recipientes de distribución deben calentarse antes de recibir el mortero y su capacidad no será mayor de dos (2) litros.

Como resultado final deberá obtenerse una sección uniforme en toda la longitud de la junta y estanca al paso del agua.

Dimensiones y Disposición Espacial

Las juntas de dilatación y/o constructivas deberán tener un espesor mínimo de 0,02 m y la Contratista deberá efectuar el cálculo del espesor de las mismas en un todo de acuerdo a los Reglamento CIRSOC (Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles)

La disposición en planta de las juntas deberá responder en un todo de acuerdo a los planos generales y su ubicación deberá ser aprobada por la Inspección de Obra.

3.2  Anclajes de hormigón para luminarias e insertos

Se realizarán dados de hormigón  bajo las columnas de iluminación.

Se efectuarán excavaciones de 0,65mx 0,65m y una profundidad de 1,00m. Estos pozos serán rellenados con concreto de hormigón, ejecutándose primeramente una base de una altura igual al 10% de la altura de empotramiento y posteriormente mediante el uso de un molde cónico se completará el llenado correspondiente a la fundación de la columna, quedando en su interior el hueco cuyo diámetro interno mínimo será de 20 cm, que permitirá el futuro aplomado de la misma; sé preverá un conducto o ranura para la acometida de conductores.

Generalidades: En el caso que el terreno donde se efectúe la perforación sea de poca consistencia, se deberá realizar una base especial que soporte el peso de la columna y los artefactos, evitándose el vuelco de la misma ante condiciones meteorológicas adversas.

Las proporciones de la mezcla de concreto de hormigón a utilizarse será la correspondiente al H° 17.

Colocación de columnas

Las columnas se ubicarán dentro del agujero de sus respectivas fundaciones después de 5 días de fraguado como mínimo. Las mismas contarán con tratamiento antióxido. Una vez aplomada y acuñada convenientemente para evitar el movimiento de la columna, se procederá a rellenar el sector circundante con arena fina y seca, hasta 5 cm por debajo del borde superior de la fundación. En forma inmediata se rellenará este anillo con un mortero(3 de arena por 1 de cemento) Posteriormente se procederá a construir una protección de forma cónica rodeando a la columna, con una altura de 35 cm y un diámetro superior 10 cm mayor que el correspondiente a la columna. Las proporciones para esta mezcla serán similares a las de la base de la columna.

3.3  Llaneado mecánico con endurecedor

Al momento de estar terminando el volcado del hormigón y llaneado manual se comenzará con el llaneado mecánico con endurecedor de toda la superficie.

Una vez distribuido el hormigón se le "sembrará" endurecedor y se realizará el llaneado mecánico, esta terminación aumenta la resistencia al desgaste del hormigón y que no tenga porosidad por lo que resulta apto para pintar.

Estos trabajos se realizarán con endurecedores de primera marca y calidad y mano de obra especializada.

3.4 Demarcación de las canchas

Una vez que el hormigón haya fraguado se procederá al pintado de las líneas de las canchas de Básquetbol, Futbol y Voleibol.

La demarcación se podrá realizar cuando el hormigón haya fraguado, es decir se deberá esperar luego del llaneado mecánico un plazo mínimo de 30 días.

Toda superficie a pintar debe estar seca, limpia y libre de suciedades, grasa y otros contaminantes.

Aplicar generosamente con brocha, rodillo o pistola, tres manos pueden proveer los mejores resultados. Evite aplicar en superficies cuya temperatura sea inferior a 10°C (50°F). Para aplicaciones exteriores y ante amenaza de lluvia considerar que el producto requiere de dos horas mínimo de secado para no ser afectado por la lluvia.

Para demarcar las canchas reglamentarias de cada uno de los deportes se emplean pinturas a base de caucho, de color blanco, amarillo y rojo. Las pinturas y sus disolventes se deben manejar de acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes de los productos aplicados.

Las capas se deben aplicar con intervalos de 2a 3 horas entre ellas. En áreas de mucha temperatura, se recomienda realizar la pintura en horas en que el sol no caliente mucho la base para evitar la formación de ampollas y obtener mejor adherencia. Para obtener mejor calidad en la demarcación es recomendable el uso de cinta de enmascarar.

Ancho de las líneas: 0.05m

Para la aplicación de la pintura de trazado, se recomienda previamente trazar la demarcación general, verificar las medidas y luego aplicar la pintura, debiéndose lograr un trazado recto y bien definido.

Los colores recomendados son blanco para baloncesto, amarillo para voleibol y rojo para futbol.

Se trazarán los deportes correspondientes según las medidas reglamentarias de cada uno.

Dimensión canchas

1- Básquetbol

El campo de juego es un rectángulo de dimensiones 28m x 15m medidos desde el borde interior de las líneas que lo delimitan, las cuales no forman parte del terreno de juego. Las dimensiones indicadas son tanto para competiciones internacionales y nacionales como para los campos de nueva construcción.

Línea de 3 puntos:

-         Largo: 8,325 metros

-         Ancho: 13,2 metros

-         Desde bajo el aro hasta el tope del triple: 6,75 metros

Zona (Rectángulo):

-         Largo: 5,8 metros

-         Ancho: 4,9 metros

Marcas de saque lateral (costado contrario a la mesa de control):

-         8,325 metros (debe coincidir con el tope de la línea de triples)

Semi-Círculo de falta No Ofensiva:

-         Desde bajo el aro: 1,25 metros de diámetro.

Marcas de rebote en la zona (4 marcas para 3 jugadores por lado):

-         Cada marca debe ir separada por un espacio de 0,85 metros a ambos costados de la zona

-         Una marca de estas debe ser más gruesa que el resto. El ancho es de 0,4 metros.

Tablero: debe estar 1,2 metros dentro de la cancha

Aro: debe estar 1,575 metros dentro de la cancha

Círculos, tanto en la zona como en la mitad de cancha de basketball: 3,6 metros de ancho y largo.

2- Futbol de salón

Se demarcarán las áreas de meta, la línea del medio y  el círculo central.

Detalle de áreas.

3- Voleibol

El terreno de juego  es un rectángulo de 18 metros de largo y 9 metros de ancho, para competiciones oficiales, medidas desde el borde exterior de las líneas que delimitan el terreno de juego.

3.5 Equipamiento Basquetbol

Se proveerá y colocarán

Los tableros se construirán en vidrio blindex profesional templado incoloro de 10mm según norma FIBA, con una estructura posterior de caño 40x40x2mm y su superficie frontal completamente plana y lisa. Los tableros se instalarán rígidamente en cada extremo de la cancha, en ángulo recto con el piso y paralelos a las líneas de fondo 1.20 m. Los soportes estarán fuera de la cancha, a 40centímetros como mínimo del borde exterior.

Tablero de  medida reglamentaria 1.80mx1.05m.

Las canastas serán de hierro, tendrán un diámetro interior de 45cm, adherido al tablero mediante una platina. Debajo del aro se instalará un dispositivo consistente en ganchos o doble aro del que se colgará la red, de cordel blanco con 40cm de largo.

3.6 Equipamiento Futbol

Se proveerá un juego de dos arcos y red que se podrán colocar en el centro de cada línea de fondo, en la parte interna de la cancha,  con dimensiones de 2 por 3 metros interiores libres y construidos en tubería de Ø 2 1/2” pintados de blanco. Los marcos estarán complementados por la estructura de la malla, en la misma tubería de los marcos y con la misma sección.

El marco y la estructura para soportar la red, deben formar un solo elemento que garantice su resistencia a los esfuerzos a los que estará sometido y el empotramiento se realizará tanto a los marcos como a la parte posterior de la estructura.

Las redes deberán  ser de piola resistente, el espacio entre hilos no deberá ser mayor de 5 centímetros.

3.7 Equipamiento Voleibol

Se proveerá un juego de dos postes y red de sacar y poner, de caño de 76mm de diámetro y 2.5mm de espesor, pintados con esmalte sintético color blanco y previo tratamiento de antióxido, con camisas de embutir al piso de 0.40m y de 2.30m de altura.

La red es una malla que mide 1 m. de ancho y 9,5 m. de largo. Estará colocada de forma vertical sobre la línea central que divide al terreno de juego en dos partes iguales. La red estará formada por cuadro de 0.10m por 0.10m cosida en el borde superior a una banda blanca de 0.10m. de ancho doblada en dos a 0.05 m.  Por el interior de la banda pasará un cable flexible que tensará la parte superior de la red. Una cuerda abajo tensará la parte inferior de la red, atando sus extremos a los postes con el fin de tensarla.

A cada lado de la red, perpendicularmente a la intersección de la línea lateral, respectiva con el eje de la línea central, se coloca una banda blanca móvil de 5 cm.- de ancho y 1 m. de largo.

La altura de la red es de 2,43 m. para hombres y 2,24 m. para mujeres. La altura se mide en el centro de la cancha. Los dos extremos de la red, encima de las líneas laterales deben estar a la misma altura y no exceder en más de 0.0 2m la reglamentaria.

- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Se refiere a todos los trabajos destinados a proveer de electricidad para iluminación del playón polideportivo.

4.1 Tablero

Se deberá colocar un tablero para el comando de la iluminación del playón, el mismo se ubicará en el edificio del Decanato de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

Desde allí se realizará la instalación subterránea de cableado a proveer de electricidad a las columnas de alumbrado.

Se deberán proveer todos los elementos indicados en el plano de Instalación eléctrica.

Se tratara de una caja estanca, intemperie con puerta de cierre laberíntico. Estará construido en

chapa de acero BWG14. La puerta será rebatible mediante bisagras del tipo interior, abertura

de puerta 180° y burlete tipo neopreno.

Estará constituido por dos secciones: una para uso de la empresa proveedora del suministro y

la restante para alojar los elementos de accionamiento y protección del sistema de iluminación.

En la entrada correspondiente al suministro publico se deberán instalar indicadores de presencia

de tensión. El grado de protección será IP55.

Todos los componentes serán fácilmente reemplazables, trabajando únicamente desde el frente

del tablero y sin necesidad de tener que remover más que la unidad a reemplazar.

Se dispondrá de una contratapa calada que cubrirá todos los interruptores dejando al acceso manual

únicamente la palanca de comando de los interruptores.

Todos los tornillos, grampas, etc. Serán de acero galvanizado o bronce.

Deberá poseer un esquema topográfico y un esquema eléctrico adosado al interior y

a resguardo del deterioro mediante una cubierta de acetato transparente o acrílico color negro .

Para asegurar una efectiva puesta a tierra del gabinete, el mismo dispondrá de un balón de bronce

con tuerca y contratuerca del mismo material.

El cableado interior será unipolar, flexible, de una sección mínima de 2.5 mm2 para los circuitos

de comando y se realizara mediante cablecanales construidos en PVC, accesibles desde el frente

con tapas desmontables.

El gabinete dispondrá en su parte superior de un sector para la instalación de la fotocélula. Esta

ultima cumplirá con la norma IRAM AADL J 20-24. La luz entrara por una ventana dispuesta

para tal fin.

A propuesta del oferente esta fotocélula podrá montarse en altura, exteriormente al gabinete de

comando.

Las entradas y salidas del tablero, llevaran conectores metálicos de diseño adecuado al

diámetro de los caños camisa para protección mecánica de los conductores.

Los cables de salida deberán identificarse con el circuito que alimentan, según la nomenclatura

alfa numérica que se adopte en los planos.

Las borneras serán montadas en riel DIN. Se preverá una reserva equipada de un 20% en la cantidad

de bornes, más idéntico porcentaje de espacio de reserva.

Los interruptores manuales de entrada y los cartuchos de protección serán de una capacidad nominal

adecuada al consumo total requerido por cada tablero. Los interruptores termomagnéticos

deberán poseer la capacidad apropiada a la intensidad de corriente del circuito a comandar

La totalidad de los componentes eléctricos de los gabinetes contaran con un cartel de acrílico de

fondo negro con letras blancas identificando como mínimo el número de circuitos, fase, etc.

4.2 Columnas de Iluminación

Se proveerán y colocaran 4 columnas metálicas telescópicas de 8m de altura sobre el NPT y 1,20 m enterrada(mínimo), en 4 tramos de 6”, 5”, 4” y 3” con jabalina tomatierra, según planos y cálculo a efectuar por la Contratista.

A fin de facilitar el acceso para reemplazo/mantenimiento de las luminarias, se colocaran peldaños de hierro desde una altura de 3m desde el NPT, y cada 40cm. En el extremo superior de las columnas, a una distancia de 50cm de la caja de salida de los cables a las luminarias, se colocara una plataforma de metal desplegado tipo Pesado.

La contratista deberá presentar cálculos de esfuerzo de anclaje, columna, peldaños, plataforma y soportes de equipos, asegurando la estabilidad de las columnas.

También deberá asegurarse la estanqueidad de la columna de la instalación.

Generalidades:

Estarán fabricadas con caños sin costura, con reducciones, siendo el material indicado en

las normas IRAM 2591/2592, de calidad certificada por parte del fabricante. El límite de

fluencia mínimo será 30 Kg/mm2 y la carga de rotura mínima de 45 Kg/mm2.

Las columnas deberán ser dimensionadas para soportar el peso del artefacto(30 Kg), más

los efectos producidos por vientos de 130 Km/ h., según normas IRAM, considerando

una superficie efectiva del artefacto de 0.28m2 en el plano de la columna y 0.14m2 en el

plano normal a la misma. La flecha máxima admitida para la acción del viento sobre la

superficie y el artefacto será del 2.5% de ala altura libre.

Se deberá presentar cálculo de verificación estática en los distintos tramos y plano correspondiente.

La longitud del primer tramo no deberá ser inferior a 4,00m.

El pescante, para la fijación de la luminaria, formará un ángulo de 5° respecto a la horizontal

En caso de ser desmontable el brazo, su fijación a la columna será mediante tres prisioneros,

cabeza cuadrada de 13mm, cadmiados distribuidos a 120° entre sí.

Ventana de inspección:

Las columnas poseerán una ventana de inspección de 100x 180mm, ubicada a una altura

de (1,50m +10% de H) a partir del extremo inferior de la misma.

En el interior de la columna, dentro de la ventana poseerán una chapa de hierro de 3mm

de espesor para soporte de tablero de distribución (con fusible y bornera tetrapolar de

4x60A).

Tendrán además una tapa de cierre metálica de un espesor de 3mm, apoyada sobre los

bordes y sujeta mediante tornillo de bronce.

Ventana para alimentación subterránea:

Tendrán un orificio en forma de ovalo para el ingreso del cable subterráneo de 60mm x

100mm, ubicado a una altura de 0,60m a partir de su base.

Pintura:

Todas las columnas contarán con dos manos de antióxido y dos manos de esmalte sintético

color blanco.

Luminarias

Proyectores: Se proveerán proyectores tipo difundente, con caja y cuerpo de aluminio inyectado y reflector asimétrico de aluminio martillado y anodinado. Tendrá vidrio frontal templado termoresistente, escuadra de fijación de acero goniómetro incorporado. El acabado será con pintura poliéster texturada. Con equipo auxiliar. Las lámparas serán de sodio de alta presión o MH de 250 w, 230v, portalámpara E40, flujo luminoso 27.000, eficiencia luminosa 108, IRC 20/39.

Condiciones fotométricas de los artefactos:

La documentación deberá acompañarse con copia legalizada de curvas y protocolos de ensayo

del artefacto, extendida por ente oficial, ofrecido para la lámpara con la cual funcionaría:

a) Curvas Isolux

b) Curvas Isocandelas

c) Curvas Polares Radiales o de Distribución

d) Curvas de Utilización

El equipo auxiliar, compatible con lámpara, deberá cumplimentar las normas IRAM

2312.Estará compuesto por balasto e ignitor de una misma marca y un capacitor, , asegurando

un factor de potencia igual o mayor a 0,9.

Las lámparas utilizadas serán de vapor de sodio alta presión, de 250 y 150 watt, (Alta

Eficiencia).Deberá poseer garantía de fabrica original contra defectos de fabricación, debiéndose

ser su vida útil mayor o igual a 24.000 Hs.,con un flujo luminoso nominal mayor

o igual a 32.000 lumen, siendo ambos valores debidamente certificados.

Puesta a tierra

Las luminarias deberán contar con un grado de protección mínima IP 55. Cada una de las columnas telescópicas deberán ser puestas a tierra con una jabalina IRAM 2309 u otro tipo de electrodo que permita obtener una resistencia de puesta a tierra menor o igual a 5 ohm.

Cada columna tendrá soldada una tuerca de bronce de 10mm de diámetro con agujero pasante,

estará soldada, conforme indica la norma IRAM 2620, sobre la chapa sostén del

tablero de distribución para la realización de la puesta a tierra de la columna y estará

acompañada con el correspondiente tornillo de bronce.

JABALINAS

Generalidades:

Serán de cobre con alma de acero (tipo COPPERWELD) de diámetro de 13mm, con una longitud

de 1.500mm, sello IRAM 2.309 con soldadura cuproaluminotermica. La parte superior de la jabalina

deberá quedar a una profundidad de 0,70m del nivel del terreno

4.3 Tendido Subterráneo

Los cables serán colocados en la zanja de una profundidad mínima de 70 cm por 40 cm de ancho con un fondo perfectamente alisado y sin accidentes en todo su recorrido. En el fondo de la zanja se colocará un lecho de arena lavada de 20 cm. de espesor total, sobre el cual se colocará el cable al que se recubrirá con un mínimo de 3 o 4 cm. de arena. Sobre este lecho se colocará una hilada de ladrillos comunes atravesados a media caña, o de material vítreo o cemento prensado, colocados en forma que no se tenga separaciones entre los mismos y luego se efectuará el relleno de la zanja en capas sucesivas de un espesor no mayor de 20 cm., cada una de las cuales será asentada antes de colocar la siguiente, hasta llegar al nivel terreno.

Se deberá ejecutar con un correcto manipuleo de los conductores, para evitar deterioros en la

vaina externa.

Se incorporará, además, malla de preaviso según se indica en planos de detalle.

Una vez que se terminó con la colocación de los ladrillos, se comenzará a llenar las zanjas con la

tierra previamente extraída. Ello se hará depositando la tierra seca en capas sucesivas en espesores

no mayores de 20 cm. Antes de agregar una nueva capa, la anterior deberá estar compactadas

perfectamente mediante la utilización de pisones.

Los cables subterráneos serán de cobre con aislamiento P.V.C. de 1 Kv, responderán a las Normas

IRAM :2176-2177-2022-2004 – 2220y la norma de la comisión electrotécnica internacional IEC 228.

El cable desnudo para puesta a tierra de las columnas será en todos los casos de cobre, de 35mm2.

Para la alimentación de los artefactos en el interior de cada columna se utilizaran conductores

tipo sintenax de 3x2.5mm2.

- TAREAS FINALES

5.1 Planos conforme a obra

Terminada la instalación la Contratista deberá suministrar sin cargo un juego completo de planos, en papel transparente y tres copias, exactamente conforme a obra de todas las instalaciones, indicándose en ellos la posición de bocas de centro, llaves, tomacorrientes, conexiones o elementos, cajas de pasos, etc., en los que se detallarán las secciones, dimensiones y características de materiales utilizados.

Los detalles de estructuras y demás que se considere necesarios.

5.2 Limpieza de obra

Una vez terminados los trabajos y antes de la recepción provisional, la contratista está obligada a retirar del ámbito de la obra todos los sobrantes y desechos de los materiales, cualquiera sea su especie, como asimismo a ejecutar el desarme y retiro de todas las construcciones provisorias utilizadas para la ejecución de los trabajos; y también la reconstrucción de instalaciones existentes antes de iniciar la obra, como alambrados, señales, escombros, etc., en sus posiciones originales. La Inspección exigirá el estricto cumplimiento de esta cláusula y no extenderá el acta de recepción provisional, mientras en las obras terminadas a su juicio, no se haya dado debido cumplimiento a la presente disposición.