ANEXO CONVOCATORIA

21/2016

RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica |
| --- | --- |
| 1 | Base de aluminio Elevación a gas Mecanismo sincro independiente Regulación de altura de asiento Regulación de profundidad de asiento Brazos de aluminio regulables Ruedas de goma |
| 2 | Dimenciones: de 1,20 x 0,60 mts. Cajones con cerradura. 100% melamina de 1ra. calidad Resistente al calor y la humedad No se raya ni despega No permite el desarrollo de microorganismos Interiores revestidos Ensamble sin tornillos a la vista (Sistema Minifix) Correderas metálicas en todos los muebles Herrajes de diseño alemán de primer nivel Alto brillo |
| 3 | Dimencion: 1,80 x 0,90 x 0,45 m Puertas batientes: de 2 hojas con cierre a 3 puntas accionamiento con manija de cerradura incorporada. Estantes: 3 regulables y adicionales. Construcción: íntegramente en chapa de acero doble decapada laminada en frío 0.70 mm. Terminación: en pintura sintética horneable, previo fosfatizado y tratamiento anticorrosivo. |
| 4 | Dimencion: 0,90 x 0,45 x 2,00m cantidad de estantes 5 o más. |

| Renglón | Especificación Técnica |
| --- | --- |
| 4 | Soporte minimo de 50kg por Estante Con Refuerzo. Bastidor para refuerzo. |
| 5 | ARMARIO IGNÍFUGO Para Papelería Armario ignífugo de dos puertas plegadizas apto para almacenar papelería. Construidos con doble pared de chapa y aislación de lana de roca basáltica de 140 kg/m3. Estantes metálicos reforzados electrocincados y regulables. Cierre de puertas manual con cerradura de seguridad. Pintado con pintura epoxi. Juntas intumescentes en sus puertas que dilatan su volumen a más de 100°C y sellan el armario herméticamente. Testeado por el INTI. Dimensiones exteriores mínimas: Alto 1950 mm. // Ancho: 1100 mm. // Prof: 550 mm. Dimensiones interiores mínimas: Alto 1850 mm. // Ancho: 1000 mm. // Prof: 450 mm. |
| 6 | Sillón Ejecutivo Presidencial Respaldo Alto con las siguientes características: Respaldo y Asiento tapizado. Relleno con goma espuma de alta densidad. Base giratoria 360º metálica y cromada. Sistema neumático para regulación de altura. Altura regulable, basculante. Ergonómico para buena postura y con descanso lumbar. Apoya brazos reforzados. Capacidad de peso, hasta 150kg. Medidas mínimas: Asiento: 55 cm ancho por 50 cm profundo. Respaldo: 72 cm alto por 55cm ancho. |
| 7 | Sillón Ejecutivo Presidencial Respaldo bajo con las siguientes características: Respaldo y Asiento tapizado. Relleno con goma espuma de alta densidad. Base giratoria 360º metálica y cromada. Sistema neumático para regulación de altura. Altura regulable, basculante. Ergonómico para buena postura y con descanso lumbar. Apoya brazos reforzados. Medidas mínimas: Asiento: 50 cm ancho por 50 cm profundo. Respaldo: 60 cm alto por 50 cm ancho. |
| 8 | Sillón Ejecutivo para PC con las siguientes características: Asiento tapizado. Relleno con goma espuma de alta densidad. Base giratoria 360º metálica y cromada. |

| Renglón | Especificación Técnica |
| --- | --- |
| 8 | Sistema neumático para regulación de altura. Altura regulable, basculante. Ergonómico para buena postura y con descanso lumbar. |