Anexo Convocatoria 28/2017

Universidad Nacional de Formosa

ANEXO CONVOCATORIA

28/2017

RENGLONES

Anexo Convocatoria 28/2017

Universidad Nacional de Formosa

Renglón	Especificación Técnica	Imagen

- o chip on board), con las características: Bit Rate: 10/100/1000 mbps (autosensing).

Compatibilidad: PCI 2.1 (32 bits), PCI E 2X (2 LANEs) o superior.

Estandar: IEEE 802.3i 10 base T, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000BaseT.

Conexión: UTP.

Conectores de Salida: RJ45. Consola:

  - Teclado: en Español Latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica.

  - Mouse: con sensor de movimiento, óptico, con scroll.

  - Parlantes: potenciados, alimentación por USB, sistema 2.0.

  - Monitor: LCD 18.5” a 19”. Puertos Incorporados:

  - Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete. 1 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo). 1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB). 1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB). 1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA.

Sistema Operativo:

  - Windows 10 Professional (x64) o superior, en Español con licencia original.

- Productividad:

  - De al menor 10.000 impresiones mensuales. Permitirá la impresión de textos, imagenes y gráficos en la misma hoja.

  - Lenguaje de impresión: PCL5 o PCL6 o compatible superior.

Tendrá una resolución mínima de 600x600 dpi (puntos por pulgada).

  - Deposito de hojas de tamaño: Oficio, con capacidad de almacenar 150 hojas cortadas de 80 gr/m2.

  - Capacidad de memoria: de 16 Mb mínimo.

  - Conectividad: USB e Interfaz para Red Ethernet (Cable UTP / Conector RJ 45).

  - Sistemas Operativos: deberán proveerse los

Anexo Convocatoria 28/2017

Universidad Nacional de Formosa

Renglón	Especificación Técnica	Imagen

- drivers para el sistema operativo instalado. Otras Características:

  - Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220V - 50 Hz. Deberá tener conexión a tierra, o poseer circuito de doble aislación y/o doble protección.

  - Deberán incluirse los manuales, cables de conexión del equipo con la CPU, cables de alimentación eléctrica, cables de conexión telefónica en caso de optar por incluir la funcionalidad de FAX, y todo otro elemento necesario para el normal funcionamiento del equipo.

- Rango de Potencia:

  - De entre 900 a 1200 Va. Autonomía:

  - No menor a 5 minutos con carga plena. Tensión de Entrada:

•  200-260 VAC / 50 Hz ± 5 %.

Tensión de Salida:

  - 220 VAC ± 5 % (apropiada para cargas de 220-240 VAC).

Frecuencia de Salida en Linea:

  - Sincronizada dentro de 50 Hz ± 3 % y 50 Hz ± 1 % en batería.

Tomas de Salida:

  - 2 (para 300 VA), 3 (para 600 VA o más) y 4 (para 900 VA o más). Uno de los tomas deberá proveer protección contra sobre tensiones exclusivamente, sin estar conectado a la protección de baterías.

Indicación luminosa de encendido, señalización de perdida de energía primaria y en batería acústica y luminosa.

Totalmente protegidas contra sobre cargas y con reposición manual de la protección sin necesidad de abrir el equipo.

Baterias herméticas, sin mantenimiento y cambiables por el usuario.

Puerto para conexión con software para cierre automático y ordenado de aplicaciones y sistema operativo.

Renglón	Especificación Técnica	Imagen

- Escáner en color para documentos de formato ancho, sin límites de largo.

Ancho mínimo del documento a escanear: 36 pulgadas de captura facil.

Resolución óptica: 1200x1200 dpi como mínimo. Color: 48 bits como mínimo.

Escala de grises: 16 bits (32767 niveles de grises). Velocidad de escaneo en color, con resolución no inferior a 200 dpi, de al menos:

  - 4 pulgadas por segundo / 101,6 mm por segundo. Interfaces de conección:

  - USB, Ethernet o superior. Alimentación Eléctrica:

• 220 V. - 50 Hz.

Se proveéran los cables correspondientes para la alimetación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso.

El dirver deberá incluir interfaz de software:

  - TWAIN e ISIS estándar.

El driver deberá operar sobre el sistema operativo:

  - Windows 8.1/10.

- Unidad de Procesamiento:

  - Procesador "Intel" con rendimiento de i7 o supeior, y en caso de ser "AMD", no inferior a AMD A10-6800K. La antiguedad de lanzamiento al mercado internacional, no será mayor a 12 meses.

Memoria:

  - Tipo DDR3-1600, con capacidad minima de 8 Gb, y la posibilidad de ampliarla.

Disco Duro:

  - Capacidad minima de 1 Tb. Almacenamiento Optico extraible:

  - Unidad de escritura DVD-RW, con capacidad de lectura y escritura multiples (DVD 4.7 Gb y 8.5 Gb dual layer); CD 700 Mb (mínimo).

Video:

  - Compatible con la interfaz de la placa madre.

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
| --- | --- | --- |
| 5 | Tamaño efectivo de la memoria 4 Gb (GDDR5). Función de salida de video HDMI, DispalyPort, DVI-D. Compatible con Direct X12 Audio: |
|  | Plaqueta de sonido integrada, con las siguientes características: grabación/reproducción de audio: 16 bits mínimo. Rango de grabación/reproducción de audio: 8 - 44.1 Khz estéreo. Conectores para linea de entrada, microfona y salida de auriculares/bocinas externas. Networking y Comunicaciones: |
|  | Interfaz de red (ya sea mediante placa de red o chip on board), con las características: Bit Rate: 10/100/1000 mbps (autosensing). Compatibilidad: PCI 2.1 (32 bits), PCI E 2X (2 LANEs) o superior. Estandar: IEEE 802.3i 10 base T, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab 1000BaseT. Conexión: UTP. Conectores de Salida: RJ45. Consola: |
|  | Teclado: en Español Latinoamericano, del tipo QWERTY, que incluya función numérica. Mouse: con sensor de movimiento, óptico, con scroll. Parlantes: potenciados, alimentación por USB, sistema 2.0. Monitor: LCD 18.5” a 19”. Puertos Incorporados: |
|  | Al menos 4 Port USB con sus conectores externos en gabinete. 1 de los ports USB deben estar disponibles en el frente del gabinete (mínimo). 1 Puerto para mouse (podrá emplear uno de los puertos USB). 1 Puerto para teclado (podrá emplear uno de los puertos USB). 1 Puerto para monitor del tipo DSUB-15 para VGA/SVGA/XGA. Sistema Operativo: |
|  | Windows 10 Professional (x86) o superior, en Español con licencia original. |

# Text boxes

Renglón

Especificación Técnica

Imagen

1 Unidad de Procesamiento:

- Procesador "Intel" con rendimiento de i5 o supeior, y en caso de ser "AMD", no inferior a APU A8. La antiguedad de lanzamiento al mercado internacional, no será mayor a 12 meses.

Memoria:

- Tipo DDR3-1600, con capacidad minima de 4 Gb, y la posibilidad de ampliarla.

Disco Duro:

- Capacidad minima de 500 Gb. Almacenamiento Optico extraible:

- Unidad de escritura DVD-RW, con capacidad de lectura y escritura multiples (DVD 4.7 Gb y 8.5 Gb dual layer); CD 700 Mb (mínimo).

Video:

- Controladora de video SVGA/XGA o superior con soporte de color de 32 bits (mínimo). Si la placa es on board, la placa madre deberá incluir un slot PCI E16X libre. Audio:

- Plaqueta de sonido integrada, con las siguientes características: grabación/reproducción de audio: 16 bits mínimo. Rango de grabación/reproducción de audio: 8 -

44.1 Khz estéreo. Conectores para linea de entrada, microfona y salida de auriculares/bocinas externas. Networking y Comunicaciones:

- Interfaz de red (ya sea mediante placa de red