ANEXO CONVOCATORIA

53/2018

RENGLONES

Renglón	Especificación Técnica	Imagen

1 Descripción de los Trabajos

Movimiento de Suelo:

•  Excavación para camaras, cisternas, desagues

(cantidad 12 m³)

Estructuras de H°A°:

•  Tapa de hormigón armado 2x2 (cantidad 0,50 m³).

Manposterias:

•  Ladrillos comunes elevación en casilla bombas manposterias reforzadas, cámara residuos y cisterna (cantidad 2 m³).

Revoques:

•  Exterior a la cal común completo (cantidad 10 m²).

Contrapisos:

•  H° cascotes e=10 cm (cantidad 5 m²).

Pinturas:

•  Látex para exteriores Casilla (cantidad 2 m²).

•  Esmalte sintético (cantidad 2 m²).

Instalaciones Eléctricas:

•  Tableros de electricidad (cantidad 2 gl).

•  Boca, brazo de luz, tomacorrientes (cantidad 2 u).

Instalciones Sanitarias:

•  Cañerías de PVC 110 mm desagues, camaras y acc

(cantidad 0,5 gl).

•  Cañerías poliporpileno agua fría, incluye

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
| --- | --- | --- |
| 1 | accesorios, diámetros 2", 1" y ¾" alimentación e impulsión a tanque elevado existente y piletas (cantidad 1 gl). • Artefactos, valvulas y accesorios sanitarios, cañerías de PP 1", impulsión, servicios, descargas, desbordes, limpieza, etc, instalación de cámara filtro/interceptora residuos, montaje de tanque cisterna PVC 3500 litros (cantidad 1 gl). • 2 (dos) motores de 1 hp para bombeo, accesorios y casilla. |