PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS REFUFUNCIONALIZACION DEL LABORATORIO DE CIENCIA Y TENCNOLOGIA SEGUNDA ETAPA

ITEM I

DISPOSICIONES GENERALES

PLANOS  CONFORME  A  OBRAS:  Se  deberá  preveer  la  documentación  y  planos correspondientes    a las Instalaciones,  tanto en sus versiones  parciales  durante  la ejecución, como de final de Obra. Se deberán presentar en original y duplicado los planos completos Conforme a Obra, en soporte físico papel foliado y convenientemente  encarpetado en formato hoja A4 y copia digital de la documentación  en CD convenientemente  rotulado, y en sistema de representación CAD en versión a determinar por la Inspección de obra.

ITEM II

TRABAJOS  PRELIMINARES

Cartel de obra: La CONTRATISTA construirá el cartel que irá emplazado en el frente del predio y   será   confeccionado    de   acuerdo   con   las   características    constructivas,    dimensiones, diagramación,  leyendas  y colores establecidos  según plano que entregará  oportunamente  la Subsecretaria   de  Planeamiento  de  Obra.  Previamente  a  su  construcción   e  instalación,  la CONTRATISTA recabará la aprobación de la INSPECCION DE OBRA. El cartel llegará a Obra y se montarán en el momento de su arribo a la misma a fin de evitar deterioros en sus leyendas. Esta provisión incluye además la estructura  metálica de sostén, la chapa de base y el ploteo completo de cada cartel sobre film (vinilo) de alta performance de espesor mínimo 60µ.

El letrero al frente de una obra no debe contener abreviaturas,  inscripciones, iniciales o siglas

ambiguas,  nombres  de  personas  sin  especificación   de  función  alguna  o  que  se  arroguen diplomas o títulos profesionales no inscriptos en la matricula, ni leyendas que, a juicio de la Subsecretaria,  se preste a confusión, en tales casos se intimará la inmediata corrección de la leyenda impugnada bajo apercibimiento de efectuarla   por administración y a costa de la CONTRATISTA.

Extracción  de ventanas (carpinterías de madera existentes): Se ejecutará la extracción y  el retiro de las ventanas descriptas en  la planilla de Cómputo y presupuesto.

Extracción  de puerta de madera existente:  Se ejecutará la extracción y  el retiro de las puertas descriptas en  la planilla de Cómputo y presupuesto.

Extracción  de canaletas CH°G°: Se ejecutará la extracción y  el retiro de las canaletas descriptas en  la planilla de Cómputo y presupuesto.

ITEM III CARPINTERIA

Doble  Puerta  de  aluminio  P1:  Todas  las  carpinterías  objeto  de  esta  licitación,  deberán  ser ejecutadas de acuerdo a lo indicado en los planos de detalle adjuntos.

Cualquier modificación que el contratista sugiera, deberá ser aprobada previamente por la Inspección de Obra. Toda carpintería resuelta de manera diferente a lo especificado sin la autorización mencionada, será  Todas las puertas de aluminio se colocaran cuando se hayan terminado  los  trabajos  de  albañilería  y  con  la  autorización  de  la  Inspección  de  Obra.  La carpintería  de  aluminio  se  ejecutará  con  perfiles  extruidos  de  aleación  de  aluminio  6063 temple  T  6  optima  de  calidad  comercial  y  aprobados  para  la  construcción  de  ventanas  y puertas  de  aluminio  sin  sopladuras,  marca  Aluar  o  equivalente  en  marca  y calidad,  según indicación de la croquis de carpinterías, perfectamente rectos con tolerancias de medidas encuadradas   dentro  de  las  especificaciones   del  fabricante  de  Aluar  Aluminio.  Todos  los elementos de fijación como grampas para amurar, grampas regulables, tornillos, bulones, arandelas  etc. serán de aluminio y deben ser además de la suficiente  resistencia  compatible con la unión para la cual van a ser utilizados. La aprobación de marcas alternativas queda a exclusivo juicio de la Subsecretaria de Planeamiento de Obra.

Ventana  de aluminio  V1: Todas las ventanas objeto de esta licitación, deberán ser ejecutadas de acuerdo a lo indicado en los planos de detalle adjuntos. Cualquier modificación que el contratista   sugiera,   deberá   ser  aprobada   previamente   por  la  Inspección   de  Obra.Toda carpintería resuelta de manera diferente a lo especificado sin la autorización mencionada, será Todas  las  ventanas  de  aluminio  se  colocaran  cuando  se  hayan  terminado  los  trabajos  de albañilería  y  con  la  autorización  de  la  Inspección  de  Obra.  La  carpintería  de  aluminio  se ejecutará con perfiles extruidos de aleación de aluminio 6063 temple T 6 optima de calidad comercial y aprobados para la construcción de ventanas y puertas de aluminio sin sopladuras, marca Aluar o equivalente  en marca y calidad, según indicación de la croquis de carpinterías, perfectamente  rectos con tolerancias de medidas encuadradas  dentro de las especificaciones del fabricante de Aluar Aluminio. Todos los elementos de fijación como grampas para amurar, grampas regulables,  tornillos, bulones, arandelas  etc. serán de aluminio y deben ser además de  la  suficiente  resistencia  compatible  con  la  unión  para  la  cual  van  a  ser  utilizados.  La aprobación  de  marcas  alternativas  queda  a exclusivo  juicio  de  la Subsecretaria  de Planeamiento de Obra.

ITEM IV REVOQUES

Mochetas: En las mochetas  será usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena),  deben quedar a plomo perfecto.

Reparación  de Revoque  interior:  Demoler y desprender la totalidad de revoque que este flojo a punto de desprenderse. Se aplicará en los  muros interiores   en todos aquellos sectores que hayan sido reparados. Se aplicará grueso con dosificación 1: 3 y fino ½ : 1 : 4.

Se rayará la superficie del revoque para que adhiera el fino.

Luego del fino se eliminarán  las rebabas  o cualquier  defecto  de la superficie,  pasándole  un fieltro ligeramente humedecido. Una vez seco y fraguado, se usará lija fina.

El espesor del fino será entre 3mm a 5mm, y el total entre los dos 15 mm.

ITEM V

DESAGUE PLUVIAL

Canaleta de CH° G°: Las Canaletas se realizaran con chapa galvanizada lisa de calibre BWG 25 plegada. Las uniones de tramos se realizaran con remaches estañados y soldadura con estaño al 50 % de ambos lados del solape.

Se proveerá, ejecutara, y montara las canaletas, embudos, y todos los elementos necesarios

para la completa terminación de la cubierta según planos de detalles.

Caño de lluvia:  Para recolectar el agua se ubicarán la cantidad de embudos necesarios para el correcto  funcionamiento  del sistema.  Serán  de chapa  galvanizada  calibre  27 con rejilla  tipo esférica y desaguarán en sendos caños de bajada vertical de polipropileno sanitario con un diámetro   igual   a  110   mm.   hasta   nivel   de  terreno   natural.   De   corresponder,   deberán construirse las cámaras de inspección pluviales a fin de garantizar la operatividad del mismo.

ITEM VI CUBIERTA

Reparación  de cubierta:  Previo a la ejecución de las tareas de mantenimiento  y/o reparación de  las  cubiertas   La  Contratista   deberá  realizar  una  revisión   del  diseño  de  las  mismas, verificando  las  pendientes  y capacidad  de  todo  el sistema  de  desagües  pluviales.  También estará  a  su  cargo  la  detección  de  cualquier  detalle  constructivo  mal  resuelto  que  pudiera generar  filtraciones  y/o  humedades  al edificio  y que  deberá  informar  a la inspección  para acordar la solución del problema

Cuando  las  filtraciones  sean  de  importancia    se procederá  a su reemplazo  por  una  nueva.

Conjuntamente  con la Inspección de Obra se decidirán las demoliciones que fueran pertinente realizar, así como en qué casos y cuáles estratos de la cubierta sean necesarias demoler para su reposición.

Todos los trabajos del rubro se ejecutarán de modo tal que permitan obtener obras prolijas y

correctamente  ejecutadas tanto funcional como estéticamente.  La Contratista deberá realizar todas las previsiones  necesarias  para alcanzar  este objetivo,  aunque  ellas no estén explícitamente mencionadas en la documentación contractual.

Correrán por cuenta de La Contratista la reparación de toda filtración, gotera, etc. posterior a la entrega de los trabajos ya sea que fueran ocasionados por eventuales deterioros o errores de diseño y aunque los mismos se hubieran efectuado de acuerdo a planos aprobados por la Inspección de Obra, no pudiendo alegar como atenuante la circunstancia de que la Inspección haya estado representada durante la ejecución de las tareas.

Una vez concluida  la tarea de reparación  de cubierta se liberará de todo material suelto del

cielorraso, afectado por la filtración.

ITEM VII PINTURA

Pintura Silicona incolora para ladrillo visto: Pintura tipo impregnante a base de siliconas hidrorrepelentes en solución alifática, que proporcione un recubrimiento impermeable transparente sin dejar película para ser utilizada en paredes exteriores e interiores, de fácil aplicación  sobre  ladrillo,  con el fin de proteger    a la superficie  de la formación  de moho  y verdín, manteniendo  las propiedades  aislantes del muro al impedir la absorción de humedad capilar. Las superficies  a pintar deben estar limpias, secas y desengrasadas,  libres de óxido y

partículas  de  polvo.  Si  existen  manchas  de  hongos  se  deben  lavar  prolijamente  con  una solución de lavandina hasta que desaparezcan y luego enjuagar abundantemente con agua.

Pintura  al  látex  exterior:  Toda  la superficie  de  paramentos  exteriores  se pintará  con  látex acrílico para exteriores de alto poder cubritivo,   de primera marca y calidad, aplicado en tres manos. Previo a la pintura, todas las superficies se prepararán lijando y aplicando una mano de sellador. Se deberán enduir los paños completos.

Pintura  al látex  interior:  Toda la superficie  de paramentos  interiores y tabiquería, se pintará con látex acrílico para interiores de alto poder cubritivo,  de primera marca y calidad, aplicado en tres manos. Previo a la pintura, todas las superficies se prepararán lijando y aplicando una mano de sellador. Se deberán enduir los paños completos.

ITEM VIII VARIOS

Limpieza parcial y final de obra

a) El contratista deberá entregar la obra en perfectas condiciones de habitabilidad.

b) Los locales se limpiarán íntegramente. Las manchas de pintura se quitarán con espátula y el diluyente correspondiente cuidando los detalles y la terminación de los trabajos ejecutados.

c) Deberá procederse al retiro de cada máquina utilizada durante la construcción y el acarreo de los sobrantes de obra y limpieza, hasta el destino que la Inspección de Obra disponga.

d)  Todos  los  trabajos  se realizarán  por  cuenta  del  Contratista,  quien  también  proveerá  las

herramientas y materiales que se consideren para la correcta ejecución de las citadas tareas.

e)  El  Contratista  será  responsable  por  las  roturas  de  vidrios  o por  la pérdida  de  cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante la realización de los trabajos como asimismo  por  toda  falta  y/o  negligencia  que  a juicio  de  la  Inspección  de  Obra  se  hubiera incurrido.

Todos los locales se limpiarán de acuerdo con las siguientes instrucciones:

a) Los vidrios  serán limpiados  con jabón y trapos de rejilla, debiendo  quedar  las superficies limpias  y transparentes.  La pintura  u otro material  adhesivo  a los mismos,  se quitarán  con espátula u hoja de afeitar sin rayarlos y sin abrasivos.

b) Los revestimientos  interiores y paramentos exteriores serán repasados con cepillo de cerda gruesa para eliminar el polvo o cualquier material extraño al paramento. En caso de presentar manchas, se lavarán siguiendo las indicaciones aconsejadas por la Inspección de Obra.

c) Los pisos serán repasados con un trapo húmedo para eliminar el polvo, y se removerán las manchas de pintura, residuos de mortero, etc. Las manchas de esmalte sintético se quitarán con espátula y aguarrás, cuidando no rayar las superficies.

d) Las carpinterías en general y particularmente las de aluminio se limpiarán evitando el uso de productos abrasivos.

e) Se prestará especial cuidado a la limpieza de conductos de aire acondicionado, en especial la

cara superior de los conductos en sus tramos horizontales.

g) Se realizará la limpieza de todas las cañerías no embutidas, en especial la cara superior de los caños en sus tramos horizontales.

h) Se limpiarán especialmente  los selladores de juntas, los selladores de vidrios y los herrajes, las piezas de acero inoxidable.