ANEXO CONVOCATORIA

63/2018

RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
| --- | --- | --- |
| 1 | Marca : UPS LYONN CARCATERISTICAS: ULT 1000 VRM A 10000 VRM - 1U PARA MONTAJE EN RACK VIENE EN DIFERENTE ALTURAS COMO 1RU,2RU, 3RU PARA SASTIFACER NECESIDADES DE ESPACIO PANEL DE CONTROL PUEDE SER REMOVIDO Y COLOCADO EN LA POSICION MAS CONVENIENTE, VERTICAL U HORIZONTAL UPS ULT PARA MONTAJE RACK DESDE 700 VA - 19 " HASTA 6KVA. DISEÑO FLEXIBLE | - |
| 2 | MODULO CARACTERISTICAS: Sfp Tp - link Sm 311ls Gigabit Monomodo 10 k TI- sm 311 ls |  |
| 3 | 24 Puertos Gigabit PoE Administrable. 4 Puertos SFP 1000Mbps ports. Memoria de 128Mb de RAM. Velocidad 6,6 Mpps |  |
| 4 | • Puerto: RJ-45 10/100/1000. • Numero de Radio: 2. • Frecuencia de Radio 1: 2.4 Ghz b/n/g. • Frecuencia de Radio 2: 5 Ghz a/n/c. • TX/RX Streams (801.11n Mode): 2x2 MIMO con 2 spatial stream. |  |

| Renglón | Especificación Técnica | Imagen |
| --- | --- | --- |
| 4 | • Antemas: 6 (Integradas). • Throughput: Radio 1 hasta 300 Mbps; Radio 2 hasta 867 Mbps. • Especificaciones IEEE: 802.11 (a,b,e,g,h,i,j,n,X,af,ac). • Maximum Tx power: 20dBm (126mW). • Seguridad Física: Kensington Lock. • Incluye soporte modalidad 5x8 durante 1 año, que habilita soporte telefónico, Reemplazo de Hardware y actualizaciones de Firmware. |
| 5 | • Soporte Full-Duplex. • Plug and Play. • Compatible con Pull or Plug con el poder de los interruptores. • IEEE 802.3z, CSMA/CD, TCP/IP. • Wave Length: 1310nm. • Power Supply: 3.3V. • Safety Emission: FCC, CE. • Cabel: fibra de modo individual. • Max cable Length: 10Km. • Data Rate: 1.25Gbps. • Temperatura de funcionamiento: 0°C~70°C. • Temperatura de almacenamiento: -40°C~80°C. • Humedad de funcionamiento: 10%~90%. • Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación. |  |