EXPEDIENTE: 18951/16

Características Técnicas

REJILLAS  METALICAS en PANELES

- transito peatonal

- transito vehicular

- transitabilidad y accesibilidad

PANELES DE REJILLAS STANDART / Conformados con

- PLANCHUELAS RESISTENTES de 32 x 2 mm / LADO 500 MM

- PLANCHUELAS CRUCE / 15 x 2 mm  ( Mecanizada Antideslizante ) LADO 1000MM

- PASO  de CUADRICULA / 30 X 50 mm

- MARCO PERIMETRAL en PLANCHUELA 32 X 2 mm

- GALVANIZADO Inmersión en Caliente

MARCO de AMURAR / ALTO 38 mm / para REJILLA de 32 mm

- ANGULO de 38 X 6.4 mm

- GALVANIZADO Inmersión en Caliente

PROVISION

- 22 PAÑOS REJILLAS de DIMENSIONES 500 X 1000 x 32 MM

  - Longitud total 11 metros cuadrados

- 10 MARCOS de DIMENSIONES 500 X 2000 x 38 MM

  - Marcos Bastidores para alcantarillas de Altura 32 mm

- 2 MARCOS de DIMENSIONES 500 X 1000 x 38 MM

  - Marcos Bastidores para alcantarillas de Altura 32 mm

RESUMEN

- 11 M2 REJILLAS de DIMENSIONES 500 X 1000 x 32 MM

  - Longitud total 22 metros lineales Ancho 500

- 10 MARCOS de DIMENSIONES 500 X 2000 x 38 MM

  - Marcos Bastidores para alcantarillas de Altura 32 mm

- 2 MARCOS de DIMENSIONES 500 X 1000 x 38 MM

  - Marcos Bastidores para alcantarillas de Altura 32 mm