1. Objetivo:

Especificar las características de un servidor para cómputo científico de acuerdo a las especificaciones recibidas por el Instituto de Ciencias.

2. Especificaciones:

Características Generales

Totalmente compatible con Arquitectura X86.

Deberá poseer setup residente en ROM, CD-ROM o DVD-ROM con password de ingreso y encendido.

Deberá poseer control de booteo residente en ROM, con posibilidad de booteo desde CDROM y/o DVD-ROM.

Deberá poseer reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

El motherboard deberá tener la posibilidad de instalar al menos 2 (dos) Procesadores

Unidad Central de Proceso (el servidor debe poseer dos procesadores)

Procesador Primario: Intel Xeon  E5-2650 v4  o superior, Frecuencia Básica 2.2Ghz, 30Mb Smart Cache , 12 núcleos

Procesador Secundario: Intel Xeon  E5-2650 v4  o superior, Frecuencia Básica 2.2Ghz, 30Mb Smart Cache , 12 núcleos

Memoria Ram

Debe contar con 256GB Memoria RAM instalada  DDR4 ECC 2400MHZ o superior.

El motherboard tendrá que tener la capacidad de al menos 48 slots de memoria con compatibilidad de módulos Dimm de 64GB 2667MHz DDR4 ECC Registered (3Tb max)

Sistema Operativo

Ninguno

Puertos

Se deberán proveer los siguientes puertos:

1 Port para mouse

1 Port para teclado

1 Port para monitor

Al menos 2 puertos  USB (Universal Serial Bus) versión 2.0

Al menos 4 puertos USB versión 3.0

Al menos 6 puertos PCI-E 3.0

Adaptador de Red

Dual Two Port Gigabit (en total 4 puertos Ethernet 10/100/1000)

Dual Two Port 10gb Base-t Lom (en total 4 puertos 10/100/1000/10000)

Almacenamiento Interno Discos

1 disco Disco Ssd Alta Gama Nvme Pci Express 3.0  de al menos 400gb destinado al Sistema Operativo (el motherborad deberá tener la capacidad de al menos 4 puertos Nvme Pci Express).

2 discos x 10Tb 7.2k RPM 3,5 Hot Plug Hard Drive (línea servidores) Enterprise/Datacenter Edition

El gabinete del servidor deberá tener la capacidad para instalar la cantidad de 12 discos hot swap de tamaño 3.5'.

El servidor debe proveer la totalidad de los soportes adaptadores de bahía para los discos rígidos sas/ sata para poder instalar discos a futuro.

El servidor deberá traer una placa controladora que maneje la cantidad de 16 discos rígidos.

El servidor debe soportar la funcionalidad de las distintas configuraciones de Raid.

El servidor debe ser compatible para la instalación y reconocimiento de discos con capacidad de 10Tb 	o más.

Almacenamiento Extraíble

Lectograbadora interna de DVD-R/RW 8X o superior.

Adaptador de Video

VGA o superior con 8MB de memoria mínimo para soporte de las interfaces gráficas de los sistemas operativos existentes en el mercado.

Gabinete

Rackeable,  2 unidades o superior de acuerdo a las especificaciones de este documento incluyendo todos los accesorios, tornillos y elementos necesarios para ser alojado en un rack de 19” estándar, con sistema de slinding ready rails.

Alimentación

Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220 V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra. La fuente de alimentación debe ser redundante de al menos 1000 Watts preparada para el funcionamiento correcto del servidor.

Documentación

Deberá estar acompañado por toda la documentación correspondiente a los componentes provistos

Compatibilidades

El Servidor debe ser compatible con la instalación de Software Linux cualquier versión, al igual que Software destinado a virtualización.

Garantía

Se requiere Garantía Mínima de 24 meses a cumplir en las instalaciones de la Universidad Nacional de General Sarmiento.