BACHEO DE ESTACIONAMIENTO CAMPUS UNGS

ESPECIFICACIONES TÈCNICAS:

Se contratará la ejecución de bacheo y mejoras de la condición del piso de la calle principal de los dos estacionamientos de vehículos del Campus de la UNGS, en los sectores indicados en plano.

Para ello, se deberá proceder según el siguiente detalle:

- Se deberán delimitar los sectores de trabajo con todas las medidas de seguridad necesarias.  Primeramente se ejecutarán las tareas en el estacionamiento más cercano a la calle Verdi, y luego las del sector más interno del Campus.

- Inmediatamente, se deberá demarcar las zonas a excavar según lo indicado en plano (sectores 1 a 7), y a su aprobación por la D.O.  La zona a excavar excederá el perímetro de los baches existentes, en una franja de ancho mínimo 0,5 metros.

- Luego se deberá retirar de la zona demarcada, y por medio de maquinaria de tipo retroexcavadora o mini retro, y pala o mini pala, el piso existente en su mezcla de piedra y suelo.  El material retirado se deberá transportar con máquina y/o camión, hasta su lugar de acopio en sector del Campus o predio polideportivo, a indicar por la D.O.

- Una vez retirada la capa superior, se continuará con el retiro de material existente, hasta una profundidad mínima de 50cm, respecto del nivel circundante de la calle. El material retirado se deberá transportar con máquina y/o camión, hasta su lugar de acopio en sector del Campus o predio polideportivo, a indicar por la D.O.  La D.O. deberá aprobar el nivel alcanzado con la excavación, y podrá indicar su completamiento, y profundización, en los casos en que lo considere necesario.

- En los sectores excavados, se realizará relleno con aporte de suelo seleccionado, provisto y acopiado por la Universidad a estos fines.  El relleno se realizará en capas de 20cm de espesor final, a compactar con uso de vibro compactador mecánico.  La compactación de cada capa, deberá ser aprobada por la D.O.

- Sobre la segunda o tercera (según corresponda) capa de suelo seleccionado compactado, se colocará una última capa de 10cm, de suelo cemento.  Para ello, se procederá a dosificar el suelo seleccionado acopiado por la Universidad, con cemento Portland, en una proporción de 8% mínimo.  La mezcla del material hasta alcanzar niveles de homogeneidad, se deberá hacer fuera de los sectores a rellenar.  La capa de suelo cemento, se deberá compactar con vibro compactador mecánico.  La compactación deberá ser aprobada por la D.O.

- Sobre el suelo cemento, se colocará una capa de 5cm de piedra partida, como terminación.  La piedra será provista por la Universidad.  La capa de piedra deberá ser nivelada y enrasada, para una perfecta terminación.  El resultado deberá ser aprobado por la D.O.

- Finalmente, se deberá retirar todo elemento y material utilizado en la obra, dejando el sector intervenido y su entorno, en condiciones de limpieza y orden.

- El contratista deberá garantizar el trabajo por escrito, por un año de plazo como mínimo.

Plazo de ejecución: 7 días corridos.