1. Objetivo

Definir el modelo de configuración para una computadora Notebook Avanzada.

2. Definición

Se considera un equipo con los recursos necesarios de memoria RAM, procesador, disco, video o sonido para ejecutar aplicaciones con exigencias que exceden las actividades comunes de oficina.

3. Especificaciones

Unidad de procesamiento

Procesador Intel I5 de cuarta generación o superior, o su equivalente en AMD.

Memoria

Tipo: DDR3-1333 o superior.

8 GB mínimo ampliable a 16 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista.

Ampliación máxima: Aun cuando esto requiera el cambio de la memoria inicialmente provista, el equipo se deberá poder ampliar a un máximo de 32 GB.

Disco duro

Tipo: EIDE Ultra ATA/100, Serial ATA 3.0Gb/s o superior

Velocidad de rotación: 7200 RPM como mínimo.

Capacidad mínima: 1 TB

Almacenamiento extraíble

Medios ópticos: Unidad de Lectura/escritura de DVD-RW.

Video

Controlador de vídeo con acceso a memoria RAM (ya sea independiente o tomada de la memoria principal) no inferior de 64 MB,

Audio

Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas.

Red

Interfaz de Red interna con las siguientes características:

Bite rate: 10/100/1000 Mbps.

Estándar: IEEE 802.3i 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX.

Conexión: UTP.

Conectores de salida: RJ45.

Interfaz de Red WiFi (WLAN) interna con antena integrada.

Consola

Teclado: tipo QWERTY de por lo menos 79 teclas. Teclas de cursor separadas en forma de "T" invertida. Teclado numérico incorporado. Dispositivo de señalamiento del tipo mouse o similar (touchpad) con una sensibilidad no menor a 200 unidades de movimiento por pulgada.

Pantalla:

Tipo: Color LCD de matriz activa o TFT

Relación de aspecto 16:9, no inferior a WXGA (Wide XGA) de 1366x768pixels.

Tamaño diagonal de pantalla: no inferior a 15.6"

Debe poseer conector D-SUB15 con salida de video SVGA, activa en forma simultánea con la visualización en pantalla incorporada (excluyente).

Puertos incorporados

2 puertos USB 2.0 de alta velocidad mínimo.

1 puerto para conexión de monitor externo.

Interfaz para dispositivo de señalamiento externo (podrá usarse uno de los ports USB).

Lector de memoria

Mínimamente para tipos SD, SDHC, MS y MS-PRO.

Del tipo: INTERNO, a ser ubicado en una bahía de 3½”.

Sistema operativo

Sin Sistema Operativo

Maletín de transporte:

Apto para alojar el equipo, el alimentador/cargador, cables y todo otro tipo de dispositivo requerido para la operación.

Garantía

Se requiere Garantía Mínima de 24 meses a cumplir en las instalaciones de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

Nota

Se deberán consignar marca y modelo de los equipos y componentes ofrecidos. No se admitirá especificar simplemente “según pliego” como identificación del equipamiento.

Se deberá completar el cuadro que se adjunta para poder realizar la correspondiente evaluación.

| Componente | Ítem | Ofrecido |
| --- | --- | --- |
| Notebook | Marca y Modelo |  |
| Procesador | Marca |  |
|  | Modelo |  |
|  | Modelo |  |
| Memoria | Capacidad |  |
|  | Frecuencia |  |
| Disco Rígido | Capacidad |  |
|  | Capacidad |  |
| Garantía | Lapso |  |
|  | Tipo |  |
|  | Lugar |  |
| Contacto |  |