1. Objetivo

Definir el modelo de monitor LCD/LED con tecnología IPS (In-Plane Switching).

2. Definición

Se considera un monitor apto para desarrollar las tareas más frecuentes de diseño, aprovechando el espacio y la economía de consumo eléctrico y definición.

3. Especificaciones

Características generales

- Tamaño de la pantalla visible: no menor a 21.5" en diagonal

- Relación de aspecto normal (16:9)

- Interfaz de conexión a monitor: D-SUB y HDMI

- Resolución Nativa: 1920x1080

- Tiempo de Respuesta: no mayor a 5 ms

- Brillo: no inferior a 250 cd/m2.

- Relación de Contraste: no menor de 1000:1

- Angulo de visión: no menor a 170° Horizontal / 170° Vertical.

- Se proveerán los cables correspondientes para la alimentación eléctrica y la interconexión con la unidad central de proceso.

- Deberá cumplir con la norma "ISO 13406-2 - Clase I" (es decir cero (0) pixeles fallados de cualquier tipo).

Garantía

Se requiere Garantía Mínima de 24 meses a cumplir en las instalaciones de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

Nota

Se adjuntarán folletos técnicos de los equipos ofrecidos y en todos los casos se deberán consignar marca y modelo de los mismos. No se admitirá especificar simplemente “según pliego” como identificación del equipamiento ofrecido.

No se aceptará equipamiento cuyas características, marca y/o modelo no se correspondan exactamente con la oferta.

Se deberá completar el cuadro que se adjunta para poder realizar la correspondiente evaluación.

4. Producto de referencia en el mercado

LG 23MP57HQ

| Componente | Ítem | Ofrecido |
| --- | --- | --- |
| Display | Marca / Modelo |  |
|  | Tipo (LED / IPS) |  |
|  | Tamaño pantalla |  |
|  | Resolución |  |
|  | Ángulo de visión (H/V) |  |
| Cantidad de colores |  |
| Brillo |  |
| Contraste |  |
| Tiempo de respuesta |  |
| Señal entrada | Tipo de Conectores |  |
| Alimentación | Tipo |  |
| Garantía | Lapso |  |
|  | Tipo |  |
|  | Lugar |  |
| Contacto |  |