Silla universitaria PVC con mesa rebatible

Llevará asiento y respaldo en PVC de alta durabilidad, de flexibilidad adecuada, y espesor de plástico acorde a la necesidad.  El casco será de rugosidad mínima, y de color azul.

Medidas mínimas: Altura asiento 46 cm. Altura total 80 cm. Ancho 57 cm. Medidas: Altura tapa 70 cm. Plano de escritura 48 x 29 cm

La estructura o chasis de la silla y la de apoyo y sujeción de mesa rebatible, será de caño de acero de sección circular u oval según el caso.  Será de diámetro mayor a 7/8” y de 1.2mm de espesor.  Irá pintado con esmalte poliuretánico termoconvertible  color negro, de relieve texturado;

Llevará en los extremos de apoyo de las patas, regatones de goma o plásticos, de alta durabilidad.

La tabla de pupitre debe ser de 480mm x 290mm, asegurando el apoyo completo del brazo al escribir y el ancho aprox. de un cuaderno formato “oficio”.  Será de madera terciada con terminaciones en fórmica en ambas caras, y bordes redondeados pulidos en espesor mínimo 15mm.  Los bordes expuestos deben ser pintados con barniz poliuretánico transparente.

Se podrá cotizar una alternativa con tabla en MDF 18mm con melamina color negro en ambas caras, que llevará cantos ABS en todo el perímetro de la tabla.