PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para la ejecución de tareas de reparación y acondicionamiento para azotea del Módulo 1, de la Sede Campus de la Universidad Nacional General Sarmiento, Juan María Gutiérrez 1150, Los Polvorines, Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires.

GENERALIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El presente Pliego tiene por objeto establecer las normas, procedimientos y especificaciones técnicas a utilizar para la ejecución de los trabajos de referencia.

Todas las tareas serán realizadas en el marco de la topología “llave en mano” y deberán efectuarse bajo estas especificaciones que incluyen la mano de obra, materiales y dirección técnica, para dejar en condiciones y perfecto funcionamiento, las siguientes instalaciones y obras:

FORMA DE COTIZAR:

El oferente deberá adjuntar la “Planilla de cotización” detallando específicamente todos los rubros, materiales y trabajos.

Esta “Planilla de cotización” será tomada como valor de referencia para posibles adicionales o economías.

La empresa contratista deberá luego abrir, detallar y/o completar cada ítem indicando subrubros o sub ítems que hayan podido ser expresados como globales en la Planilla de Cotización del Pliego.

Esto generará el mejor entendimiento de la composición del costo de cada ítem.

La Universidad proporciona una “planilla de cotización” que representa en forma global los ítems principales.

Se deja constancia que las medidas que figuran en la Planilla de Cotización son estimadas.

El oferente realizará los chequeos y mediciones que crea necesarias para la elaboración de la oferta.

Cualquier discrepancia o duda deberá ser resuelta antes de la oferta.

El criterio/modalidad de la obra, en cada una de las instalaciones/estructuras que la conformen, es de “llave en mano”. Por lo cual el oferente deberá incluir dentro de cada una de las instalaciones y/o tareas, todos aquellos materiales, tareas, ayuda de gremio, etc., que no estando incluidos en el siguiente pliego de licitación, sean necesarios para la realización, funcionamiento y cumplimiento de las normativas legales vigentes de acuerdo a cada instalación.

Para la elaboración de la oferta el oferente acepta que puede conseguir los elementos, componentes, dispositivos, y/o cableados al momento de realizar la obra de referencia, especificados en el pliego licitatorio.

TAREAS:

Comprende la ejecución de todos los trabajos de previstos e indicados en estos planos y especificaciones generales, particulares y técnicas, como así también, aquellos que resulten necesarios para el correcto funcionamiento de esas instalaciones y los reajustes que deban hacerse por observaciones reglamentarias de las Empresas prestatarias de cada servicio y entes reguladores como por ej. el E.N.R.E., Municipalidad de Malvinas Argentinas, etc., sean de orden constructivo, o las emanadas por la Dirección de Obra.

CADA DISPOSITIVO DEBERÁ SER DISEÑADO POR EL CONTRATISTA PARA QUE SEA DURADERO, LIBRE DE MANTENIMIENTO Y EN EXTREMO PROLIJO, SIGUIENDO LAS REGLAS DEL BUEN ARTE. NO SE ADMITIRÁ BAJO NINGUNA CAUSA SUJECIONES O REPARACIONES QUE SEAN PROVISORIAS O VINCULADAS DE MODO PRECARIO.

CRONOGRAMA:

Antes de comenzar la obra, el Contratista deberá entregar a la D. de O. un CRONOGRAMA DE LAS TAREAS CON EL ORDEN, DURACIÓN y RECURSOS HUMANOS DE CADA UNA DE ÉSTAS, siguiendo el listado de “la planilla de cotización”.

El mismo será revisado por la D. de O. y será indispensable para el comienzo de obra.

Este cronograma será un Diagrama de Gantt con escala en días de cada rubro o tarea.

Para la firma del “Acta de inicio de obra” será obligatoria la presentación del cronograma de obra aprobado por la D. de O.

No se permite iniciar tareas antes de la firma del “Acta de inicio de obra”.

Debido al funcionamiento y recursos de la Universidad, ésta podrá modificar el cronograma de tareas en cualquier momento, lo cual no será motivo de costos adicionales para el Contratista.

Deberá tenerse en cuenta que se debe mantener la continuidad en el servicio que presta el Organismo, y minimizar las molestias acarreadas.

Para ello deberá organizar los días y horarios en que realizarán estos trabajos a fin de no comprometer el funcionamiento de la Universidad.

Las tareas se programarán de manera que su ejecución no entorpezca la operación normal del organismo, que no alterará su ritmo de trabajo normal.

Las tareas que involucren ruidos o golpes a la estructura (mamposterías, losas, etc.) no deberán realizarse durante los horarios de trabajo en lugares ocupados.

Si la universidad lo requiere, el Contratista deberá realizar sus tareas los días sábados, domingos y/o feriados sin representar esto, adicionales o mayores costos.

Si ciertas tareas requiriesen la interrupción o irrupción temporaria de las operaciones de algún sector de la Universidad (cortes de luz parcial o total, cortes de comunicaciones, red, acondicionamiento de aire, ruidos, etc.) se deberá coordinar su ejecución con la D. de O. quien decidirá sobre la oportunidad de los mismos. Tales necesidades deberán ser comunicadas con 72 horas de anticipación.

SUMINISTROS:

Se deberán incluir todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aún sin estar expresamente indicados en la documentación contractual sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminación de las instalaciones, incluyendo la provisión de cualquier trabajo complementario que sea requerido, estén o no previstos y especificados en el presente Pliego.

Las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares y los respectivos planos de proyecto que se acompañan son complementarios, y lo que se especifica en cada uno de estos documentos, debe considerarse como exigido en todos.

Mientras no se dé término a los trabajos, el Contratista es el único responsable por pérdidas, averías, roturas o sustracciones que por cualquier circunstancia se produzcan en la obra contratada o en los materiales acopiados.  La vigilancia que se requiera, hasta tanto se proceda a la entrega de la obra, correrá por cuenta del Contratista, quien deberá arbitrar los medios que considere necesarios a tal objeto.

NORMAS:

Los trabajos, tareas y los materiales DEBERÁN CUMPLIR con las Normas y Reglamentaciones, Municipales, internacionales, Normas IRAM, conexiones, ETAP, etc.) y con los Planos y Especificaciones integrantes del Pliego y todas las indicaciones que imparta la Dirección de Obra. Esta responsabilidad es exclusiva del Contratista asignado.

Si las tareas solicitadas en este pliego se contraponen con las normas citadas anteriormente, la empresa contratista deberá advertir de esto a la D. de O. con antelación a la ejecución de la tarea y asentar dicha advertencia en el libro de órdenes.

Las instalaciones eléctricas, de datos y de telefonía, serán efectuadas bajo las normas vigentes reglamentarias del ENRE, ETAP, CNC, etc., y reglas del buen arte.

Cables, materiales e instalación, según y bajo normas IRAM.

Las instalaciones cumplirán, los requisitos establecidos en el reglamento para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociación Electrotécnica Argentina en su versión 2006.

Además deberán cumplir lo dispuesto por los códigos de edificación, de planeamiento, de habilitación y otros aspectos legales que correspondan al emplazamiento y funcionamiento de la obra y los requisitos particulares de este pliego.

El contratista deberá ejecutar todas las obras y proveer todos los materiales necesarios para que pueda consumirse en forma normal y permanente la DMPS especificada en este pliego, sin que esto provoque ningún tipo de falla ni genere ninguna situación de riesgo, tanto para las personas como para las propias instalaciones. Los consumos máximos (permanentes o transitorios) no generarán caídas de tensión excesivas.

NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA:

Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM, para todos aquellos materiales para los que tales normas existen, y en su defecto serán válidas las normas IEC.

En los casos en que este pliego o en los planos se citan modelos o marcas comerciales, es al sólo efecto de fijar normas de construcción o tipos de formas y calidades deseadas, pero no implica el compromiso de aceptar tales materiales si no cumplen con las normas de calidad o características requeridas.

En su propuesta la oferente indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar y la aceptación de la propuesta sin observaciones, no exime al oferente de su responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas y/o implícitas en el pliego y planos.

Se exigirá al Contratista muestras de los componentes o materiales a utilizar para las tareas. Estas muestras se deberán traer a la D. de O. con suficiente antelación pudiendo la D. de O. cambiar, o no aprobar dichos materiales. De no poder contar con la muestra, se aceptarán folletos y manuales de los aparatos o materiales que se utilizaren.

Los materiales removidos o retirados que sean existentes y formen parte de la Universidad, quedarán en custodia de la Universidad salvo que sean descartes o residuos. En caso de dudas acerca de la categorización de dichos materiales se consultará a la D. de O.

Estos materiales serán entregados a la universidad por intermedio de la D. de O., al área de Servicios Generales, en forma ordenada y no a granel o suelto. Eventualmente, el área de Servicios Generales solicitará la forma y lugar de entrega de estos materiales quedando a cargo de la empresa el costo de recopilación, ordenamiento, embalaje y transporte de los mismos.

Todo esto no implicará costos adicionales ni mayores costos.

MOVIMIENTO DE INSUMOS:

Si fuera necesario transportar materiales, nuevos o existentes de un lugar a otro de sectores de la Universidad u obras, este transporte y acomodamiento será también por cuenta del Contratista.

Debido al escaso lugar y por razones de seguridad, se exige el acopio de cualquier elemento en receptáculos provistos por el Contratista bajo absoluta responsabilidad del mismo.

Ni durante la ejecución de las tareas ni una vez finalizadas las jornadas de trabajo se deberán dejar sobrantes o materiales de cualquier tipo o escombros o herramientas, sueltos o esparcidos en el Campus. Cada uno de estos elementos deberá estar alojado en espacios diseñados para tal fin. También deberá cuidar en extremo la limpieza de las áreas afectadas, no debiendo dejar residuos o sobrantes en ningún momento de la obra.

El Contratista deberá prestar especial atención en no dejar stock de materiales, que dificulte el control visual de la obra y el área adyacente a la misma.

El Contratista tendrá la absoluta responsabilidad por la custodia y vigilancia de sus equipos y materiales. La Universidad no será responsable en ningún caso, por los objetos, materiales o equipos de ningún tipo de la/s empresa/s contratistas.

ORGANIZACIÓN GENERAL:

Se deberá presentar ante la D. de O. un listado de los empleados que realizarán el trabajo, con membrete de la empresa, nombre y apellido, tipo y número de documento.

Este listado deberá ser actualizado cada vez que se produzca un cambio en el personal asignado a las tareas de referencia.

La empresa deberá tener personal responsable identificado para la D. de O. encargado del cierre y apertura de la obra. El mismo tendrá la responsabilidad de abrir y cerrar puertas, prendido y apagado de luces, bombas, aparatos, etc., que estén a cargo de la empresa.

REPRESENTANTE TÉCNICO:

La empresa deberá designar a un UNICO representante técnico profesional de primera categoría.

Cuando, por cualquier circunstancia, la empresa no posea un profesional como representante técnico, asumirá la responsabilidad de la ejecución de las obras un UNICO Profesional de primera categoría con incumbencia específica en el tipo y envergadura de las obras a ejecutar, quien intervendrá como representante ante las Reparticiones que correspondan, siempre bajo la responsabilidad absoluta del Contratista.

El mismo deberá realizar el control y verificación diaria de los trabajos realizados, y será el UNICO interlocutor con la D. de O.

RESPONSABLE DE OBRA / ORGANIZACIÓN GENERAL:

Responsable de obra:

La empresa deberá designar a una persona que puede ser el Jefe de obra o personal designado por él, quien deberá realizar y completar diariamente una planilla donde informe lo siguiente:

- Todos los movimientos diarios de la obra (entre otros: ingreso y egreso de personal y materiales a la obra).

Se deberá tener en cuenta que la Universidad se encontrará en pleno funcionamiento durante el tiempo que dure la presente obra, por lo que el contratista deberá asegurar con los cercos perimetrales y con la logística de obra no interferir el normal funcionamiento de dichos sectores. Adaptando a través de un plan aprobado por esta D. O., el cronograma y tipo de trabajos a realizar durante el transcurso de la obra.

Días de lluvia:

En el plazo de obra están incluidos los días de lluvia promedio correspondientes al período de obra solicitado, según informe del Servicio Meteorológico Nacional.

La Dirección de obra sólo contemplará para ampliación de plazo de obra:

a) la cantidad de días de lluvia que superen dicho promedio

b) Días de lluvia que estando comprendidos en el promedio, superen ampliamente la cantidad de milímetros promedio.

c) Sus consecuencias, si las hubiere.

Los días de lluvia que la empresa solicite deberán corresponder al mes de la presentación de cada certificado. No se podrá solicitar extensión del plazo de obra a causa de lluvias de un período ya certificado.

Cuando se solicitara la extensión de plazo debido a lluvias, la empresa deberá presentar el informe certificado del servicio meteorológico de lluvias del período correspondiente, y la media certificada del servicio meteorológico, y así computar el excedente que serán los días que se podrían computar como extensión.

SEGURIDAD E HIGIENE:

La empresa deberá entregar su “Programa de Seguridad e Higiene” correspondiente con la firma de el ingeniero de seguridad e higiene, para que la Universidad pueda registrar y controlar dicho plan de trabajo por parte de la Dirección General de Infraestructura y el Área de Seguridad e Higiene. La aprobación de dicho plan por parte de la U.N.G.S. será condición excluyente para la firma del acta de inicio de obra.

Cualquier incumplimiento de lo solicitado en este apartado, llevará directamente a la suspensión y/o paralización automática de la obra.

El Marco Normativo Legal Vigente para lo exigido será:

Industria de la Construcción

La industria de la construcción tiene características especiales que la distinguen de otros sectores industriales.

La legislación ha elaborado leyes específicas sobre el régimen laboral y las condiciones de higiene y seguridad en el sector.

Las normas más importantes sobre el tema y que tienen relación directa con el trabajo que se está evaluando y la futura relación con los contratistas son las siguientes:

Ley 22250/80 (11/7/80) - Régimen laboral específico de la industria de la construcción.

Ley 24557/96 -  Ley de Riesgos del Trabajo. LRT.

Ley 19587/72 - Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo

Decreto 351/79 - Reglamentario de la Ley 19587

Decreto 170/96 - Reglamentario de la Ley 24557/96

Decreto 911/96 - Salud y Seguridad en la Construcción - Reglamentario de la Ley 19587 para la Industria de la Construcción.

Decreto 1338/96 - Modificatorio de la Ley 19587 y del Decreto 351/79

Resolución SRT 231/96  - Reglamenta el decreto 911/96

Resolución SRT 051/97 - Reglamenta el decreto 911/96.

Resolución SRT 035/98 - Reglamenta el decreto 911/96

Resolución SRT 319/99 - Reglamenta el decreto 911/96

Este marco de referencia norma disposiciones generales relacionadas al ámbito de la construcción entre las que se encuentran, entre otras:

Acciones de coordinación de la seguridad y la salud ocupacional.

Programas de seguridad (pautas, contenidos mínimos, validez, responsables, riesgos, capacitaciones,  plazos de aprobación, medidas preventivas, etc.).

Legajos técnicos y registros de siniestralidad laboral.

Relación de la universidad como comitente respecto a los contratistas y subcontratistas.

Obligaciones, derechos y funciones del empleador, del trabajador y de la ART (aseguradora de riesgos de trabajo) de cada parte.

Durante todo el plazo de obra, se deberá contar en obra con personal idóneo, que posea conocimientos básicos de plomería y electricidad, así como las herramientas y materiales indispensables para la realización de reparaciones de emergencia. Dicho personal deberá cumplir con la reglamentación vigente de Seguridad e Higiene (indumentaria y procedimientos).

OBRADOR Y VALLADOS:

Los vallados se realizarán de paneles metálicos opacos contínuos, separando la obra del resto de la sede, ya que la misma continuará con las actividades normales.

El obrador se ubicará en lugar a definir por la Dirección de Obra.

Se deberá asegurar las circulaciones a todos los edificios durante todo el periodo de las tareas.

El cerco de protección será el correspondiente y reglamentario aprobado por las normas de seguridad según Plan de Seguridad e Higiene.

Deberá quedar colocado firmemente y será de una altura no menor a 1,20m, y obturado en toda su altura, pudiendo ser el mismo de elementos de madera colocados consecutivamente y sin espacios intermedios.

No deberá permitir el paso ni a personas adultas ni a niños, ya que éstos deambulan por toda la Universidad.

LIMPIEZA DE OBRA:

Mantener el orden y la limpieza de la obra acumulando los desechos producidos por sus tareas durante cada jornada o turno de trabajo, en los lugares que indique la Universidad.  Asimismo, dispondrá sus materiales, herramientas, equipos, etc., de modo que no obstruya los lugares de trabajo y de paso.

El Contratista deberá dejar las áreas en las que intervino, o al menos utilizó, y su entorno, libres de toda suciedad, piedras o terrones de tierra, marcas de materiales o pintura, etc.

De no estar todas las áreas intervenidas perfectamente limpias y en perfectas condiciones, no se procederá a la certificación de los trabajos que correspondan.

PRUEBAS Y ENSAYOS:

El Contratista, además del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en las reglamentaciones de Empresa prestataria del servicio y la Municipalidad local, tendrá a su cargo y coste cualquier otro ensayo o prueba que la Dirección de Obra considere necesario.

Estas pruebas no lo eximen de la responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.

La cantidad de pruebas serán las suficientes para que la D. de O. corrobore el resultado de las mismas y estarán a cargo y coste de la contratista.

Las observaciones correspondientes a la prueba general de funcionamiento se asentarán en el "Libro de Comunicaciones de la Dirección de Obra" y será firmado por el Inspector designado, con el correspondiente enterado del Contratista o su representante.

En esta nota se detallarán los trabajos de completamiento o puesta a punto que se deban ejecutar, consignándose el plazo dentro del cual se dará término a los mismos.

En el caso de que las observaciones sean de importancia a juicio de la Dirección de Obra, o cuando no se diera cumplimiento al plazo otorgado para dejar las instalaciones en perfectas condiciones, la prueba general quedará de hecho anulada, debiendo el Contratista volver a prepararla y solicitarla.

En este caso, todos los gastos que la misma ocasione correrán por cuenta del Contratista. Se deja especial constancia, que todos los elementos y personal necesarios para efectuar las pruebas deberán ser facilitados por el Contratista a su costo.

De existir anomalías en la instalación se suspenderá la recepción provisoria, hasta subsanarse las fallas. Cumplimentados los requisitos exigidos para la finalización de los trabajos, la Dirección de Obra, labrará el acta correspondiente de Recepción Provisional.

ADICIONALES:

Si durante el transcurso de la obra fuera necesaria introducir ampliaciones a pedido de la Dirección de Obra y que representen un aumento del volumen de obra, el Contratista deberá realizar las tareas solicitadas y se cotizarán tomando los precios que figuran en planilla de cotización.

En ningún caso se reconocerán adicionales de obra por problemas de trazado o interferencias con otros gremios, ni de ningún tipo, ni por problemas de orden constructivo, o cualquier otra causal, con excepción de los originados por ampliaciones del proyecto que impliquen un mayor volumen de obra.

NO SE RECONOCERAN ADICIONALES SI ESTOS NO FUERAN APROBADOS CON ANTERIORIDAD POR LA D. DE O., EN FORMA FEHACIENTE Y POR ESCRITO.

DAÑOS A INSTALACIONES EN OBRA:

En el caso de que el Contratista provocare cualquier tipo de daño o rotura a instalaciones existentes, a instalaciones efectuadas por él o por otros contratistas, será el responsable de la reposición y/o reparación de los daños ocasionados. Esto será válido tanto para los daños o roturas provocadas por accidentes como por acción de los trabajos que le hayan sido encomendados.

La reparación de daños y/o reposición de materiales que efectúe el Contratista no lo exime de las responsabilidades legales que le competan por sus acciones durante su presencia en obra.

En ocasión de producirse cualquier tipo de rotura de las instalaciones existentes, las mismas deberán ser subsanadas en el momento. En caso de no contar con personal propio, el contratista tomará los previos recaudos para la urgente contratación de personal específico y urgente comienzo de las tareas (en el mismo día de ocurrido el suceso). El costo de dichos trabajos correrá por cuenta del contratista.

Si dicha reparación, exigiera modificaciones en los planos que significaran un aumento de obra, el Contratista deberá hacerlas por exclusiva cuenta, sin que por esto pueda reclamar adicional alguno, ya que el mismo está obligado a estudiar el lugar y la documentación de cotización, haciendo suyo por lo tanto las modificaciones mencionadas.

CONOCIMIENTO DEL LUGAR DE LA INSTALACIÓN:

Antes de entregar su Propuesta, el Oferente deberá examinar el lugar donde se realizarán los trabajos, comparándola con los planos contractuales y Especificaciones Técnicas, debiendo enterarse y conocer perfectamente el estado en que se encuentra dicho lugar junto con las canalizaciones e instalaciones existentes, trazados, distancias, cruces con otras instalaciones, etc.

La D.O. entregará un certificado de la visita de obra, que deberá presentarse con la oferta.

DISCREPANCIA EN LA DOCUMENTACIÓN:

Siendo el Contratista especialista en los trabajos de este rubro y habiendo revisado la totalidad de la documentación, no podrá alegar ignorancia en caso de errores entre planos, obra y/o especificaciones necesarias antes de efectuar trabajos o gastos relacionados con los mismos, no reconociéndose adicionales por tal motivo, sin aprobación previa.

El Contratista deberá analizar las características de materiales y/o trabajo que se le solicita y manifestar en su oferta que se hace responsable del buen funcionamiento.

En caso de discrepancia entre planos y/o especificaciones técnicas regirá la indicación de la Dirección de Obra.

El Contratista deberá realizar todas las mediciones in situ en la Visita a Obra o cuando lo coordine con la Dirección General de Infraestructura para evitar discrepancias antes de presentar la oferta.

LAS MEDIDAS DE LOS PLANOS SON INDICATIVAS Y APROXIMADAS.

La contratista deberá realizar los ajustes necesarios al proyecto y a las tareas y posterior visado de la D. de O. para que los elementos mantengan su función, calidad y utilidad esperada.

MODIFICACIONES:

Las instalaciones y/o elementos solicitados se ajustarán al trazado general indicado en los planos de cotización y empalmarán  en los puntos previstos con las redes exteriores existentes, con ajuste a estas especificaciones y conforme a lo establecido en las reglamentaciones correspondientes.

Las modificaciones deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra.

Los planos indican de manera general, la ubicación de cada uno de los elementos a proveer y colocar, los cuales de acuerdo a indicaciones de la Dirección de Obra, podrán instalarse en los puntos fijados o trasladarse, buscando en la obra una mejor ubicación o una mayor eficiencia, en tanto no varíen las cantidades y/o las condiciones de trabajo. Estos ajustes podrán ser exigidos, debiendo el Contratista satisfacerlos sin cobro de adicional alguno, hasta lograr un trabajo terminado y perfecto para el fin que fuera contratado.

Cualquier consulta u observación que el oferente presente deberá ajustarse a lo estipulado en el Artículo Nº 4 del PBCP.

De ninguna manera se aceptará la disminución de la calidad del proyecto, tanto en lo referente a materiales, como a economías de trazado, pudiéndose efectuar algunas variantes de recorrido si por problemas constructivos así lo requiriesen, y siempre con la autorización de la Dirección de Obra.

VISITA DE OBRA:

Es obligatoria la visita a obra. La oficina de la Dirección General de Infraestructura, entregará los certificados correspondientes, los mismos deberán ser adjuntados con la oferta y tendrán carácter de obligatorio.

Junto con la oferta, se deberá adjuntar este pliego con la firma de la empresa en todas las fojas, declarando que acepta los mencionados términos.

GARANTÍAS:

La empresa contratista entregará las instalaciones en perfecto estado y responderá sin cargo por todo trabajo o material que presente defectos, excepto por desgaste o abuso, dentro del término de 12 (doce) meses de puesta en servicio las instalaciones o de terminadas de conformidad, lo que resulte posterior.

Si fuera necesario poner en servicio una parte de las instalaciones antes de la recepción final, el período de garantía para esa parte será contado desde la fecha de la puesta en servicio, excepto en el caso de atraso de la Contratista, en cuyo caso será de aplicación lo expresado en el primer párrafo.

La garantía tendrá una validez de 12 meses tomando como fecha de inicio de la misma, la del “Acta de Recepción Provisoria”.

PAUTAS GENERALES

- Se deberán proveer y colocar todos los elementos de protección para áreas transitadas y/o circulaciones de la población de la universidad.

- Se deberán proteger todos los elementos circundantes o posiblemente afectados por las obras. Los elementos que no puedan ser removidos deberán ser cubiertos completamente con film de polietileno de alta densidad fijado con cinta adhesiva.

- Está prohibido y penalizado utilizar herramientas o elementos propios de la Universidad para o por el contratista.

- Todos los materiales y/o mobiliarios serán resguardados.

- Se realizarán las tareas de albañilería necesarias para dejar todos los sectores, locales, etc., en perfectas condiciones de revoques, solados, revestimientos, pintura, zócalos, etc.

- La empresa contratista será responsable de cualquier daño que provenga de la ejecución de sus obras como salpicaduras de pintura, escombros, suciedad, filtraciones de agua y sus consecuencias, etc.

- La obra deberá ser ejecutada en pleno funcionamiento y actividades de la universidad por lo que la contratista deberá incluir los costos de todos los recaudos que tenga que tomar para llevar a cabo las tareas en este medio.

- Durante el proceso de recolocación habrá periodos en que la azotea este descubierta de su protección hidrófuga. Estos periodos deberán ser del menor tiempo posible debido al peligro de recibir precipitaciones. Dicha situación puede provocar el permanente daño de mobiliarios y equipos en las oficinas debajo de la zona de trabajo.

- En caso de que suceda esta contingencia, la empresa deberá cubrir todos los equipos y muebles del sector donde ingresen filtraciones. Para ello la empresa deberá contar en obra con suficiente m2 de cobertura para tales fines durante todo el tiempo de obra. De lo contrario no deberá comenzar con la/las tarea/s y la empresa será responsable de este atraso de obra.

- Ejecución gral.

Las tareas de retiro y colocación de membranas se realizaran por sectores definidos en los planos. Cada sector es independiente del otro en el sentido de la duración de las tareas. Esta división tiene importancia ya que estas tareas de impermeabilización deberán ajustarse a lo solicitado en estas pautas, al respecto del tiempo que permanezca la azotea sin protección hidrófuga.

- La empresa puede realizar 1 o más sectores o zonas al mismo tiempo, pero con equipos independientes de trabajo.

- La empresa puede subdividir estas zonas si las creería demasiado amplias para cumplir con los objetivos.

- En todos los casos la empresa informará previamente como será la distribución de recursos, personas, etc. para estas tareas junto con el cronograma de tareas.

1- 	TRABAJOS PRELIMINARES

Se deberá confinar el polvo y suciedad a los lugares de trabajo y en horario de trabajo.

Se prepararan con antelación todos los andamios y espacios para ellos como así también los lugares de armado y desarmado.

Se preparará con antelación los lugares de acopio para los materiales retirados de la azotea. (ej.: membranas)

Los vallados las zonas potencialmente sujetas a caídas de materiales desde la azotea o sus paramentos a reparar.

Si no fuera posible, además del vallado, cerrar las circulaciones que interceptan estas zonas, La empresa contratista deberá proveer y colocar protecciones horizontales a estas circulaciones, ya que esta obra se encuentra en el marco del funcionamiento activo de la Universidad.

Los materiales que deban ser llevados o colocados en la azotea deberán izarse por fuera del edificio debido a que el acceso a la azotea, por dentro del edificio modulo 1, es a través de una pequeña escalera y abertura.

Para ello la empresa contratista deberá proveer los mecanismos y elementos necesarios para el transporte de los materiales hasta la azotea.

Sobre la azotea deberá también adecuar las superficies para recibir los materiales para las tareas, debido a la gran fragilidad del sustrato.

Para ello adecuara los sectores de acopio de cualquier material o cosa.

Circulación sobre cubiertas.

Se deberá, colocar pasarelas o cualquier otro elemento para circular sobre la cubierta de chapa y evitar que las mismas se abollen o pierdan el dibujo sinusoidal.

No se deberá circular por sobre la chapa sin protección ya que esto perjudicaría las fijaciones existentes como así la superficie de la aislación o revestimiento de las chapas.

EJECUCION DE LAS TAREAS

2-	RETIRO DE MEMBRANA EXISTENTE

Se deberá retirar toda la membrana existente, sin que quede ningún resto adherido a ninguna superficie (vertical u horizontal).

Se deberá retirar inmediatamente de la azotea todos los residuos producto de esta tarea.

Se deberá dejar limpia toda superficie tratada y cuidar la limpieza de los desagües de la azotea.

3-	ACONDICIONAMIETO DE SUSTRATO

Se deberá reacondicionar la superficie de la azotea, esto es toda la carpeta que asentaba la membrana.

Una vez retirada la membrana se evaluara el estado de la carpeta. Debido a las filtraciones sucedidas y al estado general de la barrera hidrófuga es probable que gran parte del sustrato se encuentre deteriorado, suelto, disgregado.

Por ello se procederá a la reparación de estas superficies.

Este procedimiento será:

- Identificación de la zona

- Remoción de superficies flojas, en mal estado, o adherencia deficiente.

- Reconstitución de carpeta con materiales adecuados. Para ello se utilizarán morteros aditivados o especiales que tengan el apropiado anclaje y exclusivo procedimiento de colocación.

- Se verificará la correcta pendiente de la carpeta evitando dejar futuras zonas de agua estancada.

- La marca de masa autoniveladora estará sujeta a evaluación de la Dirección de Obra.

- Se deberán realizar las juntas de dilatación correspondientes y que no queden áreas de más de 9 m2 si contener juntas.

- Se deberán reparar las juntas de dilatación existentes. Para esto se retirarán las existentes, se limpiará el lugar donde estaban asentadas, se colocará imprimación correspondiente y se colocara nuevas juntas de material elasto-plastico adhesivo impermeable del tipo Mastik o de características equivalentes.

- La superficie deberá estar completamente seca al momento de comenzar la aplicación.

4-	COLOCACION DE IMPRIMACION

Con el sustrato en condiciones, con áreas no mayores de 9 m2 con juntas de dilatación en su perímetro, con el sustrato completamente liso y con su pendiente correspondiente, completamente firme y adherido, se procederá a la imprimación del solado.

La colocación de la imprimación se realizará según las normas del fabricante.

Con el sustrato en condiciones (con sus juntas, firme, a nivel, liso y con su imprimación) se procederá a la colocación de la membrana con Geotextil.

5-	COLOCACION DE MEMBRANA

El producto será membrana con Geotextil y calidad y características equivalentes, de 4mm o mayor. Serán membranas constituidas por doble capa de asfalto plástico impermeable, con armadura central de refuerzo de polietileno y revestimiento de Geotextil

El tipo de colocación es totalmente adherido en toda la superficie la membrana contra el solado.

Una vez colocadas las membranas esas serán revestidas por 3 manos de pintura de revestimiento correspondiente.

El conjunto de materiales responderá a una sola marca y de esta manera se procederá al seguimiento de las instrucciones y consejos del fabricante salvo que este pliega indique lo contrario.

Por lo tanto la imprimación, las juntas de dilatación, selladores, membrana y pintura deberán pertenecer a la misma marca, que deberá ser de 1era calidad y evaluada por la dirección de obra.

5-	PRUEBA HIDRAULICA

Previa coordinación con la Dirección de Obra se procederá a la prueba.

Se taparan los embudos con alguna herramienta de obturación de la sección.

Se dejara el agua con 15 cm de profundidad  promedio.

El tiempo de espera de la azotea llena será de 48 hs.