1. Objetivo:

Definir el modelo de configuración para un proyector multimedia para usos didácticos.

2. Definición:

Se considera un proyector multimedia que permita presentar satisfactoriamente contenidos didácticos en las diferentes dimensiones de aulas de la Universidad.

3. Especificaciones:

Brillo / Lumens:

2.600 Ansi lúmenes o superior

Resolución:

SVGA 800x600 Pixeles o superior

Control remoto

Selección de fuente, encendido, aspecto, modo de color, volumen, e-zoom, A/V mute, congelar, menú, página arriba y abajo, ayuda, auto.

Método de proyección

Proyección frontal, posterior, inversa y del techo

Requerimientos eléctricos

Voltaje: 100 V - 240 V CA

Frecuencia: 50-60 Hz

Entrada USB 2.0 para pendrive

Maletín de transporte

Apto para alojar el equipo, el alimentador, cables y todo otro tipo de dispositivo requerido para la operación.

Garantía

Se requiere Garantía Mínima de 24 meses para el equipo y 3 meses para la lámpara a cumplir en las instalaciones de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

Nota:

Se adjuntarán folletos técnicos de los equipos ofrecidos y en todos los casos se deberán consignar marca y modelo de los mismos. No se admitirá especificar simplemente “según pliego” como identificación del equipamiento ofrecido.

No se aceptará equipamiento cuyas características, marca y/o modelo no se correspondan exactamente con la oferta.