1. Objetivo:

Definir el estándar de un servidor para administrar de manera centralizada el software de los laboratorios de computación.

2. Definición:

Se considera servidor para administración centralizada aquel que permita a través de software emular el Sistema Operativo de un equipo físico.

3. Especificaciones:

Unidad de procesamiento:

Micro Procesador AMD FX-9370 Vishera 8-Core 4.4 GHz - Black Edition o superior

Memoria:

Tipo: DDR3-1600/ PC3-12800 o superior.

32 GB (8GBx4 G.Skill Ripjaws X DDR3-1600)

Tested Latency10-10-10-30-2N

Tested Voltage 1.50v

Almacenamiento:

- 5 x 2TB HDD (Disco Rígido) Western Digital Caviar Black o superior (RAID 0+1) RAID 1

Sata3, 6GB/seg, 7200RPM, 64MB Cache.

Motherboard:

Asus M5A97 PRO o MSI 990XA-GD55

- Socket AM3+

- Chipset AMD 970/SB950 o AMD 990FX/SB950

- Memoria 32GB Max

- Almacenamiento:

6 x SATA 6GB/s

Soporte RAID 0,1,5,10

- LAN Gigabit

Video:

GeForce GTX 750 Ti  128-Bit o superior

- 2GB GDDR5

- Salida HDMI

- Soporte CUDA

- Soporte DirectX 11

- Soporte OpenGL 4.4

Alimentación:

Fuente Thermaltake Smart 750w o superior

- Capacidad de salida: 750w

- Capacidad máxima de salida: 900w

Gabinete:

Gabinete Thermaltake Urban S31 o superior

- Tipo Mid Tower

- Bahías

Accessible : 3 x 5.25’’, 1 x 3.5’’ (Converted from one 5.25” drive bay)
Hidden : 6 x 3.5’’ or 2.5’’
Docking : 1 x 3.5” or 1 x 2.5”

- Refrigeración

Front (intake): 
120 x 120 x 25 mm Turbo fan (1000rpm,16dBA)
Rear (exhaust): 
120 x 120 x 25 mm Turbo fan (1000rpm,16dBA)
Puertos de expansión: 7

Sistema operativo:

Sin Sistema Operativo

Garantía

Se requiere Garantía Mínima de 24 meses a cumplir en las instalaciones de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

Nota:

Se adjuntarán folletos técnicos de los equipos ofrecidos y en todos los casos se deberán consignar marca y modelo de los mismos. No se admitirá especificar simplemente “según pliego” como identificación del equipamiento ofrecido.

No se aceptará equipamiento cuyas características, marca y/o modelo no se correspondan exactamente con la oferta.

Se deberá completar el cuadro que se adjunta para poder realizar la correspondiente evaluación.

# Text boxes

| Componente | Ítem | Ofrecido |
| --- | --- | --- |
| Procesador | Marca |  |
|  | Modelo |  |
|  | Freq |  |
|  | Cache |  |
| Motherboard | Marca |  |
|  | Modelo |  |
|  | Chipset |  |
| Memoria | Marca |  |
|  | Tipo |  |
|  | Capacidad |  |
|  | Frecuencia |  |
| Disco Rígido | Marca |  |
|  | Bus |  |
|  | Cache |  |
|  | Capacidad |  |
| Video | Fabricante |  |
|  | Modelo |  |
| Teclado | Marca |  |
| Mouse | Marca |  |
| Gabinete | Marca |  |
|  | Modelo |  |
| Fuente | Marca |  |
|  | Watts |  |
| Garantía | Lapso |  |
|  | Tipo |  |
|  | Lugar |  |
| Contacto |  |