1. Objetivo

Definir el modelo de configuración para una computadora Notebook Estándar de pantalla chica.

2. Definición

Se considera un equipo con los recursos necesarios de memoria RAM, procesador y disco para ejecutar todas las aplicaciones y las herramientas de oficina más comunes tales como: Sistema Operativo Windows 7 Profesional o superior y sus aplicativos.

3. Especificaciones

Unidad de procesamiento

Procesador AMD A6 9220e 2.5Ghz o superior.

Memoria

Tipo: DDR4-2400 o superior.

4 GB mínimo ampliable a 8 GB sin cambiar la memoria inicialmente provista.

Disco duro

Tipo: SSD 32GB

Video

AMD Raedon R4 o superior.

Audio

Plaqueta de Sonido (o chipset integrado) con conectores para línea de entrada, micrófono y salida para auricular / bocinas externas.

Red

Placa de Red (o chipset integrado) con las siguientes características:

Bite rate: 10/100/1000 Mbps - Conexión: UTP - RJ45.

Interfaz de Red WiFi (WLAN) interna con antena integrada.

Consola

Teclado: tipo QWERTY de por lo menos 79 teclas. Teclas de cursor separadas en forma de "T" invertida. Dispositivo de señalamiento del tipo mouse o similar (touchpad) con una sensibilidad no menor a 200 unidades de movimiento por pulgada.

Pantalla:

Tipo: LED de 11.6" - resolución máxima de 1366 x 768 píxeles

Puertos incorporados

2 puertos USB 2.0 de alta velocidad mínimo.

1 puerto para conexión de monitor externo.

Interfaz para dispositivo de señalamiento externo (podrá usarse uno de los ports USB).

Lector de memoria

Mínimamente para tipos SD, SDHC, MS y MS-PRO.

Del tipo: INTERNO, a ser ubicado en una bahía de 3½”.

Sistema operativo

Sin Sistema Operativo

Maletín de transporte:

Apto para alojar el equipo, el alimentador/cargador, cables y todo otro tipo de dispositivo requerido para la operación.

Garantía

Se requiere Garantía Mínima de 24 meses a cumplir en las instalaciones de la Universidad Nacional de General Sarmiento.

Nota

Se deberán consignar marca y modelo de los equipos y componentes ofrecidos. No se admitirá especificar simplemente “según pliego” como identificación del equipamiento.

Se deberá completar el cuadro que se adjunta para poder realizar la correspondiente evaluación.

4. Modelo de referencia en el mercado:

Dell Inspirion 3180

| Componente | Ítem | Ofrecido |
| --- | --- | --- |
| Notebook | Marca y Modelo |  |
| Procesador | Marca |  |
|  | Modelo |  |
|  | Modelo |  |
| Memoria | Capacidad |  |
|  | Frecuencia |  |
| Disco Rígido | Capacidad |  |
|  | Capacidad |  |
| Garantía | Lapso |  |
|  | Tipo |  |
|  | Lugar |  |
| Contacto |  |