1. Objetivo:

Especificar las características de un servidor para cómputo científico de acuerdo a las especificaciones recibidas por el Instituto de Ciencias.

2. Especificaciones:

Características Generales

Totalmente compatible con Arquitectura X86.

Deberá poseer setup residente en ROM, CD-ROM o DVD-ROM con password de ingreso y encendido.

Deberá poseer control de booteo residente en ROM, con posibilidad de booteo desde CDROM y/o DVD-ROM.

Deberá poseer reloj en tiempo real con batería y alarma audible.

El motherboard deberá tener la posibilidad de instalar 2 (dos) Procesadores

Unidad Central de Proceso (el servidor debe poseer dos procesadores)

Procesador Primario: Intel Xeon  Silver 4108 8Cores 1.8Ghz o superior

Procesador Secundario: Intel Xeon  Silver 4108 8Cores 1.8Ghz o superior

Memoria Ram

Debe tener 32 GB de Ram Instalados (2x16GB)RAM, 1333Mhz. DDR3-1600 o superior, con la capacidad de al menos instalar 64Gb

Sistema Operativo

Ninguno

Puertos

Se deberán proveer los siguientes puertos:

1 Port para mouse

1 Port para teclado

1 Port para monitor

Al menos 2 puertos  USB (Universal Serial Bus) versión 2.0 o superior

Al menos 2 puertos USB versión 3.0

Adaptador de Red

Dual Port Gigabit (en total 2 puertos Ethernet gigabit)

Almacenamiento Interno Discos

El gabinete del servidor deberá tener la capacidad para instalar la cantidad de 4 discos hot swap de tamaño 3.5'.

El servidor debe contar con 3(tres) discos físicos de 3.5´ SAS de 7.2K de al menos 4TB cada uno.

El servidor debe proveer la totalidad de los soportes adaptadores de bahía para los discos rígidos sas/ sata para poder instalar discos a futuro.

El servidor deberá traer una placa controladora que maneje la cantidad de 4 discos rígidos hot swap.

El servidor debe soportar la funcionalidad de las distintas configuraciones de Raid.

El servidor debe ser compatible para la instalación y reconocimiento de discos con capacidad de 3Tb  	  o más.

Almacenamiento Extraíble

Lectograbadora interna de DVD-R/RW 8X o superior.

Adaptador de Video

VGA o superior con 8MB de memoria mínimo para soporte de las interfaces gráficas de los sistemas operativos existentes en el mercado.

Gabinete

Rackeable,  1 unidad o superior incluyendo todos los accesorios, tornillos y elementos necesarios para ser alojado en un rack de 19” estándar, con sistema de slinding ready rails.

Alimentación

Deberá poder conectarse directamente a la red de suministro de energía eléctrica de 220 V - 50 Hz, además de tener conexión a tierra. La fuente de alimentación debe ser redundante de al menos 500 Watts preparada para el funcionamiento correcto del servidor.

Documentación

Deberá estar acompañado por toda la documentación correspondiente a los componentes provistos

Compatibilidades

El Servidor debe ser compatible con la instalación de Software Linux cualquier versión, al igual que Software destinado a virtualización.

Garantía

Se requiere Garantía Mínima de 24 meses a cumplir en las instalaciones de la Universidad Nacional de General Sarmiento.