Item Cantidad DETALLE Imp. Unit. Imp. Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 FACULTAD DE INGENIERIA - I.De. A.R. CENTRO DE INVESTIGACION EN TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS Cutter en acero inoxidable capacidad 2 kg. Capacidad de motor 4.000 w. Tarro lechero de acero inoxidable de 50 litros con tapa. Butirómetros para leche, tipo Gerber 0 a 7% de grasa butirosa. Butirómetros para queso, tipo Gerber 0 a 40% de grasa butirosa. pHmetro con electrodo incluido de Ag/AgCl (conector DIN con sensor de temperatura y 1 m de cable), con set de calibración (solución buffer de Ph 4.01; solución buffer de Ph 7.01; solución buffer de Ph 10.01) y sobres de soluciones para limpieza y desinfección de electrodos. Auto-off. Condiciones de trabajo: 0 a 50ºC; HR máxima 100%. Compensación de temperatura automática. Rango Ph entre 0 a 14, Temperatura: -5.0 a 105.0º C. Resolución Ph 0.01 pH; Temperatura: 0.1ºC. Precisión Ph: ±0.02 Ph; Temperatura: ±0.5ºC hasta 60ºC; ±1ºC a partir de 60ºC. Termómetro digital portátil. Función Auto-off. Rango de temperatura: - 50 a 150ºC. Resolución 0,1º C. Exactitud: ±0.3ªC. Medidor de acero inoxidable con 1 m. de cable (3,3´). Condiciones ambientales: -20º a 50ºC; HR máxima de 95%. Termómetro para horno de acero resistente al calor, rango 50 a 300º (equipos gastronómicos) Termómetro digital liquidos-pinchacarne, rango de -50ºC a 300ºC, precisión ±1ºC (equipos gastronómicos) Termo-lactodensímetro con escala graduada entre 15 y 40, calibrado a 20ºC. Divisiones: 1. Diametro: 23ø mm. Termómetro de 0-40ºC (resolución 1ºC). Plancha calefactora digital. Con superficie de calentamiento en acero inoxidable. Display digital de fácil operación para el ajuste rápido de la temperatura. Con sonda para medir la temperatura de la muestra. Rango de temperatura: ambiente a +299ºC. Dimensiones: 300 x 400 mm. Dattaloger termohigrómetro. Funciones: display con lectura actual, máximas y mínimas. Cálculo de punto de rocío: alarmas programables. Función de calibración/ Logger con capacidad hasta 50000 muestras / Posibilidad de trabajar hasta con 8 sensores 30.3180.IT. Software de aplicación e interface USB. Rangos: Temperatura: 0 a + 50ºC (+/-1º). Humedad: 0 a 99 % (+/- 3%) Dimensiones: 127x94x30 mm CLAUSULAS PARTICULARES - La propuesta económica deberá ser formulada en MONEDA NACIONAL, y no podrá referirse, en ninguna caso, a la eventual fluctuación de su valor. - Cotizar con I.V.A. incluido. La U.N.Ju reviste el carácter de Responsable Exento (CUIT 30-58676202-4) - Indicar precio unitario, fijo y cierto en números con referencia a la unidad solicitada y TOTAL GENERAL de la propuesta expresada en letras y números. - MANTENIMIENTO DE OFERTA: Treinta (30) días hábiles - FORMA DE PAGO: CONTADO (Dentro de los siete (7) días fecha Conformación de factura) - PLAZO DE ENTREGA: QUINCE (15) días hábiles. Indicar si es plazo mayor. - Cotizar mercadería puesta en Universidad Nacional de Jujuy. - Indicar garantía de los productos cotizados. - Todos los elementos deberán ser nuevos, de la denominación comercial de primera calidad, originales de fábrica. Indicar el origen del producto cotizado. Si no se indicara, se entenderá que es de producto nacional. - Especificar marca y modelo de los productos cotizados, agregando catálogos o folletos si los hubiere. - El oferente podrá cotizar alternativas que representen un mejor precio o mayor calidad. - La Universidad Nacional de Jujuy verificará la habilidad para contratar del oferente según la RG AFIP 4164 E/17 (Certificado Fiscal para Contratar). Adjuntar: - Constancia de C.U.I.T. expedida por la AFIP. - Constancia de Incorporación al SIPRO. - Constancia de Inscripción en Ingresos Brutos. Queda exceptuado la presentación de garantías atento a las disposiciones del Decreto Nº 1023/2001 - (Decreto Nº 1030/2016 – Articulo 80 Apartado c). JURISDICCION Las partes acuerdan someterse a la Jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de la Provincia de Jujuy, renunciando expresamente a otro fuero o jurisdicción.

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras y números):...............................................................................…………….........……

.......................................................................................................................................................................……………………………………….

LUGAR Y FECHA: ................................................................………………………………………………………………………………

-------------------------------------------

Firma y Sello del Proponente