Item Cantidad DETALLE Imp. Unit. Imp. Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 FACULTAD DE INGENIERIA / FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Proyecto: “Unidad Productiva para la Innovación en la Cadena de Valor de la Lecha de Cabra en Jujuy”. Programa: AGROVALOR TANQUE PARA ENFRIAMIENTO de leche de acero inoxidable calidad AISI 304, con capacidad de 200-300 lts. (300-500 lts.) con tablero de control de funciones (temperatura y removedor) y con medidor de volumen (regla). Sistema de transferencia de frío por expansión directa. ORDEÑADORA PORTÁTIL Equipo directo al tarro lechero montado en carrelo transportable de 2 bajadas para cabras con bomba de vacío VM 350 de 350 lts./min., regulador servo asistido, balde trampa en polietileno rotomoldeado, vacuómetro de 63 mm. , pulsador neumático simultáneo, colectores acero/plástico hidro 220 de 220 cc de capacidad, copa de ordeño de acero inoxidable calidad AISI 304, pezonera diseño europeo en silicona, tubo de leche y pulsado en PVC cristal atóxico, tapa tarro lechero en acero, trampa individual plástica. Con motor de 1,5 HP a 1450 rpm y tarro lechero en acero inoxidable de 40 lts. BOMBA CENTRIFUGA SANITARIA DE LECHE Bomba centrífuga sanitaria de leche de acero inoxidable de ¾ HP de potencia, tensión 220V, succión máxima 8 lts., elevación 24 mts., 5300 lts/hr caudal máximo de 90 lts/min. TARRO LECHERO Tarro lechero de acero inoxidable de 50 lt. Con tapa. ROLLOS DE MANGUERA Manguera cristal atóxica 23 x 35 x rollo x 25 mts. ENVASADORA AL VACÍO Envasadora de mesa. Bomba de vacío a baño de aceite. Coraza acero inoxidable. Comandos digitales. Doble barra soldante/4 tipos de inyección. Dimensiones de cámara: 46x45x22 cm. BOLSAS PARA VACIO Bolsas de vacío para el envasado de quesos de 70 micrones de espesor (o similar) de tamaño 20 x 30 cm. y de 17x25 cm. 1500 unidades de cada una. BALANZA ANALITICA Balanza analítica, con cabina anti viento. Capacidad 220 gr., sensibilidad 0.1 mg., reproductibilidad 0.1 mg. Tara. Conteo de piezas. Pesaje porcentual. Calibración automática con pesa externa. Tecla “zero”. Burbuja de nivelación. Amplio visor de cristal líquido. Plato de acero inoxidable de 114 mm. de diámetro. Base antideslizante. Con salida a PC. Opcional: pesa de calibración. BALANZA GRANATARIA Balanza electrónica de 10 kg. de capacidad máxima y 0,1 g. de resolución. pHMETRO PARA LA INDUSTRIA LÁCTEA pHmetro para la industria láctea con electrodo incluido de Ag/AgCl (conector DIN con sensor de temperatura y 1 m. de cable), con set de calibración (solución buffer de pH 4.01; solución buffer de pH 7.01; solución buffer de pH 10.01) y sobres de soluciones para limpieza y desinfección de electrodos. Auto-off. Condiciones de trabajo: 0 a 50 °C; HR máxima 100%. Compensación de temperatura automática. Rango pH entre 0 a 14, Temperatura: -5.0 a 105.0°C. Resolución pH: 0.01 pH; Temperatura: 0.1 °C. Precisión pH: ± 0.02 pH; Temperatura: ± 0.5°C hasta 60°C; ±1°C a partir de 60°C. TERMOMETRO DIGITAL PORTÁTIL Termómetro digital portátil. Función Auto-off. Rango de temperatura: -50 a 150°C. Resolución 0,1°C. Exactitud: ±0.3°C. Medidor de acero inoxidable con 1 m. de cable (3,3’). Condiciones ambientales: -20 a 50°C; HR máxima de 95%.

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras y números):...............................................................................…………….........……

.......................................................................................................................................................................……………………………………….

LUGAR Y FECHA: ................................................................………………………………………………………………………………

-------------------------------------------

Firma y Sello del Proponente