ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Nº Renglón | N° Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| Único | 331 | 04434 | 0001 | Reparación de techos, canaleta, cumbrera y vidrios en cubierta sobre Estudio de TV y pasillo lindero. | Global | 1 |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS Cambio de canaletas, embudos, chapas rotas y cupertinas existentes por nuevas. Los trabajos a realizar se encuentran ubicados en dos de los módulos de la cubierta SHED de la UNLaM, los que poseen aproximadamente 96 m de longitud. Generalidades. Garantía: El adjudicatario deberá garantizar por el término de 1 (un) año el correcto funcionamiento e integridad de las canaletas, cupertinas y babetas incluidas en el presente Pliego. Rubro 1. Trabajos Preliminares A) Responsabilidad por los elementos de la obra El adjudicatario deberá ser responsable por la totalidad de los elementos que se encuentren en la obra, estén o no adheridos a ella. Por lo antes expuesto, el adjudicatario se deberá hacer cargo por las roturas, faltantes o pérdidas, estando a su exclusivo cargo la reposición de los elementos en cuestión, independientemente de las multas que por tales hechos pudieran caberle. A fin de evitar opiniones encontradas en cuanto a la aparición de roturas de vidrios, levantamiento de veredas, etc., previo al comienzo de las obras el adjudicatario deberá realizar los inventarios necesarios. B) Elementos retirados de la obra Los elementos originales que sean retirados de la obra por cualquier causa o motivo y que posteriormente deban recolocarse, deberán estar identificados de manera tal que pueda determinarse con exactitud el lugar del cual fueron retirados. Los mismos deberán ser protegidos adecuadamente de golpes, suciedad, etc., utilizando para esto los medios más idóneos, según el tipo de material o elemento de que se trate. Se los deberá mantener identificados empleando para tal fin dos etiquetas: la primera se deberá fijar al elemento en cuestión y la segunda se deberá sujetar a la protección de modo que resulte perfectamente visible. Las etiquetas deberán contener como mínimo los siguientes datos: número de inventario, fecha, tipo de elemento y material, localización original (sector, nivel, etc.). Los objetos u elementos originales se deberán registrar en un inventario. Dicha información se deberá registrar en fichas numeradas correlativamente. Se deberán realizar 2 (dos) copias de las mismas quedando una en poder del adjudicatario y la otra en poder de la Coordinación Técnica. Una vez identificados e inventariados todos los elementos en cuestión, los mismos deberán ser guardados, en el depósito de materiales que el adjudicatario designe para tal fin. Salvo indicación en contrario en el Pliego de Cláusulas Generales, los materiales que provengan de las demoliciones quedarán en propiedad del adjudicatario, quien los retirará de la obra. Dichos materiales no podrán emplearse en las nuevas construcciones, salvo autorización previa proveniente de la Coordinación Técnica. Cuando la Coordinación Técnica considere que algún material u objeto es recuperable ya sea por su valor artístico y/o material, este deberá ser depositado en el lugar donde ésta lo indique para tal fin. C) Ensayos Previamente a la aplicación generalizada de cualquier tratamiento, se deberán hacer los ensayos que a criterio de la Coordinación Técnica correspondan. Para ello se deberán asignar sectores pequeños pero que a su vez sean representativos de la situación en estudio. Dichos ensayos se llevarán a cabo bajo la estrecha supervisión de la Coordinación Técnica. Los ensayos, en principio, estarán dirigidos a verificar las técnicas y productos especificados en el presente Pliego, los mismos servirán también para contrastar la eficiencia de los productos o técnicas alternativas que proponga el adjudicatario, también deberán realizarse aquellas pruebas complementarias que solicite la Coordinación Técnica sobre la marcha de los trabajos. 1.1 LIMPIEZA Y ARMADO DE OBRADOR El adjudicatario, tendrá a su cargo la limpieza del lugar de trabajo. Mediante la limpieza se deberá eliminar del lugar, todo material existente o desperdicios, que puedan dificultar los trabajos El adjudicatario, tendrá a su cargo el armado del obrador y el vallado en los lugares que indique oportunamente por la Coordinación Técnica. Además, se deberá prever, la construcción de un depósito de materiales y otro para el personal obrero, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. Para dichos locales, el adjudicatario deberá prever la conexión de energía eléctrica y agua a partir de las tomas que indique oportunamente la Coordinación Técnica. Todas las instalaciones que fueran necesarias implementar para su correcto funcionamiento, así como las medidas de protección que deberán tomarse, correrán por cuenta y cargo del adjudicatario. Las vallas podrán ejecutarse con tablas de madera cepillada, placas metálicas lisas o cualquier otro material que responda para tal fin, el que deberá presentar en su conjunto un aspecto prolijo y funcional. Asimismo, se deberán presentar los planos a la Coordinación Técnica, para su correspondiente aprobación previa al comienzo del armado de cualquier estructura. 1.2 TOMA DE AGUA Y DESAGÜES La toma de agua para construcción será indicada por el adjudicatario en un todo de acuerdo con la Coordinación Técnica. Asimismo será responsabilidad de la empresa adjudicataria la verificación de la aptitud de la misma para las diversas tareas y su correcto empleo. Estará a cargo del adjudicatario la instalación de todos los dispositivos necesarios para llevar el agua a pie de obra y/o hasta los distintos puntos de intervención (mangueras, alargues, picos, canillas, enchufes, bombas, etc.). El dispositivo que se utilice para llevar el agua desde la toma hasta la obra propiamente dicha deberá estar ejecutado con cañería de diámetro adecuado, aislada y protegida; debiendo la misma realizarse con terminaciones prolijas. También estará a cargo del adjudicatario la realización de las obras, en caso que sean necesarias, para el desagüe de las instalaciones del obrador. Como así también, será responsable del mantenimiento y seguridad de dicha instalación durante el transcurso de la obra, así como de los gastos que estas conlleven. Al finalizar la misma, deberá retrotraerse la situación a la inicial, sin que esto implique costos adicionales 1.3 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACION La línea para la alimentación eléctrica e iluminación de la obra será provista por la UNLaM, sin embargo el adjudicatario deberá proveer y ejecutar la totalidad de las tareas incluyendo los materiales que fueran necesarios para la alimentación e iluminación de sus equipos y cualquier otro elemento que sea utilizado para la obra. El adjudicatario deberá instalar un tablero de obra, el cual deberá estar conectado a la red de alimentación eléctrica que para tal fin indique la Coordinación Técnica, así como cualquier otro dispositivo que fuera necesario para que el sistema funcione correctamente a los fines de la obra. Los tendidos provisionales de cables y demás elementos que conformen la instalación de alimentación eléctrica de la obra, deberán ser realizados por personal idóneo del adjudicatario y deberán respetar las normas de seguridad vigentes para el caso. Los cableados deberán ser colocados fuera del alcance de terceros y debidamente señalizados, los tableros deberán tener las protecciones correspondientes (térmicas, disyuntores, puestas a tierra, etc.). Al finalizar cada jornada de trabajo, el sistema provisional deberá prever el corte de suministro de energía eléctrica de todas las áreas de la obra. Cuando se requiera iluminación nocturna de algunos sectores estos deberán constituirse a través de un circuito independiente. En cada sector de la obra que se requiera, se deberá contar con iluminación artificial homogénea, con una intensidad adecuada a las exigencias de las tareas a desarrollar (incluidos el obrador, depósito de materiales, etc.). El adjudicatario será responsable del mantenimiento y seguridad de las instalaciones, como así también de los gastos que estas acarreen. Será rechazada toda instalación que no guarde las normas de seguridad para el trabajo, o que presente tendidos desprolijos o iluminación defectuosa, y todo otro vicio incompatible al sólo juicio de la Coordinación Técnica. 1.4 CONDICIONES OPERATIVAS DE LA OBRA Se deberá proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado y personas que transiten por los lugares en donde se desarrollarán las obras, entendiéndose para tal fin la construcción de mamparas, pantallas, vallas, apuntalamiento, etc. y/o cualquier otro elemento exigido por la normativa, o que la Coordinación Técnica considere oportuno para lograr un adecuado margen de seguridad. 1.5 ANDAMIOS Los trabajos en altura deberán ser realizados con andamios, los que deberán permitir un acceso fácil y seguro a cualquier parte de los sectores que serán intervenidos. Solo se admitirán andamios de tipo tubular (pre-armados, de caño y nudo o sistema multi-direccional). Solo se permitirá utilizar andamios móviles, del tipo pre-armado con ruedas de goma, en el interior de los corredores para intervenir las partes de la obra que dan sobre el mismo. Los mismos deberán cumplir con las normas de seguridad vigentes. De considerarlo necesario, el adjudicatario efectuará las revisiones estructurales que garanticen la integridad y estabilidad de las estructuras sobre las que apoyen los andamios, durante las obras. En caso de requerirlo, deberá incluir los apuntalamientos que pudieran corresponder. El piso operativo de los andamios deberá ser de tablones de madera, o de chapa doblada antideslizante, de una resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas a las que serán sometidos durante el desarrollo de los trabajos. El ancho del piso será el exigido por las normas de seguridad vigentes, según las cuales también se deberán colocar el rodapié y la doble baranda en todos los niveles. El piso se mantendrá libre de escombros, basura, envases, herramientas u otros elementos que no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar. Todo el andamio deberá tener, desde el comienzo hasta la completa finalización de la obra, la totalidad de los pisos operativos que correspondan a los distintos lugares en donde se estuviera trabajando a fin de permitir la realización de tareas en forma simultánea. La estructura del andamiaje estará proyectada para soportar los esfuerzos a la que se verá sometida en el transcurso de los trabajos. Será exclusiva responsabilidad del adjudicatario la estabilidad del andamio, su seguridad, limpieza, etc. Los parantes deberán descansar sobre tablones de madera, de rigidez suficiente como para asegurar una adecuada repartición de las cargas. Bajo ningún concepto se admitirá que apoyen sobre los solados. La totalidad de los elementos que conformen las estructuras serán los que correspondan al sistema elegido. No se admitirá la realización de sujeciones precarias, como por ejemplo: mediante ataduras de alambre. En caso de dejar huecos para el izaje de herramientas, materiales, etc. este deberá contar con las protecciones necesarias. Todos los elementos metálicos que ingresen a la obra deberán estar protegidos mediante los recubrimientos adecuados (convertidor de óxido y esmalte sintético), para evitar de esta forma, que cualquier proceso de oxidación durante su permanencia en ella pueda alterar las superficies originales del edificio. En todo momento se deberá evitar dejar expuestos elementos que por sus características formales (filos, bordes cortantes, etc.) puedan causar accidentes al personal o a terceros. Los elementos que presenten esas características (p.ej.: los extremos de pernos roscados y/o tornillos) deberán ser cubiertos adecuadamente (por ejemplo: mediante un capuchón de plástico o goma). Los andamios deberán estar dotados de escaleras de servicios de peldaños, con su correspondiente baranda. Si fuera necesaria la colocación de escaleras, los módulos que contendrán las mismas deberán estar colocados por fuera de los módulos de trabajo, es decir, todos aquellos que estén en relación directa con los sectores a intervenir. La ubicación del módulo de escalera deberá ser propuesta por el adjudicatario y aprobada por la Coordinación Técnica. Los andamios deberán contar con una cobertura vertical completa realizada con rafia plástica (tela media sombra) al 80%. La cobertura se deberá tomar al andamio mediante precintos plásticos colocados en cantidad y forma tal que se garantice la integridad y duración de los amarres. El adjudicatario estará obligado a reponer parcial o totalmente, según corresponda, tanto la cobertura como los precintos tan pronto como se produzcan roturas y tantas veces como la duración de la obra lo exija. La estructura deberá contar con todas las medidas de protección (barandas, guardapié, etc.), señalizaciones e iluminación necesarias. La pantalla de seguridad tendrá un tramo horizontal y uno inclinado, ambos sin solución de continuidad. El primero se ubicará sobre el “pasa-hombre” y el segundo, por fuera de la línea de parantes externos de los andamios. En ambos casos serán construidas con terciado fenólico de un espesor de 15 mm. Entre los tableros y demás elementos de la pantalla, no deberán quedar espacios libres de más de 1 cm por los que puedan escaparse cascotes u otros elementos. Los tableros se fijarán a la estructura de madera (tirantes) que se tomará a los parantes del andamio. Los elementos de fijación serán colocados de forma tal que garanticen la seguridad de la pantalla. Se emplearán tableros limpios y sanos, colocados a tope, no admitiéndose superposiciones. Las terminaciones deberán ser prolijas y requerirán de la aprobación de la Coordinación Técnica. En el montaje se deberá tener cuidado de no afectar los paramentos o cualquier otro elemento del edificio. - Mantenimiento de la estructura: Revisión, ajuste y mantenimiento permanente de los andamios, dichas tareas deberán ser realizadas tantas veces como la seguridad de la obra lo exijan. - Mantenimiento de cobertura vertical: Tan pronto como se produzcan manchas, roturas o desprendimientos en la cobertura vertical (media sombra y precintos y/o cualquier otro elemento de sujeción), el adjudicatario estará obligado a repararlos o reponerlos, parcial o totalmente, según corresponda. Esta reparación y/o reposición se deberá realizar tantas veces como sea necesario a lo largo de la obra. - Ajustes y/o acercamientos: El adjudicatario estará obligado a realizar los ajustes y/o acercamientos que correspondan con el objetivo de permitir un trabajo cómodo y seguro por parte de sus técnicos, operarios y/o la Coordinación Técnica. En dichos ajustes y/o acercamientos quedan comprendidos las protecciones (horizontal, oblicua, etc.) de cualquier tramo y/o nivel del andamio. - Retiro y re-colocación de los arriostres: El adjudicatario tendrá a su cargo el retiro y re-colocación de los arriostres que vinculen al andamio con los pilares y/o columnas y que pudieran interferir con los trabajos en las áreas de contacto entre los citados elementos. Este retiro deberá ser realizado exclusivamente en forma puntual y alternada. En cada caso se retirará la mínima cantidad posible de elementos de arriostre, los que serán recolocados tan pronto como se complete la tarea que obligó a su retiro. La operación de retiro y re-colocación estará a cargo de personal convenientemente capacitado bajo la supervisión de un técnico en la materia. - Conexión interior-andamio: El acceso al andamio, salvo indicación en contrario de la Coordinación Técnica, se realizará desde cada piso de trabajo. El adjudicatario deberá prever los dispositivos que permitan a los técnicos y operarios alcanzar, con comodidad y seguridad, los sectores de trabajo desde cada uno de los pisos. Los planos de las soluciones a adoptar, acompañados de los elementos complementarios que permitan su evaluación (memorias, etc.), deberán ser presentados por el adjudicatario a la Coordinación Técnica para su aprobación, antes de proceder a su construcción. Durante los trabajos, los pisos de tablones se mantendrán libres de escombros, desechos, envases, herramientas u otros elementos que no sean imprescindibles para la tarea a desarrollar. Todo el andamio mantendrá, desde el comienzo hasta la completa finalización de la obra, la totalidad de los pisos operativos que correspondan, cubriendo el ancho y la altura totales de los fustes objeto de la intervención. Esto estará destinado a permitir el control y recepción de los trabajos por parte de la Coordinación Técnica, la que podrá admitir el retiro de tablones de aquellos andamios cuya revisión se haya concretado y siempre que el resultado de los trabajos sea satisfactorio. Asimismo, deberá presentar los planos y cálculo de todas las estructuras correspondientes para su aprobación ante la Coordinación Técnica, previo al comienzo del armado de cualquier estructura. 1.5.1 Protección del Entorno Antes de dar comienzo a cualquier trabajo, se deberán proteger los elementos que puedan ser dañados por el polvo o por golpes. Las protecciones serán sobrepuestas pero aseguradas mediante el empleo de elementos de fijación no agresivos (cintas adhesivas, cuerdas, etc.), de modo de evitar su caída o desplazamiento. Cuando solo se requiera protecciones contra el polvo, será suficiente usar mantas de polietileno o Tyvek. Las estructuras para prever golpes deberán estar diseñadas especialmente. En estos casos podrá recurrirse a muelles de espuma de goma o, en caso de ser necesario, estructuras de madera especialmente diseñadas y construidas. No se admitirá la fijación de las protecciones a las partes originales mediante elementos que puedan dañarlos, como clavos, ganchos, tornillos, etc. Cuando así se requiera, los pisos originales se deberán proteger convenientemente del polvo, mediante el empleo de mantas de polietileno o lonas. Durante otras tareas que impliquen agresión mecánica, los solados originales deberán ser cubiertos con tableros fenólicos de un espesor suficiente para garantizar la integridad de aquellos. Las carretillas o zorras para el transporte de material, deberán tener ruedas de goma, al igual que toda maquinaria o equipo que deba ser desplazado sobre ellos. En caso contrario se construirán tarimas o pasarelas de madera, apoyadas en muelles constituidos por bolsas de arena previamente niveladas. Durante las tareas, el adjudicatario será el único responsable de los daños que pudieran provocar. 1.6. APUNTALAMIENTOS – RETIROS 1.6.0 Generalidades Se incluyen en las mismas, trabajos parciales y/o totales de demolición y/o retiro de materiales de acuerdo con las necesidades del proyecto. Cabe destacar que las demoliciones y/o retiros se deberán realizar con los cuidados necesarios y tomando las precauciones pertinentes a fin de no dañar los elementos originales que se encuentren alrededor de la zona a intervenir; las demoliciones se realizarán únicamente en casos de extrema necesidad y teniendo en cuenta el principio de efectuar la menor intervención posible. 1.6.1 De las instalaciones que se afecten No se deberán poner fuera de uso conexiones de electricidad, cloacas, agua corriente u otro servicio sin emplear los dispositivos de seguridad que se requiera en cada caso, debiendo darse el aviso que corresponda previamente a la entidad prestataria del servicio afectado, solicitando los correspondientes retiros de conexiones e instalaciones que fueran necesarios. 1.6.2 Medidas de seguridad El adjudicatario deberá tomar todas medidas de seguridad necesarias durante la realización de la obra, tomando todas las precauciones necesarias para la correcta realización de los trabajos, estando a su cargo los apuntalamientos, vallas y defensas imprescindibles, siendo de su exclusiva responsabilidad, todos aquellos daños que se pudieran ocasionar en construcciones linderas o personas ajenas a la obra. Del mismo modo, si tuviese motivos para creer que alguna parte del edificio se hallare en condiciones deficientes, informará sin demora y por escrito a la Coordinación Técnica, debiendo ésta inspeccionar la misma y disponer lo que corresponda. Queda terminantemente prohibido producir derrumbamientos en bloques de revoques o el empleo de métodos que pudieran producir molestias a terceros, y/o pudieran poner en peligro la conservación del edificio. El adjudicatario deberá tomar las medidas de protección necesarias que a juicio de la Coordinación Técnica aseguren la continuidad del uso normal de todo predio o recinto adyacente la obra, que por las características de la demolición se vieran afectados. Si la demolición ofrece peligro a personas se procederá a evitarla, empleando los recursos técnicos aconsejables. Si por las características de la demolición o su ubicación se hiciera necesario una protección contra el polvo, el sector que pueda ser afectado, deberá ser previamente recubierto con lienzos u otros elementos que lo protejan eficazmente 1.6.3 Apuntalamientos Los mismos tendrán por objeto asegurar la estabilidad, integridad y supervivencia de partes del edificio que pudieran encontrarse estructuralmente comprometidas. Para ello se deberán utilizar estructuras de madera o metálicas del tipo tubular. En todos los casos los apuntalamientos se deberán llevar a cabo sin golpear o forzar los elementos a intervenir. Cuando se utilice madera deberá estar perfectamente seca, libre de imperfecciones, nudosidades o cualquier anormalidad que pueda comprometer su estabilidad o integridad. Si se recurre al uso de elementos metálicos, éstos deberán estar libres de óxido y corrosión. Deberán estar protegidos mediante los recubrimientos adecuados (convertidor de óxido y esmalte sintético), para evitar que cualquier proceso de oxidación durante su permanencia en la obra pueda alterar las superficies originales del edificio. Cuando se empleen sistemas comerciales estandarizados, las piezas deberán estar en buenas condiciones de conservación y los accesorios a utilizar serán los indicados por el fabricante. Si se recurre al uso de perfiles laminados o conformados, estos deberán ser fijados mediante el empleo de pernos, tuercas y contratuercas. En todos los casos las secciones de los diferentes elementos serán las indicadas para soportar los esfuerzos a los que se verán sometidas una vez puestas en carga. Los apuntalamientos deberán ser proyectados y calculados previamente por el adjudicatario y antes de proceder a su ejecución, requerirán la autorización de la Coordinación Técnica. Estas estructuras deberán contar con los arrostramientos necesarios para asegurar su estabilidad. La transmisión de los esfuerzos desde y hacia la estructura provisional se hará empleando tacos de madera o goma, de forma tal que se evite dañar la superficie de contacto. 1.7 CERCO DE OBRA La altura mínima de cercado desde nivel de piso deberá ser de 2 m. El adjudicatario deberá proveer y colocar el cerco de obra que estará conformado por estructura metálica de perfiles o caños estructurales, y pantallas de malla metálica tipo sima de 15 cm x 15 cm x 0,06 cm de espesor y estará cubierto en todo su perímetro por malla de media sombra color verde. Se deberá evitar dejar elementos punzantes hacia el exterior del área cercada. Está terminantemente prohibido colocar publicidad sobre los cercos y vallados. El adjudicatario queda obligado a mantenerlos por su cuenta y cargo durante la ejecución de los trabajos y por el tiempo que la Coordinación Técnica determine una vez concluidos los mismos. 1.8 VALLADO DE SEGURIDAD Para resguardar la seguridad tanto del personal como así también la de los transeúntes, el adjudicatario deberá proveer, ejecutar y colocar vallas y cualquier otro elemento que la Coordinación Técnica juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad. Asimismo pasarelas peatonales, de carácter temporario, para permitir el movimiento peatonal de la calle, deberán estar diseñadas de acuerdo a las exigencias del Código de Edificación de la Municipalidad y deberán contar con la aprobación de la Coordinación Técnica. 1.9 AREAS DE DETENCION Y DE ESTACIONAMIENTO El adjudicatario deberá establecer áreas de detención y estacionamiento de vehículos relacionados con la obra; para esto deberá proveer y gestionar el uso de caballetes. 1.10 LIMPIEZA FINAL DE OBRA Áreas Exteriores: Todos los trabajos deberán ser costeados por el adjudicatario, quien proveerá las herramientas y materiales que se consideren necesarios para la correcta ejecución de las tareas de limpieza. Asimismo deberá procederse a la remoción, cegado, cierre o desmantelamiento de toda construcción y/o instalación provisoria, dejando la totalidad del predio en condiciones de inmediato uso, retirando también todas las maquinarias utilizadas por el adjudicatario y procediendo al acarreo de los sobrantes de la obra (tierras, escombros, maderas, pastones, contrapisos, envases, bases de maquinarias, etc.), aún de aquellos que pudieran quedar sepultados respecto de los niveles definitivos del terreno. Al respecto, la Coordinación Técnica determinará sobre la necesidad de remover o no, los elementos que se encuentren a una profundidad mayor de 50 cm. Se deberán retirar todas las protecciones, vallados y andamiajes que se hayan instalado. Áreas Interiores: Previo a la Recepción Provisoria, los locales se deberán limpiar íntegramente, cuidando los detalles y la terminación prolija de los trabajos ejecutados, dejándolos en condiciones de inmediato uso. El adjudicatario deberá efectuar la limpieza periódica y final de la obra e informar a la Coordinación Técnica una vez realizada esta última. Tendrá especial cuidado en no dejar elementos cortantes u otros que impliquen riesgos para los usuarios. Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollarán los trabajos, el adjudicatario deberá contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. Al finalizar los trabajos, el adjudicatario entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura, que haya quedado sucio y requiera lavado. La Coordinación Técnica estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas periódicas. Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, deberán ser retirados de la obra, por cuenta y cargo exclusivo del adjudicatario, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. De Las Partes: Las superficies de pisos y senderos deberán ser repasados con un escoba y trapo húmedo para eliminar residuos cementicios, tierra y polvo; en caso de encontrarse manchados con esmalte sintético, antióxido u otras pinturas se procederá a removerlos mediante espátula y aguarrás (no grasoso), teniendo especial cuidado en no dañar la superficie. El mobiliario urbano de hormigón deberá ser limpiado de la misma manera que el ítem anterior. Las luminarias, rejas y demás elementos metálicos deberán ser repasados con trapo húmedo y materiales no abrasivos para eliminar residuos cementicios, tierra y polvo. 1.11 ENCUENTRO DE OBRA NUEVA CON COSTRUCCIONES EXISTENTES El adjudicatario deberá hacerse cargo de la reconstrucción de la totalidad de las partes afectadas y la reparación de todos los desperfectos que como consecuencia de los trabajos licitados se produzcan en las construcciones e instalaciones existentes. Por otra parte deberá proveer todos los trabajos necesarios para adaptar las obras e instalaciones licitadas con las obras e instalaciones existentes. Los trabajos antes mencionados y los materiales necesarios deberán ser provistos y costeados por el adjudicatario, considerándose todo ello incluido en la propuesta licitatoria adjudicada. RUBRO 2. CANALETAS: El adjudicatario deberá: a) Remover las canaletas existentes y reemplazarlas por nuevas. b) Proveer e instalar nuevas canaletas en el sector especificado, las que deberán materializarse en chapa tipo zincada BWG N22. La extensión de estas canaletas es de 96m lineales y su modelo y forma debe ser la misma que la existente. c) Conectar dichas canaletas mediante embudo de 10” al desagüe existente, el mismo continuará aguas abajo con sección circular de 6”; deberá remacharse y soldarse con soldadura con 50% -50% Estaño – Plomo, de ambos lados (interior y exterior). Ver plano adjunto. Los distintos tramos de canaletas deberán tener soldadura con 50% -50% Estaño – Plomo de ambos lados (interior y exterior). Las medidas expresadas en estas especificaciones y planos adjuntos son aproximadas y las mismas deberán ser verificadas en obra. Los trabajos deberán ser programados consultando el servicio meteorológico y esta Coordinación Técnica, de forma que no queden trabajos parciales o inconclusos. RUBRO 3. CUPERTINA El adjudicatario deberá realizar la provisión y colocación de una cupertina de 0,60 m de desarrollo, las que deberán materializarse en chapa tipo zincada BWG N22. La extensión de estas cupertinas es de 96 m lineales por cada uno de los SHED y deberán poseer en el lado de la cubierta, una terminación de onda sinusoidal, similar a la chapa ya existente. Las medidas expresadas en estas especificaciones y planos adjuntos son aproximadas y las mismas deberán ser verificadas en obra. RUBRO 4. CARPINTERÍAS El adjudicatario deberá: a) Retirar la masilla de fijación existente en los perfiles de hierro de todos los paños de carpintería. b) Cepillar los perfiles de hierro, remover las partes flojas y asegurar la limpieza de los mismos, asegurando que queden libres de polvo. c) Reemplazar los paneles de vidrios rotos, por otros de las mismas dimensiones y calidad. Cantidad aproximada de vidrios a reemplazar: 100 de 51 x 51cm, 20 de 200 x 51cm, más la totalidad de vidrios que sufran roturas durante el desmonte. d) Sellar tanto los vidrios reemplazados como los existentes, en la totalidad de los 96 m. de desarrollo de la carpintería, con sellador poliuretánico Tipo Marca SIKA 221 color Negro, ó color a determinar por la Coordinación Técnica, o calidad similar o superior. e) Reparar y poner en funcionamiento los sistemas de apertura de las carpinterías y verificar el correcto cierre de las mismas, debiendo dejar cerradas las carpinterías al finalizar la obra. RUBRO 5. CHAPAS El adjudicatario deberá reemplazar las chapas de fibrocemento que se encuentren rotas, fisuradas o muy percudidas, por nuevas chapas, siguiendo mismo modelo y dimensiones que las existentes. El adjudicatario deberá completar los ganchos de fijación de las chapas de fibrocemento faltantes y/o reemplazar aquellos que se encuentren dañados. RUBRO 6. BABETAS El adjudicatario deberá: a) Proveer e instalar babetas en los sectores laterales donde se encuentran las cubiertas de chapa con los muros. b) Abrir las paredes laterales, construyendo una babeta siguiendo la pendiente de la cubierta. Dichas babetas deberán constar de dos secciones, una que se embutirá con mezcla cementicia con aditivo hidrófugo y la otra que se conectará a esta y cubrirá al menos dos ondas de la chapa sinusoidal. Ver plano adjunto. RUBRO 7. SEGURIDAD Y LIMPIEZA El adjudicatario deberá: a) Realizar la limpieza de toda la estructura de cubierta y asegurarse de no dejar restos de material, envases plásticos ó herramientas en las cubiertas o canaletas. b) Realizar todos los trabajos en las cubiertas conforme a reglamentación de seguridad e higiene. Todas las tareas sin excepción deberán realizarse con el equipo adecuado de vestimenta, calzado, protecciones y arnés de seguridad. Para acceder a las cubiertas, el adjudicatario deberá: a) Proveer e instalar un andamio sobre el campo de deportes, el que deberá estar en forma permanente hasta la finalización de la obra. b) Realizar todas las operaciones sobre la cubierta evitando pisar directamente sobre las chapas de fibrocemento de la cubierta. Para esto, deberá ubicar tablones de nivelación apoyados sobre bolsas con viruta, que permitan repartir la carga del peso de los operarios y evitar golpes o roturas en las cubiertas. El retiro de todos los residuos y escombros de obra, estarán a cargo del adjudicatario. RUBRO 8. PINTURA El adjudicatario deberá realizar la pintura de la estructura existente, donde se han reemplazado los vidrios, debiendo aplicar 2 (dos) manos de antióxido con convertidor color negro ó color a determinar por la Coordinación Técnica. Y posteriormente, deberá aplicar 1 (una) mano de sintético brillante color negro ó color a determinar por la Coordinación Técnica |

# Detalles de la prestación:

1.- Marcas y Calidad: Las marcas enunciadas en el presente Pliego, tiene carácter orientativo y por lo tanto el oferente podrá cotizar las mismas u otras de igual o superior calidad. En los renglones que se cotice, el oferente está obligado indefectiblemente a declarar la marca que ofrece.

2.- Tolerancia: No corresponde en este caso

3.- Presentación de muestras: No corresponde en este caso

4.- Visita de obra: OBLIGATORIA, A REALIZARSE EN: Departamento de Contrataciones, el día 26 de abril de 2017, a las 13 hs.- Se ruega puntualidad en el horario

5.- Moneda de cotización: Las propuestas deberán cotizarse únicamente en PESOS MONEDA de CURSO LEGAL, en el Territorio de la República Argentina, para que la oferta sea considerada válida. La Universidad no reconocerá ningún adicional o gasto por cualquier concepto que no esté taxativamente especificado en las ofertas. Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles, resultando inadmisible cualquier sistema de variación de costos y/o repotenciación de precios.

6.- Ofertas alternativas: Los Oferentes podrán presentar propuestas “alternativas”, que cumpliendo en un todo las especificaciones técnicas de la prestación prevista en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, pueda ofrecer distintas soluciones técnicas.

7.- Ofertas variante: No se admitirán ofertas variantes.

8.- Ofertas parciales: No se admitirán ofertas parciales.

9.- Cantidad de copias a presentar de la cotización económica: Original y 1 (Una) copia

10.- Garantía de OFERTA: 5% del valor de la oferta según corresponda: a) No será necesaria cuando el monto de la misma no supere los $ 65.000 (Ofertas menores a $ 1.300.000) b) Entre $ 65.000 y $ 150.000 se constituirá mediante pagaré simple (Ofertas entre $ 1.300.000 y $ 3.000.000) c) Superiores a $ 150.000 deberá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el Decreto 1030/16 (efectivo, cheque certificado o Póliza de Caución Certificada por Escribano Público).- (Ofertas superiores a los $ 3.000.000) Garantía de ADJUDICACIÓN: 10% del valor de la Orden de Compra, según corresponda, en los términos y las formas establecidas por el Decreto 1030/16.- Contragarantía: por el equivalente a los montos que reciba el cocontratante como adelanto. Garantía de IMPUGNACIÓN al dictamen de evaluación de las ofertas: 3% del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Forma de Presentación de las Garantías: Las mismas podrán constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el Art. 39 de la Disposición 63/16 “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”

11.- Plazo de mantenimiento de las ofertas: 60 días

12.- Evaluación de las ofertas: De acuerdo a lo establecido en el Titulo II, Capítulo VII “Evaluación de las Ofertas”, del Decreto 1030/16, y lo dispuesto en los Art. 24, 25, 26, 27 y 28 de la Disposición 63/16 “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”

# Datos de la ejecución:

13.- Plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: 30 (treinta) días corridos

14.- Comienzo del plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Desde la recepción de la Orden de Compra.-

15.- Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: De acuerdo a lo especificado y a entera satisfacción de esta Universidad.

16.- Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Universidad Nacional de La Matanza – Florencio Varela 1903 – San Justo – Pcia. de Bs As.

17.- Régimen de penalidades: De acuerdo a lo establecido en el Título V, Capítulo I “Penalidades”, del Decreto 1030/16, lo dispuesto en el Art. 52 de la Disposición 63/16 y lo reglamentado en el Art. 29 del Decreto Delegado 1023/01, y sus modificatorias y complementarias

18.- Conformidad de la recepción: 72 horas de la fecha de presentación de factura. (Recepción Definitiva).-

19.- Facturación: Presentación de facturas Universidad Nacional de La Matanza - Florencio Varela 1903 - San Justo – Bs.As. , oficina de Mesa de Entradas en el horario de 9:30 Hs. a 18:30 Hs.; junto con el Certificado de Recepción Definitivo.-

20.- Forma de Pago: DE CONTADO 72 Hs. Previa recepción definitiva. Se aceptará facturación parcial por avance de obra. Lugar de pago: Universidad Nacional de La Matanza – Departamento De Tesorería

21.- Jurisdicción aplicable: Las partes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Federales.-

# CLAUSULAS PARTICULARES

1.-La presentación de ofertas significa por parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, como así también, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional (Decreto N° 1030/16); y; de las normas conexas que rigen el presente llamado, salvo expresa manifestación en contrario.-

2.- Las ofertas serán redactadas en idioma nacional y se presentarán en sobre cerrado, firmadas en todas sus fojas, por el oferente o representante legal, quien deberá salvar las enmiendas o raspaduras, si las hubiere.. Estarán contenidas en sobres, cajas o paquetes que deberán encontrarse perfectamente cerrados, identificados con los datos de la Contratación o Licitación y el Número de Expediente al que correspondan, lugar, fecha y hora de apertura.-

3.- Redacción de la Oferta y Reglamentación Vigentes: No se aceptara el empleo de la frase “Según Pliego”, para referirse a las especificaciones del equipo, servicio o bien ofrecido. El oferente deberá describir sus características técnicas en detalle, adjuntando en caso de corresponder la folleteria técnica del mismo. Aquella oferta que no cumpliere con lo antes expuesto será desestimada

4.- A los fines de la cotización se observa que la Universidad Nacional de La Matanza reviste el carácter de Sujeto Exento, en consecuencia las ofertas deben ser formuladas incluyendo dentro del precio a cotizar el I.V.A. correspondiente.

5.- El oferente, según resulte el monto de su oferta, deberá: Oferta menor a $ 50.000 Presentar una DECLARACIÓN JURADA en hoja con membrete de la empresa oferente firmada y sellada, donde conste la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional. Oferta de o superior a $ 50.000 Contar con carácter excluyente el CERTIFICADO DE HABILITACIÓN PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL (AFIP Res 1814 y su modificatoria AFIP Res 2852).-

6.- SIPRO: Los oferentes que participen en procedimientos de selección llevados a cabo por las jurisdicciones y entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Decreto Delegado Nº 1023/2001 y a los fines de su incorporación a la base de datos del Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) que administra la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE LA GESTIÓN PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, deberán CUMPLIR con lo exigido por la RESOLUCIÓN Nº 5 de SUBSECRETARIA DE LA GESTIÓN PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, en cuanto al requisito de “PREINSCRIPCIÓN” a través de la pagina web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES: www.argentinacompra.gov.ar y presentaran la documentación respaldatoria correspondiente. Quienes se encuentren inscriptos en el SIPRO, deben adjuntar a su oferta el certificado correspondiente y los formularios de Declaración Jurada de Habilidad para Contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL (completo y firmado) de acuerdo al artículo Nº 27 del Decreto Nº 1023/01, Declaración Jurada de Elegibilidad (completo y firmado) y Declaración Jurada de Cumplimiento de la Legislación Laboral Vigente (completo y firmado), de acuerdo con el Título VI, Capitulo Único “Sistema de Información de Proveedores” del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 El presente requisito no exime al proveedor de la presentación del resto de la documentación solicitada en el presente pliego.

7.- Toda sanción aplicada en ámbito del Régimen aprobado por el Decreto Nº 1023/01 será considerada como antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en esta Universidad.

8.- Seguros: La empresa oferente debe contar con los seguros vigentes, de ART, Vida Obligatorio y Responsabilidad Civil por la suma de $ 500.000,00 (esta última solo si es adjudicado y previo al comienzo del cumplimiento del contrato). Conjuntamente con la oferta, deberán presentar las copias de las Pólizas respectivas y sus comprobantes de pago.

CAP

|  | Firma del Responsable |
| --- | --- |
|  | De Contrataciones |