  - Unifilar TS-4

| TABLERO SECCIONAL N°4 |
| --- |
| DISY | TM | Fase | pot (w) | Conductor | bocas | N° Circ. | Detalle |
| 4X40A | 2X10A | R | 616 | 5X2,5 | 4 | C-01 | Ilum Vicedecanato |
|  |  |  |  |  | 4 |  | Ilum sala reuniones |
|  |  |  |  |  | 6 |  | ilum decanato |
|  | 2X10A |  |  |  | 3 | C-02 | Ilum emergencia |
| 4X40A | 2X10A | S | 440 | 5X2,5 | 4 | C-03 | ilum consejo superior |
|  |  |  |  |  | 2 |  | Ilum Secretarías 1 y 2 |
|  |  |  |  |  | 4 |  | ilum coordinador 1, 2 y archivo |
|  | 2X10A |  |  |  | 4 |  | Ilum emergencia |
| 4X40A | 2X10A | T | 660 | 5X2,5 | 8 | C-04 | Ilum Secretarías 1,2,3 y oficina |
|  |  |  |  |  | 7 |  | Ilum pasillos |
|  | 2X10A |  |  |  | 6 |  | Iluminación emergencia |
| 4X40A | 2X10A | R | 264 | 5X2,5 | 3 | C-05 | Ilum Baño 1, 2 y cocina |
|  |  |  |  |  | 3 |  | Ilum Oficinas coordinador 1, 2 y 3 |
|  | 2X10A |  |  |  | 6 |  | Ilum emergencia |
| 4X40A | 2X10A | S | 616 | 5x2,5 | 14 | C-06 | Ilum Oficina central |
|  | 2X10A |  |  |  |  | C-07 | Iluminación emergencia |
| 4X40A | 2X16A | R |  | 3x2,5 |  | C-8 | Aire acondicionado 1 |
|  | 2X16A | S |  | 3x2,5 |  | C-9 | Aire acondicionado 2 |
|  | 2X16A | T |  | 3x2,5 |  | C-10 | Aire acondicionado 3 |
| 4X63A | 2x16A | R |  | 3x2,5 | ? | C-11 | Tomas Circ 1 coord 1,2,3 y cocina |
|  | 2x16A | S |  | 3x2,5 |  | C-12 | Tomas Circ 2 secret 1,2,3,4 y baños |
|  | 2x16A | T |  | 3x2,5 |  | C-13 | Tomas Circ 3 decanato, vice y sala reuniones |
| 4X63A | 2x16A | R |  | 3x2,5 | ? | C-14 | Tomas Circ 4 ofic 1,2cons sup coord 1,2 archivo |
|  | 2x16A | S |  | 3x2,5 |  | C-15 | Tomas Circ 5 ofic central |
|  | 2x16A | T |  | 3x2,5 |  | C-16 | Tomas Circ 6 ofic central |
| 4X40A | 2X10A | R |  | 3x2,5 | 6 | C-17 | Iluminación pasillos Circ.1 |
|  | 2X10A | S |  | 3x2,5 | 6 | C-18 | Iluminación pasillos Circ.2 |
|  | 2X10A | T |  | 3x2,5 | 7 | C-19 | Iluminación pasillos Circ.3 |
|  | 2X10A |  |  | 3x2,5 | 1 | C-20 | Iluminación emergencia pasillos |
| 4X40A | 2X10A | R |  | 3x2,5 | 8 | C-21 | C1-Iluminación aula |
|  | 2X10A | S |  | 3x2,5 | 4 | C-22 | C2-Iluminación aula |
|  | 2X10A | S |  | 3x2,5 | 1 | C-23 | Iluminación emergencia aula |
| 2x40A | 2x16A | T |  | 3x2,5 |  | C-24 | Tomas aula y pasillo |
| T/S | 4x32A |  |  | 5x6 |  | C-25 | oficina |
| T/S | 4x32A |  |  | 5X6 |  | C-26 | oficina |

  - Unifilar TS-5

| Int. Princ. | Disy. | TM | Fase | TM | Conductor | Aula | Detalle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TM C120 4X80A | 4X63A | 2X10A | R |  | 7X2,5 | 102 | C1-Iluminación aula |
|  |  | 2X10A | S |  |  |  | C2-Iluminación aula |
|  |  | 2X10A | S |  |  |  | Iluminación emergencia aula |
|  |  | 2X10A | T |  | 7X2,5 | 103 | C1-Iluminación aula |
|  |  | 2X10A | R |  |  |  | C2-Iluminación aula |
|  |  | 2X10A | R |  |  |  | Iluminación emergencia aula |
|  |  | 2X10A | S |  | 7X2,5 | 104 | C1-Iluminación aula |
|  |  | 2X10A | T |  |  |  | C2-Iluminación aula |
|  |  | 2X10A | T |  |  |  | Iluminación emergencia aula |
|  | 4X63A | 2X10A | R |  | 7X2,5 | 105 | C1-Iluminación aula |
|  |  | 2X10A | S |  |  |  | C2-Iluminación aula |
|  |  | 2X10A | S |  |  |  | Iluminación emergencia aula |
|  |  | 2X10A | T |  | 7X2,5 | 106 | C1-Iluminación aula |
|  |  | 2X10A | R |  |  |  | C2-Iluminación aula |
|  |  | 2X10A | R |  |  |  | Iluminación emergencia aula |
|  |  | 2X10A | S |  | 7X2,5 | 107 | C1-Iluminación aula |
|  |  | 2X10A | T |  |  |  | C2-Iluminación aula |
|  |  | 2X10A | T |  |  |  | Iluminación emergencia aula |
|  | 4X63A | 2x16A | R |  | 3X4 | Tomas aulas y pasillos | Tomas aulas 102-107 y pasillos |
|  |  | 2x16A | S |  | 3X4 |  | Tomas aulas 2147-2148 y pasillos |
|  |  | 2x16A | T |  | 3X4 |  | Tomas aulas 2149-2150 y pasillos |
|  | 4X63A | 2X16A | R | 1x16 | 7X2,5 | Iluminación pasillos aulas 102 al 107 | Iluminación pasillos-C1 |
|  |  | 2X16A | S | 1x16 |  |  | Iluminación pasillos-C2 |
|  |  | 2X16A | T | 1x16 | 7X2,5 |  | Iluminación pasillos-C3 |
|  |  | 2X16A | R | 1x16 |  |  | Iluminación pasillos-C4 |
|  |  | 2X16A | S | 1x16 | 7X2,5 |  | Iluminación pasillos-C5 |
|  |  | 2X16A | T | 1x16 |  |  | Iluminación pasillos-C6 |
|  |  | 2X10A | T |  |  |  | Iluminación emergencia pasillos |

  - Unifilar TS-6

| Int. Princ. | Disy. | TM | Fase | TM | Conductor | Aula | Detalle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TM C120 4X80A | 4X63A | 2X10A | R |  | 7X2,5 | 108 | C1-Iluminación aula |
|  |  | 2X10A | S |  |  |  | C2-Iluminación aula |
|  |  | 2X10A | S |  |  |  | Iluminación emergencia aula |
|  |  | 2X10A | T |  | 7X2,5 | 109 | C1-Iluminación aula |
|  |  | 2X10A | R |  |  |  | C2-Iluminación aula |
|  |  | 2X10A | R |  |  |  | Iluminación emergencia aula |
|  |  | 2X10A | S |  | 7X2,5 | 110 | C1-Iluminación aula |
|  |  | 2X10A | T |  |  |  | C2-Iluminación aula |
|  |  | 2X10A | T |  |  |  | Iluminación emergencia aula |
|  | 4X63A | 2X10A | R |  | 7X2,5 | 111 | C1-Iluminación aula |
|  |  | 2X10A | S |  |  |  | C2-Iluminación aula |
|  |  | 2X10A | S |  |  |  | Iluminación emergencia aula |
|  |  | 2X10A | T |  | 7X2,5 | 112 | C1-Iluminación aula |
|  |  | 2X10A | R |  |  |  | C2-Iluminación aula |
|  |  | 2X10A | R |  |  |  | Iluminación emergencia aula |
|  |  | 2X10A | S |  | 7X2,5 | 113 | C1-Iluminación aula |
|  |  | 2X10A | T |  |  |  | C2-Iluminación aula |
|  |  | 2X10A | T |  |  |  | Iluminación emergencia aula |
|  | 4X63A | 2x16A | R |  | 3X4 | Tomas aulas y pasillos | Tomas aulas 2151-2152 y pasillos |
|  |  | 2x16A | S |  | 3X4 |  | Tomas aulas 2153-2154 y pasillos |
|  |  | 2x16A | T |  | 3X4 |  | Tomas aulas 2155-2156 y pasillos |
|  | 4X63A | 2X16A | R | 1x16 | 7X2,5 | Iluminación pasillos aulas 2151 al 2156 | Iluminación pasillos Principal y Transversal-C1 |
|  |  | 2X16A | T | 1x16 |  |  | Iluminación pasillos Principal y Transversal-C2 |
|  |  | 2X16A | S | 1x16 | 7X2,5 |  | Iluminación pasillos-C3 |
|  |  | 2X16A | T | 1x16 |  |  | Iluminación pasillos-C4 |
|  |  | 2X16A | R | 1x16 | 7X2,5 |  | Iluminación pasillos-C5 |
|  |  | 2X16A | S | 1x16 |  |  | Iluminación pasillos-C6 |
|  |  | 2X10A | S |  |  |  | Iluminación emergencia pasillos |