ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Nº Renglón | N° Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| Único | 349 | 09164 | 0001 | Por los trabajos de “Reacondicionamiento de acceso al área del natatorio” de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas que a continuación se detalla: | Global | Global |
| Tareas perimetrales. Ejecución de cerco de seguridad: Se deberá ejecutar un cerramiento con placas fonolitas moduladas sobre tirantes de 3” x 3” x 3,00m de largo. para cubrir una superficie de 70m2, con un acceso a la obra a modo de portón. Cartel de Obra: Se deberá instalar un cartel de obra sobre empalizada perimetral de acuerdo a normas reglamentarias. Replanteo de obra: Se deberá replantear la obra de acuerdo a planos adjuntos entregados por la Universidad. Desarme y desmonte. 2.1 Retiro de mamparas existentes: Se deberá retirar las mamparas acrílicas y la estructura de sostén existentes entre los vestuarios y el acceso al Natatorio. Superficie: 58m2. 2.2 Retiro del piso reticulado: Se deberá desmontar el piso reticulado existente en el espacio comprendido en el punto 2.1. 2.3 Desmonte de la galería: Se deberá desmontar 1 (uno) módulo (extremo derecho) de marquesina existente entre el sector vestuarios y playón exterior. Trabajos de albañilería 3.1 Mamposterías: Se deberá realizar los muros con ladrillos portantes de 12x18x33cm, previo encadenado perimetral entre las mamposterías existentes y la nueva. Superficie 121m2, además se deberá realizar los tabiques de mampostería con ladrillo hueco de 8x18x33. Superficie 2,00m2. 3.2 Hidrófugo: Se deberá aplicar cemento con hidrófugo en todas las superficies exteriores. 3.3 Revoques: Se deberá ejecutar los revoques gruesos y finos fratachados sobre las nuevas mamposterías. Instalación sanitaria 4.1 Desagües secundarios: El conexionado se deberá realizar desde la cámara existente hasta las nuevas piletas de patio, además se deberá tener en cuenta que los desagües serán construidos en caños de 63mm (troncal) y 40mm para la descarga de lavarropas y vanitory. 4.2 Agua fría: El conexionado se deberá realizar desde la cañería de alimentación existente ubicada en la sala de calderas del natatorio el cual sera construido mediante un empalme en caño de termo fusión de 0,20mm tipo Acqua System para alimentar la nueva caldera, 3 lavarropas, pileta de mesada de lavadero y 1 vanitory de consultorio. Cada artefacto deberá contar con una llave de corte individual. 4.3 Agua caliente: El conexionado se deberá realizar desde la cañería de salida del termotanque existente en la sala de caldera del natatorio, empalmandose a la misma mediante un caño de Termo fusión de 20mm tipo Acqua System para la alimentación del vanitory del consultorio y la pileta de mesada del lavadero. De igual modo que el punto 4.2 se deberán instalar llaves de corte individual en cada artefacto mencionado. Se deberá ejecutar una instalación en caño de Termo fusión de 0,20mm para dar alimentación a la circulación de agua caliente en 4 radiadores de 24 elementos en total para calefaccionar el espacio. 4.4 Mobiliario y grifería: En el sector del lavadero se deberá instalar una mesada de mármol gris mara de ¾” de espesor de 1,60m x 0,80m con zócalo sanitario y mueble bajo mesada con 2 estantes y 2 puertas corredizas en Superplac 19mm terminación simil melamina color gris. La mesada deberá contar con una pileta de lavadero de acero inoxidable marca tipo JOHNSON o calidad similar de 0,50m x 0,40m x 0,25m, con monocomando marca tipo FV o similar. En el sector consultorio médico se deberá instalar un mueble vanitory de 0,55m con pileta de losa y grifería 2 aguas marca tipo FV o calidad similar. En el patio sobre pared lindante al lavadero se deberá instalar una caldera eléctrica de 20.600Kcal, 24 kw marca tipo TAMECO o calidad similar. Se deberán instalar 4 radiadores de calefacción de aluminio con elementos de 245cal de 80mm x 570mm marca tipo TAMECO o calidad similar. Los 4 radiadores serán distribuidos: 2 en el sector manga de acceso al natatorio con 6 elementos cada uno, 1 en el consultorio médico con 4 elementos y 1 en el lavadero con 8 elementos (ver plano) Contrapisos y carpetas 5.1 Contrapiso: En las superficies comprendidas dentro del consultorio médico, lavadero y patio, se deberá ejecutar un contrapiso de hormigón con granza, con malla sima en varilla de 6mm con separación entre sí de 015m x 0,15m, con un espesor de 0,15m partiendo del nivel 0. Superficie total: 43,50m2. Sobre la misma superficie se deberá ejecutar una carpeta de nivelación en concreto fratachado. Techos, canaletas y desagües pluviales 6.1 Retícula de techo: La misma deberá contar con vigas y clavaderas en perfil C galvanizado de 100mm x 50mm, y serán empotradas a la mampostería no menos de 0,10cm (según detalle de plano adjunto). 6.2 Sostén del aislante: Se deberá realizar la malla de contención del material aislante con alambre galvanizado a modo de sostén del mismo. 6.3 Aislación térmica e hidrófuga: ·Sobre malla de contención se deberá colocar un aislante térmico marca tipo ISOLANT o similar de 10mm de espesor en la totalidad de la superficie. Superficie total: 75,50m2 6.4 Cubierta: Se deberá fijar a las clavaderas chapas trapezoidales de iguales características a las existentes mediante tornillos autoperforantes, partiendo a modo de prolongación de la cubierta actual. Tramo A + B + C: 75,50m2 (ver plano) 6.5 Zinguería: En la cubierta del lavadero se deberá colocar una sobre chapa amurada a la nueva mampostería. Longitud 12,00m. Se deberá colocar canaletas recibidoras de agua con embudos de diámetro 100m y prolongaciones verticales en PVC de diámetro 110mm rematando a desagüe, en los sectores B y C, siendo el sector A de libre escurrimiento (ver plano). En el lateral lindante a Campus Deportivo se deberá dar terminación de cumbrera entre cubierta y paño fijo. Se deberán instalar 6 forzadores eólicos de 10” de diámetro sobre cubiertas existente (2 sobre vestuarios) y nueva (2 sobre lavadero, 1 sobre consultorio y 1 sobre manga acceso natatorio) Mamparas y carpinterías 7.1 Mamparas vidriadas: En el lateral de la manga de acceso al natatorio, lindante al Campus Deportivo se deberán instalar 5 columnas equidistantes anodizadas 100mm x 100mm del tipo línea MODENA o similar las cuales serán amuradas a la nueva mampostería de 0,40m de altura. Entre las mismas se deberán instalar 4 paños vidriados 4+4mm con cámara de aire DHF de 2,00m x 0,80m de ancho. 7.2 Puerta corrediza: La misma deberá ser de placa de cedro de 0,80m de ancho x 2,00m e instalada en el acceso al consultorio médico entre nuevas mamposterías. 7.3 Puertas de acceso: En el acceso al lavadero y patio, se deberán instalar 2 puertas (1 por ambiente) doble chapa acero inyectada ancho de paso 0,90m. 7.4 Ventanas: Se deberán instalar un total de 7 ventanas de aluminio anodizado blanco con apertura corrediza de 2 paños línea MODENA o similar con vidrio de 4mm, 4 de las mismas de 1,60m x 0,60m instaladas en contra frente y lateral del lavadero, las 3 restantes 1,60m x 0,30m instaladas, 1 en pared lindante entre consultorio médico y lavadero y las 2 restantes en la pared lindante entre manga de acceso a natatorio y patio. (ver plano) 7.5 Puerta de escape: Se deberá instalar una puerta doble chapa inyectada e ignífuga con barral antipático de 1,00m de ancho x 2.10m de alto, en la pared del lavadero lindante al exterior (ver plano) Cielorrasos 8.1 En el consultorio médico y la manga de acceso a natatorio se deberá montar un cielorraso flotante con placas línea tipo ANDINA o similar ignífuga y acústica de 0,60m x 1,20m con largueros y travesaños de aluminio anodizado color blanco, el mismo deberá continuar con la altura del existente en el sector vestuarios lindante a la obra (ver plano). Superficie 32,00m2 Instalación eléctrica 9-1Desde la acometida de fuerza motriz suministrada por la Universidad se deberá instalar un tablero general para 20 módulos a 1,50m de piso en el sector del lavadero (ver plano), de espalda al mismo pared lindante al exterior se deberá instalar una jabalina tipo COPERWEL o similar de 1,50m con kit de tapa inspección con cable bajo norma verde-amarillo de 1 x 4mm. El tablero deberá contar con 1 disyuntor general tetrapolar de 40amp tipo SCHNEIDER, calidad superior o similar, 1 llave térmica tetrapolar de 40 amp tipo SCHNEIDER, calidad superior o similar. Desde el tablero deberá contar con 4 circuitos monofásicos, cada uno protegidos con disyuntor de 25amp y térmicas de iluminación de 10amp bipolar, y 1 llave térmica de 16amp para tomas. Los conductores serán tendidos a través de bandeja porta cable de 150mm la cual será fijada por varilla sostén de ¼” con tuerca de seguridad a retícula metálica de techo a una altura de 2,90m de nivel de piso de lavadero, y sus derivaciones en caño ¾ hierro galvanizado exterior, las cuales serán amuradas a mamposterías con el accesorio de fijación correspondiente (ver plano). Cabe destacar que la bandeja porta cable deberá contar con puesta a tierra. Las cajas de tomas deberán estar a 0,30m de nivel de piso y las llaves de punto comando de iluminación a 1,30m. La sección general deberá ser de 4mm respetando los colores de marrón para fase, celeste para neutro y verde-amarillo para tierra, las derivaciones deberán der de 2,5mm para tomas y de 1,5mm para iluminación. Los módulos tomas deberán ser de 10amp normalizados, dobles y con puesta a tierra línea tipo AZANO o calidad similar o superior. Los módulos punto deberán ser de 6amp normalizados línea tipo AZANO o calidad similar o superior. En el cielorraso resultante en el consultorio médico y la manga acceso natatorio de deberán montar sobre las placas acústicas de 1,20m x 0,60m artefactos de iluminación para embutir doble parabólico de 1,20m x 0,30m con 2 tubos led de 18w 220volt (similar a 40W tubo convencional) (ver plano). En el caso de la lavandería los artefactos de iluminación deberán ser de iguales características a los ya mencionados y deberán ser fijados a bandeja porta cables. Se deberá dejar una boca para iluminación de la salida a patio. Desde la acometida de fuerza motriz suministrada por la Universidad se deberá instalar un tablero general exterior metálico tipo GABEXTEL o calidad similar o superior de 400m x 400mm x 200mm uso industrial para alimentar la caldera eléctrica anteriormente descripta, el mismo deberá contar con puesta a tierra independiente y enlazada a la anterior, el conductor de tierra a tablero deberá ser de 4mm, y contará con 1 disyuntor tetrapolar de 63amp y 1 llave térmica tetrapolar de 63amp, se debe agregar 2 módulos tomas para tablero de uso general. Se deberá realizar un circuito independiente para iluminación de emergencia con conductores de 1,5mm, protección térmica de 10amp y sus terminales luminarias tipo ATOMLUX de led o calidad similar o superior. Cantidad 5 (ver plano) Provisión y colocación de pisos 10.1 Sobre las carpetas ejecutadas en los sectores del lavadero, consultorio médico y manga acceso al natatorio se deberán colocar cerámicas antideslizante de 33cm x 33cm x 7mm de espesor color a elección de esta Universidad y zócalos de terminación perimetral en el mismo material y color. Material de fijación marca tipo Klaukol o calidad similar Las juntas deberán respetar la presentación en plano. Herrería 11.1 En las aberturas de ventanas de deberá ejecutar para cada una de ellas rejas metálicas con perímetro de bastidor en planchuela de 1 x 3,2mm y parantes en hierro redondo de 6mm cada 100mm. Las mismas serán distribuidas: 3 de 1,60m x 0,60m en paredes de lavadero, 1 de 1,60m x 0,60m en pared interna del consultorio lindante a sector vestuarios existentes, y 2 de 1,60m x 0,30m en pared de manga a natatorio lindante con patio. Pintura 12.1 Se deberá aplicar en todas las paredes interiores 3 manos de látex satinado cod. 47A3P cartilla Sinteplast, con una mano previa de fijador al agua. 12.2 Se deberá aplicar en todas las paredes exteriores 3 manos de impermeabilizante tipo Recuplast cod. 47A3P cartilla Sinteplast. o calidad similar. 12.3 Se deberá aplicar en todas las rejas metálicas 2 manos de pintura sintética DUO brillante color negra. Instalación contra Incendios 13.1 Se deberá proveer e instalar 2 matafuegos del tipo ABC de 10kg y 1 de 5kg. (ver plano de ubicación) |

# Detalles de la prestación:

1.- Marcas y Calidad: No corresponde en este caso

2.- Tolerancia: No corresponde en este caso

3.- Presentación de muestras: No corresponde en este caso

4.- Visita de obra: OBLIGATORIA, A REALIZARSE EN: Departamento de Contrataciones, el día 15 de Diciembre de 2016, a las 15:00 horas. Se ruega puntualidad en el horario

5.- Moneda de cotización: Las propuestas deberán cotizarse únicamente en PESOS MONEDA de CURSO LEGAL, en el Territorio de la República Argentina, para que la oferta sea considerada válida. La Universidad no reconocerá ningún adicional o gasto por cualquier concepto que no esté taxativamente especificado en las ofertas. Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles, resultando inadmisible cualquier sistema de variación de costos y/o repotenciación de precios.

6.- Ofertas alternativas: Los Oferentes podrán presentar propuestas “alternativas”, que cumpliendo en un todo las especificaciones técnicas de la prestación prevista en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, pueda ofrecer distintas soluciones técnicas.

7.- Ofertas variante: No se admitirán ofertas variantes.

8.- Ofertas parciales: No se admitirán ofertas parciales.

9.- Cantidad de copias a presentar de la cotización económica: Original y 1 (Una) copia

10.- Garantía de OFERTA: 5% del valor de la oferta según corresponda: a) No será necesaria cuando el monto de la misma no supere los $ 65.000 (Ofertas menores a $ 1.300.000) b) Entre $ 65.000 y $ 150.000 se constituirá mediante pagaré simple (Ofertas entre $ 1.300.000 y $ 3.000.000) c) Superiores a $ 150.000 deberá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el Decreto 1030/16 (efectivo, cheque certificado o Póliza de Caución Certificada por Escribano Público).- (Ofertas superiores a los $ 3.000.000) Garantía de ADJUDICACIÓN: 10% del valor de la Orden de Compra, según corresponda, en los términos y las formas establecidas por el Decreto 1030/16.- Contragarantía: por el equivalente a los montos que reciba el cocontratante como adelanto. Garantía de IMPUGNACIÓN al dictamen de evaluación de las ofertas: 3% del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Forma de Presentación de las Garantías: Las mismas podrán constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el Art. 39 de la Disposición 63/16 “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”

11.- Plazo de mantenimiento de las ofertas: 60 días

12.- Evaluación de las ofertas: De acuerdo a lo establecido en el Titulo II, Capítulo VII “Evaluación de las Ofertas”, del Decreto 1030/16, y lo dispuesto en los Art. 24, 25, 26, 27 y 28 de la Disposición 63/16 “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”

# Datos de la ejecución:

13.- Plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: 65 (sesenta y cinco) días.-

14.- Comienzo del plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Desde la recepción de la Orden de Compra.-

15.- Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: De acuerdo a las especificaciones del presente Pliego.

16.- Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Universidad Nacional de La Matanza – Edificio del Polo Tecnológico - Florencio Varela 1903 – San Justo – Pcia. de Bs As.-

17.- Régimen de penalidades: De acuerdo a lo establecido en el Título V, Capítulo I “Penalidades”, del Decreto 1030/16, lo dispuesto en el Art. 52 de la Disposición 63/16 y lo reglamentado en el Art. 29 del Decreto Delegado 1023/01, y sus modificatorias y complementarias

18.- Conformidad de la recepción: Dentro de los 10 días.-

19.- Facturación: Presentación de facturas: Universidad Nacional de La Matanza - Florencio Varela 1903 - San Justo – Bs.As. , oficina de Mesa de Entradas en el horario de 9:30 Hs. a 18:30 Hs.; junto con el Certificado de Recepción Definitivo.-

20.- Forma de Pago: Dentro de los 30 días, previa recepción definitiva. Se aceptará facturación parcial por avance de obra. Lugar de pago: Universidad Nacional de La Matanza – Departamento De Tesorería

21.- Jurisdicción aplicable: Las partes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Federales.-

# CLAUSULAS PARTICULARES

| 1.-La presentación de ofertas significa por parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, como así también, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional (Decreto N° 1030/16); y; de las normas conexas que rigen el presente llamado, salvo expresa manifestación en contrario.- |
| --- |
| 2.- Las ofertas serán redactadas en idioma nacional y se presentarán en sobre cerrado, firmadas en todas sus fojas, por el oferente o representante legal, quien deberá salvar las enmiendas o raspaduras, si las hubiere.. Estarán contenidas en sobres, cajas o paquetes que deberán encontrarse perfectamente cerrados, identificados con los datos de la Contratación o Licitación y el Número de Expediente al que correspondan, lugar, fecha y hora de apertura.- |
| 3.- A los fines de la cotización se observa que la Universidad Nacional de La Matanza reviste el carácter de Sujeto Exento, en consecuencia las ofertas deben ser formuladas incluyendo dentro del precio a cotizar el I.V.A. correspondiente. |
| 4.- El oferente, según resulte el monto de su oferta, deberá: Oferta menor a $ 50.000 Presentar una DECLARACIÓN JURADA en hoja con membrete de la empresa oferente firmada y sellada, donde conste la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional. Oferta de o superior a $ 50.000 Contar con carácter excluyente el CERTIFICADO DE HABILITACIÓN PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL (AFIP Res 1814 y su modificatoria AFIP Res 2852).- |
| 5.- SIPRO: Los oferentes que participen en procedimientos de selección llevados a cabo por las jurisdicciones y entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Decreto Delegado Nº 1023/2001 y a los fines de su incorporación a la base de datos del Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) que administra la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE LA GESTIÓN PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, deberán CUMPLIR con lo exigido por la RESOLUCIÓN Nº 5 de SUBSECRETARIA DE LA GESTIÓN PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, en cuanto al requisito de “PREINSCRIPCIÓN” a través de la página web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES: www.argentinacompra.gov.ar y presentaran la documentación respaldatoria correspondiente. Quienes se encuentren inscriptos en el SIPRO, deben adjuntar a su oferta el certificado correspondiente y los formularios de Declaración Jurada de Habilidad para Contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL (completo y firmado) de acuerdo al artículo Nº 27 del Decreto Nº 1023/01, Declaración Jurada de Elegibilidad (completo y firmado) y Declaración Jurada de Cumplimiento de la Legislación Laboral Vigente (completo y firmado), de acuerdo con el Título VI, Capitulo Único “Sistema de Información de Proveedores” del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 El presente requisito no exime al proveedor de la presentación del resto de la documentación solicitada en el presente pliego. |
| 6.- Toda sanción aplicada en ámbito del Régimen aprobado por el Decreto Nº 1023/01 será considerada como antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en esta Universidad. |
| 7. Seguros: Las empresas oferentes deberán contar obligatoriamente, con los Seguros de ART, Vida Obligatorio y Responsabilidad Civil (este último solo si es adjudicado). Conjuntamente con la oferta, deberán presentar las copias de las Pólizas respectivas y sus comprobantes de pago.- |
| FPL | Firma del Responsable De Contrataciones |