# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

| Nº Renglón | N° Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| Único |  |  |  | Puesta en funcionamiento de los sectores de TOM, control y Estudio 2 en el Labortorio de Medios. | Global | 1 |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS Consideraciones Generales Las provisiones y construcciones que se especifican en los artículos, se deberán ejecutar en un todo de acuerdo a los planos correspondientes y a las presentes Especificaciones Técnicas. La propuesta deberá comprender todos los trabajos y materiales que sean necesarios para realizar las respectivas tareas respetando en todos los casos las reglas del arte quedando por sobreentendido que se deberá incluir la provisión de cualquier trabajo accesorio o complementario que sea requerido para llevar adelante el correcto funcionamiento, como así también la buena terminación de las mismas, estén o no previstos y especificados en el presente Pliego de Bases y Condiciones. El Oferente deberá incluir en su propuesta el acarreo hasta la obra, desplazamiento horizontal, elevación o descenso de todos los materiales y equipos o máquinas necesarias, hasta su lugar de emplazamiento definitivo. Quedando por su cuenta la contratación o provisión de personal y cualquier elemento, estructura auxiliar o grúa que sea necesaria para tal fin. También estará a cargo del oferente el desarme y armado de los equipos si esto fuese necesario, para introducirlos en la obra, sala de máquinas, o lugar de instalación definitiva. Cualquier dificultad originada por circunstancias que se presenten en la obra o divergencia de interpretación del presente Pliego de Bases y Condiciones, deberá ser resuelta por la Coordinación Técnica. En las ofertas se deberá mencionar especialmente todas las modificaciones de la presente documentación. Los datos de capacidades y medidas están considerados como mínimos necesarios, pudiendo ser ampliados cuando a juicio del proponente correspondiese. Una vez formulada la oferta en base a la presente documentación sin que el proponente haga reparo alguno, se deberá considerar que el mismo está en un todo de acuerdo con la misma. El Adjudicatario deberá ser responsable por no indicar oportunamente las necesidades de su obra que deban estar a cargo de otros gremios. En particular, deberá indicar en tiempo oportuno y forma, las previsiones para las futuras etapas de la obra. Responsabilidad del Adjudicatario a) Estudio de la Obra: El Adjudicatario deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos, como así también elaborar toda documentación que fuera necesaria. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extracontractuales de ninguna especie. De manera alguna podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta, y/o a las instrucciones que le imparta la Coordinación Técnica. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del buen arte, de manera tal que resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios. La Coordinación Técnica deberá poder vetar la participación de sub-adjudicatarios, cuando considere falta de idoneidad, incompatibilidad, indisciplina, etc. b) Conocimiento de la Obra: Se dará por entendido que en su visita a obra, el Oferente ha podido conocer el estado en que se encuentra el predio, efectuando averiguaciones, realizado sondeos y que por lo tanto su oferta incluye todas las reparaciones necesarias de acuerdo con las reglas del buen arte, aunque no se mencionen en la documentación de la presente licitación. El Adjudicatario deberá tomar las previsiones que considere necesarias a los efectos de un cabal conocimiento de la obra a realizar. Este conocimiento es fundamental dado que sobre la base de ello deberá ejecutar su presupuesto, aclarando por escrito de considerarlo necesario, tanto las cantidades, como el tipo de trabajo a realizar en cada caso, valiéndose de los elementos más apropiados a cada efecto (planos, memorias, etc.). El Adjudicatario deberá obtener un certificado que acredite su visita a la obra, el cual deberá adjuntarse a la oferta que se presente en su propuesta licitatoria. Los reclamos por vicios ocultos, solo se deberán tener en cuenta a través de informes específicos y la Coordinación Técnica se deberá expedir de igual forma, aceptando o no los argumentos que se expongan. c) Interpretación de la Documentación Técnica: El Adjudicatario será responsable por el cumplimiento de los planos y la totalidad de la documentación técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Adjudicatario, no serán motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. En toda la documentación contractual o complementaria que integre esta licitación y que reciba el Adjudicatario durante el desarrollo de los trabajos, se deberá dejar establecido que primarán las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las indicadas en números, y estas sobre las apreciadas en escala. d) Presentación de Documentación: El Adjudicatario deberá exhibir tantas veces como reclame la Coordinación Técnica, la documentación referida a Seguros del Personal (ART) y terceros, como así también la documentación correspondientes a los aportes de las leyes previsionales. e) Plan de Trabajos: El Adjudicatario deberá presentar antes del inicio de la obra un Plan de Trabajos a desarrollar, reservándose la Coordinación Técnica de la UNLaM el derecho a efectuar las observaciones, modificaciones y/o correcciones que considere convenientes. El mismo deberá presentarse dentro de los tres días siguientes de producida la adjudicación definitiva. Se deberán detallar cada una de las tareas comprendidas en la realización de las obras a desarrollar, según planilla de presupuesto, en forma cronológica indicando fecha de inicio y finalización de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el Pliego, para que el mismo sea aprobado por la Coordinación Técnica. Dicho Plan de Trabajos deberá ser lo más detallado posible, abriendo los rubros tarea por tarea de modo de lograr la mayor precisión posible. Será atribución de la Coordinación Técnica la aprobación definitiva del Plan antes mencionado. El Adjudicatario presentará el Plan de Trabajos para su aprobación por la Coordinación Técnica. Las tareas deberán iniciarse una vez que la Coordinación Técnica apruebe definitivamente el Plan de Trabajos presentado por el Adjudicatario, con las modificaciones y correcciones que crea oportunas. Una vez aprobado el mismo, deberá pasar a formar parte de la documentación, exigiéndose el estricto cumplimiento de los plazos parciales y totales. f) Registro de los Trabajos: El Adjudicatario deberá llevar a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el resultado de los trabajos realizados y la información que obtenga como consecuencia de los mismos. El Adjudicatario se deberá comprometer a entregar copia de la documentación correspondiente (notas, croquis, fotografías, etc.) a la Coordinación Técnica, al solicitar la aprobación de los trabajos. g) Aprobación de los Trabajos: Al iniciar cada trabajo el Adjudicatario deberá pedir la presencia de la Coordinación Técnica, la cual deberá verificar el estado del material, y los elementos que sean empleados en las tareas que se traten. La Coordinación Técnica hace reserva de su derecho a efectuar toda inspección en taller, depósito y/u oficina del Adjudicatario que estime oportuna, a efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados por la Adjudicataria o a través de empresas subcontratadas. El Adjudicatario deberá informar a la Coordinación Técnica antes de proceder a desarmar andamios o retirar plataformas de trabajo, etc., para que se efectúe cualquier tipo de inspección general. Asimismo, durante la marcha de los trabajos, el Adjudicatario deberá facilitar el acceso de la Coordinación Técnica al área correspondiente tantas veces como sea requerido por ésta. h) Finalización de los trabajos: El Adjudicatario, al finalizar la totalidad de los trabajos comprendidos en la licitación y los eventualmente agregados, y antes de solicitar la Recepción Definitiva, deberá presentar a la Coordinación Técnica, la siguiente documentación: - Listado de los sub-contratados que hubieran efectuado trabajos en la obra. - 10 (diez) fotografías de la obra antes del inicio de los trabajos, 10 (diez) durante la ejecución y otras tantas al finalizar los mismos. Los puntos de tomas fotográficas durante la ejecución deberán ser determinados por la Coordinación Técnica y esta podrá incrementar la cantidad de fotografías para aquellos lugares que crea convenientes. Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Adjudicatario. Su incumplimiento deberá dejar el contrato inconcluso, impidiendo la recepción definitiva y la liquidación final de la obra. El Adjudicatario deberá dejar durante el horario de ejecución de los trabajos, una persona responsable e idónea, que lo represente ante cualquier consulta o instrucción de la Coordinación Técnica. RUBRO 1. Puesta en Funcionamiento de Control de Dirección de Estudio 2 y Sala de T.O.M. 1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 1.1.1 Obras Comprendidas en esta Documentación Son aquéllas por las cuales el Adjudicatario deberá tomar a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provisión y/o trabajo que sin estar específicamente detallados en la Documentación Licitatoria sean necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlos al servicio íntegra e inmediatamente después de aprobada su Recepción Provisional. El Adjudicatario deberá ser responsable de la ejecución de las obras comprendidas en esta documentación, así como de su cálculo y documentación conforme a la obra. Se deberá realizar la provisión y colocación de los sistemas de acondicionamiento acústico. 1.2 TRABAJOS RELACIONADOS Las tareas de limpieza final de obra y retiro de escombros deberán ser responsabilidad del Adjudicatario. 1.3 GARANTÍA DE CALIDAD Calidad de la Obra y Concepto de Obra completa Los trabajos se deberán realizar de modo de obtener una obra prolija, eficiente y correctamente ejecutada tanto en su conjunto como en detalle de acuerdo a las más estrictas reglas del arte. Para ello, el Adjudicatario deberá adoptar todas las medidas necesarias para la calidad y adecuación de la mano de obra, materiales, equipos, herramientas, procedimientos y/o disposiciones constructivas que se requieran y sean lo más apropiadas para esas finalidades. El trabajo deberá comprender todas las tareas necesarias para la ejecución completa de la obra, tal cual queda definida en el Pliego, planos, planillas y listado de tareas. El Adjudicatario deberá proveer todo lo necesario (materiales, mano de obra, equipos, herramientas, etc.) para que los trabajos objeto de esta licitación queden totalmente terminados conforme a su fin, en perfectas condiciones de funcionamiento, de acuerdo a las normas técnicas vigentes y las reglas del buen arte, aunque en las presentes especificaciones se haya omitido indicar trabajos o elementos necesarios para ello. Se establece por lo tanto que, para la obra contratada, todo trabajo, material, equipo o dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento de las obligaciones del Adjudicatario, se deberá considerar incluido en los precios unitarios que integren el referido presupuesto. Se deberán respetar totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla que aunque no mencionada fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los trabajos. A la fecha de librarse el Acta de Recepción Definitiva, queda tácitamente establecido, que el Adjudicatario garantiza por un plazo de 1 (un) año, el perfecto funcionamiento e instalación de los sistemas y materiales solicitados. 1.4 DOCUMENTOS A ENTREGAR El Adjudicatario deberá confeccionar y entregar a la UNLaM, a partir de la fecha efectiva de terminación de la obra y previo a la materialización de la Recepción Definitiva, los planos conforme a obra en escala 1:100/50 según correspondiera, en un todo de acuerdo con las reglamentaciones vigentes. Se deberá exigir 1 (un) original y 3 (tres) copias, los cuales deberán ser firmados por el representante técnico del Adjudicatario. Además se deberán entregar los mismos planos digitalizados y en soporte óptico (CD). La confección de los planos e instrucciones especificadas se deberán considerar incluidas en el presupuesto. 1.5 MUESTRAS Y ENSAYOS 1.5.1 Muestras Antes del inicio de los trabajos, el Adjudicatario deberá presentar muestras de los materiales, etc., para su aprobación por parte de la Coordinación Técnica. Las mismas deberán ser remitidas posteriormente a la obra, al solo efecto de su comparación con los elementos similares que se instalen. La aprobación de las muestras deberá ser siempre provisional, sujeta a comprobaciones durante las pruebas, donde se podrá comprobar el correcto funcionamiento de los elementos. Será obligación del Adjudicatario la presentación de muestras de todos los materiales y elementos necesarios que se deban incorporar a la obra, los cuales deberán tener la aprobación por la Coordinación. Se establece en este punto que las muestras se deberán presentar como máximo dentro de los 10 (diez) días hábiles posteriores desde la fecha en que la Coordinación Técnica las solicite. La Coordinación Técnica deberá poder justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la presentación de dichas muestras. Si el Adjudicatario necesitara ofrecer un material diferente a las especificaciones de este Pliego, deberá expresarlo con claridad y con la debida antelación a la Coordinación Técnica, para su consideración. Si esta aclaración no fuese solicitada, en tiempo y forma, la Coordinación Técnica podrá elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio. La selección final de los materiales, especialmente los que no tengan indicación de marcas, quedará a elección de la Coordinación Técnica con acuerdo de la UNLaM. Cualquier decisión que la Coordinación Técnica pudiere tomar, en cualquier momento, con respecto a cuestiones concernientes a la calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano de obra, serán de cumplimiento obligatorio para el Adjudicatario. La Coordinación Técnica podrá disponer en cualquier momento que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados a las obras. Los mismos, de corresponder, se deberán realizar en el Laboratorio de Ensayo de Materiales que determine la UNLaM, estando los gastos que estos demanden a cargo exclusivo del Adjudicatario. En caso de no ser posible por su naturaleza o costo, y si la Coordinación lo estimará conveniente, se deberán describir en memorias separadas, acompañados de folletos, prospectos ilustrativos y remitos del fabricante y/o constancias de fabricación. 1.5.2 Ensayos La Coordinación Técnica podrá ordenar la ejecución de ensayos sobre los materiales que considere convenientes a efectos de determinar su calidad. Para tal fin, se deberán extraer muestras de cada una de las partidas ingresadas en obra, debiéndose individualizar en forma segura las pertenecientes a cada una de ellas. Estará a cargo del Adjudicatario el pago de todas las obligaciones emergentes del ensayo (materiales, mano de obra, transporte, aranceles, etcétera). 1.6 ENTREGA Y ALMACENAMIENTO Los oferentes deberán indicar el plazo más breve durante el cual deberán dejar terminados todos los trabajos. El Adjudicatario deberá presentar dentro de los 10 (diez) días, contados desde la fecha de la firma del contrato, un Plan de Trabajo en la forma más detallada posible. El Adjudicatario deberá entregar a la Coordinación Técnica de la UNLaM todos aquellos materiales que son solicitados en este pliego y que no hayan sido utilizados, ya sea por su carácter de sobrante o de reposición. 1.7 CONDICIONES DE DISEÑO Normativas y reglamentaciones: Los trabajos deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales, además de lo establecido en estas especificaciones y en los planos correspondientes, con los reglamentos que se detallan a continuación en este punto y deberán ser válidos en tanto no sean modificados por la Coordinación Técnica. Se deberá recurrir a la Coordinación Técnica para aclaración de dudas y/o insuficiencias de las Especificaciones que pudieran originarse en la aplicación de la documentación técnica, de proyectos o las normas de ejecución propiamente dichas. Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos en las especificaciones y planos, el Adjudicatario deberá comunicarlo en forma fehaciente a la Coordinación Técnica, a efectos de salvar las dificultades que se presentaren, ya que posteriormente, la Coordinación Técnica no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna habilitación de los trabajos. Los Reglamentos cuyas disposiciones se toman como complementarias son: a) Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles (C.I.R.S.O.C.). b) Edilicias: Códigos de la Edificación y de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de La Matanza. 1.8 PRECAUCIONES Se deberán proteger convenientemente todos los artefactos hasta la entrega definitiva. 1.9 REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Los trabajos indicados en este rubro estarán destinados a la ejecución de la provisión y colocación de aberturas y revestimientos acústicos, en un todo de acuerdo a lo detallado en estas especificaciones. El alcance de la obra deberá incluir los rubros, revestimientos acústicos, aberturas, pero no está limitado a los siguientes ítems: Provisión de la mano de obra. Provisión de materiales. Documentación de Ingeniería de detalle. Documentación de Ingeniería de obra. Inspecciones y pruebas reglamentarias. Colocación de los revestimientos acústicos y aberturas Catálogo técnico de los materiales ofrecidos. Visita a Obra obligatoria. Todos los equipos que a juicio de la Coordinación Técnica no se coloquen en forma correcta, deberán ser removidos, y su costo estará a cargo del Adjudicatario. 1.10 REQUERIMIENTOS ESPECIALES Los planos que se adjuntan al presente Pliego son a título informativo y solo sirven de base para la presente Licitación. Deberá tenerse en cuenta que como los planos de las instalaciones, son indicativos, el Adjudicatario, deberá ajustar las instalaciones a los planos de arquitectura teniendo en cuenta que las instalaciones deberán cumplir con su fin salvando todas clases de interferencias con el resto de las instalaciones. El Adjudicatario deberá tomar todos los recaudos necesarios para la provisión de materiales de uso poco frecuente a fin de que se encuentre en la obra con la debida antelación, ya que no se reconocerán demoras por esta causa. El Adjudicatario deberá coordinar y adecuar las instalaciones a los requerimientos que fueren necesarios en cuanto a las instalaciones contra incendio, sanitarias, gas, electricidad, etc., para lo cual deberá obtener los planos y toda información a través de las documentaciones respectivas. Especificaciones Técnicas Particulares En el Sector de Planta alta de los E.T.V. se pondrán en funcionamiento la sala de control y T.O.M. para el Estudio 2. Rubro 1. Piso técnico para el T.O.M. y control: El adjudicatario deberá proveer y colocar en el sector de TOM y Control del Laboratorio de Medios 40 m2 de piso técnico de acero, con terminación de laminado plástico, antiestático, alto tránsito de 2,2 mm de espesor, color a determinar por la Coordinación Técnica, pedestales de acero regulables hasta 20 cm. Rubro 2. Instalación Eléctrica El adjudicatario deberá realizar la provisión y colocación de B.P.C. (bandeja portacable) por piso y por techo según planos adjuntos; realizar la provisión y colocación de cañerías exteriores para monitores y la provisión y colocación de zócalos eléctricos y de corrientes débiles según plano. Se deberá proveer e instalar Cañerías para C.C.T.V. (circuitos cerrados para control) según plano adjunto. Proveer e instalar B.P.C. en parrillas de iluminación, según plano adjunto, realizar la provisión y el armado de tomas stek en parrillas de iluminación según especificaciones en plano adjunto, proveer e instalar un gabinete para estudio 2, según detalle de materiales, realizar el montaje de tablero Dimmer sobre el gabinete anteriormente mencionado, proveer e instalar los cableados de circuitos de tomas e iluminación, según plano de detalle, proveer e instalar los artefactos de iluminación, en sala TOM, control y estudio 2, según plano adjunto con especificaciones en lista de materiales, proveer e instalar el circuito de tomas(tomas dobles, tomas de servicio), según plano adjunto, proveer y realizar el cableado de 14 circuitos para los racks. Materiales Eléctricos: Control 25 m zócalo canal cuerpo y tapa aluminio 90x30 30 u. toma bip c/polo a tierra. 30 u. bastidores de luz de policarbonato p/líneas siglo XXI. 10 u. toma c/tierra p/energía estabilizada. Rojo. 100 m cable normalizado 1x2,5mm2. Blanco. 100 m cable normalizado 1x2,5mm2. Rojo. 100 m cable normalizado 1x2,5mm2. Celeste. 100 m cable normalizado 1x2,5mm2. Marrón. 100 m cable normalizado 1x2,5mm2. Verde Amarillo. 100 m cable normalizado 1x2,5mm2. Celeste. 9 u. Receptáculos dobles c/salida para 2RI amp 18 u. jack "amp" RJ 45 Cat.6 6 u. artefactos de embutir 3x36 watts. Color Blanco. 30 m cable subterráneo antiflama 4x10mm2. 560 m cable subterráneo antiflama 3x2,5mm2. TOM 19 Tramos bandejas portacable perforada 300/50 0,7 GOOR. 20 cuplas bandeja portacable ALA 50 0,70 ACGVOR16 6 soporte trapecio bandela portacable 380 mm ACGORIG 24 u varilla roscada 1/4" 2 u curva bandeja perforada 300/50 1 u curva bandeja perforada 300/50 90° 0,7 GOOR 60 m cable subterráneo IKV CU 3 x 35 + 1x16mm. P.V.C (alimentador TOM) 100 m cable subterráneo antiflama 4x4,00 m2 (Alimentador tablero Dimer). 200 u precintos 300 x 4,5 mm. Negro 22,2 kg. Parrilla de iluminación 24 u tramos bandeja portacable perforada 100/50 0,7 600R 500 u bulón + tuerca 1/4" GALU 48 u tomas c/polo a tierra 20A STEK 130 m cable subterráneo IKU CU 3x2,5mm2 P.V.C 62 u cupla bandeja perforada ALA 50 0,70 ACGVORIG 100 m cable normalizado 1 x 10 mm2. Verde/amarillo Estudio 2 8 u bastidores de luz de policarb. p/líneas Siglo XXI 16 u tomas bip c/polo a tierra. 8 u artefactos ext. 1x40watts 613 Rect. 8 u cajas de aluminio exterior de 4x10. 8 u tapas embellecedoras. Tablero TO TOM 1 U Gabinete de 1500 x 1000 x 225. 10 u tiras cablecanal 100 x 50 mm. Calado. 10 m riel según DIN 46277/3, simétrico 35 mm. 2 distribuidor 1 pol 12 bornes verdes 2 barra cobre 15 x 5 mm 63 ent/sal 160A 8 u aislador resina D 29-33 H 30 cónico. 1 u termomagnética DIN 4x80A 6Ka "C" 3 u termomagnética DIN 4x63A 45K A "C" 1 u termomagnética DIN 4x32 A 45KA "C" 2 u termomagnética DIN 4x40A 4 5KA "C" 18 u disyuntor diferencial 2x25A 30MA "A" 2m inmun. 18 u termomagnética DIN 2x16A 4 5KA "C" 6 u termomagnética DIN 2x20A 4 5KA "C" 6 u disyuntor diferencial 2x25A 30 MA 2m 100 u terminal CU 2,5mm2 sim/indent 1 x 4,8 MMD 100 u terminal CU 4mm2 sim/indent 1 x 4,8 MMD 12 u tertec 35/0 terminal CU 35mm2 Sim/indent 1 x 6,4MMD 12 u tertec 10/0 terminal CU 10mm2 Sim/indent 1 x 6,4MMD Tablero Estudio II: 1 GABINETE DE 700X1000X225 10 u tiras cable canal 100x50 calado 10 u riel según DIN, simétrico 35 mm. 2 distribuidor Ipol 12 bornes verde 2 u barra de cobre 16x5mm 63 ent/sal 160A 8 aislador resina D 29-33H 30 Cónico 3 aislador resina 4x63A 4 5KA "C" 2 aislador resina 4x32A 4 5KA "C" 2 aislador resina 4x40A 4 5KA "C" 8 disyuntor diferencial 2x25A 30 MA 2M 14 termomgnética DIN 2 x 16A 4 5KA "C" 4 termomagnética DIN 2 x 20A 4 5KA "C" 50 terminales CU 2,5 mm2 sim/indent 1 x 4,8MMD 20 terminales CU 4 mm2 sim/indent 1 x 4,8MMd 12 terminales CU 35 mm2 sim/indent 1x6,4MMD 12 terminales CU 10 mm2 sim/indent 1x6,4MMD 3 disyuntor diferencial 4 x 40 "A" MA Artefactos de Iluminación: Provisión y colocación de 13 artefactos de iluminación para embutir, color blanco, de 3 x 36 watts. Con louver de aluminio provisto con lámparas, armado, capacitores y borneras para conexión. Rubro 3. Carpinterías Deberá proveer y realizar la colocación de dos puertas en vidrio templado de 10 mm con herrajes, caja de piso, y manijones con medidas de 0,90 de ancho x 2,20 m. de alto. Rubro 4. Cielorraso desmotable Deberá realizar la provisión y colocación de 40 m2 de cielorraso suspendido desmontable con placas de 0,60 x 0,60, marca Radar, Amstrong, o calidad similar o superior. El adjudicatario deberá realizar dicha instalación en las salas de TOM y control. Deberá proveer e instalar una buña perimetral en placa de roca de yeso, en todo el perímetro de las salas donde se instalará dicho cielorraso. Rubro 5. Revestimiento en placa de yeso. El adjudicatario deberá proveer y revestir las paredes ya existentes en ladrillo común (indicadas en plano adjunto) con placas de yeso tipo durlock de espesor 12,5mm. Las placas deberán ser instaladas con estructura de chapa galvanizada N° 24, montantes de 69 mm, separados cada 48 cm, solera inferior y superior de 70 mm, con junta tomada con cinta y masilla. Esta tarea implica una pared con terminación en una sola cara, con aislante acústico tipo Isover 50 en su interior. Superficie aproximada: 40 m2. Rubro 6. Parrilla de iluminación. El adjudicatario deberá realizar la provisión y colocación de dos parrillas de iluminación para el estudio 2, según plano adjunto. Se deberá realizar con caño tubular de 3” de diámetro por 2,2 mm de espesor, con encuentros. Medidas aproximadas: 4,5 m de largo x 3 m de ancho en 2 tramos (ver detalle adjunto). Deberá conformar interiormente con perfiles, 6 módulos de 1,5 x 1,5 m, según plano adjunto. Deberá colocar la parrilla a 4,50 m de altura aprox. Deberá proveer e instalar los perfiles que sostienen la parrilla, los que serán ser amurados a las paredes ya existentes. Deberá asegurarse de realizar los refuerzos, estructuras y tareas que fueran necesarias para que los muros y sus apoyos soporten la carga de la parrilla de iluminación, una vez que la misma esté operativa. Proveerá y realizará las fijaciones que sean necesarias a la losa superior mediante brocas y tensores, debiendo entregar un plano con cálculo de dicha estructura, la que deberá contar con aprobación de la Coordinación Técnica. |

# Detalles de la prestación:

1.- Marcas y Calidad: NO CORRESPONDE

2.- Tolerancia: NO CORRESPONDE

3.- Presentación de muestras: NO CORRESPONDE

4.-VISITA DE OBRA: OBLIGATORIA, A REALIZARSE EN: Departamento de Contrataciones, el día 6 de octubre de 2016, a las 12:30 horas. Se ruega puntualidad en el horario.

5.- Moneda de cotización: Las propuestas deberán cotizarse únicamente en PESOS MONEDA de CURSO LEGAL, en el Territorio de la República Argentina, para que la oferta sea considerada válida. La Universidad no reconocerá ningún adicional o gasto por cualquier concepto que no esté taxativamente especificado en las ofertas. Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles, resultando inadmisible cualquier sistema de variación de costos y/o repotenciación de precios.

6.- Ofertas alternativas: Los Oferentes podrán presentar propuestas “alternativas”, que cumpliendo en un todo las especificaciones técnicas de la prestación prevista en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, pueda ofrecer distintas soluciones técnicas.

7.- Ofertas variante: No se admitirán ofertas variantes.

8.- Ofertas parciales: No se admitirán ofertas parciales.

9.- Cantidad de copias a presentar de la cotización económica: Original y 1 (Una) copia

10.- Garantía de OFERTA: 5% del valor de la oferta según corresponda: a) No será necesaria cuando el monto de la misma no supere los $ 5.000 (Ofertas menores a $ 100.000) b) Entre $ 5.000 y $ 15.000 se constituirá mediante pagaré simple (Ofertas entre $ 100.000 y $ 300.000) Superiores a $ 15.000 deberá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el Decreto 893/12 (efectivo, cheque certificado o Póliza de Caución certificada por Escribano Público).- (Ofertas superiores a los $ 300.000) Garantía de ADJUDICACIÓN: 10% del valor de la Orden de Compra, según corresponda, en los términos y las formas establecidas por el Art. 100 y Art. 101 del Decreto 893/12.-

11.- Plazo de mantenimiento de las ofertas: 60 días

12.- Evaluación de las ofertas: De acuerdo a lo establecido en el Titulo II, Capitulo IX “Evaluación de las Ofertas”, del Decreto 893/12

# Datos de la ejecución:

13.- Plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: 60 días

14.- Comienzo del plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Desde la recepción de la Orden de compra correspondiente.-

15.- Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Según las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de esta Universidad.

16.- Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Universidad Nacional de La Matanza - Florencio Varela 1903 – San Justo – Bs. As

17.- Régimen de penalidades: De acuerdo a lo establecido en el Titulo III, Capítulo V “Penalidades”, del Decreto 893/12

18.- Conformidad de la recepción: 72 horas de la fecha de presentación de factura.- (Recepción Definitiva)

19.- Facturación: Presentación de facturas: Universidad Nacional de La Matanza - Florencio Varela 1903 - San Justo – Bs.As. , oficina de Mesa de Entradas en el horario de 9:30 Hs. a 18:30 Hs.; junto con el Certificado de Recepción Definitivo.-

20.- Forma de Pago: Dentro de los 30 días, previa recepción definitiva. Lugar de pago: Universidad Nacional de La Matanza – Departamento De Tesorería

21.- Jurisdicción aplicable: Las partes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Federales.-

# CLAUSULAS PARTICULARES

1.-La presentación de ofertas significa por parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, como así también, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional (Decreto N° 893/12); y; de las normas conexas que rigen el presente llamado, salvo expresa manifestación en contrario.-

2.- Las ofertas serán redactadas en idioma nacional y se presentarán en sobre cerrado, firmadas en todas sus fojas, por el oferente o representante legal, quien deberá salvar las enmiendas o raspaduras, si las hubiere.. Estarán contenidas en sobres, cajas o paquetes que deberán encontrarse perfectamente cerrados, identificados con los datos de la Contratación o Licitación y el Número de Expediente al que correspondan, lugar, fecha y hora de apertura.-

3.- A los fines de la cotización se observa que la Universidad Nacional de La Matanza reviste el carácter de Sujeto Exento, en consecuencia las ofertas deben ser formuladas incluyendo dentro del precio a cotizar el I.V.A. correspondiente.

4.- El oferente, según resulte el monto de su oferta, deberá: Oferta menor a $ 50.000 Presentar una DECLARACIÓN JURADA en hoja con membrete de la empresa oferente firmada y sellada, donde conste la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional. Oferta de o superior a $ 50.000 Contar con carácter excluyente el CERTIFICADO DE HABILITACIÓN PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL (AFIP Res 1814 y su modificatoria AFIP Res 2852).-

5.- SIPRO: Los oferentes que participen en procedimientos de selección llevados a cabo por las jurisdicciones y entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Decreto Delegado Nº 1023/2001 y a los fines de su incorporación a la base de datos del Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) que administra la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE LA GESTIÓN PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, deberán CUMPLIR con lo exigido por la RESOLUCIÓN Nº 5 de SUBSECRETARIA DE LA GESTIÓN PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, en cuanto al requisito de “PREINSCRIPCIÓN” a través de la pagina web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES: www.argentinacompra.gov.ar y presentaran la documentación respaldatoria correspondiente. Quienes se encuentren inscriptos en el SIPRO, deben adjuntar a su oferta el certificado correspondiente y los formularios de Declaración Jurada de Habilidad para Contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL (completo y firmado) de acuerdo al artículo Nº 27 del Decreto Nº 1023/01, Declaración Jurada de Elegibilidad (completo y firmado) y Declaración Jurada de Cumplimiento de la Legislación Laboral Vigente (completo y firmado), de acuerdo con el articulo Nº 86 y articulo Nº 234 del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 893/12 El presente requisito no exime al proveedor de la presentación del resto de la documentación solicitada en el presente pliego.

6.- Toda sanción aplicada en ámbito del Régimen aprobado por el Decreto Nº 1023/01 será considerada como antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en esta Universidad.

7. Seguros: Las empresas oferentes deberán contar obligatoriamente, con los Seguros de ART, Vida Obligatorio y Responsabilidad Civil (este último solo si es adjudicado). Conjuntamente con la oferta, deberán presentar las copias de las Pólizas respectivas y sus comprobantes de pago.-

mez

|  | Firma del Responsable |
| --- | --- |
|  | De Contrataciones |