ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Nº Renglón | N° Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| Único | No tiene | Vinculación con la fibra óptica de los nuevos estudios de radio con la torre de antena de la FM 89.1, según el siguiente detalle: | Global | 1 |
| Tendido de Fibra óptica para vínculo desde Transmisor hasta Rack principal de estudios de Radio y TV, y multipar telefónico para vincular estos últimos al rack de ubicado en sector Intendencia. Descripción Global Se deberá realizar el tendido de una fibra óptica por la canalización ya existente desde el sector del Transmisor de la radio hasta el rack de datos ubicado en el sector de Radio y TV en la sala destinada para tal fin, de modo de establecer el vínculo principal desde el transmisor de la radio, ubicado en la torre de tanques, hasta los nuevos estudios de radio y TV. Siendo parte del mismo tendido, se deberá instalar un cable multipar telefónico vinculando estos últimos al sector en donde se encuentra el Departamento de Intendencia. Detalle de los trabajos a realizar: Se deberá tender en un trayecto de aproximadamente 500mts., una fibra óptica monomodo de 12 hilos desde la sala donde se encuentra el transmisor hasta el rack de los nuevos estudios de Radio y TV, la misma irá conectada en sus extremos a un switch en uno de ellos y dos tranceptores de FO al otro extremo, cuyas características serán descriptas posteriormente en el párrafo “Electrónica de red”. El tendido de la misma se deberá realizar en su mayor parte a través de las canalizaciones existentes, debiendo canalizar únicamente aquellos segmentos donde se encuentren discontinuadas las mismas. Los tendidos de fibra óptica deberán ser terminados en sendas bandejas con borneras del tipo LC. Se deberán fusionar el total de los hilos a las terminaciones de cada bandeja, en total 24 fusiones. Se deberán proveer los patchcords de FO conforme a lo especificado en la lista de materiales. En el sector donde se encuentra el transmisor, se deberá disponer un rack mural standard de 19” de un cuerpo y 6U de altura, en el cual se deberán ubicar principalmente la bandeja de FO y el switch. Se deberán tender aproximadamente 70mts. de cable multipar de 26 pares de vaina gris, desde el rack ubicado en el 1er. piso en dependencias de Intendencia hasta el rack principal de los nuevos estudios de radio y TV. Los multipares deberán quedar conectorizados en sus extremos a sendos patchpanels cat5e, ubicados en los sectores antes mencionados. Lista de Materiales: 500 mts. de Fibra Óptica Tipo SM9/125 de 12 conductores OS1 con cobertura antirroedor. 12 conductores tipo SM OS1 9/125 con cobertura antirroedor. Rack 19” x 660mm de 6u puerta frontal vidriada y puerta trasera. Unidad de ventilación de techo con 2 turboventiladores. 1 canal de Tensión de 5 tomas, sin interruptor térmico. 2 bandejas para FO deslizante con rodamiento y tapa acrílica con capacidad mínima de 12 conectores LC. Accesorios para empalme y terminación de FO necesarios para la conectorización de todos sus terminales. 8 Patchcords FO cerámicos monomodo 9/125 LC-LC de 2mts. Bandeja metálica 100mm 2 tramos y accesorios de montaje y acoplamiento. Caño plástico rígido PVC 2” aprox. 21mts. y conectores correspondientes. Cajas de pase plásticas 3 un. Accesorios para caño rígido de PVC de 2” (curvas, unión, abrazaderas, etc.) Readecuación de Racks para nuevos servicios. Descripcion Global Se deberá reconectar sobre una bandeja de FO, la conexión realizada sobre casette en forma epoxi en el rack perteneciente al sector de Pedagogía. Lista de Materiales: 1 Bandeja para FO deslizante con rodamiento y tapa acrílica con capacidad mínima de 12 conectores LC. 4 Patchcord de FO SC-LC Duplex Multimodo Cerámico (62/125) de 3mts. 4 Patchcord de FO LC-LC Duplex Multimodo Cerámico (62/125) de 3mts. 3 Patchcord de FO LC-LC Duplex Multimodo Cerámico (62/125) de 2mts. Accesorios para empalme y terminación de FO necesarios para la conectorización de todos sus terminales. Networking Convertidores Bidireccional Fibra óptica a UTP Tipo TrendNet TFC-110S20D3 / TFC-110S20D5 Se deberán proveer 2 unidades convertidoras, de doble longitud de onda de 100Base-FX con terminación SC a 10/100Base-Tx con capacidad de conexión de hasta 20Km. Caracteristicas: Compatibilidad con estándares IEEE 802.3 10Base-T é IEEE 802.3u 100Base-TX, 100Base-FX. Conmutador DIP Switch para conmutar: Fiber (FDX/HDX), UTP (autonegociable / manual), velocidad (10/100M), LLR(Activado/Desactivado), LLCF(Activado desactivado) Protocolo SCMA/CD Puertos: 1 RJ45 10/100Base-Tx, 1 Bidireccional para FO 100Base-Fx Compatibilidad con LLCF(Link Loss Carry Forward y Link Pass Through) Compatibilidad con LLR(Link Loss Return) para puerto FX. Disponibilidad de LED de diagnóstico de rápida interpretación de la falla (encendido, enlace/actividad, FDX/HDX, Link Fail y velocidad.) Interconectable mientras opera (hot pluggin). Sistema de chasis para montaje en rack de 19” Switch POE de 48 puertos UTP Se deberá proveer 1 switches layer 2 – layer 3 (L2/L3) de 48 puertos cada uno. Todos los switches de 48 puertos UTP deberán cumplir las siguientes especificaciones: Todos los puertos de usuarios de los switches deberán poseer la prestación P.O.E. (Power Over Ethernet) según la norma IEEE 802.3af, para telealimentar a los teléfonos IP (PoE Class 2, PoE Class 3, etc). Soporte de IEEE 802.3at (30Watt) Deberá ser capaz de entregar la potencia de 740W distribuidos en todos los puertos con la función PoE activada Deberá tener un mecanismo que permita limitar y/o reservar una potencia determinada para cada puerto Compatibilidad: Ethernet IEEE 802.3i 10Base T, Ethernet IEEE 802.3u 100Base TX/FX, Gigabit Ethernet IEEE 802.3z/802.3ab 1000Base SX/LX/T. Bit rate: 10/100/1000 Mbps puertos de usuario (Ethernet / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet), 10000 Mbps puertos de uplink/salida (Gigabit Ethernet). Deberá poseer 48 puertos de entrada / concentración con conectores estándar RJ-45. Deberá poseer un puerto Ethernet 10/100 adicional para uso exclusivo de Management fuera de banda (out-of-band) Deberá poseer adicional a los 48 puertos de acceso, 4 puertos de uplinks 10Gigabit Ethernet SFP adicionales donde se instalarán los módulos SFP del tipo LC. En el caso de que la utilización de los puertos de uplinks SFP desactive alguno de los 48 puertos de usuario solicitados o el puerto de administración fuera de banda no estuviese disponible, se deberán adicionar el/los switches necesarios para mantener la cantidad de puertos solicitados en cada rack. Deberá contar con tecnología Virtual Chassis para permitir apilar hasta 4 switches pudiéndose administrar los mismos como una única unidad lógica. Deberá soportar el protocolo Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3ad. Cada grupo de LAG deberá estar formado como máximo por 8 cualesquiera del chasis y/o miembros del STACK. Deberá soportar STACKING o apilamiento a través de los puertos de FO de 10GbE o DAC de al menos 4 equipos. El STACKING deberá soportar como mínimo 4 puertos por equipos y permitir la interconexión entre miembros del STACK a la distancia máxima soportada por el medio FO ó Cobre del estándar ethernet utilizado en cada caso. Deberá tener la capacidad de soportar definición de dominios de broadcast VLANs (Virtual LANs) en todos los puertos según IEEE 802.1 p/Q. Deberá soportar mínimo cuatro mil veintitrés (4023) VLANs. Soporte de DHCP Relay con opción 82 para VLANs Layer 2 Soporte de clasificación de tráfico mediante: CoS (Layer 2), DSCP (Layer 3) Puertos TCP/UDP (Layer 4). Deberá soportar protocolo LLDP (Link Layer Discovery Protocol) IEEE 802.1AB y LLDP-MED (LLDP for Media Endpoint Device) ANSI/TIA-1057. Soporte de priorización de tráfico de salida por hardware, mínimo 8 colas de servicio por puerto. El tratamiento de las colas ante congestión deberá soportar los mecanismos SDWRR (Shaped deficit Weighted Round Robin) y SPQ (Strict Priority). Soporte de limitación de tráfico mediante lista de control de acceso (ACL) aplicable en los puertos físicos o VLANs por: Direcciones MAC origen o destino Direcciones IP origen o destino Número de puerto TCP/UDP Deberá soportar Spanning Tree IEEE 802.1d. Rapid Spanning Tree IEEE 802.1w= Multiple Spanning Tree Protocol IEEE 802.1s. Agente SNMP : según RFC 1157 que permita monitorear el estado y el tráfico del dispositivo en forma remota desde entorno Windows / X Windows. Soporte de MIB II según RFC 1213. Deberá soportar Simple Network Management Protocol versión SNMP v2c ,SNMP v3. Se deberán proveer los cds con los bloques de información de management (MIBs) necesarios. Capacidad de Remote Monitoring (RMON), deberá soportar al menos 4 grupos (statistics, history, alarm, events). Deberá proveer un mecanismo que permita configurar sensores de tráfico para detectar retardos entre equipos utilizando las MIBs RPM según RFC 2925. Deberá tener la capacidad de enviar una alarma de temperatura interna cuando la misma exceda los límites configurados. Deberá acreditarse la existencia de un sensor de temperatura para el cumplimiento de esta función. Soporte de control de tráfico IEEE 802.3x Soporte de registro remoto (SysLog). Soporte de traffic mirroring por puerto o por VLAN. Soporte protocolo IGMP-Snooping version 1,2 o 3 Deberá permitir la selección del tráfico a monitorear mediante la aplicación de filtros ( IP-TCP/UDP) Deberá soportar Network Timing Protocol (NTP). Soporte de ruteo layer 3 por medio de los siguientes protocolos: Rutas Estáticas Soporte de al menos 16 mil direcciones MAC de red. Deberá soportar Jumbo frame de 9216bytes Deberá poseer una capacidad de transmisión de al menos 130 Mpps. Deberá poseer una capacidad de switching de al menos 176 Gbps. Deberá soportar autentificación RADIUS y/o TACACS+. Definición de complejidad y longitud mínima para el password de administrador almacenado en la base de datos local. Creación de perfiles de administrador con facultades específicas de modificar la configuración o solo acceder a vistas de la misma y listado de comandos disponibles para ejecutar por cada perfil. Deberá soportar autentificación 802.1X. para diferentes VLANs por puerto. Soporte de IEEE 802.1X para VLAN VoIP. Soporte de IEEE 802.1X con soporte de VLANs de invitados. Soporte de seguridad del puerto mediante filtrado por dirección MAC. En caso de violación del puerto deberá poder enviarse un alerta al administrador y deshabilitar el puerto. Soporte de limitación de direcciones MAC por puerto. Soporte de los siguientes mecanismos de seguridad DHCP Snooping. Dynamic ARP inspection (DAI) Proxy ARP Static ARP support IP source guard Servicio de configuración por medios seguros: Soporte Telnet / Secure Shell (SSH) versión 2 para conexión remota vía interfaz línea de comando (CLI). Soporte vía Web con SSL. (HTTPS) IEEE 802.1ak: Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP) Compatible with Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+) RVI (Routed VLAN Interface) IEEE 802.1AB: Link Layer Discovery Protocol (LLDP) LLDP-MED with VoIP integration IEEE 802.1ad Q-in-Q tunneling IEEE 802.1br: Bridge Port Extension IEEE 802.1D: Spanning Tree Protocol IEEE 802.1p: CoS Prioritization IEEE 802.1Q: VLAN Tagging IEEE 802.1Q-in-Q: VLAN Stacking IEEE 802.1s: Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Number of MST instances supported: 64 Number of VSTP instances supported: 253 IEEE 802.1w: Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) IEEE 802.1X: Port Access Control IEEE 802.3: 10BASE-T IEEE 802.3u: 100BASE-T IEEE 802.3ab: 1000BASE-T IEEE 802.3z: 1000BASE-X IEEE 802.3af: PoE IEEE 802.3at: PoE+ IEEE 802.3ad: Link Aggregation Control Protocol (LACP) IEEE 802.3ah: Ethernet in the First Mile Almacenamiento de sistema operativo y configuración en memoria Flash reescribible. Capacidad de actualización por medio de protocolo FTP según RFC 959 ó TFTP según RFC 1350 (cliente y servidor). Servicio de configuración por medio de consola serial RS-232 asincrónica. Se deberán proveer el respectivo cable serial de consola por cada unidad a proveer. Deberá poseer un puerto USB para el almacenado y descarga de configuraciones y sistema operativo La unidad deberá ser entregada con 1 (uno) juego de manuales de configuración de hardware y software. Estos manuales podrán ser entregados como original en papel ó en CD-ROM. Adicionalmente a los manuales de cada unidad deberá entregarse impreso 1 juego de manuales de configuración de hardware y software al Departamento de Comunicaciones. Los equipos deberán ser alimentados con 220 V - 50 Hz, monofásico con toma de 3 patas planas, sin necesidad de requerir un transformador adicional. Deberá incluir todos los accesorios necesarios para montar en racks estándar de 19”. Se deberán proveer 2 (dos) módulos ópticos gigabit Ethernet SFP Módulos ópticos 10 gigabit Ethernet SFP 10000Base-SX, 850nm para fibra multimodo. Se deberán proveer 6 (seis) patch cords de fibra con conectores LC-LC Patch cords LC-LC dúplex multimodo (62.5/125) de mínimo 2 metros de largo. Se deberán proveer 2 (dos) patch cords de fibra con conectores SC-LC Patch cords SC-LC dúplex multimodo (62.5/125) de mínimo 2 metros de largo. Requisitos generales para Electrónica de red: Garantía: La garantía de los equipos deberá de ser no menor a 12 meses con reposición dentro de las 48 hs. La propuesta técnica de los oferentes no solo deberá ser la simple entrega de los folletos y hojas de datos de los equipos, sino que se deberá describir lo que se ofrece para cada ítem solicitado. Asimismo, se deberá indicar en donde se cumplen cada una de las especificaciones solicitadas en el pliego. Serán desestimadas todas las propuestas técnicas que no cumplan con lo anteriormente solicitado. Plazo de entrega: dentro de los 45 días hábiles a partir de la recepción de la orden de compra. Clausulas Generales: Aquel oferente que resulte beneficiado con la adjudicación deberá alcanzar o exceder todos los requisitos solicitados para el Sistema del Cableado descripto en este documento. El proyecto de infraestructura de la Universidad requiere de un Sistema de Cableado monomarca, lo que implica que todos los componentes sean del mismo fabricante, no aceptándose alianzas entre fabricantes. La porción del sistema de Cableado Categoría 6 y Fibras Ópticas deberá obedecer los requisitos de rendimiento de canal propuestos en la última revisión de la EIA/TIA 568B El sistema de cableado propuesto deberá estar respaldado con anexos de pruebas de laboratorios UL o ETL, similares a las de la exigencia a utilizar, que deberán validar el cumplimiento del rendimiento en Categoría 6. No serán reconocidos ni aceptados sistemas de cableado ofrecidos con respaldo de programas de niveles o en general de laboratorios de canales mayoristas. El sistema de cableado deberá ser respaldado por una Garantía de Rendimiento o Performance, por un periodo de 25 años. La garantía de rendimiento deberá ser entregada por el Adjudicatario y se deberá establecer entre la Universidad y el fabricante de sistema de cableado. El fabricante del sistema de cableado propuesto deberá estar instalado en Argentina y demostrar en forma fehaciente una continuidad mínima en el país no menor a 8 años, con soporte de inventario en el país por el mismo lapso, que le garantice a la Universidad el respaldo logístico para la disponibilidad inmediata de productos. El Adjudicatario deberá proveer materiales, mano de obra, supervisión, herramientas, hardware de montaje misceláneo y los consumibles necesarios para la instalación de los sistemas de cableado. Por solicitarse que la instalación sea respaldada por una Garantía de Rendimiento, el Adjudicatario deberá demostrar un estrecho vínculo contractual con el fabricante que extienda la garantía, incluyendo todos los requisitos de entrenamiento para el Proyecto de Infraestructura de Cableado por medio de una carta actualizada demostrando el vínculo vigente con el fabricante. El Adjudicatario deberá demostrar que tiene al menos un profesional vinculado de tiempo completo y certificado por el fabricante con número de registro en los siguientes cursos: Instalación y conectorización de cobre y fibra óptica. (No menos de 16 horas) Certificación diagnóstico y solución de problemas de redes LAN. (No menos de 16 horas) Diseño de redes LAN. (No menos de 24 horas) Adicionalmente, deberá presentar una carta con antigüedad no mayor a 2 semanas, donde se acredite que el personal técnico de instalación certificado por el fabricante, ha realizado esos cursos y un curso taller de actualización. El Adjudicatario deberá proveer la cantidad necesaria de personal especializado para cada instalación, de acuerdo a lo estipulado en el contrato de garantía firmado con el fabricante, para poder extender la garantía de rendimiento de 25 años. Finalizada la instalación, el Adjudicatario deberá entregar toda la documentación necesaria de acuerdo con los requisitos de garantía del fabricante, y deberá solicitar la garantía en nombre de la Universidad. La garantía deberá cubrir los componentes y labor asociados con la reparación/reemplazo de cualquier enlace que fallara, dentro del período de la garantía, siempre y cuando el reclamo sea considerado como un reclamo válido. Alcance El presente documento describe los componentes del sistema de cableado y de los subsistemas a incluir: cables, hardware de terminación, hardware de soporte, y elementos misceláneos para instalar el sistema de telecomunicaciones de datos. La intención de este documento es proporcionar toda la información pertinente que le permita al proveedor ofertar la mano de obra, supervisión, herramientas, hardware de montaje misceláneo, los consumibles necesarios y los productos para tal fin, para instalar un sistema completo. Sin embargo, es responsabilidad del proveedor proponer todos los ítems requeridos para la instalación del sistema si estos no estuvieran identificados en el LDM (Listado de Materiales) adjunto a esta especificación. Documentos Aplicables El sistema de cableado descripto en esta especificación se deriva en parte de las recomendaciones hechas en los Standard de la industria. La lista de documentos abajo se incorpora como referencia (especificación técnica y los documentos asociados): ANSI/TIA/EIA-568-B Commercial Building Telecommunications Cabling Standard. ANSI/EIA/TIA-569-A Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces. ANSI/EIA/TIA-606A Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings. ANSI/TIA/EIA-607A Commercial Building Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications. Building Industries Consulting Services, International (BICSI) Telecommunications Distribution Methods Manual (TDMM) – Last edition. National Fire Protection Agency (NFPA) - 70, National Electrical Code (NEC) -1999. Última revisión del contrato entre el adjudicatario y el fabricante de los productos a proveer Si existiera un conflicto entre los documentos aplicables, entonces el orden de la lista arriba indicada, deberá dictar el orden para la resolución de conflictos. Este orden se deberá mantener a menos que un documento de menor orden fuera adoptado como código en forma local, provincial o federal, y sea por consiguiente ejecutable como ley por una Agencia de Inspección local, provincial o federal. Si este documento o cualquiera de los documentos arriba listados se hallaran en conflicto, entonces deberá ser aplicado el requisito más severo. Se deberá tomar como válida la última versión de los documentos arriba listados. El fabricante de los productos a instalar deberá ser responsable de determinar y adherir sus productos a la última versión cuando se diseñe la propuesta para la instalación. Clausulas Generales para Instalaciones a cargo de terceros: LEGALIDAD DE LOS PRODUCTOS: La Universidad deslinda toda responsabilidad por ofertas que no estén encuadradas dentro de las normas legales vigentes en cuanto a derecho de autor, derecho de copia, etc., siendo los oferentes y/o Adjudicatarios responsables por la legalidad de los productos ofrecidos/adjudicados. En tal sentido, los oferentes serán responsables por las demandas judiciales que pudieran entablarse por el incorrecto usufructo de marcas, patentes, y/o cualquier otro aspecto de este tipo que esté previsto en el marco de las leyes vigentes. PERSONAL DE LA EMPRESA: El personal designado para las tareas de instalación y servicio técnico deberá poseer conducta intachable e idoneidad en los trabajos que le correspondan y deberá ajustarse a las normas internas vigentes para las personas ajenas a la Universidad, debiendo el Adjudicatario, proporcionar una nómina de aquel con los números de sus respectivos documentos de identidad, domicilio y responsabilidad técnica, la que se deberá actualizar en forma simultánea con las bajas, reemplazos y/o ampliaciones en su dotación. Queda entendido que el consentimiento para la actuación de su personal no libera al Adjudicatario de sus responsabilidades, circunscribiéndose todas las obligaciones y derechos a la relación entre éste y la Universidad. PROHIBICIONES AL PERSONAL: El personal deberá permanecer en los lugares de trabajo indicados, no permitiéndose el tránsito y/o ingreso a otras dependencias. Si las tareas a realizar así lo exigieren, deberá solicitar la autorización pertinente a la Supervisión. Además, queda terminantemente prohibido al personal hacer uso de los aparatos telefónicos, de la Institución, en forma particular. RESPONSABILIDAD SOBRE DAÑOS: La empresa será responsable de los daños ocasionados por sus trabajos y/o agentes en las construcciones o cosas existentes en los edificios, de propiedad de la Universidad o de terceros, fijas o móviles, y estará obligada a reparar o reemplazar por completo y a su costa, según lo indique la Supervisión, todo elemento o parte de él, que por causa de su intervención fuera afectado. Las reparaciones o reposiciones deberán efectuarse dentro de los plazos que determine la Universidad en cada oportunidad. Si, en cada caso, el Adjudicatario deseara formular algún descargo al respecto, deberá dejar expresa constancia de esta situación en la respectiva Orden de Servicio al notificarse del hecho. En este caso el plazo comunicado podría ser reconsiderado por la Universidad. Dicho descargo no será aceptado si se realizara con posterioridad al plazo otorgado o si el Adjudicatario expresara, en principio, su conformidad en la respectiva comunicación. Vencido el plazo, la Universidad deberá proceder -con cargo a la empresa- a efectuar la reparación y/o reposición, ya sea con materiales y mano de obra propios o a contratar con terceros, según ello responda mejor a sus intereses, aplicándose además un recargo del 10% en concepto de gastos administrativos, el cual será deducido de las respectivas facturas. Igual temperamento se adoptará cuando las reposiciones o reparaciones efectuadas por el Adjudicatario no conformaran a La Universidad. Asimismo, la responsabilidad del Adjudicatario alcanza a los accidentes que ocurran, en razón de los trabajos contratados, a sus obreros, propiedades o terceras personas, ya sea por su culpa directa, por acción de los elementos o por causas eventuales, y deberá estar a su cargo la reparación y/o indemnización del daño producido. HERRAMIENTAS: El Adjudicatario deberá proporcionar a su personal un inventario de las herramientas de su propiedad que ingresen a la Universidad. El cual deberá ser entregado a los responsables de la vigilancia de la Universidad, quienes se deberán encargar de reintegrarlo al momento de hacer abandono de la Institución, procediendo a la verificación del herramental transportado. Aclaración: Los elementos que sean utilizados en la presente instalación, deberán cumplir con sus respectivos estándares, sus características mecánicas, físicas y técnicas en general deberán concordar en todo momento con la correspondiente exigencia de uso y su terminación deberá ser adecuada al contexto en donde se instale y deberá cumplir una mínima calidad en la nobleza de su material, la cual será evaluada a través de muestras por el sector competente, reservándose el mismo el derecho de rechazar el o los productos que considere defectuosos o de calidad inaceptable por otro que cumpla con las especificaciones correspondientes. Todas las tareas deberán ser completas conformes a su fin, deberán considerarse incluidos todos los elementos y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento, aun cuando estos no hayan sido mencionados explícitamente en el presente Pliego. Cuando por cualquier causa las obras a realizar debieran ser unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras ya existentes, los trabajos necesarios que debieran realizarse para tal fin deberán estar a cargo del Adjudicatario, y se considerarán comprendidas sin excepción en su propuesta. Se deberá presentar un plan de trabajo detallado, que permita efectuar un seguimiento eficiente de la ejecución de los mismos y la coordinación del acceso a los distintos sectores de la Universidad. SEGURIDAD LABORAL: El Adjudicatario deberá cumplimentar con los requisitos que disponga el Departamento de Seguridad Laboral de la Universidad. |

# Detalles de la prestación:

1.- Marcas y Calidad: Las marcas enunciadas en el presente Pliego, tienen carácter orientativo y por lo tanto, el oferente podrá cotizar las mismas u otras de igual ó superior calidad. En los renglones que se cotice, el oferente está obligado indefectiblemente a declarar la marca que ofrece.

2.- Tolerancia: No corresponde en este caso

3.- Presentación de muestras: No corresponde en este caso.-

4.- VISTA DE MUESTRA/VISITA DE OBRA: OBLIGATORIA, A REALIZARSE EN: Departamento de Contrataciones Fecha y hora: No corresponde en este caso.-

5.- Moneda de cotización: Las propuestas deberán cotizarse únicamente en PESOS MONEDA de CURSO LEGAL, en el Territorio de la Republica Argentina, para que la oferta sea considerada válida. La Universidad no reconocerá ningún adicional o gasto por cualquier concepto que no esté taxativamente especificado en las ofertas. Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles, resultando inadmisible cualquier sistema de variación de costos y/o repotenciación de precios.

6.- Ofertas alternativas: Los Oferentes podrán presentar propuestas “alternativas”, que cumpliendo en un todo las especificaciones técnicas de la prestación prevista en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, pueda ofrecer distintas soluciones técnicas.

7.- Ofertas variante: No se admitirán ofertas variantes.

8.- Ofertas parciales: No se admitirán ofertas parciales.

9.- Cantidad de copias a presentar de la cotización económica: Original y 1 (Una) copia

10.- Garantía de OFERTA: 5% del valor de la oferta según corresponda: a) No será necesaria cuando el monto de la misma no supere los $ 65.000 (Ofertas menores a $ 1.300.000) b) Entre $ 65.000 y $ 150.000 se constituirá mediante pagaré simple (Ofertas entre $ 1.300.000 y $ 3.000.000) c) Superiores a $ 150.000 deberá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el Decreto 1030/16 (efectivo, cheque certificado o Póliza de Caución Certificada por Escribano Público).- (Ofertas superiores a los $ 3.000.000) Garantía de ADJUDICACIÓN: 10% del valor de la Orden de Compra, según corresponda, en los términos y las formas establecidas por el Decreto 1030/16.- Contragarantía: por el equivalente a los montos que reciba el cocontratante como adelanto. Garantía de IMPUGNACIÓN al dictamen de evaluación de las ofertas: 3% del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Forma de Presentación de las Garantías: Las mismas podrán constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el Art. 39 de la Disposición 63/16 “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”

11.- Plazo de mantenimiento de las ofertas: 60 días

12.- Evaluación de las ofertas: De acuerdo a lo establecido en el Titulo II, Capítulo VII “Evaluación de las Ofertas”, del Decreto 1030/16, y lo dispuesto en los Art. 24, 25, 26, 27 y 28 de la Disposición 63/16 “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”

# Datos de la ejecución:

13.- Plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: 45 días hábiles.-

14.- Comienzo del plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Desde la recepción de la Orden de Compra diez días hábiles.

15.- Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: De acuerdo a lo especificado y a entera satisfacción de esta Universidad.-

16.- Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Universidad Nacional de La Matanza - Florencio Varela 1903 – San Justo – Bs.As

17.- Régimen de penalidades: De acuerdo a lo establecido en el Titulo V, Capitulo I “Penalidades”, del Decreto 1030/16, lo dispuesto en el Art. 52 de la Disposición 63/16 y lo reglamentado en el Art. 29 del Decreto Delegado 1023/01, y sus modificatorias y complementarias

18.- Conformidad de la recepción: Dentro de los 10 días.- (Recepción Definitiva)

19.- Facturación:.- Presentación de facturas: Universidad Nacional de La Matanza - Florencio Varela 1903 - San Justo – Bs.As. , oficina de Mesa de Entradas en el horario de 9:30 Hs. a 18:30 Hs.; junto con el Certificado de Recepción Definitivo.-

20.- Forma de Pago: Contado, previa recepción definitiva Lugar de pago: Universidad Nacional de La Matanza – Departamento De Tesorería

21.- Jurisdicción aplicable: Las partes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Federales.-

# CLAUSULAS PARTICULARES

1.-La presentación de ofertas significa por parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, como así también, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional (Decreto N° 1030/16); y; de las normas conexas que rigen el presente llamado, salvo expresa manifestación en contrario.-

2.- Las ofertas serán redactadas en idioma nacional y se presentarán en sobre cerrado, firmadas en todas sus fojas, por el oferente o representante legal, quien deberá salvar las enmiendas o raspaduras, si las hubiere.. Estarán contenidas en sobres, cajas o paquetes que deberán encontrarse perfectamente cerrados, identificados con los datos de la Contratación o Licitación y el Número de Expediente al que correspondan, lugar, fecha y hora de apertura.-

3.-Redacción de la Oferta y Reglamentaciones vigentes: No se aceptará el empleo de la frase “Según Pliego”, para referirse a las especificaciones del equipo, servicio o bien ofrecido. El oferente deberá describir sus características técnicas en detalle, adjuntando en caso de corresponder la folletería técnica del mismo.

4.- A los fines de la cotización se observa que la Universidad Nacional de La Matanza reviste el carácter de Sujeto Exento, en consecuencia las ofertas deben ser formuladas incluyendo dentro del precio a cotizar el I.V.A. correspondiente.

5.- El oferente, según resulte el monto de su oferta, deberá: Oferta menor a $ 50.000 Presentar una DECLARACIÓN JURADA en hoja con membrete de la empresa oferente firmada y sellada, donde conste la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional. Oferta de o superior a $ 50.000 Contar con carácter excluyente el CERTIFICADO DE HABILITACIÓN PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL (AFIP Res 1814 y su modificatoria AFIP Res 2852).-

6.- SIPRO: Los oferentes que participen en procedimientos de selección llevados a cabo por las jurisdicciones y entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Decreto Delegado Nº 1023/2001 y a los fines de su incorporación a la base de datos del Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) que administra la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE LA GESTIÓN PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, deberán CUMPLIR con lo exigido por la RESOLUCIÓN Nº 5 de SUBSECRETARIA DE LA GESTIÓN PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, en cuanto al requisito de “PREINSCRIPCIÓN” a través de la pagina web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES: www.argentinacompra.gov.ar y presentaran la documentación respaldatoria correspondiente. Quienes se encuentren inscriptos en el SIPRO, deben adjuntar a su oferta el certificado correspondiente y los formularios de Declaración Jurada de Habilidad para Contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL (completo y firmado) de acuerdo al artículo Nº 27 del Decreto Nº 1023/01, Declaración Jurada de Elegibilidad (completo y firmado) y Declaración Jurada de Cumplimiento de la Legislación Laboral Vigente (completo y firmado), de acuerdo con el Título VI, Capitulo Único “Sistema de Información de Proveedores” del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 El presente requisito no exime al proveedor de la presentación del resto de la documentación solicitada en el presente pliego.

7.- Toda sanción aplicada en ámbito del Régimen aprobado por el Decreto Nº 1023/01 será considerada como antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en esta Universidad.

BRC

|  | Firma del Responsable |
| --- | --- |
|  | De Contrataciones |