ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Nº Renglón | N° Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IPP | Clase | Ítem |  |  |  |
| Único | 335 | 08836 | 0001 | Por el servicio de limpieza y desinfección de tanques de agua potable, con sus respectivos análisis físico-químico y análisis bacteriológicos, de acuerdo a las Normas de Seguridad e Higiene, en cumplimiento de la ley N° 19587 y su decreto reglamentario N° 351/79. De acuerdo a las siguientes especificaciones: | Global | 1 |
| Los tanques de agua potable a ser tratados son los siguientes Sector mástil: 1 (una) cisterna de: 29.988 litros Sector Pérez Esquivel: 1 (un) tanque de 6.800 litros 3 tanques de 1.500 litros c/u. (alimentan sanitarios alumnos) Sector Avellaneda: 1 tanque de incendio: 262.640 litros 1 tanque de reserva: 262.640 litros 1 cisterna: 262.640 litros Sector Vestuarios: 4 tanques de 3.000 litros c/u. Sector Comedor Universitario 2 tanques de 1.500 litros c/u. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR: 1) Se deberán vaciar los tanques, previo cierre a la llave de paso de alimentación al mismo, que a los efectos de acelerar el procedimiento, se deberá efectuar la noche anterior al día de la limpieza. Se deberá taponar los caños de bajada para evitar las obstrucciones en las cañerías, dejando una cierta cantidad de agua que permita el posterior lavado interno. 2) Se procederá a la limpieza de las paredes, fondo y tapa de los tanques utilizando máquinas hidrolavadoras a alta presión (únicamente cuando el estado de las paredes interiores de los tanques lo permitan) y cepillo de paja dura (nuevo), utilizando hipoclorito de sodio. El agua del lavado se eliminará por la válvula de desagüe o con bombas de achique. Se retirarán los residuos menores evitando el paso de los mismos, por las cañerías de distribución. El agua se retirará mediante bombas de achique. Se procederá al enjuague total del interior del tanque. 3) Una vez abierto se achicarán los barros del fondo y se limpiará con hidrolavado, con una presión nominal mayor a 200 Kg./cm2 y cepillado complementario de paredes, pisos, techos e interiores, hasta lograr una perfecta limpieza. 4) Luego del vaciado, se procederá a enjuagar hasta eliminar todo vestigio de residuos acumulados que serán evacuados por las válvulas de limpieza, de manera que no pasen por la red de cañería de distribución. 5) Si durante la ejecución de la limpieza se observaran desprendimientos del material de terminación interior, así como fisuras u otras irregularidades, se procederá a su reparación. 6) Para la desinfección, se llenará el tanque hasta la mitad con agua y se agregará 1 litro de hipoclorito de sodio, por cada 1.000 litros de capacidad total del tanque. Se podrá sustituir el hipoclorito de sodio por doble cantidad de agua lavandina concentrada. Se deberá llenar completamente el tanque, tratando que haga buena mezcla. El desinfectante deberá dejarse actuar, por lo menos, durante tres horas. 7) Se deberá eliminar el agua clorada, haciéndola salir por la mayor cantidad de grifos de la red interna, de manera que se efectúe el lavado y desinfección de la misma. 8) Finalmente, el tanque será llenado para ponerlo en servicio, verificando el cierre hermético de las tapas de acceso y de inspección. 9) Si alguno de los análisis diera con resultados no satisfactorios, primero se realizará una contra prueba. De persistir el inconveniente en los resultados de las muestras a boca de tanque, se repetirá el procedimiento para limpiar el tanque en cuestión y reiterar el procedimiento de desinfección de cañerías, ello a exclusivo cargo de la adjudicataria. Si las anomalías se detectaran en las tomas de canillas de red, se deberá entregar un informe detallado sobre tal situación a fin de coordinar las gestiones y tareas para regularizar las condiciones de dichas instalaciones. 10) Será obligación de la adjudicataria realizar la limpieza general y diaria de todas las obras, manteniéndolas en óptimas condiciones para el normal desenvolvimiento de las tareas que se lleven a cabo en el sector. La limpieza y desinfección de los tanques de agua potable, se deberá realizar durante el més de Enero de 2018 y en un plazo de 5 (cinco) días , previamente se deberá acordar con el Departamento de Mantenimiento el inicio de los trabajos, a los efectos de no afectar el normal desarrollo de las actividades de esta Casa de Altos Estudios. En caso que los trabajos deban realizarse en los días sábado, domingo o feriados, el horario será definido previo al inicio de los trabajos, debiéndose confeccionar un cronograma tentativo. Garantía de los materiales y trabajos: El adjudicatario garantizará la buena calidad de los materiales y responderá por las degradaciones y averías que pudieran experimentar las obras por efecto de la intemperie o por otra causa. En consecuencia y hasta la recepción definitiva de los trabajos, el reparo de los desperfectos quedará exclusivamente a cargo del adjudicatario. Durante la ejecución de la obra, el adjudicatario deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio de los trabajos, igual exigencia tendrá al término de estos. Los materiales deberán ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de su sello de garantía El adjudicatario deberá proveer el herramental y mano de obra especializada para ejecutar los trabajos. Muestras: Los oferentes deberán presentar muestras de los elementos cotizados y especificaciones técnicas de los mismos, que serán evaluados por el Ingeniero en Seguridad e Higiene de esta Universidad. |

# Detalles de la prestación:

1.- Marcas y Calidad: No corresponde en este caso

2.- Tolerancia: No corresponde en este caso

3.- Presentación de muestras: No corresponde en este caso

4.- Visita de obra: OBLIGATORIA, A REALIZARSE EN: Departamento de Contrataciones, el día 1º de Diciembre de 2017, a las 11:30 horas. Se ruega puntualidad en el horario.

5.- Moneda de cotización: Las propuestas deberán cotizarse únicamente en PESOS MONEDA de CURSO LEGAL, en el Territorio de la Republica Argentina, para que la oferta sea considerada válida. La Universidad no reconocerá ningún adicional o gasto por cualquier concepto que no esté taxativamente especificado en las ofertas. Los precios cotizados serán considerados a todos los efectos fijos e inamovibles, resultando inadmisible cualquier sistema de variación de costos y/o repotenciación de precios.

6.- Ofertas alternativas: Los Oferentes podrán presentar propuestas “alternativas”, que cumpliendo en un todo las especificaciones técnicas de la prestación prevista en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, pueda ofrecer distintas soluciones técnicas.

7.- Ofertas variante: No se admitirán ofertas variantes.

8.- Ofertas parciales: No se admitirán ofertas parciales.

9.- Cantidad de copias a presentar de la cotización económica: Original y 1 (Una) copia

10.- Garantía de OFERTA: 5% del valor de la oferta según corresponda: a) No será necesaria cuando el monto de la misma no supere lo $ 65.000 (Ofertas menores a $ 1.300.000) b) Entre $ 65.000 y $ 150.000 se constituirá mediante pagaré simple (Ofertas entre $ 1.300.000 y $ 3.000.000) c) Superiores a $ 150.000 deberá constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el Decreto 1030/16 (efectivo, cheque certificado o Póliza de Caución Certificada por Escribano Público).- (Ofertas superiores a los $ 3.000.000) Garantía de ADJUDICACIÓN: 10% del valor de la Orden de Compra, según corresponda, en los términos y las formas establecidas por el Decreto 1030/16.- Contragarantía: por el equivalente a los montos que reciba el cocontratante como adelanto. Garantía de IMPUGNACIÓN al dictamen de evaluación de las ofertas: 3% del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato. Forma de Presentación de las Garantías: Las mismas podrán constituirse en cualquiera de las formas establecidas en el Art. 39 de la Disposición 63/16 “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”

11.- Plazo de mantenimiento de las ofertas: 60 días

12.- Evaluación de las ofertas: De acuerdo a lo establecido en el Titulo II, Capítulo VII “Evaluación de las Ofertas”, del Decreto 1030/16, y lo dispuesto en los Art. 24, 25, 26, 27 y 28 de la Disposición 63/16 “Pliego Único de Bases y Condiciones Generales del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional”

# Datos de la ejecución:

13.- Plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: 5 días.

14.- Comienzo del plazo de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Desde la recepción de la Orden de Compra.-

15.- Forma de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Según las especificaciones técnicas y a entera satisfacción de esta Universidad.

16.- Lugar de entrega de los bienes o de prestación de los servicios: Universidad Nacional de La Matanza – Edificio del Polo Tecnológico - Florencio Varela 1903 – San Justo – Pcia. de Bs As.-

17.- Régimen de penalidades: De acuerdo a lo establecido en el Titulo V, Capitulo I “Penalidades”, del Decreto 1030/16, lo dispuesto en el Art. 52 de la Disposición 63/16 y lo reglamentado en el Art. 29 del Decreto Delegado 1023/01, y sus modificatorias y complementarias

18.- Conformidad de la recepción: Dentro de los 10 días.-

19.- Facturación: Presentación de facturas: Universidad Nacional de La Matanza - Florencio Varela 1903 - San Justo – Bs.As. , oficina de Mesa de Entradas en el horario de 9:30 Hs. a 18:30 Hs.; junto con el Certificado de Recepción Definitivo.-

20.- Forma de Pago: De contado (72 Hs.) previa recepción definitiva Lugar de pago: Universidad Nacional de La Matanza – Departamento De Tesorería

21.- Jurisdicción aplicable: Las partes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Federales.-

# CLAUSULAS PARTICULARES

| 1.-La presentación de ofertas significa por parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, como así también, del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Estado Nacional (Decreto N° 1030/16); y; de las normas conexas que rigen el presente llamado, salvo expresa manifestación en contrario.- |
| --- |
| 2.- Las ofertas serán redactadas en idioma nacional y se presentarán en sobre cerrado, firmadas en todas sus fojas, por el oferente o representante legal, quien deberá salvar las enmiendas o raspaduras, si las hubiere.. Estarán contenidas en sobres, cajas o paquetes que deberán encontrarse perfectamente cerrados, identificados con los datos de la Contratación o Licitación y el Número de Expediente al que correspondan, lugar, fecha y hora de apertura.- |
| 3.- Redacción de la Oferta y Reglamentación Vigentes: No se aceptara el empleo de la frase “Según Pliego”, para referirse a las especificaciones del equipo, servicio o bien ofrecido. El oferente deberá describir sus características técnicas en detalle, adjuntando en caso de corresponder la folleteria técnica del mismo. Aquella oferta que no cumpliere con lo antes expuesto será desestimada |
| 4.- A los fines de la cotización se observa que la Universidad Nacional de La Matanza reviste el carácter de Sujeto Exento, en consecuencia las ofertas deben ser formuladas incluyendo dentro del precio a cotizar el I.V.A. correspondiente. |
| 5.- El oferente, según resulte el monto de su oferta, deberá: Oferta menor a $ 50.000 Presentar una DECLARACIÓN JURADA en hoja con membrete de la empresa oferente firmada y sellada, donde conste la no existencia de deuda exigible en concepto de aportes, contribuciones y toda otra obligación previsional. Oferta de o superior a $ 50.000 Contar con carácter excluyente el CERTIFICADO DE HABILITACIÓN PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL (AFIP Res 1814 y su modificatoria AFIP Res 2852).- |
| 6.- SIPRO: Los oferentes que participen en procedimientos de selección llevados a cabo por las jurisdicciones y entidades comprendidas dentro del ámbito de aplicación del Decreto Delegado Nº 1023/2001 y a los fines de su incorporación a la base de datos del Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) que administra la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES de la SUBSECRETARIA DE LA GESTIÓN PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, deberán CUMPLIR con lo exigido por la RESOLUCIÓN Nº 5 de SUBSECRETARIA DE LA GESTIÓN PUBLICA de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, en cuanto al requisito de “PREINSCRIPCIÓN” a través de la pagina web de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES: www.argentinacompra.gov.ar y presentaran la documentación respaldatoria correspondiente. Quienes se encuentren inscriptos en el SIPRO, deben adjuntar a su oferta el certificado correspondiente y los formularios de Declaración Jurada de Habilidad para Contratar con la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL (completo y firmado) de acuerdo al artículo Nº 27 del Decreto Nº 1023/01, Declaración Jurada de Elegibilidad (completo y firmado) y Declaración Jurada de Cumplimiento de la Legislación Laboral Vigente (completo y firmado), de acuerdo con el Título VI, Capitulo Único “Sistema de Información de Proveedores” del Reglamento aprobado por el Decreto Nº 1030/16 El presente requisito no exime al proveedor de la presentación del resto de la documentación solicitada en el presente pliego. |
| 7.- Toda sanción aplicada en ámbito del Régimen aprobado por el Decreto Nº 1023/01 será considerada como antecedente negativo en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en esta Universidad. |
| 8. Seguros: Las empresas oferentes deberán contar obligatoriamente, con los Seguros de ART, Vida Obligatorio y Responsabilidad Civil (este último solo si es adjudicado). Conjuntamente con la oferta, deberán presentar las copias de las Pólizas respectivas y sus comprobantes de pago.- |
| FPL | Firma del Responsable De Contrataciones |