PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y GENERALES

| Nombre del organismo contratante | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL |
| --- | --- |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: Contratación Directa | Nº 05/2017 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase: Sin Modalidad |
| Modalidad: Sin Modalidad |

Expediente Nº: 51.993/17

Rubro: Materiales de construcción

Objeto de la contratación: Mano de obra por construcción cerco perimetral

PRESENTACION DE OFERTAS

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Jefatura de Compras, sita en Bernardino Rivadavia Nº 265 de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. | Hasta las 13:30 horas del día 26/04/17 |

ACTO DE APERTURA

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Jefatura de Compras, sita en Bernardino Rivadavia Nº 265 de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. | El día 26/04/17 a las 14:00 horas |

RENGLONES

| Reng | Descripción | U de Medida | Cantidad | Precio Unitario | Precio Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  |
|  | LIMPIEZA | GBL | 1 |  |  |
|  | NIVELACIÓN | M2 | 277,84 |  |  |
|  | REPLANTEO | ML | 277,84 |  |  |
|  | EXCAVACIONES | M3 | 4,11 |  |  |
|  | HORMIGÓN SIMPLE | M3 | 4.11 |  |  |
|  | POSTES DE HORMIGÓN PREMOLDEADO |  |  |  |  |
|  | POSTES ESQUINEROS C/PUNTALES | U | 3 |  |  |
|  | POSTES REFUERZO C/PUNTALES | U | 18 |  |  |
|  | POSTES INTERMEDIOS | U | 67 |  |  |
|  | ALAMBRADO ROMBOIDAL Y ACC. | ML | 277,84 |  |  |
|  | PORTON DE 2 HOJAS Y ACC. | U | 2 |  |  |
|  | PINTURA DE PORTONES Y ACC. | U | 2 |  |  |
|  | LIMPIEZA FINAL | GBL. | 1 |  |  |

PLAZO DE EJECUCIÓN: 60 días corridos.

FORMA DE PAGO: Quincenal, según avance de los trabajos, de acuerdo a la Planilla de Cómputo y Presupuesto.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO

El trabajo consiste en la provisión de mano de obra, herramientas, equipos, fletes y otros para ejecución de un cerco perimetral en el predio identificado en el Plano Nº A0 como Parcela 1 de la Fracción III Secc. A Circ. I de la ciudad de Río Gallegos, según la Planilla de Cómputo y Presupuesto, el Pliego de Especificaciones Técnicas y Planos adjuntos los que forman parte del presente Pliego.

La longitud total del cerco es de 277,84 Metros, compuesto de los siguientes tramos: Tramo A-B: 85,26 Metros, Tramo B-C: 90,44 Metros, Tramo C-D: 12,65 Metros, Tramo D-E: 8,38 Metros, Tramo E-F: 81,11 Metros y Tramo F-G:0,95M.

La altura nominal del cerco será de 2,00 metros, con postes de hormigón armado premoldeado rectos, malla de alambre romboidal, accesorios y con dos portones vehiculares de acceso.

MATERIALES PROVISTOS POR LA UNIVERSIDAD

Los materiales a utilizar serán comprados por la universidad, siendo los que se detallan en el Listado de Materiales a proveer por la Universidad, incorporado al presente como “Anexo A” para conocimiento del contratista.

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES A PROVEER POR EL CONTRATISTA

Todas las Herramientas y Equipos necesarios para la ejecución del cerco los proveerá el Contratista	 y finalizada la tarea, los retirará del predio.

Todo otro Material no detallado en el Listado de Materiales a proveer por la Universidad, necesario para la construcción del cerco, los proveerá el Contratista y finalizada la tarea, los retirará del predio.

FLETES

El transporte y/o flete de los materiales detallados en la Lista de materiales a proveer por la Universidad, desde los comercios donde hubieran sido comprados por la Universidad hasta el predio, serán por cuenta del contratista.

El acopio en el predio será mínimo, preferentemente el necesario para para las tareas del día.

Cualquier otro transporte y/o flete necesario para la ejecución de los ítems detallados en la Planilla de Cómputo y Presupuesto, serán por cuenta del contratista.

DEPÓSITO PROVISORIO

En caso de considerar el Contratista conveniente el acopio de materiales en el predio, deberá instalar un Depósito Provisorio con las correspondientes medidas de seguridad, el que será provisto por el Contratista y finalizada la obra, lo retirará del predio.

El lugar a instalarlo será el indicado por el Director de Obra.

AGUA Y ELECTRICIDAD DE OBRA

El agua y electricidad necesarias para los trabajos, podrán utilizarse de las conexiones existentes en el edificio en uso por la universidad. En caso de afectar las actividades que allí se desarrollen a solo juicio del Director de Obra se cortará su suministro, debiendo el contratista proveerse de éstos por su cuenta y costo.

LEGALES

El contratista cumplirá con todas las leyes laborales vigentes durante el plazo de la contratación, así como con todas sus obligaciones fiscales y contratación de seguros para el personal.

El o los vehículos usados por el contratista, y destinados a la obra a realizar, deberán contar con seguro contra terceros, durante todo el período del contrato.

Serán de entera responsabilidad del contratista los daños que durante la ejecución de los trabajos se ocasionaren a la propiedad de la universidad, u a otros organismos estatales, así como también daños ocasionados a terceros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

DESCRIPCIÓN

TAREAS PRELIMINARES

LIMPIEZA Se despejará cualquier elemento que obstaculice la ejecución del cerco y desmalezará 0,50 metros al exterior del predio de la línea del cerco y dos metros al interior del predio. Los materiales resultantes se retirarán del predio.

NIVELACIÓN Se rectificarán las pendientes de la línea del cerco entre los niveles de piso natural entre cada poste esquinero, refuerzo o final con el anterior y/o el siguiente. El ancho de la franja a rectificar será de 0,50 metros, a cada lado de la línea del cerco.

REPLANTEO El Replanteo se realizará en base a la marcación existente, previamente efectuada por agrimensor contratado por la Universidad. Los puntos de referencia y niveles se fijarán de manera inalterable. Estas referencias permitirán el normal desarrollo de los trabajos, sin que haya necesidad de su desplazamiento y serán conservadas durante toda la ejecución de los trabajos. El trabajo requerirá de la presencia y aprobación del Director de Obra, antes de la continuación del resto de los trabajos.

EXCAVACIONES Para bases de Postes Intermedios, Refuerzos, Esquineros y Finales serán de 0,40x0,40x0,90 Metros. Para Puntales serán de 0,40x0,40x0,40 Metros. Para los hierros estructurales del Portón serán de 0,40x0,40x0,90 Metros, las que se integrarán a las de los postes adyacentes. Para Herrajes de Portones serán de 0,40x0,40x0,40 Metros. En todas las excavaciones se compactarán convenientemente los fondos de las mismas. Las excavaciones se irán realizando de modo que las abiertas se rellenen el mismo día de su apertura, siendo correctamente señalizadas mientras se encuentren abiertas e impliquen peligro a las personas o bienes. El sobrante se esparcirá en las zonas bajas del predio, las que se detallan en el plano Nº A1.

HORMIGÓN SIMPLE Se utilizará para su ejecución hormigón de calidad H 17 en proporción 1:3:3. Cuando alcance el grado de resistencia adecuado, se procederá al tensado de los alambres de sustentación. El mezclado se hará en forma mecánica, por personal idóneo capaz de obtener hormigón de consistencia uniforme de pastón a pastón. Las bases de fundación requeridas para la fijación de los cercos se ejecutarán conforme a lo establecido en los capítulos 6 a 14 del Tomo I del Reglamento CIRSOC 201 y sus Anexos. Son válidas también las Normas IRAM, IRAM-IAS y CIRSOC que se citan en el referido Reglamento. A juicio del Director de Obra, podrán adicionarse hierros a las bases que así lo requieran, en función de las características del suelo. La compra de dichos hierros serán a cargo de la Universidad.

POSTES DE HORMIGÓN PREMOLDEADO Se verificará que antes de su utilización los mismos no presenten fisuras o roturas, en cuyo caso se reemplazarán por otros, solicitándose su reemplazo al Director de Obra. Se colocarán perfectamente alineados, a plomo, nivelados y en escuadra salvo indicación en contrario según planos o indicación del Director de Obra.

POSTES ESQUINEROS C/PUNTALES Se colocarán según lo indicado en planos. Se deberán alinear tanto los postes como los puntales según los ángulos de los tramos adyacentes a cada vértice. Corresponden a los vértices B, C y F.

POSTES REFUERZO C/PUNTALES Se colocarán según lo indicado en planos. Se ubicarán separados cada 20 metros o fracción. Dos corresponden a los vértices E y D, debiéndose alinear tanto los postes como los puntales según los ángulos de los tramos adyacentes a cada vértice. Otros dos corresponden a los vértices A y G, siendo postes finales y otros cuatro a los extremos de los dos portones, con un solo puntal. El resto tendrá dos puntales.

POSTES INTERMEDIOS Se colocarán según lo indicado en planos. Se ubicarán separados cada 3.33 metros o fracción.

ALAMBRADO ROMBOIDAL Y ACCESORIOS Se colocarán en tramos de 20 metros o fracción. Se utilizará tejido de alambre de hierro galvanizado romboidal Rombo de 2 " (50MM) alambre calibre 12 (Ø 2,64MM). Las dimensiones de cada paño serán 2.00m. de altura por 20.00 m de longitud y estará perfectamente estirado, sin producir ningún tipo de alabeo. Llevará en cada extremo una planchuela de acero galvanizada 1"x3/16" IRAM F-22-503 (4.8x32MM) tensada con ganchos de acero galvanizado 3/8" x 8" ó 3/8"x10"de Ø 9.5mm, con tuerca y arandela, según corresponda. El tejido estará asegurado a los postes esquineros y refuerzos con tres hilos de alambre liso galvanizado, resistencia AR 17/15 con ganchos cincados con tuerca colocados en ambos extremos y en el medio de dichos postes. Dichos tres hilos de alambre se tensarán con torniquetes Nº 7 galvanizados cada 20 metros, en tanto que a los postes intermedios mediante alambre de atar pasados por los orificios del poste asegurando los hilos de alambre lisos que pasarán por el lado interior al predio.

PORTON DE 2 HOJAS DE ABRIR Y ACCESORIOS Serán los indicados en el plano de carpintería metálica. Se colocarán dos portones de abrir y sus accesorios según se indica en plano Nº A1. El ancho total de los mismos es de 3,20 metros. Se dejará una separación de 5 centímetros a cada lado, respecto a los postes de hormigón adyacentes. Se colocarán perfectamente alineados, a plomo, nivelados y en escuadra, al igual que sus accesorios.

PINTURA DE PORTONES Y ACCESORIOS Se realizará la limpieza con solvente y se quitará el óxido mediante raspado o solución desoxidante de la superficie. Se masillarán con enduído a la piroxilina en capas delgadas donde fuera menester, para luego aplicar dos (2) manos de convertidor de óxido hasta cubrir perfectamente la superficie. Secadas las superficies y lijadas las imperfecciones se aplicara una (1) mano rebajada al 20% y dos (2) manos de terminación final de esmalte sintético satinado. Las manos de pintura especificadas son indicativas, debiendo aplicarse la cantidad necesaria para cubrir los colores de fondo. Finalizados los trabajos presentarán superficies con tono uniforme, sin señales de pinceladas, pelos etc., de lo contrario se procederá al repintado de las partes que no satisfagan dichas condiciones, a juicio del Director de Obra.

LIMPIEZA FINAL Comprende la limpieza general de la zona de obra, incluyendo el desarme y retiro del depósito provisorio. Se deberá entregar el trabajo en perfectas condiciones de limpieza. Las manchas de pintura se quitarán con espátula y el diluyente correspondiente cuidando los detalles y la terminación de los trabajos ejecutados. Deberá procederse al retiro de todo material sobrante utilizado durante la construcción, como de restos de pastones de hormigón efectuados sobre terreno natural.

PLANOS

| A0 | PLANTA GENERAL DEL PREDIO |
| --- | --- |
| A1 | PLANTA RELEVAMIENTO DEL PREDIO |
| DT | PLANTAS - DETALLES TRAMOS |
| DC | VISTAS - DETALLES CONSTRUCTIVOS |
| PCM | PLANILLA DE CARPINTERÍAS |

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1: FORMA, FECHA Y LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las cotizaciones podrán presentarse:

a) Personalmente hasta el día 26 de Abril de 2017 a las 13:30hs, en la Secretaria de Hacienda y Administración de la UNPA. Tel. 02966-437082int 18.

En sobre cerrado y con los siguientes datos al frente: Contratación Directa Nº 05/2017 Fecha de apertura: 26 de Abril de 2017 14:00hs.

b) En caso de que ello no sea posible, se admitirán ofertas enviadas al E-Mail: mmunoz@unpa.edu.ar, o por correo postal a la dirección mencionada supra. En estos supuestos para que la oferta sea válida:

1) Deben enviar oferta económica FIRMADA y constancia de CUIT.

2) A fin de precisar fecha y hora cierta de ingreso de la oferta a éste Organismo, el proveedor deberá asegurarse de contar con la constancia de recepción de los mismos (reporte de recepción emitido por la PC, aviso de recibo postal, etc.)

ARTÍCULO 2: FORMALIDADES DE LAS OFERTAS

a) La oferta será presentada debidamente firmada y sellada en todas las hojas por el titular de la empresa oferente o su representante con las constancias que acrediten su capacidad para obligarla. Las sociedades deberán acreditar que están legalmente constituidas (Ley 19.550) con copia del respectivo Contrato o Estatuto Social y, en su caso, poder general a favor del firmante.

b) Deberá acompañar toda la documentación pertinente para funcionar en el rubro así como las Constancias de Inscripción ante los Organismos que correspondan.

En la oferta OBLIGATORIAMENTE deberá designar un correo electrónico y/o número de teléfono-fax adonde se le efectuarán las pertinentes notificaciones (ver cláusula 2ª de las Condiciones Generales)

La presentación de la oferta significará por parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen este llamado, por lo que no es necesaria la presentación de los pliegos con la oferta.-

ARTÍCULO 3: MANTENIMIENTO DE OFERTAS

Deberá ser de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha de apertura. Este es el lapso de tiempo durante el cual la U.N.P.A. evaluará las ofertas que se presenten.

Este plazo se prorrogará automáticamente a su vencimiento hasta tanto la Universidad finalice con los trámites de evaluación de las ofertas que se presenten – Artículo 54-Decreto 1030/2016. El oferente que no desea mantener su oferta, deberá, dentro de este plazo, manifestar esa decisión por escrito y quedará, a partir de esa fecha del vencimiento, excluida del procedimiento de selección correspondiente.-

ARTÍCULO 4: DEL MODO DE C0TIZAR

Deberán cotizar en MONEDA CURSO LEGAL (PESOS). Los precios cotizados, (unitarios y totales), deberán incluir el IVA. En caso de no hacerse expresa mención a ello en la oferta, quedará tácitamente establecido que dicho precio se halla incluido en la misma. Podrán cotizarse distintas alternativas; al efecto es necesario presentar lo básico (solicitado en pliego) como propuesta y luego las distintas variantes o complementos, acompañando las aclaraciones, folletos, instrucciones, etc., que permitan una decisión fundada.

Lo mismo vale para los casos en que por desconocimiento de las distintas posibilidades que existan en el mercado no se detalle correctamente en el pedido lo que se pretende adquirir. En ésta última situación es importante la presentación de Alternativas pues permitirá solucionarlo con vuestra colaboración.

Cuando en los pedidos se mencione marca, debe entenderse que ello es a efectos de orientar al

proveedor sobre tipo y características de lo que se requiere, pudiéndose cotizar otras que PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y GENERALES guarden similitud de prestaciones y características o que las superen, EXCEPTO aquellos casos en que se solicite una marca y/o modelo específico a efectos de compatibilizarlo con el equipamiento ya instalado y/o en producción.

Esta Institución no reconocerá bajo ningún concepto costos adicionales a los ofertados originalmente.-

ARTÍCULO 5: DE LOS BIENES O EQUIPOS

En todos los equipos ofrecidos deberán ser nuevos y sin uso, se deberá expresar claramente la marca y/o características particulares (especificaciones técnicas, componentes, etc.) del equipamiento ofertado, a efectos de tener una mayor información. Además se deberá acompañar folletos ilustrativos.

Se deberá indicar la totalidad de los accesorios, unidades funcionales y dispositivos necesarios para el eficiente funcionamiento del equipo ofrecido, comprendidos dentro del precio cotizado.

Asimismo se deberá indicar todo el software y toda la documentación que de ordinario se incluyen sin cargo en la comercialización de dichos elementos. La omisión de algún accesorio, unidad o dispositivo que al momento de la prueba y corrida de programas resulte indispensable para el funcionamiento normal del equipo o que haya sido indicado como incluido en la cotización de la oferta, obligará al adjudicatario a proveerlo de inmediato y sin cargo. Se deberán especificar las características del producto ofrecido indicando en los casos que corresponda: rendimiento, velocidad de procesamiento, capacidad máxima de memoria, etc.

ARTÍCULO 6: DOCUMENTACION

La empresa oferente detallará toda la documentación del equipo (literatura descriptiva, guía de

usuario, manuales técnicos, etc.) necesaria para la utilización eficiente de los mismos.

DOCUMENTACION TECNICA: Juntamente con las propuestas los oferentes deberán suministrar

un (1) juego completo de la literatura descriptiva, EN IDIOMA CASTELLANO O TRADUCIDOS, de las capacidades de los equipos ofrecidos, características operativas, señalando EXPLICITAMENTE qué párrafos son aplicables a los equipos ofrecidos y cuáles no lo son. En caso contrario, la Universidad se considerará facultada a determinar las características de los equipos libremente según lo descripto en la documentación.

ARTÍCULO 7: DE LA GARANTÍA (del producto)

Las empresas oferentes deberán MANIFESTAR CLARAMENTE POR ESCRITO EN SU OFERTA

el PERÍODO de la GARANTIA OFRECIDA por los equipos ofertados, esta garantía deberá ser por un período no menor a un(1) año a partir de la "Recepción Definitiva" de los mismos.

ARTÍCULO 8: ACLARACIONES

Se podrán pedir Aclaraciones al Teléfono Nº 02966-437082int.18 Lic. Muñoz Melisa en el horario de 08:00hs a 15:00horas o por medio de E-Mail a: mmunoz@unpa.edu.ar o personalmente a la Secretaria de Hacienda y Administración en Bernardino Rivadavia 265 – Rio Gallegos-Santa Cruz.

ARTÍCULO 9: CRITERIOS DE EVALUACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y GENERALES UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL

Las ofertas presentadas serán evaluadas en sus aspectos formales, legales, económicos y técnicos por la Comisión de Evaluación, la que emitirá un informe fundado recomendando la selección de la oferta más conveniente a los intereses de la Universidad, teniendo en cuenta todos los aspectos evaluados y el cumplimiento de los requisitos establecidos.

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN: Las ofertas serán evaluadas siguiendo los siguientes criterios: 1) Se verificará que las ofertas cumplan los aspectos formales requeridos por normas reglamentarias y los pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares.

2) Se evaluará la calidad de los oferentes sobre la base de la documentación exigida en las Condiciones Particulares de este pliego y/o las que fueran solicitadas por la Comisión.-

3) Se tendrá en cuenta la admisibilidad y conveniencia de las ofertas. Las ofertas que se consideren admisibles y cumplan con la totalidad de las especificaciones técnicas y formales serán analizadas con el objeto de seleccionar la más conveniente para la Universidad.-

La Universidad adjudicará la presente contratación a la propuesta más conveniente y no necesariamente a la de menor precio; por lo que, si bien esta será la principal variable en tal análisis, no se comprará aquello que no sea útil, no se ajuste al pedido, o no posea la calidad suficiente, aunque se presente con el menor valor.

En caso de discrepancias o dudas sobre la calidad, capacidad o bondades, etc. entre 2 o más equipos, en apariencia similares, los oferentes de dichos equipos se comprometen a brindar una prueba de calidad de los mismos al personal técnico que designe la Universidad; siendo la decisión de éste, definitiva a los efectos evaluatorios.-

Las ofertas serán evaluadas en forma conjunta con los antecedentes de las empresas con la Universidad. Las rescisiones, incumplimientos en plazos de entregas, garantías, etc., podrán ser causales de desestimación.

ARTÍCULO 10: CONDICIONES DE ENTREGA

Dentro de los 10 días hábiles de recibida la Orden de Compra por el proveedor (vía mail, correo postal, personalmente o cualquier otro medio que certifique la entrega de la misma), en Rio Gallegos.

ARTÍCULO 11: CONDICIONES DE PAGO

Dentro de los 5 días hábiles de recibido de conformidad, en la Secretaria de Hacienda y Administración  cita en Bernardino Rivadavia 265-Rio Gallegos.-Santa Cruz.

ARTÍCULO 12: La Universidad, habida cuenta de integrar el Sector Público Nacional, resulta agente de retención del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias; en la cuantía y con los procedimientos establecidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

De igual manera es agente de retención del Impuesto a los Ingresos Brutos en la jurisdicción de la provincia de Santa Cruz, con una tasa del siete por ciento (7%), y efectúa retenciones del impuesto a los sellos, el cero coma cinco por ciento (0,5%) del importe total de la orden de compra emitida.

CLAUSULAS GENERALES

PRIORIDAD DE APLICACIÓN: La presente Contratación se regirá por éste pliego de condiciones y por la reglamentación de las contrataciones del Estado aprobada por el Decreto Nº 1023/2001 y 1030/2016.

Las Cláusulas Particulares establecidas tendrán prioridad de aplicación frente a estas Condiciones Generales, pudiendo modificarlas en todo o en parte. Los Decretos 1023/2001 y  1030/2016 se aplicará supletoriamente y para las cuestiones no previstas específicamente por las Condiciones Particulares.-

PRIMERA: Las propuestas se presentarán personalmente en el lugar y con los datos indicados en la Cláusula Primera de las Condiciones Particulares, conforme a los requisitos establecidos por el Decreto Nº 1023/2001  y 1030/2016, preferentemente escrito en PC y en sobre cerrado.

En caso de que ello no sea posible, se admitirán ofertas enviadas vía fax, E-Mail o correo postal según lo indicado en la Cláusula 1ª de las Condiciones Particulares. En los supuestos de envío por email o fax, PARA QUE LA OFERTA SEA VÁLIDA: a) Deben enviar oferta económica firmada, constancia de CUIT; y b) a fin de precisar fecha y hora cierta de ingreso de la oferta a éste Organismo, el proveedor deberá asegurarse de contar con la constancia de recepción de los mismos (reporte de recepción emitido por la PC o Fax, aviso de recibo postal, etc.).

SEGUNDA: COMUNICACIONES. Las comunicaciones que se realicen entre el Organismo contratante y los interesados, oferentes o adjudicatarios, podrán llevarse a cabo personalmente, por correo electrónico, por fax, por carta certificada con aviso de retorno o telegrama colacionado con aviso de retorno, dirigida a la dirección de correo electrónico, número de fax o domicilio indicado por los interesados, oferentes o adjudicatarios en su presentación.

Constituirá plena prueba de la notificación y de su fecha, el documento que en cada caso la registre: la copia certificada por el funcionario interviniente en la notificación, el reporte emitido por el equipo utilizado (pc - fax) o el aviso de retorno.

En los supuestos de notificación mediante fax o correo electrónico, ante la ausencia de respuesta por parte del interesado, oferente o adjudicatario dentro de las 24 hs de recibida la pertinente comunicación, se lo tendrá por fehacientemente notificado de los términos de la misma en la fecha que indica el reporte emitido por el equipo de fax o pc.-

TERCERA: La APERTURA DE LOS SOBRES se realizará el día y hora indicados supra, en presencia de los interesados que deseen concurrir.-

CUARTA: Las cotizaciones deberán ser por precio fijo y cierto en números y letras, y el total de las propuestas en letras y números, expresados en moneda de curso legal (PESOS), con el I.V.A.

QUINTA: MANTENIMIENTO DE OFERTAS: Las ofertas deberán mantenerse por el término de 60 días corridos a partir de la fecha de apertura de la contratación salvo indicación en contrario de las cláusulas particulares. Al respecto resulta aplicable el art. 54 del Decreto 1030/2016.

SEXTA: DOCUMENTACIÓN FISCAL: Las ofertas deberán consignar en forma expresa la clave única de identificación Tributaria (C.U.I.T.) presentando fotocopia del comprobante actualizado y firmada por el oferente o su representante legal, en éste último caso acompañando la constancia que lo acredite como tal.

Los oferentes deberán asimismo consignar y acompañar con la documentación respectiva actualizada, datos sobre su situación impositiva completa para poder determinar en que regímenes está inscripto (IVA-GANANCIAS-REGIMENES DE RETENCION/CERTIFICADOS DE NO RETENCION). ESTAINFORMACIÓN ES DE CARÁCTER OBLIGATORIA.

Asimismo deberán acompañar Constancia de Inscripción al SIPRO o, al menos comprobante de la preinscripción en dicho Registro. (si no se encuentra inscripto en el SIPRO: ingresar al sitio: www.argentinacompra.gob.ar y allí encontrará el instructivo para la inscripción) y, Certificado Fiscal para Contratar o Constancia de su solicitud ante la AFIP, cuando la oferta sea de $50.000,00 o más.-

SEPTIMA: EVALUACIÓN: El Dictamen de Evaluación será notificado en forma fehaciente a todos los oferentes. Los interesados podrán impugnarlo dentro de los cinco (5) días de notificados. Durante ese término el expediente se pondrá a disposición de los oferentes para su vista.-

OCTAVA: ADJUDICACIÓN: La adjudicación será notificada por carta certificada, con aviso de recibo, mediante Orden de Compra o Provisión o excepcionalmente en cualquier otra forma o documento.-

NOVENA: La presentación de las propuestas sin observación al presente pliego de condiciones significará la aceptación lisa y llana de todas las estipulaciones que rigen a ésta Contratación aún cuando las cláusulas generales no se acompañen con la oferta o no estén firmadas por el proponente.-

DECIMA: Para todos los efectos legales, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL, constituye Domicilio en Lisandro de la Torre 860-Rio Gallegos,(9.400) - Santa Cruz.

Las partes se someterán a la Jurisdicción Federal de los tribunales de Santa Cruz ante controversias que pudieran suscitarse.-