PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y GENERALES

| Nombre del organismo contratante | UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL |
| --- | --- |

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

| Tipo: Contratación Directa | Nº 21/2017 | Ejercicio: 2017 |
| --- | --- | --- |
| Clase: Sin Modalidad |
| Modalidad: Sin Modalidad |

Expediente Nº: 51.069/15

Rubro: Servicios Profesionales y Comercial

Objeto de la contratación: Mano de Obra para la construcción del edificio de la Productora de Contenidos Audiovisuales UNPA Etapa 1

PRESENTACION DE OFERTAS

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Jefatura de Compras, sita en Bernardino Rivadavia Nº 265 de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. | Hasta las 13:30 horas del día 22/11/17 |

ACTO DE APERTURA

| Lugar/Dirección | Plazo y Horario |
| --- | --- |
| Jefatura de Compras, sita en Bernardino Rivadavia Nº 265 de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. | El día 22/11/17 a las 14:00 horas |

RENGLONES

| Nº | DESCRIPCIÓN | U. | CANT | P.UNIT. | S.TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  |  |  |
|  | LIMPIEZA DE TERRENO | M2 | 540 |  |  |
|  | INSTALACIONES PROVISORIAS, ACOMETIDAS DE SERVICIOS | GBL | 1 |  |  |
|  | REPLANTEO | GBL | 1 |  |  |
|  | EXCAVACIONES | M3 | 12,10 |  |  |
|  | HORMIGÓN ARMADO |
|  | PLATEA DE FUNDACIÓN | M2 | 370 |  |  |
|  | INSTALACIÓN SANITARIA - DESAGUE CLOACAL | GBL. | 1 |  |  |
|  | LIMPIEZA FINAL | GBL. | 1 |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

OBJETO

El trabajo consiste en la provisión de mano de obra, herramientas, equipos y otros para la ejecución de la ETAPA 1 del Edificio de la Productora de Contenidos Audiovisuales UNPA, el mismo se construirá en el predio de la Unidad Académica Caleta Olivia indicado en el Plano Nº A0, según la Planilla de Cómputo y Presupuesto, el Pliego de Especificaciones Técnicas y Planos adjuntos los que forman parte del presente Pliego.

La ETAPA 1 de obra consiste en la construcción de una platea de fundación cuya superficie total es de 370 m2 junto con la respectiva instalación de desagües cloacales.

MATERIALES PROVISTOS POR LA UNIVERSIDAD

Los materiales a utilizar serán comprados por la universidad, siendo los que se detallan en el Listado de Materiales a proveer por la Universidad, incorporado al presente como “Anexo A” para conocimiento del contratista. Cualquier material adicional que no se encuentre incluido en el listado y que sea sustancial para la realización de la obra deberá ser informado por el Contratista dentro de las 72 horas de haber sido notificado de la adjudicación de la compulsa de precios.

HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES A PROVEER POR EL CONTRATISTA

Todas las Herramientas y Equipos necesarios para la ejecución de la platea de fundación e instalación sanitaria los proveerá el Contratista	 y finalizada la tarea, los retirará del predio.

FLETES

El transporte y/o flete de los materiales detallados en la Lista de materiales a proveer por la Universidad, desde los comercios donde hubieran sido comprados por la Universidad hasta el predio, serán por cuenta de la Unidad Académica Caleta Olivia de la UNPA, el Contratista tendrá a su cargo efectuar la descarga de los materiales en el sitio de la obra.

DEPÓSITO PROVISORIO

En caso de considerar el Contratista conveniente el acopio de materiales en el predio, deberá instalar un Depósito Provisorio con las correspondientes medidas de seguridad, el que

será provisto por el Contratista y finalizada la obra, lo retirará del predio. El emplazamiento del obrador será el indicado por el Director de Obra.

AGUA Y ELECTRICIDAD DE OBRA

El agua y electricidad necesarias para los trabajos, podrán utilizarse de las conexiones existentes en el predio de la Unidad Académica Caleta Olivia, para ello el Contratista deberá entregar a la Universidad con suficiente antelación el listado de los materiales necesarios para realizar las instalaciones provisorias  hasta el sitio de la obra. En caso de afectar las actividades que se desarrollen en la Universidad a solo juicio del Director de Obra se cortará su suministro, debiendo el contratista proveerse de éstos por su cuenta y costo.

LEGALES

El contratista cumplirá con todas las leyes laborales vigentes durante el plazo de la contratación, así como con todas sus obligaciones fiscales y contratación de seguros para el personal.

Serán de entera responsabilidad del contratista los daños que durante la ejecución de los trabajos se ocasionaren a la propiedad de la Universidad, u a otros organismos estatales, así como también daños ocasionados a terceros.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

| Nº | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- |
| 1.0 | TAREAS PRELIMINARES |
| 1.1 | LIMPIEZA DE TERRENO El Contratista procederá a quitar del área de la construcción los arbustos, plantas, raíces, malezas, residuos, restos de materiales orgánicos y todo otro elemento que a juicio de la Dirección de Obra pueda resultar inconveniente para el posterior comportamiento del terreno. Se cuidará primordialmente la perfecta extracción de todas las raíces importantes de aquellas plantas, malezas ubicadas en el emplazamiento de las construcciones, así como el perfecto relleno y compactación de las oquedades que deriven de la extracción. Se extraerá 5 CM de suelo en la zona donde se emplazará el edificio quedando el terreno debajo del nivel superior del cordón. Salvo expresa indicación en contrario, el Contratista dispondrá de la tierra y de la vegetación eliminada, debiendo retirarla de los límites de la obra a su costa. |
| 1.2 | INSTALACIONES PROVISORIAS, ACOMETIDAS DE SERVICIOS Provisión de agua: Será obligación del Contratista asegurar la provisión de agua para la obra. La conexión se hará desde la red interna existente en la Unidad Académica y para ello se deberá identificar el punto de la red más cercano al sitio de construcción para realizar el empalme. En todo lugar de trabajo que así se requiera, el Contratista deberá proporcionar recipientes para el almacenamiento de agua, en buen estado y de capacidad adecuada, con sus correspondientes grifos de abastecimiento, mangueras, baldes, etc. Se deberá mantener seca el área circundante, con el objeto de evitar anegamientos, daños a las obras y/o accidentes de trabajo. Instalación eléctrica: Será obligación del Contratista asegurar la provisión de energía eléctrica. La conexión se hará desde el tablero eléctrico más cercano al sector donde se lleven a cabo los trabajos. La conexión a este tablero se hará de modo adecuado y seguro. Luego el contratista deberá prever la instalación de un tablero de obra que incluya tomacorrientes, con disyuntores diferenciales, llaves termomagnéticas y la correspondiente puesta a tierra. La Dirección de Obra indicará el lugar más conveniente para la instalación del dispositivo. La instalación, aunque provisoria, será esmerada, ordenada, segura y según las reglas del arte y normas reglamentarias. Será rechazada toda instalación que no guarde las normas de seguridad para el trabajo o que presente tendidos desprolijos o iluminación defectuosa y todo otro vicio incompatible, al solo juicio de la Dirección de Obra. |
| 1.3 | REPLANTEO El replanteo será efectuado por el Contratista y será verificado por la Dirección de Obra antes de dar comienzo a los trabajos, quedando bajo responsabilidad de aquél cualquier diferencia entre planos y la realidad una vez iniciada la obra. Los ejes de replanteo se materializarán con alambres bien seguros, tendidos con torniquetes, a una altura conveniente sobre el nivel del suelo. Deberán ser claramente identificables, resaltando y señalando con pintura inalterable su ubicación y descripción. Los soportes para extender los alambres o hilos tensados deberán contar con una ubicación exacta y deberán ser suficientemente resistentes. Cualquier trabajo extraordinario que fuera necesario realizar con motivo de errores cometidos en el replanteo, será por cuenta exclusiva del Contratista. Al iniciarse la obra se determinará la cota del punto de comparación, con intervención de la Dirección de Obra. Todos los niveles de la obra deberán referirse a dicha cota. Verificada la cota de nivel de la construcción, el Contratista construirá en un lugar poco frecuentado y bien protegido, un pilar de albañilería u hormigón de 0,30 x 0,30 m en cuya cara superior se empotrará un bulón cuya cabeza señale el nivel de referencia y que quede firmemente enrasada con concreto al pilar. Otros mojones o puntos de referencia que puedan requerirse, se ejecutarán de modo similar. Dichos niveles deberán, permanecer hasta que la Dirección de Obra indique su demolición. |
| 2.0 | EXCAVACIONES La Contratista podrá comenzar las excavaciones para las fundaciones luego de contar con la aprobación del replanteo por parte de la Dirección de Obra. Comprende la excavación del terreno para plantar las fundaciones, como asimismo la carga y el transporte de la tierra, que evaluada a criterio de la Dirección como excedente no aprovechable, deberá ser retirada de la obra. El fondo de las excavaciones se nivelará y compactará correctamente, y los paramentos serán verticales. En caso de que se constate la presencia de agua durante las tareas de excavaciones, originada por filtraciones o cualquier otra causa, deberá ser eliminada por la Contratista mediante procedimientos adecuados. En este ítem se incluyen, el apuntalamiento del terreno, los achiques de la napa de agua y su conducción fuera de la obra, entubamientos, etc., como también el retiro de suelos sobrantes y la posterior tapada de las estructuras, con la correcta densificación del material de reposición. No se iniciará obra alguna sin antes haber sido observado su fondo por la Dirección de Obra. Su fondo será completamente plano y horizontal. Si por error se diera a las excavaciones una mayor profundidad de la que corresponda a construir en ella, no se permitirá el relleno posterior con tierra, arena, cascotes, etc., posteriormente se ejecutará con el mismo material de la fundación. Zanjeo acometida de servicios Las zanjas serán de un ancho suficiente para que entren las cañerías de servicios y se puedan manipular fácilmente, siempre descansarán sobre suelo firme. Las excavaciones estarán perfectamente alineadas, perfiladas y libres de todo elemento que perjudique la colocación de las cañerías. El material proveniente de las excavaciones deberá ser acumulado temporalmente donde indique la Inspección de Obra, su ubicación no obstaculizará el desenvolvimiento de las tareas. |
| 3.0 | HORMIGON ARMADO |
| 3.1 | PLATEA DE FUNDACIÓN Se construirá una platea de fundación de 15 CM de espesor y vigas de fundación de 25x30 CM, bajo esta se colocará film de polietileno de 200 micrones como barrera hidrófuga ante la humedad ascendente. Las dimensiones y armaduras estarán claramente especificadas en los planos correspondientes, debiendo responder en un todo al cumplimiento de las normas vigentes de construcciones antisísmicas, debiéndose dejar en todos los casos un recubrimiento mínimo de 5cm. Para ello se utilizarán separadores convenientemente construidos y distribuidos en toda la superficie de la fundación (a razón de 9xm2). Las tuberías que deban atravesar elementos estructurales, lo harán según las especificaciones especiales de plano o planillas del proyecto. Cuando éstos no existan, se tendrá especial cuidado en ejecutar los cruces acorde a las reglas del arte de la construcción, con las prioridades y tolerancias del caso. No se permitirán demoliciones o debilitación de secciones de cálculo de hormigón armado fraguado para la inclusión de cañerías Las barras se cortarán y doblarán a temperatura ambiente mediante elementos que permitan obtener los radios de curvatura adecuado a las mismas. Las barras que hubieran sido dobladas no podrán ser reutilizadas en obra. Previamente a la colocación de las armaduras, se limpiará cuidadosamente el encofrado, debiéndose respetar los recubrimientos y separaciones indicados en los planos. Las barras que constituyen la armadura principal, libres de óxido y limpias, se vincularán firmemente y en la forma más conveniente con los estribos, zunchos, barras de repartición y demás armaduras. Se colocarán pasarelas de servicios para asegurar el tránsito de los obreros sobre las armaduras y evitar su posible desplazamiento, durante las tareas de hormigonado. Para sostener o separar las armaduras en los lugares correspondientes, se emplearán soportes o espaciadores metálicos, de mortero o de material plástico y ataduras metálicas, estando expresamente prohibido el uso de trozos de ladrillo, caños o madera, partículas de agregados, etc. Encofrados: Serán provistos por la Universidad a requerimiento del Contratista, este último debe aportar en el listado de materiales adicional la cantidad necesaria de tablas de madera para ejecutar los encofrados de la obra. Los encofrados ajustarán sus dimensiones, líneas y pendientes a la estructura que se debe materializar. Deben ser suficientemente rígidos y estar bien arriostrados, así como ofrecer la resistencia adecuada, a fin que en el curso del hormigonado no sufra deformaciones o desplazamientos capaces de alterar la configuración y dimensiones previstas para la platea de fundación. Los encofrados se nivelarán y asegurarán perfectamente antes de la colocación de la armadura. El colado del hormigón de la platea estará a cargo del Municipio de Caleta Olivia por lo tanto el Contratista deberá, una vez concluido el vertido del material, cubrir la platea con film de polietileno y mantener la superficie humedecida por al menos 5 días para garantizar el óptimo curado del hormigón. Este ítem incluye toda aquella tarea que no esté específicamente aclarada en el presente pliego pero que sea necesaria a fin de lograr la correcta ejecución de la platea de fundación. |
| 4.0 | INSTALACIÓN SANITARIA - DESAGUE CLOACAL La colocación de todos los elementos constitutivos de la instalación debe hacerse con la mayor prolijidad y esmero y a total satisfacción de la Dirección de Obra. La Contratista debe colocar todos los equipos y mano de obra necesarios para concluir correctamente la obra de acuerdo a su fin. Todos los desagües cloacales primarios y secundarios se ejecutarán soterrados. En esta etapa se llegará con la cañería principal del edificio hasta la entrada de la cámara de inspección a colocar en la vereda, esta última será instalada en una fase de construcción posterior. En esta instancia sólo se colocará una tapa de PVC en el extremo del tramo de cañería. Los tendidos de cañerías, piezas especiales y las conexiones pertinentes que integran las redes cloacales, se ajustarán a los diámetros y recorridos señalados en la documentación gráfica. Las cañerías principales de PVCR cloacal, según indicaciones en planos de detalle, se ejecutarán asentado su fuste sobre mortero 1:6 (cemento y arena) y tendrán enchufe cementado con adhesivo especial. Las cañerías en zanjas serán colocadas respetando las pendientes reglamentarias (1:60 mínimo y 1:20 máximo) en cañerías cloacales. Las cañerías secundarias serán de material PVCR cloacal, de diámetro 0,063 y/o 0.040 según corresponda y se colocarán en la forma indicada anteriormente. En todos los casos, tal como se indica en planos, los artefactos secundarios desaguarán a PPA 0.063, de material PVCR con entradas múltiples, que se asentarán sobre una base de hormigón de 10 cm de hormigón y dosaje 1:3:5 (cemento arena y piedra). Todos los equipos, artefactos y materiales que a juicio de la Inspección no hayan sido correctamente instalados, que presenten daños o ralladuras, o que su funcionamiento no sea totalmente normal, serán removidos y vueltos a colocar o reemplazados por otros, nuevos y sin uso anterior. Este ítem incluye toda aquella tarea que no esté específicamente aclarada en el presente pliego pero que sea necesaria a fin de lograr la correcta ejecución de los desagües cloacales. |
| 5.0 | LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL Se realizarán las limpiezas parciales y final, de acuerdo a los requerimientos de la Dirección de Obra. Los escombros y materiales excedentes deberán ser retirados por el Contratista del lugar. Quedando a su cargo la provisión de la cantidad de contenedores necesarios para llevar a cabo las tareas descritas. |

C) PLANOS

| A0 | PLANTA DE IMPLANTACIÓN |
| --- | --- |
| AP | PLANTA DEL AREA A INTERVENIR – LIMPIEZA DE TERRENO |
| E1 | ESTRUCTURAS – PLANTA DE FUNDACIÓN |
| IS01 | INSTALACIÓN SANITARIA – DESAGUE CLOACAL |

ANEXO A

PLANILLA DE MATERIALES A PROVEER POR LA UNIVERSIDAD

| Nº | DESCRIPCIÓN | U. | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIERROS Y MALLAS |
|  | Malla SIMA q188 0.15x0.15x6 MM | U | 35 |
|  | Hierro torsionado Ø 6 MM | U | 80 |
|  | Hierro torsionado Ø 12 | U | 64 |
| 2 | ALAMBRES |  |  |
|  | Alambre negro recocido N°16 | Kilo | 15 |
| 3 | PLÁSTICOS |  |  |
|  | Film de polietileno de 200 micrones rollo 2 M x 50 M | U | 4 |
|  | Film de polietileno de 100 micrones rollo 2 M x 50 M | U | 3 |
| 4 | CAÑOS DE DESAGUE CLOACAL |
|  | Caño de PVC Ø 110 MM | U | 6 |
|  | Caño de PVC Ø 63 MM | U | 3 |
|  | Caño de PVC Ø 50 MM | U | 1 |
|  | Caño de PVC Ø 40 MM | U | 2 |
| 5 | ACCESORIOS |  |  |
|  | Pileta de patio x 5 entradas | U | 3 |
|  | Boca de acceso horizontal con tapa ciega 63/50 | U | 1 |
|  | Ramal 45° 110x110 MM | U | 2 |
|  | Codo 45° Ø 110 MM | U | 1 |
|  | Ramal 45° 63 x 110 MM | U | 1 |
|  | Codo con acometida Ø 110 MM | U | 2 |
|  | Codo 90° Ø 40 MM | U | 10 |
|  | Codo 90° Ø 50 MM | U | 3 |
|  | Sombrerete de ventilación Ø 63 MM | U | 1 |
|  | Cámara de Inspección de hormigón 60x60 CM | U | 1 |
|  | Pegamento para PVC x 1 Lt. | U | 2 |
|  | Tapa PVC Ø 110 MM | U | 3 |
|  | Tapa PVC Ø 40 MM | U | 3 |
|  | Tapa PVC Ø 50 MM | U | 1 |
|  | Tapa PVC Ø 63 MM | U | 3 |
| 6 | HORMIGÓN ELABORADO |  |  |
|  | Hormigón elaborado H-21 | M3 | 65 |

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1: FORMA, FECHA Y LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las cotizaciones podrán presentarse:

a) Personalmente hasta el día 22 de Noviembre de 2017 a las 13:30hs, en la Secretaria de Hacienda y Administración de la UNPA. Tel. 02966-437082int 18.

En sobre cerrado y con los siguientes datos al frente: Contratación Directa Nº 021/2017 Fecha de apertura: 22 de Noviembre de 2017 14:00hs.

b) En caso de que ello no sea posible, se admitirán ofertas enviadas al E-Mail: mmunoz@unpa.edu.ar, o por correo postal a la dirección mencionada supra. En estos supuestos para que la oferta sea válida: 1)Deben enviar oferta económica FIRMADA, constancia de CUIT y en caso de corresponder , el Certificado Fiscal para contratar; y 2) a fin de precisar fecha y hora cierta de ingreso de la oferta a éste Organismo, el proveedor deberá asegurarse de contar con la constancia de recepción de los mismos (reporte de recepción emitido por la PC, aviso de recibo postal, etc.)

ARTÍCULO 2: FORMALIDADES DE LAS OFERTAS

a) La oferta será presentada debidamente firmada y sellada en todas las hojas por el titular de la empresa oferente o su representante con las constancias que acrediten su capacidad para obligarla. Las sociedades deberán acreditar que están legalmente constituidas (Ley 19.550) con copia del respectivo Contrato o Estatuto Social y, en su caso, poder general a favor del firmante.

b) Deberá acompañar toda la documentación pertinente para funcionar en el rubro así como las Constancias de Inscripción ante los Organismos que correspondan.

En la oferta OBLIGATORIAMENTE deberá designar un correo electrónico y/o número de teléfono-fax adonde se le efectuarán las pertinentes notificaciones (ver cláusula 2ª de las Condiciones Generales)

La presentación de la oferta significará por parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen este llamado a licitación, por lo que no es necesaria la presentación de los pliegos con la oferta.-

ARTÍCULO 3: MANTENIMIENTO DE OFERTAS

Deberá ser de 30 días hábiles, contados a partir de la fecha de apertura. Este es el lapso de tiempo durante el cual la U.N.P.A. evaluará las ofertas que se presenten.

Este plazo se prorrogará automáticamente a su vencimiento hasta tanto la Universidad finalice con los trámites de evaluación de las ofertas que se presenten – Artículo 54-Decreto 1030/2016. El oferente que no desea mantener su oferta, deberá, dentro de este plazo, manifestar esa decisión por escrito y quedará, a partir de esa fecha del vencimiento, excluida del procedimiento de selección correspondiente.-

ARTÍCULO 4: DEL MODO DE C0TIZAR

Deberán cotizar los equipos solicitados en MONEDA CURSO LEGAL (PESOS). Los precios cotizados, (unitarios y totales), deberán incluir el IVA. En caso de no hacerse expresa mención a ello en la oferta, quedará tácitamente establecido que dicho precio se halla incluido en la misma. Podrán cotizarse distintas alternativas; al efecto es necesario presentar lo básico (solicitado en pliego) como propuesta y luego las distintas variantes o complementos, acompañando las aclaraciones, folletos, instrucciones, etc., que permitan una decisión fundada.

Lo mismo vale para los casos en que por desconocimiento de las distintas posibilidades que existan en el mercado no se detalle correctamente en el pedido lo que se pretende adquirir. En ésta última situación es importante la presentación de Alternativas pues permitirá solucionarlo con vuestra colaboración.

Cuando en los pedidos se mencione marca, debe entenderse que ello es a efectos de orientar al

proveedor sobre tipo y características de lo que se requiere, pudiéndose cotizar otras que PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y GENERALES guarden similitud de prestaciones y características o que las superen, EXCEPTO aquellos casos en que se solicite una marca y/o modelo específico a efectos de compatibilizarlo con el equipamiento ya instalado y/o en producción.

Esta Institución no reconocerá bajo ningún concepto costos adicionales a los ofertados originalmente.-

ARTÍCULO 5: DE LOS BIENES O EQUIPOS

En todos los equipos ofrecidos deberán ser nuevos y sin uso, se deberá expresar claramente la marca y/o características particulares (especificaciones técnicas, componentes, etc.) del equipamiento ofertado, a efectos de tener una mayor información. Además se deberá acompañar folletos ilustrativos.

Se deberá indicar la totalidad de los accesorios, unidades funcionales y dispositivos necesarios para el eficiente funcionamiento del equipo ofrecido, comprendidos dentro del precio cotizado.

Asimismo se deberá indicar todo el software y toda la documentación que de ordinario se incluyen sin cargo en la comercialización de dichos elementos. La omisión de algún accesorio, unidad o dispositivo que al momento de la prueba y corrida de programas resulte indispensable para el funcionamiento normal del equipo o que haya sido indicado como incluido en la cotización de la oferta, obligará al adjudicatario a proveerlo de inmediato y sin cargo. Se deberán especificar las características del producto ofrecido indicando en los casos que corresponda: rendimiento, velocidad de procesamiento, capacidad máxima de memoria, etc.

ARTÍCULO 6: DOCUMENTACION

La empresa oferente detallará toda la documentación del equipo (literatura descriptiva, guía de

usuario, manuales técnicos, etc.) necesaria para la utilización eficiente de los mismos.

DOCUMENTACION TECNICA: Juntamente con las propuestas los oferentes deberán suministrar

un (1) juego completo de la literatura descriptiva, EN IDIOMA CASTELLANO O TRADUCIDOS, de las capacidades de los equipos ofrecidos, características operativas, señalando EXPLICITAMENTE qué párrafos son aplicables a los equipos ofrecidos y cuáles no lo son. En caso contrario, la Universidad se considerará facultada a determinar las características de los equipos libremente según lo descripto en la documentación.

ARTÍCULO 7: DE LA GARANTÍA (del producto)

Las empresas oferentes deberán MANIFESTAR CLARAMENTE POR ESCRITO EN SU OFERTA

el PERÍODO de la GARANTIA OFRECIDA por los equipos ofertados, esta garantía deberá ser por un período no menor a un(1) año a partir de la "Recepción Definitiva" de los mismos.

ARTÍCULO 8: ACLARACIONES

Se podrán pedir Aclaraciones al Teléfono Nº 02966-437082int.18 Lic. Muñoz Melisa en el horario de 08:00hs a 15:00horas o por medio de E-Mail a: mmunoz@unpa.edu.ar o personalmente a la Secretaria de Hacienda y Administración en Bernardino Rivadavia 265 – Rio Gallegos-Santa Cruz.

ARTÍCULO 9: CRITERIOS DE EVALUACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y GENERALES UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL

Las ofertas presentadas serán evaluadas en sus aspectos formales, legales, económicos y técnicos por la Comisión de Evaluación, la que emitirá un informe fundado recomendando la selección de la oferta más conveniente a los intereses de la Universidad, teniendo en cuenta todos los aspectos evaluados y el cumplimiento de los requisitos establecidos.

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN: Las ofertas serán evaluadas siguiendo los siguientes criterios: 1) Se verificará que las ofertas cumplan los aspectos formales requeridos por normas reglamentarias y los pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares.

2) Se evaluará la calidad de los oferentes sobre la base de la documentación exigida en las Condiciones Particulares de este pliego y/o las que fueran solicitadas por la Comisión.-

3) Se tendrá en cuenta la admisibilidad y conveniencia de las ofertas. Las ofertas que se consideren admisibles y cumplan con la totalidad de las especificaciones técnicas y formales serán analizadas con el objeto de seleccionar la más conveniente para la Universidad.-

La Universidad adjudicará la presente contratación a la propuesta más conveniente y no necesariamente a la de menor precio; por lo que, si bien esta será la principal variable en tal análisis, no se comprará aquello que no sea útil, no se ajuste al pedido, o no posea la calidad suficiente, aunque se presente con el menor valor.

En caso de discrepancias o dudas sobre la calidad, capacidad o bondades, etc. entre 2 o más equipos, en apariencia similares, los oferentes de dichos equipos se comprometen a brindar una prueba de calidad de los mismos al personal técnico que designe la Universidad; siendo la decisión de éste, definitiva a los efectos evaluatorios.-

Las ofertas serán evaluadas en forma conjunta con los antecedentes de las empresas con la Universidad. Las rescisiones, incumplimientos en plazos de entregas, garantías, etc., podrán ser causales de desestimación.

ARTÍCULO 10: CONDICIONES DE ENTREGA

Dentro de los 10 días hábiles de recibida la Orden de Compra por el proveedor (vía mail, correo postal, personalmente o cualquier otro medio que certifique la entrega de la misma), en Rio Gallegos.

ARTÍCULO 11: CONDICIONES DE PAGO

Dentro de los 5 días hábiles de recibido de conformidad el equipamiento adjudicado, en la Secretaria de Hacienda y Administración  cita en Bernardino Rivadavia 265-Rio Gallegos.-Santa Cruz.

ARTÍCULO 12: La Universidad, habida cuenta de integrar el Sector Público Nacional, resulta agente de retención del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias; en la cuantía y con los procedimientos establecidos por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

De igual manera es agente de retención del Impuesto a los Ingresos Brutos en la jurisdicción de la provincia de Santa Cruz, con una tasa del siete por ciento (7%), y efectúa retenciones del impuesto a los sellos, el cero coma cinco por ciento (0,5%) del importe total de la orden de compra emitida.

CLAUSULAS GENERALES

PRIORIDAD DE APLICACIÓN: La presente Contratación se regirá por éste pliego de condiciones y por la reglamentación de las contrataciones del Estado aprobada por el Decreto Nº 1023/2001 y 1030/2016.

Las Cláusulas Particulares establecidas tendrán prioridad de aplicación frente a estas Condiciones Generales, pudiendo modificarlas en todo o en parte. Los Decretos 1023/2001 y  1030/2016 se aplicará supletoriamente y para las cuestiones no previstas específicamente por las Condiciones Particulares.-

PRIMERA: Las propuestas se presentarán personalmente en el lugar y con los datos indicados en la Cláusula Primera de las Condiciones Particulares, conforme a los requisitos establecidos por el Decreto Nº 1023/2001  y 1030/2016, preferentemente escrito en PC y en sobre cerrado.

En caso de que ello no sea posible, se admitirán ofertas enviadas vía fax, E-Mail o correo postal según lo indicado en la Cláusula 1ª de las Condiciones Particulares. En los supuestos de envío por email o fax, PARA QUE LA OFERTA SEA VÁLIDA: a) Deben enviar oferta económica firmada, constancia de CUIT; y b) a fin de precisar fecha y hora cierta de ingreso de la oferta a éste Organismo, el proveedor deberá asegurarse de contar con la constancia de recepción de los mismos (reporte de recepción emitido por la PC o Fax, aviso de recibo postal, etc.).

SEGUNDA: COMUNICACIONES. Las comunicaciones que se realicen entre el Organismo contratante y los interesados, oferentes o adjudicatarios, podrán llevarse a cabo personalmente, por correo electrónico, por fax, por carta certificada con aviso de retorno o telegrama colacionado con aviso de retorno, dirigida a la dirección de correo electrónico, número de fax o domicilio indicado por los interesados, oferentes o adjudicatarios en su presentación.

Constituirá plena prueba de la notificación y de su fecha, el documento que en cada caso la registre: la copia certificada por el funcionario interviniente en la notificación, el reporte emitido por el equipo utilizado (pc - fax) o el aviso de retorno.

En los supuestos de notificación mediante fax o correo electrónico, ante la ausencia de respuesta por parte del interesado, oferente o adjudicatario dentro de las 24 hs de recibida la pertinente comunicación, se lo tendrá por fehacientemente notificado de los términos de la misma en la fecha que indica el reporte emitido por el equipo de fax o pc.-

TERCERA: La APERTURA DE LOS SOBRES se realizará el día y hora indicados supra, en presencia de los interesados que deseen concurrir.-

CUARTA: Las cotizaciones deberán ser por precio fijo y cierto en números y letras, y el total de las propuestas en letras y números, expresados en moneda decurso legal (PESOS), con el I.V.A.

QUINTA: MANTENIMIENTO DE OFERTAS: Las ofertas deberán mantenerse por el término de 60 días corridos a partir de la fecha de apertura de la contratación salvo indicación en contrario de las cláusulas particulares. Al respecto resulta aplicable el art. 54 del Decreto 1030/2016.

SEXTA: DOCUMENTACIÓN FISCAL: Las ofertas deberán consignar en forma expresa la clave única de identificación Tributaria (C.U.I.T.) presentando fotocopia del comprobante actualizado y firmada por el oferente o su representante legal, en éste último caso acompañando la constancia que lo acredite como tal.

Los oferentes deberán asimismo consignar y acompañar con la documentación respectiva actualizada, datos sobre su situación impositiva completa para poder determinar en que regímenes está inscripto (IVA-GANANCIAS-REGIMENES DE RETENCION/CERTIFICADOS DE NO RETENCION). ESTAINFORMACIÓN ES DE CARÁCTER OBLIGATORIA.

Asimismo deberán acompañar Constancia de Inscripción al SIPRO o, al menos comprobante de la preinscripción en dicho Registro. (si no se encuentra inscripto en el SIPRO: ingresar al sitio: www.argentinacompra.gob.ar y allí encontrará el instructivo para la inscripción) y, Certificado Fiscal para Contratar o Constancia de su solicitud ante la AFIP, cuando la oferta sea de $50.000,00 o más.-

SEPTIMA: EVALUACIÓN: El Dictamen de Evaluación será notificado en forma fehaciente a todos los oferentes. Los interesados podrán impugnarlo dentro de los cinco (5) días de notificados. Durante ese término el expediente se pondrá a disposición de los oferentes para su vista.-

OCTAVA: ADJUDICACIÓN: La adjudicación será notificada por carta certificada, con aviso de recibo, mediante Orden de Compra o Provisión o excepcionalmente en cualquier otra forma o documento.-

NOVENA: La presentación de las propuestas sin observación al presente pliego de condiciones significará la aceptación lisa y llana de todas las estipulaciones que rigen a ésta Contratación aún cuando las cláusulas generales no se acompañen con la oferta o no estén firmadas por el proponente.-

DECIMA: Para todos los efectos legales, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA AUSTRAL, constituye Domicilio en Lisandro de la Torre 860-Rio Gallegos,(9.400) - Santa Cruz.

Las partes se someterán a la Jurisdicción Federal de los tribunales de Santa Cruz ante controversias que pudieran suscitarse.-