Anexo Convocatoria 38/2019	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

ANEXO CONVOCATORIA

38/2019

RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica |
| --- | --- |

- Peso (batería y hélices incluidas): 1 388 g

Tamaño diagonal (sin hélices): 350 mm Velocidad de ascenso max.:

Modo-S: 6 m/s (19.7 ft/s)

Modo-P: 5 m/s (16.4 ft/s) Velocidad de descenso max.: Modo-S: 4 m/s (13.1 ft/s) modo-P: 3 m/s (9.8 ft/s) Velocidad ma´x.:

72 km/h (45 mph) (modo-S)

58 km/h (36 mph) (modo-A)

50 km/h (31 mph) (modo-P) Ángulo de inclinación máx.:

42 (Modo-S)

35 (Modo-A)

25 (Modo-P)

Velocidad angular máx.: 250/s (Modo-S)

150/s (Modo-A)

Altura máx. de servicio sobre el nivel del mar: 6 000 m (19 685 pies)

Resistencia al viento ma´x.: 10 m/s

Tiempo de vuelo máx.: 30 minutos aprox. Rango de temperatura de funcionamiento: De 0 a 40 C (de 32 a 104 F)

Sistemas de posicionamiento por satélite:

GPS / GLONASS

Rango de precisión de vuelo estacionario: Vertical:

±0,1 m (con posicionamiento visual)

Impreso el 13/03/2019	Generado con SIU-Diaguita	Página 1 de 3

Anexo Convocatoria 38/2019	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

| Renglón | Especificación Técnica |
| --- | --- |

- ±0,5 m (con posicionamiento por GPS) Horizontal:

±0,3 m (con posicionamiento visual) ±1,5 m (con posicionamiento por GPS)

ESTABILIZADOR

Estabilización:3-ejes (cabeceo, alabeo, guiñada) Intervalo controlable: Inclinación: -90º a +30º Velocidad angular ma´x.

Controlable: Cabeceo: 90/s

Precisión del control angular: ±0.02

CÁMARA Sensor: 1’’ CMOS Píxeles efectivos: 20M

Objetivo: FOV 84 8.8 mm / 24 mm (formato equivalente a 35 mm) f/2.8

- f/11, enfoque a 1 m - 8 Rango ISO:

Vídeo:

100 - 3200 (Automático)

100 - 6400 (Manual) Foto:

100 - 3200 (Automático)

100- 12800 (Manual)

Velocidad obturador mecánico: 8 - 1/2000 s

Velocidad obturador electrónico: 8 - 1/8000 s Tamaño de imagen:

Proporción de imagen 3:2: 5472 x 3648

Proporción de imagen 4:3: 4864 x 3648

Proporción de imagen 16:9: 5472 x 3078 Tamaño de imagen de vídeo: 4096×2160(4096×2160 24/25/30/48/50p) 3840×2160(3840×2160 24/25/30/48/50/60p) 2720×1530(2720×1530 24/25/30/48/50/60p) 1920×1080(1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p) 1280×720(1280×720 24/25/30/48/50/60/120p) Modos de fotografía:

Disparo único

Impreso el 13/03/2019	Generado con SIU-Diaguita	Página 2 de 3

Anexo Convocatoria 38/2019	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

| Renglón | Especificación Técnica |
| --- | --- |

- Disparo en ráfaga: 3/5/7/10/14 fotogramas

Exposición Automática en Horquillado (AEB): 3/5 horquilla de exposición a 0.7EV bias

Intervalo: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s

Modos de Vídeo: H.265 C4K:4096×2160 24/25/30p 100Mbps 4K:3840×2160 24/25/30p 100Mbps

2.7K:2720×1530 24/25/30p 65Mbps

2.7K:2720×1530 48/50/60p 80Mbps FHD:1920×1080 24/25/30p 50Mbps FHD:1920×1080 48/50/60p 65Mbps FHD:1920×1080 120p 100Mbps HD:1280×720 24/25/30p 25Mbps HD:1280×720 48/50/60p 35Mbps HD:1280×720 120p 60Mbps H.264

C4K:4096×2160 24/25/30/48/50/60p 100Mbps 4K:3840×2160 24/25/30/48/50/60p 100Mbps 2.7K:2720×1530 24/25/30p 80Mbps

2.7K:2720×1530 48/50/60p 100Mbps FHD:1920×1080 24/25/30p 60Mbps FHD:1920×1080 48/50/60 80Mbps FHD:1920×1080 120p 100Mbps HD:1280×720 24/25/30p 30Mbps HD:1280×720 48/50/60p 45Mbps HD:1280×720 120p 80Mbps

Tasa de Bits Máx. de Almacenamiento de Vídeo: 100 Mbps

Sistemas de archivo compatibles: FAT32

Impreso el 13/03/2019	Generado con SIU-Diaguita	Página 3 de 3