PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

Organismo Contratante:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

# PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Tipo:	Contratación Directa 70/2016

Clase:	Sin Clase

Modalidad:	Sin Modalidad Motivo contratación directa: 	Escasez

Expediente:	EXP : 300-8191/2016

Objeto de la contratación:	ADQUISICION DE UNA (1) CAMPANA DE EXTRACCION.

Rubro:	Construcción

Lugar de entrega único:	FACULTAD DE INGENIERIA (1 Y 47 (1900) LA PLATA,  Buenos Aires)

| Retiro del pliego | Consulta del pliego |
| --- | --- |
| Dirección: AV. 1 ESQ. 47, (1900), LA PLATA, | Dirección: AV. 1 ESQ. 47, (1900), LA PLATA, Buenos Aires Plazo y horario: HASTA EL DIA 21/09/2016 A LAS 13HS Contacto: compras@ing.unlp.edu.ar |
| Buenos Aires |  |
| Plazo y horario: HASTA EL DIA 20/09/2016 A LAS |  |
| 13HS |  |
| Costo del pliego: $ 0,00 |  |
| Presentación de ofertas | Acto de apertura |
| Dirección: AV. 1 ESQ. 47, (1900), LA PLATA, | Lugar/Dirección: AV. 1 ESQ. 47, (1900), LA PLATA, Buenos Aires Día y hora: 22/09/2016 a las 11:00 hs. |
| Buenos Aires |  |
| Fecha de inicio: 22/09/2016 |  |
| Fecha de 22/09/2016 a las 10:00 hs. |  |
| finalización: |  |

# RENGLONES

| Renglón | Descripción | Unidad de medida | Cantidad | Entrega Muestra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ADQUISICION DE UNA (1) CAMPANA DE EXTRACCION SEGUN SIGUIENTE DETALLE: - Campana extractora de gases. Dimensiones internas aproximadas: 1000x650x750 mm (ancho x profundo x alto) Altura base de gabinete/armario aproximada: 600 mm Dimensiones externas aproximadas 1200x800x2200 mm [incluyendo gabinete/armario] (ancho x profundo x alto) Debe incluir 1 grifo de agua: 1 bacha: 1 llave del gas: 2 tomas decorriente a prueba de agua. Ventanas: construidas en vidrio. Exterior debe ser construido en acero laminado en frio, revestido de pintura anti-bacterial. Interior debe ser provisto de juntas de alta resistencia a ácidos y álcalis. Mesa de trabajo debe ser construida con materiales resistentes a agresiones físico-químicas. Sistema de Extracción de gases: Alimentación: 220V / 50-60Hz Clase de protección: Clase I Tipo de protección: IP 20 Velocidad del aire: 0,5 m/s Ruido: 60 dB Debe cumplir con norma ISO 13485:2016 "Productos sanitarios. Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos para fines reglamentario". | UNIDAD | 1,00 | No |

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1: Forma de pago

LA FORMA DE PAGO SERA DE 48/72HS DE ENTREGADA LA MERCADERIA.

ARTÍCULO 2: Garantía de adjudicación

LA GARANTIA DE ADJUDICACION SERA DEL 10% DEL TOTAL ADJUDICADO. SE ACEPTARAN PAGARE HASTA LA SUMA DE $ 15.000.-

A PARTIR DE LA SUMA DE $ 15.001 SE DEBERA PRESENTAR POLIZA SE SEGURO DE CAUCION,

ARTÍCULO 3: Garantía de oferta

LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA SERA DEL 5% DEL TOTAL OFERTADO. SE ACEPTARAN PAGARE HASTA LA SUMA DE $ 15.000.-

A PARTIR DE LA SUMA DE $ 15.001 SE DEBERA PRESENTAR POLIZA SE SEGURO DE CAUCION.

ARTÍCULO 4: Mantenimiento de la oferta

EL MANTENIMIENTO DE OFERTA SERA DE QUINCE (15) DIAS CORRIDOS DE PRESENTADA LA OFERTA.

ARTÍCULO 5: Moneda de cotización

LA OFERTA SE PRESENTADA EN MONEDA NACIONAL CON IVA FINAL INCLUIDO.

ARTÍCULO 6: Plazo de entrega

EL PLAZO DE ENTREGA NO PODRA SUPERAR LOS 15 DIAS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA

ARTÍCULO 7: DOCUMENTACION

JUNTO CON LA OFERTA SE DEBERA PRESENTAR LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

CONSTANCIA DE INSCRIPCION A LA AFIP.

CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR

CERTIFICADO REPSAL

CONSTANCIA DE SIPRO ACTUALIZADO

CONTRATO SOCIAL.

LA OFERTA DEBERA ESTAR FIRMADA POR UN RESPONSABLE DE LA EMPRESA.

ARTÍCULO 8: RETIRO DE PLIEGO

NO SERA OBLIGATORIO EL RETIRO DEL PLIEGO DE MANERA PRESENCIAL, SE PODRAN PRESENTAR OFERTAS

CUYOS PLIEGOS HAYAN SIDO OBTENIDOS POR LA PAGINA DE LA OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES.

ARTÍCULO 9: GARANTIA

LA OFERTA DEBERA ESPECIFICAR EL PLAZO DE GARANTIA DE LOS EQUIPOS A ENTREGAR.

ARTÍCULO 10: REGLAMENTACION

LA PRESENTE CONTRATACION DIRECTA SE RIGE BAJO LAS NORMAS DEL DECRETO NACIONAL 893/12