Anexo Convocatoria 96/2019	UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

|  |  | ANEXO CONVOCATORIA |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | 96/2019 |
| RENGLONES |
| Renglón |  |  | Especificación Técnica |
| 1 |  |  |  |
|  | • | Área de trabajo (X,Y,Z): 30x30x8 cm o superior (suponiendo que un |
|  | aumento en el área de trabajo no compromete la precisión y robustez de la |
|  | misma). |
|  | • | Estructura rígida metálica preferentemente de aluminio. |
|  | • | Husillo de 500W o superior, de altas rpm, refrigerado y con variador de |
|  | velocidad. |
|  | • | Husillo que soporte fresas con vástago de diámetro de 1/8” (3,17mm) |
|  | • | Transmisiones mecánicas con tornillos de bolas recirculantes y guías de |
|  | acero preferentemente rectificadas y templadas para soportar el desgaste. |
|  | • | Microstepping en controladores de motores paso a paso de 1/16 o |
|  | superior. |
|  | • | Repetitibilidad esperada: |
|  |  | • | En eje X e Y: 0.02mm |
|  |  | • | En eje Z: 35µm/7 |
|  | • | Interfaz USB para controlar desde una computadora. |
|  | • | Fuentes de alimentación incluidas. |
|  | • | Controladores compatibles con motores NEMA 23 o superiores. |
|  | • | Soporte en mesa de trabajo para placas de 10x10 cm. |
|  | Se adjunta un plano (en mm) de una huella de integrado típico (SOT-23-6) |
|  | que debería resolver la máquina CNC, los rectángulos demarcan zonas en |
|  | cobre, debiendo la máquina desbastar los contornos adyacentes: |

Impreso el 02/07/2019	Generado con SIU-Diaguita	Página 1 de 1