Facultad de Arquitectura y Urbanismo – UNLP

Dirección de Obras y Proyectos

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES (PETP)

OBRA: EJECUCION DE MUEBLES A MEDIDA PARA  AREA ADMINISTRATIVA FAU

La citada obra se deberá ejecutar en el predio que se ubica en la calle 47 N° 162 de la Ciudad de La Plata que pertenece  a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de La Plata “FAU”, la cual está situada dentro del llamado Grupo Bosque Oeste.

MEMORIA DESCRIPTIVA

# La presente obra se encuadra en un plan de mantenimiento y/o adecuación de los edificios, y espacios exteriores de nuestra facultad.

En esta oportunidad se prevé la ejecución e instalación de muebles destinados a varias oficinas en distintos sectores de la FAU con el fin mejorar las actuales condiciones laborales, para así poder adaptar dichos sectores (recientemente remodelados) a las nuevas necesidades de la FAU. Los mismos serán distribuidos en un sector de la planta alta denominada oficina de consejo/despacho (sector 1). Asimismo se hará lo propio en otra área, de la planta  baja, donde funcionarán tres oficinas también  del área administrativa de la facultad; personal/mesa de entradas (sector 2), dirección de enseñanza (sector 3) y asuntos estudiantiles (sector 4). Las tareas previstas, comprenden  la ejecución, el traslado e instalaciones de todos los muebles descriptos y deberán llevarse a cabo según los requerimientos del presente pliego de especificaciones técnicas particulares. Cabe aclarar que las imágenes de los futuros muebles incluidas en el presente pliego son orientativas y no constituyen documentación definitiva para la construcción de los mismos. Esta información será recabada por las empresas en oportunidad de la visita a obra, las cuales podrán despejar todas las dudas correspondientes a estas definiciones.

REQUISITOS EXCLUYENTES PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS.

Será requisito indispensable para la presentación de las propuestas que los oferentes cumplan con la los puntos que se describen a continuación:

- Será obligatoria la visita a obra con la finalidad de las empresas tomen conocimiento del medio en el cual serán montados los futuros muebles. Esto tiene como objetivo que las mismas puedan estimar las ventajas o dificultades de los distintos sectores, y por consiguiente poder estimar los costos de traslado, acarreo, e instalación de la totalidad de los mismos.

- Efectuar el correspondiente relevamiento en los sectores a intervenir a fin de verificar las medidas solicitadas en el presente pliego para ratificar o rectificar la viabilidad de los muebles solicitados.

- Deberán presentarse planos y/o imágenes de todos los muebles solicitados indicando medidas generales y parciales, cuya finalidad será la de poder estimar con un mayor grado de detalle las particularidades del diseño de cada mueble a ejecutar. Así pues, será posible poder  estimar las dimensiones definitivas de estantes, puertas, cajones, ficheros, etc. de los futuros muebles.

- Garantizar  la homogeneidad de los trabajos en cuanto a; uniformidad de materiales (marca tipo y calidad), tanto para melaminas como para los herrajes y el resto de materiales a utilizar.

- Garantizar una única mano de obra, tanto en la fabricación como en el montaje. Esto permitiría tener terminaciones uniformes en la totalidad de los muebles a ejecutar (garantizando que la fabricación sea lo más homogénea posible). Este aspecto, a su vez contribuiría  a que durante el desarrollo de los trabajos, se posibilite una óptima coordinación asegurando la perfecta ejecución y entrega de los mismos.

MEMORIA TECNICA- DESCRIPTIVA

# La totalidad de los muebles deberán ser construidos en melamina de 25mm color gris grafito y deberán ser terminados en todos los casos cantos de pvc. Solo en los casos donde el fondo de los muebles quede apoyado contra la pared, los mismos podrán ser de menor espesor al del resto del mueble, nunca inferior a 5 mm. En los casos que sea necesario la confección de cajones, estos deberán ser provistos con correderas telescópicas metálicas de primera calidad.

# Como regla general, salvo indicación contraria, todas las puertas deberán ser provistas con cerradura de seguridad tipo mueble puerta/cajón rosca 20mm cromada. Por último tanto en cajones como en puertas se utilizaran herrajes de primera marca tipo manija barral tirador para mueble/cajón de 160mm terminación cromo mate.

IDENTIFICACION DE SECTORES Y MUEBLES

SECTOR 1: Primer piso por escalera. Sector administrativo oficina de consejo/despacho.

- MGB chico (Mueble de guardado bajo chico). Cantidad 4:

VISTA INTERIOR 				        VISTA EXTERIOR

- MGB grande (Mueble de guardado bajo grande). Cantidad 1

VISTA INTERIOR 				        VISTA EXTERIOR

- MGA (Mueble de guardado alto) Cantidad 2

VISTA INTERIOR 				        VISTA EXTERIOR

-MGBL (Mueble de guardado bajo largo) Cantidad 1

VISTA EXTERIOR

- Estante chico. (Cantidad 1)

VISTA

- Estante mediano. (Cantidad 1)

VISTA

- Estante grande. (Cantidad 1)

VISTA

SECTOR 2. Planta baja. Sector administrativo oficina de personal/mesa de entradas.

- - Mueble grande de archivo: mueble integral modular constituido en estructura de melamina   de 25mm color gris grafito, con cajones con correderas telescópicas, cantos de pvc, y con cerradura en puertas. Medidas de  7,36m (de frente) x 2,50m (de altura) x 0,45m (de fondo). Cantidad 1.

VISTA

Incluye 24 cajones de 42cm (de frente) x 30 cm (de altura) con correderas telescópicas y cerradura para guardado de carpetas tamaño oficio con sistema de colgado tipo fichero. También 5 cajones de 60cm (de frente) x 0,20 (de altura) con correderas telescópicas y cerradura para guardado de fichas de datos personales con sistema de abecedario. En el sector inferior el mueble  tendrá 12 puertas de 42cm (de frente) x 60cm de altura de melanina de 18mm con cantos de pvc con cerradura. Por último, en el sector superior izq. se deberá realizar una puerta de 60cm (de frente) x 125cm de alto con cerradura y en el margen derecho del mismo se realizarán dos puertas de 43cm (de frente) x 190cm (de altura) c/u con cerradura.

- - Mueble para impresora: mueble constituido en estructura y tapa de melamina de 25mm color gris grafito, con cantos de pvc, y dos puertas con cerradura. Medidas de  63cm (de frente) x 66cm (de altura) x 64cm (de fondo). Cantidad 1

VISTA

- – Mueble de guardado bajo (sector atención al público): mueble integral modular constituido en estructura de melamina de 25mm color gris grafito, con cantos de pvc, y con cerradura en puertas. Medidas de  3,10m (de frente) x 0,92m (de altura) x 0,45m (de fondo). Cantidad 1

VISTA

- – Mueble alacena bajo mesada (sector office): mueble constituido en estructura de melamina de 25mm color gris grafito, con cantos de pvc, y tres puertas. Medidas de  1,42m (de frente) x 75cm (de altura) x 60cm (de fondo). Cantidad 1.

VISTA

SECTOR 3. Planta baja. Sector administrativo oficina de dirección de enseñanza.

01 – Isla grande de archivo: mueble integral modular constituido por dos (2) muebles en estructura de melamina de 25mm color gris grafito con cantos de pvc. Consta de un modulo inferior con 20 divisiones/estantes iguales y otro superior con 8 módulos también idénticos entre sí.  Medidas de c/u de los muebles: 2,55m (de frente) x 2,00m (de altura) x 0,40m (de profundidad). Medida total de la isla: 2,55m (de frente) x 2,00m (de altura) x 0,80m (de profundidad). Cantidad 1

VISTA

02 - 03 -  Bibliotecas: muebles integrales modulares construidos en estructura de melamina de 25mm color gris grafito con cantos de pvc y con kit D52. Consta de dos módulos de 1,10m (de frente) + dos de 1.50m de (de frente) x 2m (de alto) y 35cm (de profundidad) c/u. Cantidad 1

VISTA 						        VISTA

04 - 05 - Alacenas: muebles modulares construidos en estructura de melamina de 25mm color gris grafito con cantos de pvc. Consta de un módulo de 2,25m (de frente) + dos (2) de 1,83m (de frente) x 60cm (de altura) y 30cm (de profundidad). Cantidad 1

VISTA 					VISTA

06 - Mueble impresora: mueble constituido en estructura y tapa de melamina de 25mm color gris grafito, con cantos de pvc, y dos puertas con cerradura. Medidas de  63cm (de frente) x 66cm (de altura) x 64cm (de fondo). Cantidad 1

VISTA

07 - Cambio de puertas en placar existente: se reemplazaran por dos (2) puertas de melamina de 25mm color gris grafito, con cantos de pvc + kit de aluminio. Cantidad 1

(SIN IMAGEN)

SECTOR 4: Planta baja. Sector administrativo oficina de asuntos estudiantiles.

01 - Modificación de mueble existente. Incluye colocación de estantes y puertas nuevas para guardado de tableros de dibujo .

(SIN IMAGEN)

NOTAS:

- Se deberá presentar Programa de Seguridad e Higiene aprobado por la ART, de acuerdo a lo  establecido a las normativas y reglamentaciones vigentes.

- La Contratista deberá ejecutar todos los trabajos de acuerdo a planos, necesidades de obra y  reglas del arte. La omisión de algún trabajo y/o detalle de la documentación no justificará costo suplementario alguno.

- La Contratista estará obligada a ejecutar todas aquellas tareas que aunque no se encuentren especificadas en esta documentación resulten necesarias para la correcta terminación de los trabajos de acuerdo a los fines que se destinen.

- Todos los trabajos serán ejecutados con personal idóneo para cada uno de los rubros y  especialidades.

- La Contratista deberá tomar todos los recaudos necesarios al realizar los trabajos, ya que toda rotura, deterioro o accidente producido durante la ejecución de la obra a causa de la Contratista, será responsabilidad de la misma.

- La obra deberá mantenerse limpia y prolija durante toda la ejecución, cuidando de no afectar el resto del edificio.

- Durante la ejecución de las tareas se deberá tener especial cuidado con los alumnos y el personal del establecimiento, por lo que se deberán tomar todas las medidas de seguridad propias del caso.

- En todos los casos la Contratista deberá presentar a la inspección de obra todas las muestras de materiales necesarias para su aprobación.

- Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto.

- La empresa deberá realizar toda tarea provisoria necesaria para realizar los trabajos, ejemplo retiro y recolocación de mesas y bancos, artefactos varios, mobiliario, etc.

- Durante el transcurso de ejecución de los trabajos La empresa deberá tomar muestras fotográficas de la evolución de los mismos

- Todas las medidas se verificarán en obra.

- PLAZO DE OBRA: 45   Días hábiles

- VISITA DE OBRA: _ _ _ _ de _ _ _ _ _  de 2017.