CONTRATACION DIRECTA TRAMITE SIMPLIFICADO Nº 8/19

EXPEDIENTE 2700-950/19

ANEXO CONVOCATORIA

RENGLONES

| Renglón | Especificación Técnica |
| --- | --- |
| 1 | Servicio anual de mantenimiento de los dos ascensores mecánicos, ubicados en el edificio de esta Facultad, Diag. 113 Nº 291, realizando las tareas reglamentadas en la Ordenanza Municipal Nº 8769/97 y de acuerdo a las siguientes característica: * Rutinas de mantenimiento mensual de limpieza, engrase, lubricación, Control preventivo y correctivo. * Revisión de motor, bujes, vibración, niveles de aceite, consumo de motor, prueba de protectores térmicos. * Revisión de máquina y motor, bancadas, niveles de aceite, sistema de frenado, desgaste de corona y sin fin, nivel de sonoridad y temperatura de crapodia y bujes. * Revisión de control de maniobras, estado de contactores, barridos de Contactos, anclajes mecánicos y eléctricos. * Revisión de anclajes mecánicos y eléctricos de los mecanismos de seguridad de puertas exteriores, contacto de puerta de cabina. * Pasadizo engrase de polea tensora, limitador de velocidad, pati retractil, guiadores y guías de cabinas y contrapeso, de toda parte móvil que lo requiera. * Limpieza de foso de bajo recorrido, sobre marcos, umbrales de piso, de todas las partes que componen la instalación del ascensor. *Movimiento de cabina, perdidas de aceite por bujes, retenes, juntas, prensa estopa. *Trimestralmente verificación del tensado de los cables de tracción y de los limitadores de velocidad, desgaste de las ranuras de la polea de tracción. Por el período del 1º de Septiembre de 2019 al 31 de Agosto de 2020.- |