Organismo Contratante:   UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Tengo el agrado de dirigirme a Ud./s. a los efectos de solicitarle/s quiera/n tener a bien cotizar la construcción de los muebles detallados en el siguiente listado de acuerdo a lo establecido por estas condiciones particulares y el Decreto 1023/01 y su reglamentario Decreto 893/2012.

Sin otro motivo, hago propicia la oportunidad para saludarlo/s muy atentamente.

# PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:	CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA  Nº 287/2016

Expediente:	S01:0002814/2016

Objeto de la contratación:	ADQUISICION MOBILIARIO DESTINADO A DEPENDENCIAS VARIAS DE RECTORADO

Lugar de entrega:	Rectorado - DIRECCIÓN DE REGISTRO DE BIENES PATRIMONIALES (Ruta 12 km 7,5 - Campus Universitario (3304) MIGUEL LANUS, Misiones)

| Retiro del pliego | Consulta del pliego |
| --- | --- |
| Dirección: | Ruta 12 Km 7,5, (3304), MIGUEL | Dirección: | Ruta 12 Km 7,5, (3304), MIGUEL |
|  | LANUS, Misiones |  | LANUS, Misiones |
| Plazo y horario: | 11/10/2016 | Plazo y horario: | HASTA EL 11/10/2016 12:00hs |
|  | 10:00hs |  |
| Costo del pliego: | $ 0,00 |  |
| Presentación de ofertas | Acto de apertura |
| Dirección: | Ruta 12 Km 7,5, (3304), MIGUEL | Lugar/Dirección: Ruta 12 Km 7,5, (3304), MIGUEL LANUS, Misiones Día y hora: 13/10/2016 a las 10:00 hs. |
|  | LANUS, Misiones |  |
| Fecha de inicio: | 13/10/2016 |  |
| Fecha de finalización: | 13/10/2016 |  |
| Hora de finalización: | 10:00 hs. |  |

RENGLONES

| Reng | Cantidad | U. de medida | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,00 | UNIDAD | MUEBLE 1 PUESTO DE TRABAJO |
|  |  |  | Especificación técnica: Fabricado en melamina de 25mm., cajones en melamina de 18mm.- Compuesto por 2 volúmenes. Sector de guardado y CPU 130,2 x 40 x 65,5 con 3 cajones (el primero superior con cerradura) riel de CPU reforzado, sector de escritorio 135 x 50 x 74 - Manijas arco platil - Terminación cromo mate. sistema herrajes mini fix y tornillos acerados. Sistema de apoyo de madera, apoyado en regaton metálico regulable. Cantos laminados con ABS de 1mm. Mismo color que el mueble Encastre entre ambos cuerpos por tarugos de madera sin encolar entre ambos cuerpos.- COLOR: cedro En todo de acuerdo con los planos que forman parte del presente pliego |
| 2 | 3,00 | UNIDAD | ESCRITORIO |
|  |  |  | Especificación técnica: Fabricado en melamina de 25mm., cajones en melamina de 18mm.- Compuesto por 2 volúmenes. Sector de guardado y CPU 75 x 55 x 65,5 con 3 cajones (el primero superior con cerradura) riel de CPU reforzado, sector de escritorio 105 x 50 x 74 - cajones en riel metálico reforzado.- Manijas arco platil - Terminación cromo mate regatones metálicos regulables de 1ª calidad; Cantos laminados con ABS de 1mm. mismo color que el mueble zócalos según detalle; sistema de apoyo en madera. Encastre entre ambos cuerpos por tarugos de madera no encolados entre ambos cuerpos COLOR: cedro En todo de acuerdo con los planos que forman parte del presente pliego |
| 3 | 1,00 | UNIDAD | MODULO DE ARCHIVO Y GUARDADO (armario) |
|  |  |  | Especificación técnica: Fabricado en melamina de 25mm..- Compuesto por 2 volúmenes, ambos orientados hacia adelante. Superior abierto con estante regulable. Inferior con 2 estantes regulables y puertas corredizas standard mdf melamínico 18mm con cerradura, con rodamiento y guía de aluminio.- Dimensiones totales |
| Reng | Cantidad | U. de medida | Descripción |
|  |  |  | Dimensiones Totales:211x100x50cm Cantos laminados con ABS 1 mm y fondo de mdf melamínico de 15mm. de espesor, todo mismo color que el resto del mueble Sistema de herrajes mini fix y tornillos acerado. Manijas arco platil - terminación cromo mate. Mueble apoyado en regatón metálico regulable COLOR: cedro.- En todo de acuerdo con los planos que forman parte del presente pliego |
| 4 | 3,00 | UNIDAD | MODULO DE ARCHIVO Y GUARDADO (armario) |
|  |  |  | Especificación técnica: Fabricado en melamina de 25mm.- Compuesto por 2 volúmenes, superior orientado hacia atrás con estante regulable. Inferior con 2 estantes regulables y puertas corredizas standard con cerradura, con rodamiento y guía de aluminio (mdf melaminico 18mm).- Dimensiones totales 211 x 100 x 50 Cantos laminados con ABS de 1mm y fondo de mdf melaminico de 15 mm. de espesor todo del mismo color que el resto del mueble Sistema de herrajes mini fix y tornillos acerado. Manijas arco platil - terminación cromo mate. Mueble apoyado en regatón metálico regulable COLOR: cedro En todo de acuerdo con los planos que forman parte del presente pliego |
| 5 | 4,00 | UNIDAD | MODULO DE GUARDADO |
|  |  |  | Especificación técnica: Mueble de 100 x 32 x 35. Sistema de puertas corredizas standard con cerradura, con rodamiento y guía de aluminio. Estante medio regulable Melamina 25 mm.- Fondo de Fibro Plus de 3 mm. de espesor; mismo color que el resto del mueble Sistema de herrajes mini fix y tornillos acerado. Manijas arco platil - terminación cromo mate. Mueble apoyado en regatón metálico regulable. Sujetado con bulón desde el panel del fondo mediante placa soporte triangular metálico.- COLOR: cedro.- En todo de acuerdo con los planos que forman parte del presente pliego |
| 6 | 3,00 | UNIDAD | SILLA OPERATIVA |
|  |  |  | Especificación técnica: RESPALDO ALTO EN TELA SIN APOYABRAZO.- 1ª calidad.- Ind Arg. Mecanismo CCR; Respaldo ALTO con espuma de alta densidad, moldura con riñonera; asiento basculante; Tapizado tela color negro Base giratoria estrella 5 puntas, PVC alto impacto; Regulación neumática de altura |
| 7 | 2,00 | UNIDAD | MUEBLE DE GUARDADO Y ARCHIVO |
|  |  |  | Especificación técnica: Compuesto por un volumen con 3 estantes regulables. Medidas totales: 164,5x100x50cm. Construido en placa mdf melamínico de 25 mm. Cantos laminados con ABS de 1mm (mismo color que el mueble). Fondo en mdf melaminco o fibro plus de 3mm mismo color que el mueble. Puertas corredizas mdf melñamínico 18 mm; sistema de puertas corredizas standard con rodamiento y guía de aluminio, con cerradura. Sistema de herrajes mini fix y tornillos acerados. Manijas arco platil, terminacion cromo mate. Este mueble no lleva reagatones metálicos porque va apoyado en otro Color CEDRO. En todo de acuerdo con los planos que forman parte de este pliego |
| 8 | 2,00 | UNIDAD | MODULO DE GUARDADO ABIERTO |
|  |  |  | Especificación técnica: Abierto, sin fondo ni puertas; un divisor vertical y una línea de estantes regulables. Dimensiones: 78x100x50cm Construido en placa mdf melamínica de 25mm. Cantos laminados con ABS de 1mm (mismo color que el mueble) Sistema de herrajes mini fix y tornillos acerados. Apoyado sobre 6 regatones metálicos regulables.- Color CEDRO. En todo de acuerdo con los planos que forman parte de este pliego |
| 9 | 4,00 | UNIDAD | MODULO DE GUARDADO |
|  |  |  | Especificación técnica: Construido en placa mdf melamínico de 18mm; Medidas: 100x32x35cm.- cantos laminados con ABS de 1mm (mismo color que el mueble); Fondo de fibro plus de 3mm espesor. Sistema de puertas corredizas standard con rodamiento y guía de aluminio. Sistema de herrajes mini fix y tornillos acerados; manijas arco platil, terminación cromo mate. Muebles sujetados entre si desde el panel lateral mediante tornillo autoperforante. Color CEDRO. En todo de acuerdo con los planos que forman parte de este pliego |
| 10 | 1,00 | UNIDAD | MODIFICACION EN MUEBLE EXISTENTE |
|  |  |  | Especificación técnica: Se requiere que el mueble tal como es en la figura A del plano nº 06 que acompaña a estas especificaciones se modifique conforme las siguientes indicaciones: |

| Reng | Cantidad | U. de medida | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1,00 | UNIDAD | MODIFICACION EN MUEBLE EXISTENTE |
|  |  |  | reducción del ancho total a 135cm eliminación de bandeja superior abierta extensión de la profundidad de los lateralesen parte superior para igualar a la parte superior |
| 11 | 1,00 | UNIDAD | ESCRITORIO |
|  |  |  | Especificación técnica: Conformado por 2 módulos Medidas totales: 132x75x73cm Módulo primario: plano principal de escritorio Módulo secundario: con 3 cajones (el superior con cerradura) y bandeja para CPU.- Todo en placa mdf melamínica 25mm; cantos laminados con ABS de 1mm (mismo color que el mueble); bandeja cpu con riel reforzado y ángulo de refuerzo entre tapa y piso. Sistema de herrajes mini fix y tornillos acerados. Manijas arco platil terminacion cromo mate. Ambos módulos apoyados sore regatón metálico regulable. color CEDRO. En todo de acuerdo con los planos que forman parte de este pliego |
| 12 | 2,00 | UNIDAD | ESTANTE CUBO |
|  |  |  | Especificación técnica: Construido en placa mdf melamínico de 18mm; cantos laminados con ABS de 1 mm (mismo color que el mueble).- Fondo de mueble en mdf melamínico o fibro plus de 03mm mismo color que el mueble; sistema anclaje a la pared por tarugo fisher de 8 y tornillo Dimensiones: 40x31,6x30cm color CEDRO. En todo de acuerdo con los planos que forman parte de este pliego |

Importante: PLANOS pueden solicitar su envío por email o retirarlos de la Dirección General de Contrataciones

CLAUSULAS PARTICULARES

ARTÍCULO 1: FORMA, FECHA Y LUGAR DE PRESENTACION DE OFERTAS

## Las cotizaciones podrán presentarse: a) Personalmente hasta el día 13 DE OCTUBRE DE 2016 antes de las 10:00HS, en la Dirección General de Contrataciones - Rectorado - Campus Universitario, Ruta 12 km 7,5 Miguel Lanús (cp 3304) Tel 448-0200 int  128/138

En sobre cerrado y con los siguientes datos al frente:

Contratación Directa Nº.287/16   Expte: S01:002814/2016

Fecha, hora y lugar de apertura: 13/10/2016  - 10hs     - Dirección General de Contrataciones

- En caso de que ello no sea posible, se admitirán ofertas enviadas al email contrataciones@campus.unam.edu.ar o por correo postal a la dirección mencionada supra. En estos supuestos para que la oferta sea válida: 1) Deben enviar oferta económica FIRMADA, constancia de CUIT, Constancia SIPRO y, en caso de corresponder, Garantía de mantenimiento de oferta y Certificado Fiscal Para Contratar; y 2) a fin de precisar fecha y hora cierta de ingreso de la oferta a éste Organismo, el proveedor deberá asegurarse de contar con la constancia de recepción de los mismos (reporte de recepción emitido por la PC o Fax, aviso de recibo postal,   etc.)

ARTÍCULO 2: FORMALIDADES DE LAS OFERTAS

## La oferta será presentada debidamente firmada y sellada en todas las hojas por el titular de la empresa oferente o su representante con las constancias que acrediten su capacidad para obligarla.

## Deberá acompañar a la oferta toda la documentación pertinente para funcionar en el rubro así como las Constancias de Inscripción ante los Organismos que correspondan (AFIP – DGR - etc).

## Cualquiera sea el monto de la oferta, deberán acompañar Constancia de inscripción al SIPRO o, al menos comprobante de la preinscripción validada en dicho Registro (Ver Cláusula  3º de las Condiciones Generales)

## Si el monto ofertado es igual ó superior a $ 50.000 se deberá presentar el Certificado Fiscal Para Contratar

## otorgado por la AFIP (Resolución Gral. AFIP 1814/2005 modificada por la Nº 2852/10).

## Garantía de mantenimiento de Oferta: No será necesario presentarla cuando el monto de la garantía no supere los $ 5.000 (art 103).-

En la oferta OBLIGATORIAMENTE deberá designar un correo electrónico y/o número de teléfono-fax adonde se le efectuarán las pertinentes notificaciones (ver cláusula 2ª de las Condiciones Generales)

## La presentación de la oferta significará por parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las cláusulas que rigen este llamado a licitación, por lo que no es necesaria la presentación de los pliegos con la oferta.-

ARTÍCULO 3: MANTENIMIENTO DE OFERTAS

## Deberá ser de DIEZ (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de apertura; lapso de tiempo durante el cual la Universidad evaluará las ofertas que se presenten y adjudicará la más conveniente.

ARTÍCULO 4: DEL MODO DE C0TIZAR

## Los Señores proveedores deberán cotizar los muebles solicitados en MONEDA CURSO LEGAL (PESOS) precio unitario y total; acompañando los folletos, aclaraciones y toda otra informacion que permita a esta Institución adoptar una decisión fundada.

## Asimismo y para aquellos items que lo permitan (ej. sillas operativas), podrán presentar distintas alternativas; al efecto es conveniente presentar lo básico como propuesta y luego las distintas variantes o complementos.-

## No se aceptarán cotizaciones parciales - por algunos renglones - atento a que se pretende dar uniformidad al mobiliario a adquirir.

LOS GASTOS DE FLETE Y/O ENVIO de los muebles adjudicados HASTA EL LUGAR DE ENTREGA ESTARAN A CARGO DEL PROVEEDOR Y DEBERÁN SER INCLUIDOS EN LA OFERTA (no como item aparte sino formando parte de los precios unitarios).- Tener en cuenta el ANTICIPO A CUENTA DE I.I.B.B. que debe ser abonado al ingresar bienes a la Provincia de Misiones Esta Institución no reconocerá bajo ningún concepto costos adicionales a  los  ofertados originalmente

ARTÍCULO 5: VISITAS Y ACLARACIONES

## A efectos de corroborar medidas y ubicaciones de los muebles se podrán efectuar visitas y pedir aclaraciones de lunes a viernes en el horario de 7 a 12 horas al E-Mail: contrataciones@campus.unam. edu.ar o personalmente  en la Dirección General de Contrataciones, Campus Universiario, Ruta 12 km 7,5 - Miguel Lanús - Posadas, Misiones. (cp 3304)

ARTÍCULO 6: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

## Las ofertas presentadas serán evaluadas en sus aspectos formales, legales, económicos y técnicos por la Comisión de Evaluación, la que emitirá un informe fundado recomendando la selección de la oferta más conveniente a los intereses de la Universidad, teniendo en cuenta todos los aspectos evaluados y el cumplimiento de los requisitos establecidos.

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN: Las ofertas serán evaluadas siguiendo los siguientes criterios:

## Se verificará que las ofertas cumplan los aspectos formales requeridos por normas reglamentarias y los pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares.

  - Se evaluará la calidad de los oferentes sobre la base de la documentación exigida en las Condiciones Particulares de este pliego y/o las que fueran solicitadas por la Comisión.-

  - Se tendrá en cuenta la admisibilidad y conveniencia de las ofertas. Las ofertas que se consideren admisibles y cumplan con la totalidad de las especificaciones técnicas y formales serán analizadas con el objeto de seleccionar la más conveniente para la Universidad.-

  - Se analizará la capacidad técnica del oferente para concluir el trabajo dentro del plazo requerido.-

La Universidad adjudicará la presente contratación a la propuesta más conveniente y no necesariamente a la de menor precio; por lo que, si bien esta será la principal variable en tal análisis, no se comprará aquello que no sea útil, no se ajuste al pedido, o no posea la calidad suficiente, aunque se presente con el menor valor. SI BIEN LAS COTIZACIONES DEBEN HACERSE POR RENGLON, LA ADJUDICACIÓN SE HARÁ POR TOTALIDAD DEL MOBILIARIO SOLICITADO.-

## Las ofertas serán evaluadas en forma conjunta con los antecedentes de las empresas con la Universidad Nacional de Misiones. Las rescisiones, incumplimientos en plazos de entregas, garantías, etc., podrán ser causales de desestimación.

ARTÍCULO 7: CONDICIONES DE ENTREGA

## Dentro de los VEINTE (20) días CORRIDOS de recibida la Orden de Compra. En las distintas dependencias solicitantes sitas en  Campus Universitario.-

MODALIDAD DE ENTREGA: Los muebles se entregarán atendiendo a la unidad funcional (oficina) donde debe instalarse según el siguiente orden de prelación: 1.- Dirección de Coordinación de Proyectos Especiales; 2.- Unidad de Gestión de Riesgos; 3.- Dirección General de Asuntos Jurídicos; 4.- Dirección General de Aplicaciones Administrativas.-

ARTÍCULO 8: CONDICIONES DE PAGO

## Dentro de los DIEZ (10) días hábiles de recibidas de conformidad los muebles; en la Dirección General de Tesorería, sita en Campus Universitario, ruta 12 km 7,5 - Miguel Lanús - Posadas, Misiones. (cp 3304)

___________________________________

CARMEN DOLORES LEIVA

Directora  Gral. de Contrataciones

Universidad Nacional de Misiones

CLAUSULAS GENERALES

PRIORIDAD DE APLICACIÓN: La presente Contratación se regirá por éste pliego de condiciones y por la reglamentación de las contrataciones del Estado aprobada por el Decreto Nº  893/2012.

Las Cláusulas Particulares establecidas tendrán prioridad de aplicación frente a estas Condiciones Generales, pudiendo modificarlas en todo o en parte. El Decreto 893/2012 se aplicará supletoriamente y para las cuestiones no previstas específicamente por las Condiciones  Particulares.-

PRIMERA: Las propuestas se presentarán personalmente en el lugar y con los datos indicados en la Cláusula Primera de las Condiciones Particulares, conforme a los requisitos establecidos por el Decreto Nº 893/2012, preferentemente escrito en PC y en sobre cerrado.

En caso de que ello no sea posible, se admitirán ofertas enviadas vía fax, E-Mail o correo postal según lo indicado en la Cláusula 1ª de las Condiciones Particulares. En los supuestos de envío por email o fax, PARA QUE LA OFERTA SEA VÁLIDA: a) Deben enviar oferta económica firmada, constancia de CUIT, Constancia SIPRO y, en caso de corresponder, Garantía de mantenimiento de oferta y/o Certificado Fiscal Para Contratar; y b) a fin de precisar fecha y hora cierta de ingreso de la oferta a éste Organismo, el proveedor deberá asegurarse de contar con la constancia de recepción de los mismos (reporte de recepción emitido por la PC o Fax, aviso de recibo postal, etc.).

SEGUNDA: COMUNICACIONES. Las comunicaciones que se realicen entre el Organismo contratante y los interesados, oferentes o adjudicatarios, podrán llevarse a cabo personalmente, por correo electrónico, por fax, por carta certificada con aviso de retorno o telegrama colacionado con aviso de retorno, dirigida a  la dirección de correo electrónico, número de fax o domicilio indicado por los interesados, oferentes o adjudicatarios en su presentación.

Constituirá plena prueba de la notificación y de su fecha, el documento que en cada caso la registre: la copia certificada por el funcionario interviniente en la notificación, el reporte emitido por el equipo utilizado (pc - fax) o el aviso de retorno.

En los supuestos de notificación mediante fax o correo electrónico, ante la ausencia de respuesta por parte del interesado, oferente o adjudicatario dentro de las 24 hs de recibida la pertinente comunicación, se lo tendrá por fehacientemente notificado de los términos de la misma en la fecha que indica el reporte emitido por el equipo de fax o pc.-

TERCERA: La APERTURA DE LOS SOBRES se realizará el día y hora indicados supra, en presencia de los interesados que deseen concurrir.-

CUARTA: Las cotizaciones deberán ser por precio fijo y cierto en números y letras, y el total de las propuestas en letras y números, expresados en moneda de curso legal (PESOS), con el I.V.A. y GASTOS DE FLETE O ENVÍO incluidos en cada precio unitario.-

QUINTA: MANTENIMIENTO DE OFERTAS: Las ofertas deberán mantenerse por el término de 60 días corridos a partir de la fecha de apertura de la contratación salvo indicación en contrario de las cláusulas particulares. Al respecto resulta aplicable el art. 66 del Dec 893/2012.-

SEXTA: DOCUMENTACIÓN FISCAL: Las ofertas deberán consignar en forma expresa la clave única de identificación Tributaria (C.U.I.T.) presentando fotocopia del comprobante actualizado y firmada por el oferente o su representante legal, en éste último caso acompañando la constancia que lo acredite como tal.

Los oferentes deberán asimismo consignar y acompañar con la documentación respectiva actualizada, datos sobre su situación impositiva completa para poder determinar en que regímenes está inscripto (IVA-GANANCIAS-REGIMENES DE RETENCION/CERTIFICADOS DE NO RETENCION). ESTA INFORMACIÓN ES DE CARÁCTER  OBLIGATORIA.

Asimismo deberán acompañar Constancia de Inscripción al SIPRO o, al menos comprobante de la preinscripción en dicho Registro. (si no se encuentra inscripto en el SIPRO: ingresar al sitio: www.argentinacompra.gob.ar y alli encontrará el instructivo para la inscripción o contactarse con personal de la Unidad Académica contratante y será asesorado al respecto) y, Certificado Fiscal para Contratar o Constancia de su solicitud ante la AFIP, cuando la oferta sea de $ 50.000,00 o más.-

SEPTIMA: GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: Los proponentes deberán adjuntar a la propuesta garantía por un valor equivalente al 5% del total cotizado. En caso de cotizar con alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor valor propuesto.

Las garantías deberán constituirse de acuerdo con lo establecido por el Artículo 101 del Decreto 893/2012:

Cuando el monto de la garantía no supere la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000), la aludida garantía se podrá constituir con pagaré a la vista, suscriptos por quien tenga el uso de la firma social o actúe con poderes suficientes del Oferente / Adjudicatario, el pagaré deberá contener la cláusula “sin protesto” y extenderse a la   vista.

Cuando el monto de la garantía supere la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000) se podrá presentar la garantía con seguros de caución mediante pólizas, cheques certificados por una entidad bancaria o avales bancarios.-

NO ES OBLIGATORIO PRESENTAR LA GARANTÍA cuando el monto de ésta resulte inferior a $ 5.000,00 (art 103 dec 893/12)-

OCTAVA: EVALUACIÓN: El Dictamen de Evaluación será notificado en forma fehaciente a todos los oferentes. Los interesados podrán impugnarlo dentro de los cinco(5) días de notificados. Durante ese término el expediente se pondrá a disposición de los oferentes para su vista.-

NOVENA: ADJUDICACIÓN: La adjudicación será notificada por carta certificada, con aviso de recibo, mediante Orden de Compra o Provisión o excepcionalmente en  cualquier otra forma o   documento.-

DECIMA: GARANTÍA DE ADJUDICACIÓN: El adjudicatario dentro de los 5 días hábiles de recibida la comunicación deberá presentar la garantía de adjudicación equivalente al 10% del total adjudicado, garantía que deberá constituirse en igual forma que la establecida en el punto 7º de las presentes condiciones generales.-

UNDECIMA: La presentación de las propuestas sin observación al presente pliego de condiciones significará la aceptación lisa y llana de todas las estipulaciones que rigen a ésta Contratación aún cuando las cláusulas generales no se acompañen con la oferta o no estén firmadas por el proponente.-

DUODECIMA: Para todos los efectos legales, la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES, constituye Domicilio Especial en el CAMPUS UNIVERSITARIO - RUTA 12 - Km 7 1/2 - COD. POSTAL 3.304 - MIGUEL LANUS - POSADAS, MISIONES. Las partes se someterán a la Jurisdicción Federal de los tribunales de Misiones ante controversias que pudieran suscitarse.-

___________________________________

CARMEN DOLORES LEIVA

Directora  Gral. de Contrataciones

Universidad Nacional de Misiones