UNIVERSIDAD   NACIONAL   DEL   NORDESTE

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES

OBRA:	“CONSTRUCCION CENTRO DE MALEZAS – 3ª ETAPA”

INSTITUTO: “FACULTAD DE CS. AGRARIAS”

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

El presente presupuesto comprende la provisión de materiales y mano de obra necesarios para realizar la construcción de un Laboratorio de Control de Malezas para la Facultad de Cs. Agrarias en el Campus Sgto. Cabral, sito en calle Sargento Cabral Nº 2131 de la Ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes, conforme al modelo detallado en el proyecto.

Los trabajos a ejecutar, se desarrollarán de acuerdo a las reglas del buen arte y se ajustarán a las normas y condiciones establecidas en el Pliego General de Especificaciones Técnicas de Arquitectura de la Nación y a las siguientes especificaciones técnicas:

- TRABAJOS PRELIMINARES

  - Locales de acopio de materiales: El adjudicatario deberá proveer un lugar para efectuar el acopio de materiales, el mismo deberá ser apropiado para el resguardo de los mismos de las condiciones climáticas y de seguridad.

  - Seguridad del recinto de obra: el adjudicatario deberá tomar todos los recaudos necesarios a fin de garantizar la seguridad e integridad física tanto del personal de la obra como así también del personal que trabajará en el depósito., a tal efecto se delimitará en la medida de las posibilidades el perímetro de la obra a fin de evitar el ingreso a la misma.

  - Limpieza periódica y final: Durante la ejecución de la obra, El adjudicatario deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio de los trabajos. Igual exigencia se tendrá para la finalización de los mismos se incluirá una limpieza gral. de la obra., como así también la limpieza de los artefactos eléctricos y las instalaciones en general, debiendo la obra en su totalidad quedar en condiciones de ser aceptadas para su habilitación inmediata, previa conformidad de Ia Inspección. Se incluye en este ítem todos los útiles y materiales de limpieza, abrasivos, ácidos, etc. a efectos de dejar perfectamente limpios los pisos, revestimientos, carpintería, vidrios, etc.

2.	MAMPOSTERÍAS.

GENERALIDADES

Todos los materiales a incorporar en las obras de mampostería tales como: cemento, cales, arenas, ladrillos, aditivos, etc., deberán cumplir en un todo de acuerdo las especificaciones establecidas en este Pliego, y las Normas IRAM correspondientes a cada material referentes a dimensiones, calidad, resistencia, etc.

Previo a la ejecución de las obras de mampostería, los ladrillos serán bien mojados, regándolos con manguera o sumergiéndolos en recipientes, una hora antes de proceder a su colocación.

Al asentarlos sobre los lechos de mortero se los hará resbalar a mano, sin golpearlos, apretándolos de manera que la misma rebalse por las juntas.

La que rebalse se apretará con fuerza en las llagas, con el canto de la llana y se recogerá en ésta la que fluya por las juntas de los paramentos.

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentarán con un enlace nunca menor que la mitad de su ancho, en todos los sentidos, las hiladas serán perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón y en absoluto el uso de cascotes.

La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe; las llagas deberán corresponder según líneas verticales.

El espesor de los lechos de mortero no excederá de 1,5 cm.

Los muros y los pilares se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien, paralelos entre si y sin alabeos. La erección se practicará simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería.

2.1.	Mampostería en elevación de ladrillos cerámicos huecos.

A ejecutar con ladrillos cerámicos huecos, asentados con mezcla reforzada 1/2 :2:3.

Los trabajos a ejecutar tienen por objeto conformar el sistema de cerramiento exterior y divisiones interiores, conforme a distribución consignada en planos y comprenden:

    - De ladrillos cerámicos huecos de 18x18x25 cm.

    - De ladrillos cerámicos huecos de 12x18x25 cm.

2.2.	Mampostería en elevación de ladrillos comunes.

A ejecutar con ladrillos comunes, asentados con mezcla reforzada 1/2:2:3.

Los trabajos a ejecutar tienen por objeto conformar el sistema muros de carga de la cubierta de techo, conforme a distribución consignada en planos y comprenden:

2.2.1.	De ladrillos comunes de 30 cm de espesor para carga techo.

Los componentes de las mamposterías serán de primera calidad (dimensiones, terminación, cocción, consistencia, etc.), quedando a criterio de la Inspección la aceptación o rechazo de los mismos.

- CAPA AISLADORA HIDRÓFUGA.

GENERALIDADES

Para la ejecución de las mismas se deberán emplear los materiales especificados, y se cuidará que sean llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad a los fines de crear barreras eficaces de contención contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban interceptar.

3.1.	Capa aisladora horizontal/vertical en mamposterías de ladrillos cerámicos

La capa aisladora horizontal de muros estará constituida por dos capas horizontales unidas en forma continua por una o dos capas verticales. Salvo indicación contraria se ejecutará con una mezcla hidrófuga formada por una parte de cemento Pórtland, 3 (tres) partes de arena, y la cantidad proporcional de hidrófugo tipo químico inorgánico de marca aprobada por el Departamento de Obras, disuelto en el agua con que debe prepararse la mezcla (10%).

El Contratista no continuará la albañilería hasta transcurridas 24 horas, de ejecutada la capa aisladora. La aislación horizontal se hará en dos capas de 2 cm. de espesor cada una. Sobre dicha capa se aplicará pintura primaria de imprimación, será del tipo emulsionado de aplicación en frío cubriendo totalmente la superficie a tratar, incluso sus poros.

Dichas capas horizontales, serán unidas entre sí por una vertical del lado interior del muro cuando éste sea perimetral y dos, una de cada lado, cuando éste sea interior, ejecutada con un espesor de 1 cm. debiendo lograrse una perfecta continuidad entre todas las capas componentes.

- REVOQUES.

GENERALIDADES

Todos los paramentos que deban revocarse serán perfectamente planos y preparados según las reglas del arte, degollándose el mortero de las juntas, desprendiendo las partes sueltas y abrevando adecuadamente las superficies. En ningún caso el Contratista procederá a revocar muros o tabiques que no se hayan asentado perfectamente.

Todo muro o tabique que no tenga terminación especialmente indicada o no sea de ladrillo a la vista, será revocado con revoque completo a la cal, terminado al fieltro, ya se trate de paramentos interiores o exteriores.

Salvo casos en que se indique específicamente, el espesor de los jaharros tendrá entre 1,5 y 2,0 cm. y los enlucidos de 3 a 5 mm.

Asimismo, los enlucidos no podrán ejecutarse hasta tanto los jaharros hayan fraguado lo suficiente a juicio del Departamento de Obras.

Con el fin de evitar remiendos y añadidos, se procurará no comenzar las tareas de revocado de ningún paramento hasta tanto las instalaciones o elementos incorporados al muro o tabique estén concluidas.

Los revoques no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros defectos cualesquiera.

Las aristas entrantes de intersección de paramentos entre sí o de éstos con los cielorrasos serán, salvo indicación específica, vivas y rectilíneas.

En los revoques a la cal, el enlucido se alisará perfectamente, para acabarlo con un fieltro de lana ligeramente humedecido, de manera de obtener superficies perfectas a juicio del Departamento de Obras. Como regla general, en todos aquellos paramentos en que deben contemporizarse distintos materiales (ej. revoque y cerámicos, etc.) y que ambos estén en el mismo plano, la junta entre ambos se resolverá mediante una buña practicada en el revoque de 1.5 cm. de lado.

Todas las aristas, salientes de vanos o paredes sin excepción, lleven o no revestimientos los paramentos concurrentes, serán reforzadas con guardacantos. Serán de h° g° del tipo yesero, con ángulo de aluminio natural.

4.1.	Revoque interior grueso (jaharro) –

A ejecutar en locales: De Planta Baja, 1º Nivel y Sala de Máquinas; sobre las mamposterías de ladrillos cerámicos o estructura de H° A°.

4.2.	Revoque interior grueso (azotado y jaharro) bajo revestimientos – En paramentos interiores a recibir revestimiento cerámico.

El jaharro se alisará perfectamente, no presentarán superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebarbas, resaltos u otros defectos cualesquiera, si después de esta operación quedaran rebarbas o cualquier otro defecto (remiendos y/o añadidos), se los hará desaparecer pasando sobre el jaharro el fratacho ligeramente humedecido de manera de obtener superficies completamente lisas y a continuación “peinar” el revoque para lograr una rugosidad que sirva de mordiente al material de terminación.

4.3.	Revoque exterior completo a la cal – En los muros exteriores, se procederá a la ejecución de un revoque compuesto por:

a) Azotado de cemento impermeable.

b) Jaharro o revoque grueso, terminado con peine grueso para garantizar la adherencia de la capa.

En los paramentos de este tipo de acabado, se ejecutarán los cortes y buñas en encuentros entre HºAº a la vista (columna y viga) y revoques. Ambos (cortes y buñas) involucrarán la totalidad del espesor del jaharro y del enlucido, pero garantizando una perfecta continuidad del azotado impermeable.

- LIMPIEZA DE OBRA

  - Antes, durante y después de la realización de los trabajos, el sector debe permanecer limpio y ordenado. El Adjudicatario deberá retirar los materiales sobrantes y deshechos.

La obra se entregará en orden, limpia y adecuada a sus fines.

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES, MARZO DE 2018.