UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

Dirección General de Construcciones – Rectorado - Corrientes.

Obra: Construcción Centro de Malezas – 4º Etapa

Ubicación: Campus UNNE Sgto. Cabral - Corrientes

# PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

El presente presupuesto comprende la provisión de materiales y mano de obra necesarios para realizar la obra de referencia, localizada en la calle Sgto. Cabral N° 2131 de la Ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes.

Los trabajos a ejecutar, se desarrollarán de acuerdo a las reglas del buen arte y se ajustarán a las normas y condiciones establecidas en el Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas Generales del Ministerio de Infraestructura y Vivienda - Dirección Nacional de Arquitectura y a las siguientes Especificaciones Técnicas Particulares:

1.	TRABAJOS PRELIMINARES.

1.1.	Conocimiento de antecedentes y del lugar de emplazamiento de las obras.

El Contratista no podrá alegar en caso alguno falta de conocimiento del presente Pliego y el solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas como asimismo del lugar en que la obra debe desarrollarse, de sus condiciones y dificultades, de los precios de los materiales, jornales, fletes, medios de transporte, de las dificultades del trabajo, aprovisionamiento, naturaleza de los terrenos, construcción, condiciones climáticas, etc.

No se admitirán por ningún motivo reclamos que se funden en faltas de conocimiento o de informaciones o en deficiencias de las que se tengan o interpretaciones equivocadas de las mismas.

1.2.	Replanteo y nivelación.

El Contratista realizará la verificación de medidas y ángulos del terreno y de lo construido, poniendo en conocimiento de la Inspección de Obra cualquier diferencia si la hubiere.

Los niveles establecidos en Planos son aproximados. La Inspección de Obra los ratificará o rectificará durante la ejecución, mediante órdenes de servicios.

El trazado de la Obra se ajustará estrictamente a los Planos y a las indicaciones que impartiere el Departamento de Obras.

El replanteo será ejecutado por el Contratista y verificado por el Departamento de Obras, previo a dar comienzo a los trabajos.

2.	CONTRAPISO

2.1.	Contrapiso sobre losa de h° armado y contrapiso existente.

De hormigón simple sobre losa de Hº Aº y contrapiso existente, esp. mínimo 7 cm; se ejecutará en proporción ½:1:3:5.

Previamente al hormigonado del contrapiso, se humectará la superficie mediante el riego con agua.

3.	CARPETAS HIDROFUGAS

GENERALIDADES

Para la ejecución de las mismas se deberán emplear los materiales especificados, y se cuidará que sean llevados a cabo de forma que se obtenga una perfecta continuidad a los fines de crear barreras eficaces de contención contra los tipos de ataque y perturbaciones que estas membranas deban interceptar.

Salvo indicación contraria se ejecutará con una mezcla hidrófuga formada por una parte de cemento Pórtland, 3 (tres) partes de arena, y la cantidad proporcional de hidrófugo tipo químico inorgánico de marca aprobada por el Departamento de Obras, disuelto en el agua con que debe prepararse la mezcla (10%). Espesor mínimo 2 centímetros.

3.1.	De Cemento Alisado s/contrapiso

4.	PISOS

GENERALIDADES.

El Contratista deberá tener en cuenta que los solados a emplear en obra serán provistos por la Facultad de Ciencias Agrarias, debiendo la Contratista proveer de los adhesivos, pastinas y demás materiales necesarios para su colocación, debiendo responder a la condición de colocación uniforme, sin partes diferenciadas.

Los solados colocados presentarán superficies planas y regulares estando dispuestos con las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que complementariamente señale oportunamente el Departamento de Obras.

En general las piezas del solado propiamente dicho penetrarán debajo de los zócalos, salvo expresa indicación en contrario.

En los locales sanitarios donde se instalen piletas de patio, bocas de desagüe, etc., con rejillas o tapas que no coincidan con las medidas de las piezas, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, cubriendo el espacio restante con piezas cortadas a máquina. No se admitirá el uso de piezas con cortes realizados manualmente.

4.1.	Pisos de Placas Cerámicas Porcellanato

A ejecutar en todos los locales interiores de planta baja, revestimiento de huellas y contrahuellas de escalera y hall y baños de planta alta.

Los mosaicos se colocarán por hiladas paralelas y manteniendo la línea del edificio existente.

Se alinearán formando juntas rectas, perfectamente a tope en ambos sentidos.

Completada la colocación en cada local o zona, se dejarán transcurrir no menos de 2 (dos) días para proceder al empastinado.

Cumplidas tales tareas los solados deberán presentar una superficie pareja sin resalto alguno.

Las piezas cerámicas serán provistas por la Facultad de Ciencias Agrarias.

5.	ZOCALOS

NORMAS GENERALES.

Las placas de porcellanato serán provistas por la Facultad de Ciencias Agrarias, debiendo la Contratista proveer la mano de obra y el material adhesivo y pastinas necesarios para la colocación. Se colocarán zócalos de material, tipo, dimensión y color que para cada caso particular se especifiquen en los mismos.

Se colocarán alineados con los paramentos de los muros, dejando vistos cuando los hubiere, el resalte de la media caña o bisel.

Se cuidará especialmente la nivelación general y recíproca entre los elementos.

5.1.	Zócalo de Cerámico Porcellanato.

A ejecutar en todos los locales interiores, serán del mismo tipo y material del solado de 0,10 m. de alto colocados con adhesivo.

Todos los ángulos entrantes o salientes serán realizados con piezas de acodamiento del mismo material del zócalo.

Se fijarán al muro previamente limpio y mojado con mezcla 1:3 (cemento: arena) debiendo quedar en línea y a plomo con referencia al muro, cubriendo el piso sobre el que se asienta.

6.	REVESTIMIENTOS.

GENERALIDADES.

Las placas cerámicas serán provistas por la Facultad de Ciencias Agrarias, debiendo la Contratista proveer la mano de obra y el material adhesivo y pastinas necesarios para la colocación Las superficies de terminación deberán quedar uniformes, lisas y sin ondulaciones, aplomadas, con juntas alineadas horizontales y coincidentes en los quiebres de muros.

Para la colocación de los revestimientos, se tendrá en cuenta lo que a continuación se especifica:

a) La colocación será esmerada y efectuada por personal especializado, debiendo presentar los revestimientos, superficies planas, paralelas y de tonalidad uniforme.

b) Los recortes deberán ser perfectos, no se admitirán piezas rajadas, así como otros defectos debidos al corte.

PROTECCIONES

Todas las piezas deberán llegar a obra y ser colocadas en perfectas condiciones, enteras y sin escolladuras ni defecto alguno.  A tal fin el Contratista arbitrará los medios adecuados al logro de tales condiciones, apelando incluso al embalado si fuera necesario como así también protegiendo los revestimientos una vez colocados, hasta la Recepción Provisional de las Obras.

Se desecharán todas las piezas y estructuras que no cumplan las condiciones previstas, corriendo por cuenta del Contratista todas las consecuencias derivadas de su incumplimiento, así como el costo que eventualmente pudiera significar cualquier rechazo del Departamento de Obras motivado por las causas antedichas, alcanzando esta disposición hasta la demolición y reconstrucción de los revestimientos si llegare el caso.

  - Revestimiento de Placas Cerámicas.

Las placas cerámicas serán provistas por la Facultad de Ciencias Agrarias, debiendo la Contratista proveer la mano de obra y el material adhesivo y pastinas necesarios para la colocación. Su forma de traba será a junta cerrada. Se tendrá especial cuidado en la colocación de bocas de luz, cajas, etc. Las juntas se tomarán con pastina acorde a la placa cerámica utilizada.

Los recortes corren por cuenta del Contratista.

7.	CUBIERTA DE TECHOS

GENERALIDADES.

La empresa efectuara todos los trabajos mencionados o no a efectos de garantizar la solidez, hermeticidad y calidad en su terminación de las cubiertas, todos los trabajos deben estar aprobados por el director de la obra, previo a su ejecución.

Dentro de los diez (10) días de firmado el contrato y previo a la iniciación de los trabajos, la Empresa Contratista deberá ejecutar y presentar para obtener la aprobación por parte de la Dirección General de Construcciones un informe técnico correspondiente:

a) Memoria de cálculo de las estructuras metálicas proyectadas

b) Planilla de cálculo de las estructuras metálicas proyectadas.

c) Plano de replanteo de las estructuras metálicas a ejecutar.

7.1.	Estructura Resistente Metálica

Los trabajos tienen por objeto, la ejecución de una estructura de soporte de cubierta, anclada a la estructura de hormigón armado y mamposterías existente cuyo cálculo será ejecutado por la Empresa.

Los elementos que constituyen dicha estructura serán protegidos con tratamiento de dos manos de antióxido.

Previo a la iniciación de los trabajos, la Empresa Contratista deberá presentar para obtener la aceptación por parte de la Dirección de Construcciones, el informe técnico correspondiente.

  - Cubierta de chapa de zinc Nº 24.

En sector indicado en planos. Los trabajos tienen por objeto ejecutar la cubierta metálica en pendiente con todos sus elementos componentes, necesarios que aseguren su estabilidad y resistencia respecto a la acción de los vientos. Sus elementos principales se detallan a continuación:

Las chapas se utilizarán teniendo en cuenta que con una sola chapa se cubra todo el faldón y tener sólo solapes longitudinales en el sentido de la pendiente, serán galvanizadas sinusoidal Nº 24, e irán fijadas a las correas metálicas mediante ganchos galvanizados tipos “J” y/o “L” con la interposición de arandelas cóncavas de neopreno, roscadas con arandelas y tuercas galvanizadas.

  - Aislación térmica y anticondensante.

Se incorporará membrana aislante de espuma de polietileno con film aluminizado tipo Isolant TBA10 de 10 mm. De espesor

Será responsabilidad del Contratista asegurar la perfecta estanqueidad de las cubiertas de techo del edificio, para lo cual deberá prever y ejecutar todos los trabajos necesarios y considerar incluidos en su oferta todos aquellos que, aunque no se encuentren especificados en la presente documentación, sin que estos originen gastos adicionales.

8.	CIELORRASOS.

8.1.	Cielorraso aplicado bajo losa terminado a la cal

El rubro tiene por objeto ejecutar el cielorraso bajo losas indicadas, aplicado a la cal bajo losas, escaleras y vigas; con buñas perimetrales de 2 x 2 cm y comprende:

a) Azotado de concreto 1:3.

b) Jaharro peinado con mezcla 1/2:1:3.

c) Enlucido a la cal terminado al fieltro.

8.2.	Cielorrasos suspendidos de placas de yeso durlock.

Generalidades:

El rubro comprende la ejecución de cielorraso en todos los locales indicados.

El presente capítulo tiene por objeto determinar las normas y condiciones para la construcción de los cielorrasos suspendidos de placas de yeso tipo “Durlock”, que deberá efectuar el Contratista a su cargo y costo.

Dado que los trabajos incluidos en el presente, guardan íntima relación con tratamientos incluidos en otras secciones, el Contratista tendrá en cuenta la complementación de especificaciones respectivas.

El Contratista ejecutará todos los trabajos necesarios para la perfecta terminación de los cielorrasos, cualquiera sea su tipo, de acuerdo a los planos, especificaciones, necesidades de obra y reglas de arte severamente observadas.

Todos los trabajos deben ser realizados por personal especializado, con capataces y/o técnicos idóneos que acrediten antecedentes en tareas similares.

Antes de proceder a la fabricación de los elementos y/o a su montaje, deben presentarse muestras para la aprobación de la Dirección de Obra, requisito previo a la iniciación de cualquier tarea.

El Contratista estará obligado a ejecutar y considerar incluidos en su oferta todos aquellos trabajos que, aunque no se encuentren especificados en la presente documentación, resulten necesarios para la terminación correcta y completa de los trabajos de acuerdo a los fines a que se destinen, teniendo especial cuidado en la solución de todos los encuentros y recortes del cielorraso propiamente dicho con elementos que se incorporan al mismo (parlantes, artefactos de iluminación, etc.).

En el precio de los cielorrasos está incluido el costo de las aristas, nichos o vacíos que se dejaran para embutir artefactos eléctricos y/u otros que se indiquen en los planos respectivos, asimismo se tendrá en cuenta el armazón necesario para soportar el peso de los elementos a instalar (ventiladores de techos).

Junta Tomada:

Se utilizarán placas tipo Durlock, espesor 12,5 mm, dimensiones 1,20 x 2,40 atornilladas a entramado de perfiles de chapa galvanizada N° 24 de 35 mm y de 69 mm. Formado por soleras adheridas en todo el perímetro al paramento de muros, mediante tarugos y tornillos del tipo Fischer y montantes, cubriendo la superficie y colocados cada 0,40 m.

Fijadas las placas, se tomarán las juntas con cinta celulósica y masilla especial, a base de resinas vinílicas; idéntico tratamiento se utilizará en oquedades dejadas por los tornillos.

El Contratista deberá proveer los accesorios necesarios para sujetar el entramado a la estructura del entrepiso y vigas de HºAº, con tensores metálicos del mismo sistema estructural del Durlock (alambre no).

Elementos de sujeción:

De estructura:

Los montantes, soleras y travesaños se fijan entre sí cuando son metálicos mediante:

Tornillos autoroscantes tipo Parker de cabeza Philips T1. Remaches Pop Ojales con la pinza engrapadora.

De placas:

Las placas de yeso se vinculan al bastidor metálico mediante:

Tornillos tipo Parker galvanizados o empavonados de punta perforante y cabeza Philips, chata,

fresada, de largos variables según los tableros que se coloquen por cara.

9.	CARPINTERÍAS.

9.1.	Colocación de premarcos de ventanas y marcos de puertas.

La Empresa Contratista procederá a la colocación en obra de los premarcos de ventanas y marcos de puertas indicadas en planos. Se aclara que los mismos serán provistos por la Facultad de Ciencias Agrarias, debiendo cotizar la mano de obra y materiales necesarios para ello, siguiendo la distribución indicada en planos.

10.	INSTALACIONES SANITARIAS

CONSIDERACIONES GENERALES

Las estipulaciones consignadas en estas especificaciones técnicas servirán de normas generales para la ejecución de las instalaciones sanitarias de la obra, teniendo en cuenta que todas deben estar encuadradas en las reglamentaciones vigentes de los Organismos respectivos.

El rubro a ejecutar tiene por objeto la realización de las instalaciones de los locales sanitarios del Centro de Malezas de la Facultad de Cs. Agrarias, cuya conformación resultará de los planos respectivos y comprenden:

La ejecución de las instalaciones de provisión y distribución de agua a tanque de reserva y bombeo, cuya conformación resultará de los planos respectivos y comprenden:

La ejecución del sistema de provisión y distribución de agua potable del conjunto en secciones adecuadas al consumo previsto y su conexión a red existente.

La Ejecución del sistema de almacenamiento de agua potable (tanque de reserva elevado).

La ejecución del sistema cloacal y su conexión a red existente.

La provisión y colocación de los artefactos sanitarios y accesorios, conforme a lo acotado en planos de detalles.

La ejecución del sistema de desagüe pluvial, conforme a lo acotado en planos.

Deben considerarse incluidos a los fines del rubro, todas las obras, trabajos y provisiones que sin estar expresamente indicados sean necesarias realizar a los fines del buen funcionamiento de las instalaciones proyectadas.

-Todos los gastos directos e indirectos conexos con las obras mencionadas, necesarios para entregar las instalaciones a ejecutar, completas y en perfecto estado de funcionamiento y libradas al servicio en su totalidad.

Planos conforme a obra:

La presentación de éstos deberá constar de 1 (un) juego en papel vegetal transparente y 2 (dos) juegos de copias heliográficas de los planos conforme a obra ejecutada, dibujados en Autocad Versión 14, debiendo entregarse copias de los respectivos archivos digitales en disquetes (3,5”, 2Hd, 1,44 MB). Una vez aprobados por la Inspección, los planos serán entregados al Comitente con anterioridad al Acta de Recepción Provisoria. Es decir que el tiempo que demanden las tareas inherentes a la confección de los mismos se considera incluido en el plazo contractual de las obras y por lo tanto el Comitente no suscribirá el Acta de Recepción Provisoria si el Contratista no hubiera entregado la totalidad de los planos conforme a obra previamente aprobado por la Dirección.

Personal:

El personal será de reconocida competencia y deberá estar matriculado en los registros correspondientes de la empresa de suministro Aguas de Corrientes SA.

Materiales:

Todos los materiales a emplear serán de marca y tipos aprobados por Aguas de Corrientes SA y deberán ser sometidos a la aprobación de la Dirección de Obras antes de su utilización.

Normas:

Las instalaciones se ajustarán a los detalles de trabajos generales indicados en los planos, debiendo ser ejecutadas conforme a las reglas del buen arte y a los reglamentos vigentes en Aguas de Corrientes SA, aclarándose que cualquier reajuste o modificación necesarios realizar por observaciones o disposiciones reglamentarias de dicho organismo oficial, serán por exclusiva cuenta del contratista, sin costo adicional para el comitente.

Ensayos y pruebas:

El contratista además del cumplimiento de todos los requisitos exigidos por ésta sección como también reglamentariamente por Aguas de Corrientes SA, tendrá a su cargo, sin costo adicional para el comitente, cualquier otro ensayo o prueba que la inspección considere necesario.

Canaletas, orificios, grampas:

El contratista deberá ocuparse de la apertura de canaletas y orificios para pasajes de cañerías en obras de albañilería y hormigón prestando especial atención, a efectos de no perjudicar instalaciones o partes de obras ya ejecutadas particularmente para las destinadas a quedar "vistas".

Las cañerías a alojarse en el interior de dichas canaletas se fijarán adecuadamente por medio de grampas, colocadas a intervalos regulares.

Todas las cañerías cualquiera sea su diámetro y material que se coloque suspendida al exterior, se sujetarán por medio de grampas especiales, ajustadas a bulones y desarmables, para embutir el retiro de los caños que sujetan y de forma y tamaño tales que aseguren la correcta posición de la cañería que soporta. Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesan partes principales de la estructura o albañilería, deberán ser previstas y requeridas y/o practicadas exactamente por el contratista, en oportunidad de realizarse las obras respectivas, siendo el mismo responsable de toda omisión en tal sentido y de toda obra posterior necesaria.

Cañerías enterradas:

Las cañerías de cualquier naturaleza, de diámetro mayor de 60 mm. y asentadas en el terreno natural, se deberán calzar con una banquina continua de arena cemento en proporción 1:6, de 0,10 m. de espesor y 0,40 m. de ancho.

Trabajos accesorios:

El contratista deberá dentro de las obligaciones de su contrato considerar la ejecución de cámaras, pozos, bases de bombas, equipos, sistema de amortiguación de ruidos y vibraciones, anclajes, etc.

10.1.	Sistema de provisión de agua - conducción y distribución

Deberá ser ejecutado utilizando el Sistema Hidro 3, Línea verde, cañerías, conexiones, accesorios y herramientas que correspondan a cada caso, siguiendo las especificaciones del sistema.

Las conexiones deberán efectuarse por termofusión, utilizando elementos con rosca metálica para lograr conexiones desacoplables (fusión-fusión y fusión-rosca metálica).

En todos los casos se seguirán estrictamente las indicaciones del fabricante.

Tareas que comprenden:

a) Conexión desde cañería existente, en caño de polipropileno (línea verde), sobre banquina de arena de 0,30x0,10 m. de espesor con protección superior. Profundidad mínima 0,50 m. respecto al nivel de terreno natural.

b) Alimentación de tanque de bombeo en cañería Hidro3 (línea verde) ø 0,019 m.

c) Cañería de salida del tanque de bombeo (no provisto) Hidro3 Ø 0,019 (línea verde), conexión a los motobombeadores (no provistos) con sus válvulas y llaves correspondientes.

d) Cañería de impulsión y alimentación de tanque de reserva en caño de Hidro3 Ø 0,019m.

e) Bajada desde tanque de reserva Hidro3 Ø 0,019 con sus ventilaciones en polipropileno línea verde para alimentación de grupos sanitarios y office. La distribución interna se realizará con cañerías Hidro3 Ø 0,019 y 0,013 m, según se indican en planos. En todos los casos se preverán las protecciones indicadas por el fabricante.

f) Deberá prestarse especial atención, tanto en las uniones y conexiones como en la sujeción o empotramiento de las cañerías, siguiendo estrictamente las indicaciones de colocación exigidas por el sistema Hidro 3 (montantes, bajadas y tramos horizontales).

g) Distancia de colocación de grapas fijas y deslizantes en función del diámetro y espesor del tubo, cambios de dirección, empalmes, acodamiento, de manera de permitir las variaciones longitudinales ocasionadas por los cambios de temperatura del agua y del ambiente y evitar las deformaciones por pandeo o flexión.

h) Se tendrá especial cuidado en las conexiones de todas las cañerías descriptas, con sus correspondientes uniones, codos, curvas, etc. en un todo de acuerdo con las prescripciones técnicas, que según los fabricantes tengan cada componente del sistema de instalación, comprobándose en distintas etapas de su ejecución la estanqueidad de las mismas, teniendo en cuenta la responsabilidad por parte de la empresa, no solo para la corrección de los desperfectos que hubiera durante la obra, sino también una vez finalizada la misma y durante el plazo de garantía.

i) Funcionamiento del tanque de reserva

Tiene por objeto la provisión y colocación en obra de todos los elementos necesarios e imprescindibles para el correcto funcionamiento del tanque de reserva, incluida la provisión y montaje de tanque de polietileno tricapa de 2.500 lts.

j) Ejecución de escalera tipo marinera para acceso a Tanque de Reserva y a todos los niveles de cubierta de techo para su limpieza, conformada con caños de acero sin costura Ø 0,032 m. con uniones soldadas. Todo el conjunto recibirá un tratamiento anticorrosivo de 2 manos y terminación con esmalte sintético, color a determinar.

k) La Contratista realizará las pruebas que sean necesarias y/o dictaminadas por la Inspección durante la ejecución de las tareas y una vez culminadas las mismas.

l) Las broncerías y artefactos se ejecutarán con conexiones cromadas en las alimentaciones y descargas sin excepciones.

10.2.	Desagües cloacales y aguas servidas

Descripción General de los Trabajos:

Las instalaciones a ejecutar indicadas en los planos correspondientes al edificio, se conectarán a la red primaria existente, con la pendiente necesaria para la correcta evacuación de los líquidos cloacales.

La instalación de desagües cloacales primarios y secundarios, se ejecutará utilizando cañerías, accesorios y conexiones de PVC de alta resistencia.

10.3.	Artefactos, griferías y accesorios

Todos los artefactos proyectados serán provistos por la Facultad.

OBSERVACIONES EXIGIBLES A TENER EN CUENTA

Todo el sistema sanitario debe estar totalmente realizado de acuerdo y cumpliendo todas las Normas generales y específicas de los Organismos respectivos: Aguas de Corrientes SA, Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, Instituto Argentino de Racionalización de Materiales, Obras Sanitarias de la Nación, Cuerpo de Bomberos, tanto en los datos aportados en el Pliego Licitatorio, como en aquellos otros que no se encuentren expresamente indicados en el mismo, pero que sean necesarios e indispensables para el correcto funcionamiento del sistema.

Griferías: Serán de primera calidad, del tipo convencional.

Inodoro: Pedestal de losa blanca vitrificada de primera calidad, con mochila.

Lavatorios: Serán de losa blanca de 38x28x13cmts. de primera calidad con pedestal de losa blanca. Se instalará según indican los planos respectivos. La grifería será del tipo monocomando., con portajabonera.

Portarrollos: Se colocará 1 portarrollos de losa blanca en cada box inodoro con rodillo de PVC.

En locales de Laboratorio y Mezclas se dejará previsto el desagüe y distribución de agua para pileta por mesada (no se proveen).

10.4.	Desagüe pluvial

Las obras tienen por objeto ejecutar los trabajos que conforman el sistema de desagüe pluvial del edificio, hasta el punto señalado en el plano de instalación respectiva.

Se debe considerar incluido a los fines del rubro, todas las obras, trabajos y/o previsiones, que sin estar expresamente indicados sean necesarios realizar a los fines del buen funcionamiento de las instalaciones indicadas.

Las instalaciones se ajustarán a los trazados de proyecto, debiendo ser ajustada su ejecución, a las normas vigentes en Aguas de Corrientes, sin costo adicional para la U.N.N.E.

El contratista tendrá a su cargo, todos los ensayos y/o pruebas de funcionamiento exigidos por la Inspección de Obras.

El contratista deberá ocuparse de la apertura de canaletas y/o verificación para el pasaje de cañerías de obras de hormigón y albañilería, prestando especial atención para no estropear obras existentes.

Las cañerías serán fijadas en forma regular y a tal fin se utilizarán grampas conformadas en planchuelas de 3 x 25 mm. Ancladas mediante tarugos Fischer y tornillos.

Colocación de cenefas canaletas con embudos de chapa de h° g° N° 22 en todo el perímetro de la cubierta. Se prolongará el desagüe hasta su conexión con las cañerías principales de desagüe pluvial existentes en el predio.

11.	VARIOS.

11.1.	Aislación hidráulica

Ejecución de aislación hidráulica compuesta por membrana liquida, a ejecutar sobre alisado de cemento en losas te tanque y terraza no accesible en no menos de tres capas en diferentes sentidos de aplicación.

11.2.	Macizado de columnas.

Luego de colocada la estructura metálica de soporte de cubierta de techos se procederá a macizar con hormigón armado las armaduras de columnas existentes a nivel de tímpanos de techo y posterior revoque siguiendo la terminación exterior de los mampuestos.

11.3.	Mampostería y Revoque de cierre Vano.

Se ejecutará cierre de vano indicado en plano de planta baja; consistente en mampostería de ladrillos huecos y revoque interior siguiendo el plomo de la mampostería existente.

11.4.	Demolición de Vano.

Se practicará en sector indicado de planta baja la ejecución de un vano en mampostería existente a fin de colocar una puerta, incluyendo la ejecución de mochetas en todo el perímetro del vano.

11.5.	Limpieza de la obra.

La limpieza de la obra se ejecutará permanentemente, con el objeto de mantener libre de materiales excedentes y residuos que molesten la ejecución de los trabajos y comprometan la seguridad de las personas o de las tareas. Los lugares de trabajo deberán quedar, al finalizar cada jornada, en perfectas condiciones de orden e higiene.

Una vez terminadas las obras y antes de la recepción provisoria, el Contratista realizará la limpieza de carácter general, de las partes del terreno que fueron afectadas por las obras, incluyendo el retiro de todos los materiales sobrantes, enseres, maquinarias u otros elementos que hubieran sido utilizados en la construcción.

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES - Corrientes	                    OCTUBRE 2.018