###### UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES

OBRA: “CENTRO DE MALEZAS – 2 ETAPA”

INSTITUTO: “FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS”

##### CLAUSULAS ESPECIALES

ARTICULO 1º C.E.: OBJETO DEL LLAMADO A CONTRATACION DIRECTA.

El presente llamado a Contratación Directa, tiene por objeto convenir la mano de obra y la provisión de los materiales y equipos necesarios para la ejecución de la obra de referencia, localizada en la Facultad de Ciencias Agrarias, sita en calle Sargento Cabral Nº 2131 de la Ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes.

ARTICULO 2º C.E.: PRESUPUESTO OFICIAL.

El presupuesto oficial estimativo asciende a la suma de $ 795.000,00 (PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL).

ARTICULO 3º C.E.: CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DE LOS OFERENTES

Para concurrir a esta Contratación Directa es obligatoria la inscripción en el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas.

Se aceptarán las ofertas de las empresas inscriptas y habilitadas en los Registros Provinciales de Obras Publicas que funcionen dentro de la jurisdicción territorial donde se construyen las obras, siendo de aplicación esta vía de excepción en Licitaciones Privadas.

No serán admitidas las ofertas de los Proponentes cuya capacidad de contratación anual sea inferior a la acotada a continuación:

PO+PO/12 X (12–PE) = $ 795.000 + $ 795.000/12 x (12-2) = $ 1.457.500.-

ARTICULO 4º C.E.: PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo para el cumplimiento del contrato será de un máximo de 60 (SESENTA) días corridos, no aceptándose reducciones del mismo.

No serán consideradas las ofertas que ofrezcan un plazo superior al máximo señalado.

El plazo se computará a partir de la fecha del acta de iniciación de los trabajos.

ARTICULO 5º C.E.: PLAZO DE GARANTÍA.

El plazo de garantía será de ciento ochenta (180) días corridos.

ARTICULO 6º C.E.: ACLARACIONES DE OFICIO Y DE CONSULTAS.

Las consultas que los proponentes consideren necesario realizar, deberán ser formuladas por escrito hasta cinco (5) días hábiles administrativos, previos a la fecha de apertura ante la Dirección de Compras de la Facultad de Cs. Agrarias, sito en la calle Sgto. Cabral Nº 2131, de la Ciudad de Corrientes, en horario de 8 a 12 horas.

Los Oferentes deberán redactar su oferta en letra 10mm, perfectamente legible e identificable el ítem, la descripción y el precio en horizontal (renglón).

ARTICULO 7º C.E.: LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS.

Las ofertas serán presentadas en las oficinas de la Dirección de Compras de la Facultad de Cs. Agrarias, sito en la calle Sgto. Cabral Nº 2131, de la Ciudad de Corrientes, hasta las 10:00 horas del día  28/11/2017.

ARTICULO 8º C.E.: SISTEMA DE CONTRATACIÓN.

Las obras se ejecutarán por el sistema de ajuste alzado.

ARTICULO 9º C.E.: PLAN DE TRABAJOS

El plan de trabajos a presentar por la Empresa Contratista estará integrado por la siguiente documentación:

1°)	Planillas con gráficos del plan de trabajos que aclare mensualmente la marcha prevista de las obras calculadas en función del:

- Monto del contrato con indicaciones de los tiempos, montos de inversión estimados mensualmente y totales que correspondan a cada uno de los ítems.

2°)	Gráficos con curvas correspondientes al plan de inversiones previsto por unidades de tiempo en forma acumulada en función del:

- Plazo de ejecución

- Monto de contratación.

La curva de inversiones deberá reflejar la inversión prevista en concepto de Acopio de materiales.

3°)	Planilla de utilización de materiales que indicará mensualmente las cantidades previstas en función del plan de trabajos para cada ítem.

4º) Al único efecto de la aplicación del art. 13º “A” del Anexo al Pliego Tipo de Bases y Condiciones, la Contratista podrá disponer de una variación del 5% en el Plan de Trabajo propuesto.

ARTICULO 10° C.E.: INICIACIÓN DE LAS OBRAS.

La empresa estará obligada a comenzar los trabajos dentro de los quince (15) días de impartida la correspondiente Orden de Ejecución.

Dentro del plazo previsto se labrará el Acta de Inicio en el momento en que el Contratista inicia cualquiera de los trámites previstos para la ejecución de las obras, tal como limpieza del sector del trabajo, estudio de suelos, extracción de escombros. De no dar comienzo dentro de este lapso y si la Universidad no ejerce el derecho que le acuerda el Art. 50º de la Ley 13.064 del plazo de ejecución de la obra, se computará a partir del vencimiento de los quince (15) días acordados a partir de la orden de ejecución.

ARTÍCULO 11º C.E.: ENTREGA DEL TERRENO.

La Inspección de obras entregará al Contratista, el terreno o sector de emplazamiento de la obra a construirse, mediante Acta de Entrega de Terreno por triplicado a labrarse al impartir la respectiva orden de ejecución con la participación de las Autoridades de la Facultad/Instituto, o persona en quien ellos delegan esta responsabilidad. En este mismo acto quedara determinado por parte de la Facultad/Instituto el punto en que se tomara la energía eléctrica y el Agua para consumo de la obra. La Contratista instalara los elementos de medición, debiendo en forma mensual y previa constatación de la Inspección, evaluar los consumos que serán abonados a la Facultad/Instituto, desde el Inicio y hasta la Recepción Provisoria de la Obra, quedando esto debidamente asentado en Notas de Pedidos.

ARTÍCULO 12º C.E.: CUMPLIMIENTO NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN LA OBRA.

La Universidad verificará el cumplimiento de las normas sobre Higiene y Seguridad en la obra en construcción. El Contratista se obliga a acreditar, antes de la iniciación de la obra, la contratación del Seguro que cubra los riesgos de trabajos del personal afectado a la misma en los términos de la Ley Nº 24.557 o, en su caso, de la existencia de autoseguro. La Universidad notificará oportunamente a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) el eventual incumplimiento de éste requisito.

ARTÍCULO 13º C.E.: VIGILANCIA DE LAS OBRAS.

El contratista deberá tomar las medidas de precaución necesarias en aquellas partes de las obras donde puedan producirse accidentes, así como también para prevenir robos o deterioros de sus materiales, máquinas, estructuras, herramientas, etc. y otros bienes propios, quedando a su exclusivo cargo los perjuicios que en éste sentido pudieran ocurrir o sufrir, hasta la Recepción Definitiva.

ARTÍCULO 14º C.E.: ABASTECIMIENTO DE MATERIALES.

El abastecimiento de los materiales necesarios para la ejecución de las obras estará en relación a los fijados en el plan de trabajos y las respectivas planillas de necesidades de materiales.

El Oferente deberá presentar adjunto a los documentos de la licitación, planos, detalles y especificaciones técnicas completas de cada uno de los materiales que se emplearán en la obra, a efectos de su identificación y aprobación.

ARTÍCULO 15º C.E.: REPRESENTANTE TÉCNICO.

El Representante Técnico del Contratista será Ingeniero Civil, Ingeniero Electricista y/o en Construcciones o Arquitecto aceptado previamente por la repartición, debiendo estar matriculado en el Consejo Profesional con jurisdicción territorial donde se construyan las obras.

Todas las instrucciones que el Representante Técnico reciba de la Inspección, serán consideradas como impartidas al Contratista.

ARTÍCULO 16º C.E.: SEGUROS

El Contratista deberá asegurar la obra contra riesgo de incendio hasta la recepción definitiva y asimismo deberá asegurar la obra y su entorno, contra accidentes a terceros y/o bienes de la Universidad.

ARTÍCULO 17° C.E.: IMPRESIÓN FORMULARIOS CERTIFICADOS DE OBRAS.

Es obligación del contratista proveer los formularios para la Certificación de obra a que se hace referencia en el Artículo 61º de las Cláusulas Generales del Pliego Tipo de Bases y Condiciones adjunto.

ARTÍCULO 18º C.E.: REGLAMENTACIONES.

La Empresa tendrá a su cargo la construcción y/o gestión de todo lo inherente a la obra, las conexiones y/u obras necesarias para la puesta en funcionamiento en forma provisoria como definitiva de la etapa que se está ejecutando y comprende: ENERGIA (medidores, tableros, cableado aéreo y/o subterráneo); Agua potable (Cajas, Conexión a Red); Desagües Cloacales (Conexión a Red, Cámaras); Telefonía, como así también el pago de los derechos e impuestos y gastos, planos, planillas aprobadas que sean necesarios cumplimentar con los organismos nacionales, provinciales y municipales.

ARTÍCULO 19º C.E.: CONSTANCIA VISITA A OBRA.

Además de las exigencias estipuladas en el presente pliego, la Empresa deberá adjuntar dentro del sobre exterior la Constancia de la Visita de Obra otorgada por la Dirección General de Construcciones, recorrido y toma de conocimiento total y en detalle de la zona y obra objeto de la presente licitación.

La Empresa oferente, deberá presentar una declaración Jurada a tal efecto o la Constancia de Visita de Obra.

La falta de ésta Declaración Jurada o Constancia de Visita de Obra será motivo de la no consideración de la Oferta a los efectos de la Adjudicación.

ARTÍCULO 20º C.E.: PLAZO DE PAGOS DE CERTIFICADOS.

1.	El contratista asumirá la carga contractual de confeccionar los certificados de obras parciales y el final de obra, de acuerdo con las cláusulas del contrato, modelo y formularios proporcionados por la Universidad y resultados de la mensura o estimación de avance de los trabajos ejecutados, debiendo presentarlos a la Dirección General de Construcciones, dentro de los diez (10) días ulteriores a la finalización, período o etapa de ejecución establecidos en el Contrato.

2.	El plazo de pago de los certificados, contados en todos los casos, a partir de la fecha de presentación correcta y completa de los mismos en la Dirección General de Construcciones será:

a)	Treinta (30) días corridos para los certificados de obras parciales.

b)	Treinta (30) días corridos para los certificados finales de obra.

3.	Considérese presentación correcta y completa, la efectuada por el Contratista en un todo de acuerdo a las previsiones contractuales conforme a la interpretación de la Dirección General de Construcciones, sin perjuicio del derecho de aquel, en caso de divergencia, de presentar simultáneamente su propio cálculo con expresión de fundamento.

4.	La autoridad competente para aprobar la contratación se expedirá sin perjuicio de los recursos que legalmente correspondan, respecto de cada certificado:

4.1Aprobándolo total o parcialmente con expresión de fundamentos.

4.2Resolviendo las divergencias planteadas por el contratista en el mismo acto o acto ulterior.

5.	Si la resolución de la divergencia resultare reconocido total o parcialmente, el cálculo efectuado por la contratista se considerará que el plazo de pago por el total reconocido, comenzó a correr con su presentación.

6.	La puesta a disposición del Contratista por medio fehaciente de importes correspondientes a certificados, aunque sean importes parciales, se considerará válida para detener a partir de su fecha el curso de los intereses que pudieren corresponder a los mismos.

7.	Se aceptará la bonificación que hiciere la Empresa oferente por pago de los certificados antes de la fecha de su vencimiento (30 días), sin que esto se constituya en condicionante para la adjudicación o cree obligaciones por parte de la U.N.N.E.

8.	Con cada presentación de los certificados, el Contratista deberá cumplimentar la entrega mensual de "Vistas Fotográficas" del sector de trabajo, determinando la Inspección las vistas de conjunto y detalles a sacar, las que serán en colores. Lo mismo se hará en la terminación de la obra.

ARTÍCULO 21º.- C.E. ANALISIS DE PRECIOS

En el acto licitatorio, los oferentes deberán acompañar a sus propuestas con el análisis de precios de cada uno de los ítems, precisando:

a)	Presupuesto desagregado por ítem, indicando volúmenes o cantidades respectivas y precios unitarios o su incidencia en el precio total, cuando corresponda.

b)	Los análisis de cada uno de los items, desagregados en todos sus componentes, indicando cargas sociales y tributarias.

Para ello se deberá tomar como mes base de la oferta el mes inmediato anterior a la fecha de apertura de licitación. El que será considerado base para toda modificación de las obras contratadas (Art. 57º C.G.).

La falta de tales elementos implicará la inmediata descalificación de la oferta correspondiente.

Se deberá adjuntar también las especificaciones técnicas y/o folletos que permitan comprobar el tipo, marca, características, dimensiones, etc. de cada uno de los materiales componentes de los mismos y que el Oferente se compromete formal y legalmente a utilizarlo en la obra.

ARTICULO 22º.- C.E.: INSCRIPCIÓN OBLIGATORIA EN REGISTRO NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.

Los proponentes deberán estar inscripto en el Registro Nacional de la Industria de la Construcción Ley 22.250, cuando trabaje con personal en relación de dependencia.

La falta de inscripción a la fecha de apertura de licitación será causa de rechazo de la oferta.

ARTÍCULO 23º.- C.E.: COMODIDADES PARA LA INSPECCION Y/O DIRECCION DE OBRAS

La Empresa Contratista a los fines de posibilitar el traslado y regreso a la obra en vehículo de su propiedad y con gasto a su cargo, de la Inspección de Obra (Inspector de la Obra) y Director de Obras, deberá asegurar los viajes a ejecutar durante el plazo de ejecución y de garantía, los cuales se fijan en un mínimo de 2 (dos) y un máximo de 4 (cuatro) semanalmente.

# ARTÍCULO 24°.- C.E.: CONDICIONANTE

La Empresa se hace responsable de cualquier daño que ocasione sobre partes de las obras anteriormente ejecutadas y sobre el personal docente, no docente y alumnos de la Facultad/Instituto. A tal fin deberá arbitrar las medidas de seguridad pertinente.

## ARTÍCULO 25º.- C.E.: CARTEL DE OBRA

El Contratista deberá proveer y colocar el cartel de obra, según medidas, materiales y conformación especificados en el plano respectivo. Deberá estar colocado y permanecer desde la fecha de entrega del terreno y hasta la recepción definitiva.

#### ARTÍCULO 26º.- C.E.: PLANOS CONFORME A OBRA

La presentación de éstos deberá constar de un (1) juego de papel vegetal transparente y tres (3) juegos de copias heliográficas de los planos conforme a obra ejecutada, debiendo entregarse los archivos completos en soporte magnético.

Una vez aprobados por la Inspección, los planos serán entregados al Comitente con anterioridad al acta de Recepción Provisoria. Es decir que el tiempo que demanden las tareas inherentes a la confección de los mismos, se considera incluido en el plazo contractual de las obras y por lo tanto, el Comitente no suscribirá el Acta de Recepción Provisoria si el Contratista no hubiera entregado la totalidad de los planos conforme a obra, previamente aprobados por la Dirección.

ARTICULO 27º.-C.E.: MANTENIMIENTO DE OFERTA:

Se establece como plazo de mantenimiento de oferta el término de 60 (sesenta) días corridos, a partir de la fecha de apertura de la licitación; no pudiendo los oferentes en dicho lapso desistir de su ofrecimiento.

ARTICULO 28º.- C.E.: LIMPIEZA DE OBRA. ARTº. 30 PT

Durante la ejecución de las obras el Contratista deberá mantener limpio y despejado de residuos el sitio de los trabajos, igual exigencia se tendrá al término de ésta. Por el incumplimiento de lo establecido precedentemente, la Empresa Contratista se hará pasible de una multa cuyo monto será de $100 (Pesos cien) por cada día de demora, respecto de la Orden emanada por la Inspección de Obras.

ARTICULO 29º.- C.E.: CERTIFICADO FISCAL PARA CONTRATAR.

Las Empresas deberán adjuntar en su oferta de obra, el "Certificado Fiscal para Contratar", en dicho formulario, según lo estipula la Resolución de la AFIP, teniendo presente que no podrán contratar con el Estado los evasores y deudores morosos impositivos o previsionales.

La Resolución RG (AFIP) 135 estipula en el párrafo final del Art.1º “..Los responsables quedan excluidos de la obligatoriedad de poseer el "Certificado Fiscal para Contratar", respecto de aquellas presentaciones de ofertas cuyos importes sean inferiores a $ 50.000 (cincuenta mil pesos).

ARTICULO 30º.-C.E.: El Contrato estará sujeto a Redeterminación de Precios, de acuerdo con la metodología y Normas desarrolladas en los Decretos Nacionales Nºs. 1295/2002, 1953/2002, Resolución Conjunta del Ministerio de Economía de la Nación Nº 396/2002, de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación Nº 107/2002, y todas las otras disposiciones que sean emitidas por el Gobierno Nacional.

Al único efecto de la Redeterminación de Precios, se tomará como mes base, el de la firma del respectivo Contrato de Obra Pública.

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES, OCTUBRE DE 2017.