UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE

Dirección General de Construcciones – Rectorado - Corrientes.

Obra: Centro de Malezas – 2ª Etapa.

Ubicación: Campus UNNE Sgto. Cabral - Corrientes

# PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

El presente presupuesto comprende la provisión de materiales y mano de obra necesarios para realizar la obra de referencia, localizada en la calle Sgto. Cabral N° 2131 de la Ciudad de Corrientes, Provincia de Corrientes.

Los trabajos a ejecutar, se desarrollarán de acuerdo a las reglas del buen arte y se ajustarán a las normas y condiciones establecidas en el Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas Generales del Ministerio de Infraestructura y Vivienda - Dirección Nacional de Arquitectura y a las siguientes Especificaciones Técnicas Particulares:

1.	TRABAJOS PRELIMINARES.

1.1.	Conocimiento de antecedentes y del lugar de emplazamiento de las obras.

El Contratista no podrá alegar en caso alguno falta de conocimiento del presente Pliego y el solo hecho de concurrir implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas como asimismo del lugar en que la obra debe desarrollarse, de sus condiciones y dificultades, de los precios de los materiales, jornales, fletes, medios de transporte, de las dificultades del trabajo, aprovisionamiento, naturaleza de los terrenos, construcción, condiciones climáticas, etc.

No se admitirán por ningún motivo reclamos que se funden en faltas de conocimiento o de informaciones o en deficiencias de las que se tengan o interpretaciones equivocadas de las mismas.

2.	ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO.

El rubro contempla la ejecución del sistema de fundación y estructura resistente de planta baja, un piso superior, núcleos verticales de circulación y base de tanque de reserva elevado.

El sistema en su totalidad, será ejecutado según calculado obrante en Pliego de documentación Tecnica, desarrollado por el Ingeniero Enzo Foglia y las modificaciones que de ello pudieran surgir, deberán respetar las situaciones de proyecto actual, condicionadas en su organización por necesidades específicas.

De establecerse la necesidad de introducir refuerzos estructurales, según verificacion efectuada por la Empresa, ésta propondrá, bajo su responsabilidad, la inclusión de elementos estructurales nuevos que deberán cumplir la condición de estabilidad necesaria, sin que esto determine una variación del costo de la obra.

Los refuerzos estructurales propuestos, deberán ser calculados y ejecutados por la empresa en la presente etapa.

El rubro a ejecutar comprende:

2.1.	Columnas.

Secciones según calculo conformado en Pliego.

2.2.	Vigas.

Secciones según calculo conformado en Pliego.

2.3.	Losas de Hº Aº macizas.

Secciones según calculo conformado en Pliego.

2.4.	Losas de escaleras.

Secciones según calculo conformado en Pliego.

Las estructuras deberán ser capaces de resistir todas las acciones previstas tanto en el período de construcción como de servicio, de tal forma de poder asegurar su uso durante toda su vida útil. Previo a la iniciación de los trabajos, el Contratista deberá ejecutar el Replanteo de las Obras, tarea que deberá se verificada por el Departamento de Obras. Obtenida la aceptación respectiva por parte de éste, se labrará un Acta donde se autoriza la iniciación de los trabajos. Queda establecido que el Contratista será responsable del correcto Replanteo de las obras, por lo cual deberá efectuar la reparación o reconstrucción, a su exclusivo cargo, de todos aquellos trabajos rechazados por el Departamento de Obras, por no cumplir con los requisitos exigidos.

## Las estructuras serán ejecutadas totalmente en HºAº moldeado "in situ".

Se ejecutarán conforme a los cálculos conformados en Pliego.

Antes del inicio de las obras, la empresa contratista deberá elaborar y presentar el Proyecto Ejecutivo de todas las estructuras de hormigón armado, para obtener la aceptación por parte de la Dirección de Construcciones.

La inspección dispondrá de diez (10) días para formular observaciones sobre dicha documentación. En caso de no hacerlo en ese lapso, se considerará aceptada.

A los efectos pertinentes se consigna que las estructuras proyectadas se ajustarán a las exigencias de:

Las especificaciones técnicas para estructuras de hormigón armado del CIRSOC y sus modificaciones.

Las normas vigentes en el Código de Edificación de la Ciudad de Corrientes.

Los trabajos de ejecución de la estructura resistente serán motivo de un especial esmero, tanto en sus paramentos exteriores, como en los interiores, losas, vigas, columnas, escalera y tanque.

El moldeo de los distintos elementos estructurales, se hará:

En todas sus caras con maderas organizadas en tableros y/o moldes metálicos para obtener perfección de superficie y constancia de anchos y espesores.

Los tableros de madera y/o metálicos deberán tener gran rigidez en su conjunto para obtener superficies perfectamente aplomadas sin alabeos y/o desplazamientos.

Previamente a la ejecución de las obras de referencia, la empresa contratista presentará a la Dirección de Construcciones para su aceptación, los planos de detalles del encofrado.

Los materiales a ser empleados y las normas de construcción para las estructuras de hormigón armado en:

-encofrados

-preparación y colocación de las armaduras.

-preparación, colocado y vibrado del hormigón.

Se ajustarán a las recomendaciones del CIRSOC y sus modificaciones.

3.	VARIOS.

3.1.	Cartel de obra.

Se respetarán leyendas, medidas y materiales indicados. Pinturas: se usará esmalte sintético de 1ra. calidad S/ Plano.

3.2.	Limpieza de la obra.

La limpieza de la obra se ejecutará permanentemente, con el objeto de mantener libre de materiales excedentes y residuos que molesten la ejecución de los trabajos y comprometan la seguridad de las personas o de las tareas. Los lugares de trabajo deberán quedar, al finalizar cada jornada, en perfectas condiciones de orden e higiene.

Una vez terminadas las obras y antes de la recepción provisoria, el Contratista realizará la limpieza de carácter general, de las partes del terreno que fueron afectadas por las obras, incluyendo el retiro de todos los materiales sobrantes, enseres, maquinarias u otros elementos que hubieran sido utilizados en la construcción.

DIRECCION GENERAL DE CONSTRUCCIONES - Corrientes	                    OCTUBRE 2.017