MEMORIA DE CALCULO

ESTRUCTURA PARA LABORATORIO DE CONTROL DE MALEZAS Dirección: SARGENTO CABRAL Nº 2.131

CLIENTE: UNNE – FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS

1 de 28

- PLANILLAS ADJUNTAS: B00 – CALCULO DE BASES

C00 – CALCULO DE FUSTES Y COLUMNAS

V00 – CALCULO DE VIGAS

L00 – CALCULO DE LOSAS

M00 – CUBIERTAS METALICAS

- DETALES ADJUNTOS:

P00 – PLANO DE ESTRUCTURAS CON DETALLE DE ARMADO DE LOSAS

2 de 28

CARACTERISTICAS PARTICULARES

| REGLAMENTO: | CIRSOC 101‐2005 Y CIRSOC 201‐2005 – EN VIGENCIA LEGAL DESDE 2013 (RESOLUCION 247/2012) |
| --- | --- |
| HORMIGON: |  | TIPO H‐20 (GENERAL) |
| ARMADURAS: |  | ADN‐420 |
| TIPO DE FUNDACION: | BASE DIRECTA CON VIGAS DE FUNDACION PORTAMUROS |
| COTA Y PROF.: |  |  | PROFUNDIDAD A PARTIR DE 2,00m (A VERIFICAR EN OBRA) – TENSION ADMISIBLE 1.00 KG/cm2 |

3 de 28

CALCULO Y DISEÑO DE BASES

4 de 28

|  | CALCULO Y DISEÑO DE BASES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DISEÑO DE ARMADURAS A FLEXION |  |  |  | CLIENTE: UNNE ‐ FAC. CIENCIAS AGRARIAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTRUCTURA: EDIFICIO P/LABORATORIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIR.: Calle SARGENTO CABRAL 2.131 |  |
|  |  |  |  | DATOS GENERALES |  |  |  |  |  | Esquema |  |  | C. ULTIMAS |  |  |  | T. ULT. |  |  |  |  | DISEÑO A FLEXION |  |  |  |  |  | ARMADURAS NECESARIAS |  |
|  | CANT. | NN. | Lx | Ly | R | Bcx |  | Bcy | Hmax | Hmin | H.R. |  | Dir‐X | Dir‐Y |  |  | Pp |  | Pu |  |  |  | Qu |  |  |  | Mux | Muy |  |  | mnx | mny | min | equi |  |  |  | Asx | Asy |  |  | As'x | As'y |  |
|  |  |  |  |  |  | [m] |  |  |  | [Tipo] |  | [Grafico] |  |  | [Tn] |  |  |  |  | [Tn/m2] |  |  |  | [Tnm] |  |  |  | [Adim.] |  |  |  |  | [cm2] |  |  | [cm2] |  |
|  | 1 | B01 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,20 |  | 0,20 | 0,30 | 0,20 | H‐20 |  |  |  |  | 0,77 |  | 13,11 |  |  |  | 13,88 |  |  |  | 1,11 | 1,11 |  |  |  | 0,042 | 0,042 | 0,151 | 0,268 |  |  |  | 1,20 | 1,20 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __[]__ __[]__ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | B02 | 1,20 | 0,80 | 0,05 | 0,20 |  | 0,20 | 0,30 | 0,20 | H‐20 |  | __[]__ []____ |  |  | 0,74 |  | 13,53 |  |  |  | 14,86 |  |  |  | 1,49 | 3,21 |  |  |  | 0,062 | 0,121 | 0,151 | 0,268 |  |  |  | 1,63 | 3,63 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1 | B03 | 2,00 | 1,00 | 0,05 | 0,20 |  | 0,20 | 0,40 | 0,20 | H‐20 |  | __[]__ []____ |  |  | 1,85 |  | 29,02 |  |  |  | 15,43 |  |  |  | 6,25 | 9,88 |  |  |  | 0,133 | 0,190 | 0,151 | 0,268 |  |  |  | 5,09 | 8,35 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1 | B04 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,20 |  | 0,20 | 0,30 | 0,20 | H‐20 |  | __[]__ | __[]__ |  |  | 0,77 |  | 17,53 |  |  |  | 18,30 |  |  |  | 1,46 | 1,46 |  |  |  | 0,055 | 0,055 | 0,151 | 0,268 |  |  |  | 1,59 | 1,59 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1 | B05 | 0,80 | 2,00 | 0,05 | 0,20 |  | 0,20 | 0,40 | 0,20 | H‐20 |  | []____ __[]__ |  |  | 1,48 |  | 26,05 |  |  |  | 17,21 |  |  |  | 6,19 | 5,57 |  |  |  | 0,119 | 0,119 | 0,151 | 0,268 |  |  |  | 5,00 | 4,50 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1 | B06 | 1,70 | 1,70 | 0,05 | 0,20 |  | 0,20 | 0,40 | 0,20 | H‐20 |  | __[]__ __[]__ |  |  | 2,67 |  | 42,10 |  |  |  | 15,49 |  |  |  | 7,41 | 7,41 |  |  |  | 0,142 | 0,142 | 0,151 | 0,268 |  |  |  | 6,07 | 6,07 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1 | B07 | 1,70 | 1,70 | 0,05 | 0,20 |  | 0,20 | 0,40 | 0,20 | H‐20 |  | __[]__ | __[]__ |  |  | 2,67 |  | 43,50 |  |  |  | 15,98 |  |  |  | 7,64 | 7,64 |  |  |  | 0,147 | 0,147 | 0,151 | 0,268 |  |  |  | 6,27 | 6,27 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1 | B08 | 1,00 | 2,20 | 0,05 | 0,20 |  | 0,20 | 0,40 | 0,20 | H‐20 |  | []____ | __[]__ |  |  | 2,03 |  | 34,73 |  |  |  | 16,71 |  |  |  | 11,76 | 8,36 |  |  |  | 0,226 | 0,178 | 0,151 | 0,268 |  |  |  | 10,22 | 7,01 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1 | B09 | 0,80 | 1,20 | 0,05 | 0,20 |  | 0,20 | 0,30 | 0,20 | H‐20 |  | []____ __[]__ |  |  | 0,74 |  | 14,46 |  |  |  | 15,83 |  |  |  | 3,42 | 1,58 |  |  |  | 0,129 | 0,066 | 0,151 | 0,268 |  |  |  | 3,89 | 1,73 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1 | B10 | 1,70 | 1,70 | 0,05 | 0,20 |  | 0,20 | 0,40 | 0,20 | H‐20 |  | __[]__ __[]__ |  |  | 2,67 |  | 39,50 |  |  |  | 14,59 |  |  |  | 6,98 | 6,98 |  |  |  | 0,134 | 0,134 | 0,151 | 0,268 |  |  |  | 5,68 | 5,68 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1 | B11 | 1,40 | 1,40 | 0,05 | 0,20 |  | 0,20 | 0,30 | 0,20 | H‐20 |  | __[]__ | __[]__ |  |  | 1,51 |  | 32,42 |  |  |  | 17,31 |  |  |  | 4,36 | 4,36 |  |  |  | 0,164 | 0,164 | 0,151 | 0,268 |  |  |  | 5,07 | 5,07 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1 | B12 | 0,80 | 2,00 | 0,05 | 0,20 |  | 0,20 | 0,40 | 0,20 | H‐20 |  | []____ __[]__ |  |  | 1,48 |  | 22,28 |  |  |  | 14,85 |  |  |  | 5,35 | 4,81 |  |  |  | 0,103 | 0,103 | 0,151 | 0,268 |  |  |  | 4,27 | 3,85 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1 | B13 | 2,00 | 0,80 | 0,05 | 0,20 |  | 0,20 | 0,40 | 0,20 | H‐20 |  | __[]__ | []____ |  |  | 1,48 |  | 24,58 |  |  |  | 16,29 |  |  |  | 5,28 | 5,86 |  |  |  | 0,113 | 0,113 | 0,151 | 0,268 |  |  |  | 4,24 | 4,71 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 1 | B14 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,20 |  | 0,20 | 0,30 | 0,20 | H‐20 |  | []____ | []____ |  |  | 0,77 |  | 12,73 |  |  |  | 13,50 |  |  |  | 4,32 | 4,32 |  |  |  | 0,181 | 0,181 | 0,151 | 0,268 |  |  |  | 5,08 | 5,08 |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |

TENSION DE SUELO ADMISIBLE

Se adopta tensión admisible = 1,00 Kg/cm2 ==> Qu 1,50 Kg/cm2

5 de 28

|  | CALCULO Y DISEÑO DE BASES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VERIFICACION DE PUNZONADO Y CORTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CLIENTE: UNNE ‐ FAC. CIENCIAS AGRARIAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTRUCTURA: EDIFICIO P/LABORATORIO |  |  |  |  |  |  |  |  | ARMADURAS ADOPTADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIR.: Calle SARGENTO CABRAL 2.131 |  |
|  |  |  |  | DATOS GENERALES |  |  |  |  |  | Esquema |  |  | VERIF. PUNZONADO |  |  |  |  |  | VERIF. CORTE |  |  |  |  |  |  |  | ARMADURAS ADOPTADAS |  |  |  |  |
|  | CANT. | NN. | Lx | Ly | R | Bcx |  | Bcy | Hmax | Hmin | H.R. |  | Dir‐X | Dir‐Y |  |  | dx= | dy= | Puz | Ruz |  |  |  | Vux |  | Vuy |  |  | Vrx |  | Vry |  |  |  | As_x | nb | Ø | Sep | As |  |  | As_y | nb | Ø | Sep | As |  |
|  |  |  |  |  |  | [m] |  |  |  | [Tipo] |  | [Grafico] |  |  | [m] | [Tn] |  |  |  | [Tn] |  |  |  |  | [Tn] |  |  |  |  | [cm2] | [Nro] | [mm] | [cm] | [cm2] |  |  | [cm2] | [Nro] | [mm] | [m] | [cm2] |  |
|  | 1 | B01 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,20 |  | 0,20 | 0,30 | 0,20 | H‐20 |  |  |  |  | 0,11 | 0,11 | 10,30 | 50,31 |  |  |  | 2,08 |  | 2,08 |  |  |  | 7,42 |  | 7,42 |  |  |  | 1,20 | 5 | 10 | 25,0 | 3,93 |  |  |  | 1,20 | 5 | 10 | 25,0 | 3,93 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | __[]__ __[]__ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | B02 | 1,20 | 0,80 | 0,05 | 0,20 |  | 0,20 | 0,30 | 0,20 | H‐20 |  | __[]__ []____ |  |  | 0,13 | 0,18 | 11,36 | 23,06 |  |  |  | 2,97 |  | 6,24 |  |  |  | 6,16 |  | 8,47 |  |  |  | 1,63 | 4 | 10 | 26,7 | 3,14 |  |  |  | 3,63 | 5 | 10 | 30,0 | 3,93 |  |
|  | 1 | B03 | 2,00 | 1,00 | 0,05 | 0,20 |  | 0,20 | 0,40 | 0,20 H‐20 |  | __[]__ []____ |  |  | 0,26 | 0,32 | 25,84 | 38,15 |  |  |  | 8,49 |  | 13,89 |  |  |  | 10,09 |  | 17,73 |  |  |  | 5,09 | 5 | 10 | 25,0 | 3,93 |  |  |  | 8,35 | 9 | 10 | 25,0 | 7,07 |  |
|  | 1 | B04 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,20 |  | 0,20 | 0,30 | 0,20 | H‐20 |  | __[]__ __[]__ |  |  | 0,12 | 0,12 | 13,82 | 50,31 |  |  |  | 2,75 |  | 2,75 |  |  |  | 7,42 |  | 7,42 |  |  |  | 1,59 | 5 | 10 | 25,0 | 3,93 |  |  |  | 1,59 | 5 | 10 | 25,0 | 3,93 |  |
|  | 1 | B05 | 0,80 | 2,00 | 0,05 | 0,20 |  | 0,20 | 0,40 | 0,20 H‐20 |  | []____ __[]__ |  |  | 0,25 | 0,25 | 22,50 | 34,34 |  |  |  | 8,60 |  | 7,57 |  |  |  | 17,73 |  | 8,62 |  |  |  | 5,00 | 9 | 10 | 25,0 | 7,07 |  |  |  | 4,50 | 4 | 10 | 26,7 | 3,14 |  |
|  | 1 | B06 | 1,70 | 1,70 | 0,05 | 0,20 |  | 0,20 | 0,40 | 0,20 H‐20 |  | __[]__ __[]__ |  |  | 0,27 | 0,27 | 37,41 | 86,09 |  |  |  | 10,53 |  | 10,53 |  |  |  | 15,53 |  | 15,53 |  |  |  | 6,07 | 8 | 10 | 24,3 | 6,28 |  |  |  | 6,07 | 8 | 10 | 24,3 | 6,28 |  |
|  | 1 | B07 | 1,70 | 1,70 | 0,05 | 0,20 |  | 0,20 | 0,40 | 0,20 H‐20 |  | __[]__ __[]__ |  |  | 0,28 | 0,28 | 38,67 | 86,09 |  |  |  | 10,86 |  | 10,86 |  |  |  | 15,53 |  | 15,53 |  |  |  | 6,27 | 8 | 10 | 24,3 | 6,28 |  |  |  | 6,27 | 8 | 10 | 24,3 | 6,28 |  |
|  | 1 | B08 | 1,00 | 2,20 | 0,05 | 0,20 |  | 0,20 | 0,40 | 0,20 H‐20 |  | []____ __[]__ |  |  | 0,34 | 0,31 | 31,28 | 36,42 |  |  |  | 16,54 |  | 10,86 |  |  |  | 19,20 |  | 10,09 |  |  |  | 10,22 | 10 | 12 | 24,4 | 11,31 |  |  |  | 7,01 | 6 | 12 | 20,0 | 6,79 |  |
|  | 1 | B09 | 0,80 | 1,20 | 0,05 | 0,20 |  | 0,20 | 0,30 | 0,20 | H‐20 |  | []____ __[]__ |  |  | 0,19 | 0,13 | 12,14 | 23,06 |  |  |  | 6,65 |  | 3,17 |  |  |  | 8,47 |  | 6,16 |  |  |  | 3,89 | 6 | 10 | 24,0 | 4,71 |  |  |  | 1,73 | 4 | 10 | 26,7 | 3,14 |  |
|  | 1 | B10 | 1,70 | 1,70 | 0,05 | 0,20 |  | 0,20 | 0,40 | 0,20 H‐20 |  | __[]__ __[]__ |  |  | 0,26 | 0,26 | 35,09 | 86,09 |  |  |  | 9,92 |  | 9,92 |  |  |  | 15,53 |  | 15,53 |  |  |  | 5,68 | 8 | 10 | 24,3 | 6,28 |  |  |  | 5,68 | 8 | 10 | 24,3 | 6,28 |  |
|  | 1 | B11 | 1,40 | 1,40 | 0,05 | 0,20 |  | 0,20 | 0,30 | 0,20 | H‐20 |  | __[]__ __[]__ |  |  | 0,21 | 0,21 | 28,91 | 50,31 |  |  |  | 8,48 |  | 8,48 |  |  |  | 9,52 |  | 9,52 |  |  |  | 5,07 | 7 | 10 | 23,3 | 5,50 |  |  |  | 5,07 | 7 | 10 | 23,3 | 5,50 |  |
|  | 1 | B12 | 0,80 | 2,00 | 0,05 | 0,20 |  | 0,20 | 0,40 | 0,20 H‐20 |  | []____ __[]__ |  |  | 0,23 | 0,23 | 19,22 | 34,34 |  |  |  | 7,42 |  | 6,53 |  |  |  | 17,73 |  | 8,62 |  |  |  | 4,27 | 9 | 10 | 25,0 | 7,07 |  |  |  | 3,85 | 4 | 10 | 26,7 | 3,14 |  |
|  | 1 | B13 | 2,00 | 0,80 | 0,05 | 0,20 |  | 0,20 | 0,40 | 0,20 H‐20 |  | __[]__ []____ |  |  | 0,24 | 0,24 | 21,22 | 34,34 |  |  |  | 7,17 |  | 8,14 |  |  |  | 8,62 |  | 17,73 |  |  |  | 4,24 | 5 | 10 | 20,0 | 3,93 |  |  |  | 4,71 | 9 | 10 | 25,0 | 7,07 |  |
|  | 1 | B14 | 1,00 | 1,00 | 0,05 | 0,20 |  | 0,20 | 0,30 | 0,20 | H‐20 |  | []____ | []____ |  |  | 0,22 | 0,22 | 11,30 | 9,08 |  |  |  | 7,43 |  | 7,43 |  |  |  | 7,21 |  | 7,21 |  |  |  | 5,08 | 7 | 10 | 16,7 | 5,50 |  |  |  | 5,08 | 7 | 10 | 16,7 | 5,50 |  |

TENSION DE SUELO ADMISIBLE

Se adopta tensión admisible = 1,00 Kg/cm2 ==> Qu 1,50 Kg/cm2

6 de 28

CALCULO Y DISEÑO DE FUSTES Y COLUMNAS

7 de 28

| CALCULO Y DISEÑO DE COLUMNAS |  |  |  |  |  |  | DISEÑO DE ARMADURAS |  |  |  | CLIENTE: UNNE ‐ FAC. CIENCIAS AGRARIAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTRUCTURA: EDIFICIO P/LABORATORIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIR.: Calle SARGENTO CABRAL 2.131 |  |
|  |  | DATOS GENERALES |  |  |  |  |  | DISEÑO |  |  |  | RESISTENCIA DE DISEÑO |  |  |  | LIMITES |  | RESISTENCIA REQUERIDA |  |
| CANT. | NIVEL | NN. | Bx | By |  | R |  | H |  | SECC. | H.R. | K |  | CS | FC‐Dir X | FC‐Dir Y |  | Amin | Amax | Anec | Pu/CS | Pu | Mu‐X | Mu‐Y |  |
|  |  |  |  | [m] |  |  |  |  | [Tipo] | [Adim] |  | [Tn] | [Tn] | [TnM] | [Tn] | [TnM] |  |  | [cm2] |  | [%] | [Tn] | [TnM] | [TnM] |  |
| FUSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FF | C01 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 2,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 44,84 | 13,36 | 2,40 | 13,36 | 2,40 | 2,00 | 16,00 | ‐10,74 | 0,29 | 13,11 | 0,26 | 0,26 |  |
| 1 | FF | C02 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 2,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 44,84 | 14,05 | 2,44 | 14,05 | 2,44 | 2,00 | 16,00 | ‐10,54 | 0,30 | 13,53 | 0,27 | 0,27 |  |
| 1 | FF | C03 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 2,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 44,84 | 29,29 | 1,79 | 29,29 | 1,79 | 2,60 | 16,00 | ‐3,29 | 0,65 | 29,02 | 0,58 | 0,58 |  |
| 1 | FF | C04 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 2,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 44,84 | 17,69 | 2,63 | 17,69 | 2,63 | 2,00 | 16,00 | ‐8,67 | 0,39 | 17,53 | 0,35 | 0,35 |  |
| 1 | FF | C05 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 2,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 44,84 | 26,48 | 1,89 | 26,48 | 1,89 | 2,34 | 16,00 | ‐4,68 | 0,58 | 26,05 | 0,52 | 0,52 |  |
| 1 | FF | C06 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 2,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 44,84 | 42,35 | 1,22 | 42,35 | 1,22 | 3,78 | 16,00 | 2,83 | 0,94 | 42,10 | 0,84 | 0,84 |  |
| 1 | FF | C07 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 2,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 44,84 | 43,75 | 1,17 | 43,75 | 1,17 | 3,90 | 16,00 | 3,48 | 0,97 | 43,50 | 0,87 | 0,87 |  |
| 1 | FF | C08 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 2,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 44,84 | 35,08 | 1,55 | 35,08 | 1,55 | 3,11 | 16,00 | ‐0,62 | 0,77 | 34,73 | 0,69 | 0,69 |  |
| 1 | FF | C09 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 2,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 44,84 | 14,74 | 2,48 | 14,74 | 2,48 | 2,00 | 16,00 | ‐10,11 | 0,32 | 14,46 | 0,29 | 0,29 |  |
| 1 | FF | C10 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 2,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 44,84 | 39,51 | 1,32 | 39,51 | 1,32 | 3,54 | 16,00 | 1,61 | 0,88 | 39,50 | 0,79 | 0,79 |  |
| 1 | FF | C11 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 2,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 44,84 | 32,51 | 1,66 | 32,51 | 1,66 | 2,91 | 16,00 | ‐1,70 | 0,72 | 32,42 | 0,65 | 0,65 |  |
| 1 | FF | C12 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 2,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 44,84 | 22,29 | 2,04 | 22,29 | 2,05 | 2,00 | 16,00 | ‐6,45 | 0,50 | 22,28 | 0,45 | 0,45 |  |
| 1 | FF | C13 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 2,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 44,84 | 24,72 | 1,95 | 24,72 | 1,95 | 2,20 | 16,00 | ‐5,37 | 0,55 | 24,58 | 0,49 | 0,49 |  |
| 1 | FF | C14 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 2,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 44,84 | 13,36 | 2,40 | 13,36 | 2,40 | 2,00 | 16,00 | ‐10,92 | 0,28 | 12,73 | 0,25 | 0,25 |  |

8 de 28

| CALCULO Y DISEÑO DE COLUMNAS |  |  |  |  |  |  | ARMADURAS ADOPTADAS |  | CLIENTE: UNNE ‐ FAC. CIENCIAS AGRARIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTRUCTURA: EDIFICIO P/LABORATORIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIR.: Calle SARGENTO CABRAL 2.131 |
|  |  | DATOS GENERALES |  |  |  |  |  | DISEÑO |  |  |  | ARMADURAS ADOPTADAS |
| CANT. | NIVEL | NN. | Bx | By |  | R |  | H |  | SECC. | H.R. | K |  | Longitudinales |  | Secc |  | Estribos |
|  |  |  |  | [m] |  |  |  |  | [Tipo] | [Adim] |  | [Designacion] |  | [cm2] |  | [Designacion] |
| FUSTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | FF | C01 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 2,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 4Ø12 |  | 4,52 Rx. 2RØ6 ‐ Ry. 2RØ6 ‐ Sep 14,4 |
| 1 | FF | C02 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 2,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 4Ø12 |  | 4,52 Rx. 2RØ6 ‐ Ry. 2RØ6 ‐ Sep 14,4 |
| 1 | FF | C03 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 2,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 4Ø12 |  | 4,52 Rx. 2RØ6 ‐ Ry. 2RØ6 ‐ Sep 14,4 |
| 1 | FF | C04 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 2,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 4Ø12 |  | 4,52 Rx. 2RØ6 ‐ Ry. 2RØ6 ‐ Sep 14,4 |
| 1 | FF | C05 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 2,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 4Ø12 |  | 4,52 Rx. 2RØ6 ‐ Ry. 2RØ6 ‐ Sep 14,4 |
| 1 | FF | C06 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 2,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 4Ø12 |  | 4,52 Rx. 2RØ6 ‐ Ry. 2RØ6 ‐ Sep 14,4 |
| 1 | FF | C07 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 2,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 4Ø12 |  | 4,52 Rx. 2RØ6 ‐ Ry. 2RØ6 ‐ Sep 14,4 |
| 1 | FF | C08 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 2,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 4Ø12 |  | 4,52 Rx. 2RØ6 ‐ Ry. 2RØ6 ‐ Sep 14,4 |
| 1 | FF | C09 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 2,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 4Ø12 |  | 4,52 Rx. 2RØ6 ‐ Ry. 2RØ6 ‐ Sep 14,4 |
| 1 | FF | C10 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 2,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 4Ø12 |  | 4,52 Rx. 2RØ6 ‐ Ry. 2RØ6 ‐ Sep 14,4 |
| 1 | FF | C11 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 2,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 4Ø12 |  | 4,52 Rx. 2RØ6 ‐ Ry. 2RØ6 ‐ Sep 14,4 |
| 1 | FF | C12 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 2,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 4Ø12 |  | 4,52 Rx. 2RØ6 ‐ Ry. 2RØ6 ‐ Sep 14,4 |
| 1 | FF | C13 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 2,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 4Ø12 |  | 4,52 Rx. 2RØ6 ‐ Ry. 2RØ6 ‐ Sep 14,4 |
| 1 | FF | C14 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 2,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 4Ø12 |  | 4,52 Rx. 2RØ6 ‐ Ry. 2RØ6 ‐ Sep 14,4 |

9 de 28

| CALCULO Y DISEÑO DE COLUMNAS |  |  |  |  |  |  | DISEÑO DE ARMADURAS |  |  |  | CLIENTE: UNNE ‐ FAC. CIENCIAS AGRARIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTRUCTURA: EDIFICIO P/LABORATORIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIR.: Calle SARGENTO CABRAL 2.131 |
|  |  | DATOS GENERALES |  |  |  |  |  | DISEÑO |  |  |  | RESISTENCIA DE DISEÑO |  |  |  | LIMITES |  | RESISTENCIA REQUERIDA |
| CANT. | NIVEL | NN. | Bx | By |  | R |  | H |  | SECC. | H.R. | K |  | CS | FC‐Dir X | FC‐Dir Y |  | Amin | Amax | Anec | Pu/CS | Pu | Mu‐X | Mu‐Y |
|  |  |  |  | [m] |  |  |  |  | [Tipo] | [Adim] |  | [Tn] | [Tn] | [TnM] | [Tn] | [TnM] |  |  | [cm2] |  | [%] | [Tn] | [TnM] | [TnM] |
| COLUMNAS ‐ PB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PB | C01 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 44,84 | 10,43 | 2,21 | 10,43 | 2,21 | 2,00 | 16,00 | ‐12,25 | 0,22 | 9,87 | 0,20 | 0,20 |
| 1 | PB | C02 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 44,84 | 10,43 | 2,21 | 10,43 | 2,21 | 2,00 | 16,00 | ‐12,03 | 0,23 | 10,35 | 0,21 | 0,21 |
| 1 | PB | C03 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 44,84 | 24,72 | 1,95 | 24,72 | 1,95 | 2,17 | 16,00 | ‐5,54 | 0,54 | 24,21 | 0,48 | 0,48 |
| 1 | PB | C04 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 44,84 | 14,74 | 2,48 | 14,74 | 2,48 | 2,00 | 16,00 | ‐10,27 | 0,31 | 14,12 | 0,28 | 0,28 |
| 1 | PB | C05 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 44,84 | 21,03 | 2,10 | 21,03 | 2,10 | 2,00 | 16,00 | ‐7,21 | 0,46 | 20,66 | 0,41 | 0,41 |
| 1 | PB | C06 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 44,84 | 35,58 | 1,52 | 35,58 | 1,52 | 3,16 | 16,00 | ‐0,39 | 0,79 | 35,23 | 0,70 | 0,70 |
| 1 | PB | C07 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 44,84 | 36,08 | 1,50 | 36,08 | 1,50 | 3,21 | 16,00 | ‐0,10 | 0,80 | 35,85 | 0,72 | 0,72 |
| 1 | PB | C08 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 44,84 | 28,18 | 1,83 | 28,18 | 1,83 | 2,49 | 16,00 | ‐3,90 | 0,62 | 27,72 | 0,55 | 0,55 |
| 1 | PB | C09 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 44,84 | 11,93 | 2,31 | 11,93 | 2,31 | 2,00 | 16,00 | ‐11,35 | 0,26 | 11,81 | 0,24 | 0,24 |
| 1 | PB | C10 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 44,84 | 34,57 | 1,57 | 34,57 | 1,57 | 3,07 | 16,00 | ‐0,86 | 0,76 | 34,23 | 0,68 | 0,68 |
| 1 | PB | C11 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 44,84 | 24,72 | 1,95 | 24,72 | 1,95 | 2,20 | 16,00 | ‐5,37 | 0,55 | 24,58 | 0,49 | 0,49 |
| 1 | PB | C12 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 44,84 | 18,73 | 2,67 | 18,73 | 2,67 | 2,00 | 16,00 | ‐8,26 | 0,41 | 18,41 | 0,37 | 0,37 |
| 1 | PB | C13 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 44,84 | 21,03 | 2,10 | 21,03 | 2,10 | 2,00 | 16,00 | ‐7,06 | 0,47 | 20,97 | 0,42 | 0,42 |
| 1 | PB | C14 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 44,84 | 10,43 | 2,21 | 10,43 | 2,21 | 2,00 | 16,00 | ‐12,11 | 0,23 | 10,17 | 0,20 | 0,20 |

10 de 28

| CALCULO Y DISEÑO DE COLUMNAS |  |  |  |  |  |  | ARMADURAS ADOPTADAS |  | CLIENTE: UNNE ‐ FAC. CIENCIAS AGRARIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTRUCTURA: EDIFICIO P/LABORATORIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIR.: Calle SARGENTO CABRAL 2.131 |
|  |  | DATOS GENERALES |  |  |  |  |  | DISEÑO |  |  |  | ARMADURAS ADOPTADAS |
| CANT. | NIVEL | NN. | Bx | By |  | R |  | H |  | SECC. | H.R. | K |  | Longitudinales |  | Secc |  | Estribos |
|  |  |  |  | [m] |  |  |  |  | [Tipo] | [Adim] |  | [Designacion] |  | [cm2] |  | [Designacion] |
| COLUMNAS ‐ PB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PB | C01 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 4Ø12 |  | 4,52 Rx. 2RØ6 ‐ Ry. 2RØ6 ‐ Sep 14,4 |
| 1 | PB | C02 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 4Ø12 |  | 4,52 Rx. 2RØ6 ‐ Ry. 2RØ6 ‐ Sep 14,4 |
| 1 | PB | C03 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 4Ø12 |  | 4,52 Rx. 2RØ6 ‐ Ry. 2RØ6 ‐ Sep 14,4 |
| 1 | PB | C04 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 4Ø12 |  | 4,52 Rx. 2RØ6 ‐ Ry. 2RØ6 ‐ Sep 14,4 |
| 1 | PB | C05 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 4Ø12 |  | 4,52 Rx. 2RØ6 ‐ Ry. 2RØ6 ‐ Sep 14,4 |
| 1 | PB | C06 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 4Ø12 |  | 4,52 Rx. 2RØ6 ‐ Ry. 2RØ6 ‐ Sep 14,4 |
| 1 | PB | C07 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 4Ø12 |  | 4,52 Rx. 2RØ6 ‐ Ry. 2RØ6 ‐ Sep 14,4 |
| 1 | PB | C08 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 4Ø12 |  | 4,52 Rx. 2RØ6 ‐ Ry. 2RØ6 ‐ Sep 14,4 |
| 1 | PB | C09 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 4Ø12 |  | 4,52 Rx. 2RØ6 ‐ Ry. 2RØ6 ‐ Sep 14,4 |
| 1 | PB | C10 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 4Ø12 |  | 4,52 Rx. 2RØ6 ‐ Ry. 2RØ6 ‐ Sep 14,4 |
| 1 | PB | C11 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 4Ø12 |  | 4,52 Rx. 2RØ6 ‐ Ry. 2RØ6 ‐ Sep 14,4 |
| 1 | PB | C12 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 4Ø12 |  | 4,52 Rx. 2RØ6 ‐ Ry. 2RØ6 ‐ Sep 14,4 |
| 1 | PB | C13 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 4Ø12 |  | 4,52 Rx. 2RØ6 ‐ Ry. 2RØ6 ‐ Sep 14,4 |
| 1 | PB | C14 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 4Ø12 |  | 4,52 Rx. 2RØ6 ‐ Ry. 2RØ6 ‐ Sep 14,4 |

11 de 28

| CALCULO Y DISEÑO DE COLUMNAS |  |  |  |  |  |  | DISEÑO DE ARMADURAS |  |  |  | CLIENTE: UNNE ‐ FAC. CIENCIAS AGRARIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTRUCTURA: EDIFICIO P/LABORATORIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIR.: Calle SARGENTO CABRAL 2.131 |
|  |  | DATOS GENERALES |  |  |  |  |  | DISEÑO |  |  |  | RESISTENCIA DE DISEÑO |  |  |  | LIMITES |  | RESISTENCIA REQUERIDA |
| CANT. | NIVEL | NN. | Bx | By |  | R |  | H |  | SECC. | H.R. | K |  | CS | FC‐Dir X | FC‐Dir Y |  | Amin | Amax | Anec | Pu/CS | Pu | Mu‐X | Mu‐Y |
|  |  |  |  | [m] |  |  |  |  | [Tipo] | [Adim] |  | [Tn] | [Tn] | [TnM] | [Tn] | [TnM] |  |  | [cm2] |  | [%] | [Tn] | [TnM] | [TnM] |
| COLUMNAS ‐ PA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PA | C03 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 44,84 | 6,27 | 1,91 | 6,27 | 1,91 | 2,00 | 16,00 | ‐14,00 | 0,14 | 6,15 | 0,12 | 0,12 |
| 1 | PA | C04 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 44,84 | 7,16 | 1,98 | 7,16 | 1,98 | 2,00 | 16,00 | ‐13,76 | 0,15 | 6,65 | 0,13 | 0,13 |
| 1 | PA | C05 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 44,84 | 22,29 | 2,04 | 22,29 | 2,05 | 2,00 | 16,00 | ‐6,52 | 0,49 | 22,12 | 0,44 | 0,44 |
| 1 | PA | C06 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 44,84 | 23,51 | 1,99 | 23,52 | 1,99 | 2,10 | 16,00 | ‐5,89 | 0,52 | 23,47 | 0,47 | 0,47 |
| 1 | PA | C07 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 44,84 | 26,48 | 1,89 | 26,48 | 1,89 | 2,37 | 16,00 | ‐4,51 | 0,59 | 26,43 | 0,53 | 0,53 |
| 1 | PA | C08 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 44,84 | 22,29 | 2,04 | 22,29 | 2,05 | 2,00 | 16,00 | ‐6,55 | 0,49 | 22,06 | 0,44 | 0,44 |
| 1 | PA | C09 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 44,84 | 6,27 | 1,91 | 6,27 | 1,91 | 2,00 | 16,00 | ‐13,95 | 0,14 | 6,25 | 0,13 | 0,13 |
| 1 | PA | C10 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 44,84 | 23,51 | 1,99 | 23,52 | 1,99 | 2,07 | 16,00 | ‐6,09 | 0,51 | 23,04 | 0,46 | 0,46 |
| 1 | PA | C11 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 44,84 | 14,05 | 2,44 | 14,05 | 2,44 | 2,00 | 16,00 | ‐10,60 | 0,30 | 13,40 | 0,27 | 0,27 |
| 1 | PA | C12 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 44,84 | 14,74 | 2,48 | 14,74 | 2,48 | 2,00 | 16,00 | ‐10,21 | 0,32 | 14,23 | 0,28 | 0,28 |
| 1 | PA | C13 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 44,84 | 16,07 | 2,55 | 16,07 | 2,55 | 2,00 | 16,00 | ‐9,42 | 0,36 | 15,92 | 0,32 | 0,32 |
| 1 | PA | C14 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 44,84 | 8,02 | 2,04 | 8,02 | 2,04 | 2,00 | 16,00 | ‐13,33 | 0,17 | 7,57 | 0,15 | 0,15 |

12 de 28

| CALCULO Y DISEÑO DE COLUMNAS |  |  |  |  |  |  | ARMADURAS ADOPTADAS |  | CLIENTE: UNNE ‐ FAC. CIENCIAS AGRARIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTRUCTURA: EDIFICIO P/LABORATORIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIR.: Calle SARGENTO CABRAL 2.131 |
|  |  | DATOS GENERALES |  |  |  |  |  | DISEÑO |  |  |  | ARMADURAS ADOPTADAS |
| CANT. | NIVEL | NN. | Bx | By |  | R |  | H |  | SECC. | H.R. | K |  | Longitudinales |  | Secc |  | Estribos |
|  |  |  |  | [m] |  |  |  |  | [Tipo] | [Adim] |  | [Designacion] |  | [cm2] |  | [Designacion] |
| COLUMNAS ‐ PA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PA | C03 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 4Ø12 |  | 4,52 Rx. 2RØ6 ‐ Ry. 2RØ6 ‐ Sep 14,4 |
| 1 | PA | C04 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 4Ø12 |  | 4,52 Rx. 2RØ6 ‐ Ry. 2RØ6 ‐ Sep 14,4 |
| 1 | PA | C05 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 4Ø12 |  | 4,52 Rx. 2RØ6 ‐ Ry. 2RØ6 ‐ Sep 14,4 |
| 1 | PA | C06 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 4Ø12 |  | 4,52 Rx. 2RØ6 ‐ Ry. 2RØ6 ‐ Sep 14,4 |
| 1 | PA | C07 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 4Ø12 |  | 4,52 Rx. 2RØ6 ‐ Ry. 2RØ6 ‐ Sep 14,4 |
| 1 | PA | C08 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 4Ø12 |  | 4,52 Rx. 2RØ6 ‐ Ry. 2RØ6 ‐ Sep 14,4 |
| 1 | PA | C09 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 4Ø12 |  | 4,52 Rx. 2RØ6 ‐ Ry. 2RØ6 ‐ Sep 14,4 |
| 1 | PA | C10 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 4Ø12 |  | 4,52 Rx. 2RØ6 ‐ Ry. 2RØ6 ‐ Sep 14,4 |
| 1 | PA | C11 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 4Ø12 |  | 4,52 Rx. 2RØ6 ‐ Ry. 2RØ6 ‐ Sep 14,4 |
| 1 | PA | C12 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 4Ø12 |  | 4,52 Rx. 2RØ6 ‐ Ry. 2RØ6 ‐ Sep 14,4 |
| 1 | PA | C13 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 4Ø12 |  | 4,52 Rx. 2RØ6 ‐ Ry. 2RØ6 ‐ Sep 14,4 |
| 1 | PA | C14 | 0,20 | 0,20 |  | 0,02 |  | 3,00 |  | RECT | H‐20 | 1,00 | 4Ø12 |  | 4,52 Rx. 2RØ6 ‐ Ry. 2RØ6 ‐ Sep 14,4 |

13 de 28

CALCULO Y DISEÑO DE VIGAS

14 de 28

|  | CALCULO Y DISEÑO DE VIGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOLICITACIONES DE DISEÑO A FLEXION Y CORTE |  |  |  |  |  |  |  | CLIENTE: UNNE ‐ FAC. CIENCIAS AGRARIAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTRUCTURA: EDIFICIO P/LABORATORIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIR.: Calle SARGENTO CABRAL 2.131 |  |
|  |  |  |  | DATOS GENERALES |  |  |  |  |  | ESQUEMA |  |  |  |  | CARGAS ULTIMAS |  |  |  |  | REACCIONES |  |  |  | DISEÑO A FLEXION |  |  |  |  |  | DISEÑO AL CORTE [Tn] |  |  |  |
|  | Cant. | NN. | L | B | Bw | H | Hf | R |  | H.R. |  | Ai | Ad |  |  |  | Qu | Pu | Mu. I. | Mu. D. |  |  |  | Ru_i | Ru_d |  |  |  | Md_C | Md_I | Md_D |  |  |  | SECCION |  | FISURAS |  |  |
|  | Nro | Des. |  |  | [m] |  |  |  | [Tipo] |  | [Grafico] |  |  |  | [Tn/m] | [Tn] | [Tnm] |  |  |  | [Tn] | [Tn] |  |  |  |  | [Tnm] |  |  |  |  | Vlim | Vc | Vd_if1 | Vd_if4 |  | Vd_df4 | Vd_df1 |  |
|  | VIGAS ‐ VF00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | VF01 | 4,00 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ─║─ |  |  |  | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 1,44 | 1,89 |  |  |  | 1,38 | 0,16 | ‐0,79 |  |  |  | 15,65 | 3,13 | 1,50 | 0,57 |  | ‐1,16 | ‐2,09 |  |
|  | 1 | VF02 | 3,20 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ | ─║─ |  |  |  | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 1,29 | 1,37 |  |  |  | 0,13 | ‐0,85 | ‐0,97 |  |  |  | 15,65 | 3,13 | 1,31 | 0,37 |  | ‐0,47 | ‐1,40 |  |
|  | 1 | VF03 | 4,20 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ | ──▲ |  |  |  | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 1,99 | 1,51 |  |  |  | 1,51 | ‐0,90 | 0,16 |  |  |  | 15,65 | 3,13 | 2,23 | 1,29 |  | ‐0,66 | ‐1,59 |  |
|  | 1 | VF04 | 4,20 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  |  |  | 0,57 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 1,67 | 1,50 |  |  |  | 2,19 | 0,18 | 0,16 |  |  |  | 11,74 | 2,35 | 1,93 | 1,29 |  | ‐1,07 | ‐1,71 |  |
|  | 1 | VF05 | 4,00 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ─║─ |  |  |  | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,95 | 1,33 |  |  |  | 0,88 | 0,10 | ‐0,71 |  |  |  | 11,74 | 2,35 | 0,98 | 0,34 |  | ‐0,85 | ‐1,49 |  |
|  | 1 | VF06 | 3,20 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ ──▲ |  |  |  | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 1,15 | 0,67 |  |  |  | 0,44 | ‐0,73 | 0,07 |  |  |  | 11,74 | 2,35 | 1,25 | 0,61 |  | 0,03 | ‐0,61 |  |
|  | 1 | VF07 | 3,20 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ─║─ |  |  |  | 0,57 | 3,74 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 3,22 | 2,35 |  |  |  | 2,66 | 0,35 | ‐1,51 |  |  |  | 11,74 | 2,35 | 4,01 | ‐1,62 | ‐2,20 | ‐2,84 |  |
|  | 1 | VF08 | 4,20 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ | ──▲ |  |  |  | 0,57 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 2,05 | 1,12 |  |  |  | 1,23 | ‐1,54 | 0,12 |  |  |  | 11,74 | 2,35 | 2,44 | 1,80 |  | ‐0,57 | ‐1,21 |  |
|  | 1 | VF09 | 4,00 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  |  |  | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 1,66 | 1,66 |  |  |  | 1,85 | 0,18 | 0,18 |  |  |  | 15,65 | 3,13 | 1,80 | 0,86 |  | ‐0,86 | ‐1,80 |  |
|  | 1 | VF10 | 3,20 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  |  |  | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 1,33 | 1,33 |  |  |  | 1,18 | 0,14 | 0,14 |  |  |  | 15,65 | 3,13 | 1,35 | 0,42 |  | ‐0,42 | ‐1,35 |  |
|  | 1 | VF11 | 4,20 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  |  |  | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 1,75 | 1,75 |  |  |  | 2,04 | 0,19 | 0,19 |  |  |  | 15,65 | 3,13 | 1,91 | 0,97 |  | ‐0,98 | ‐1,91 |  |
|  | 1 | VF12 | 3,55 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ─║─ |  |  |  | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,99 | 1,96 |  |  |  | 0,65 | 0,11 | ‐1,71 |  |  |  | 15,65 | 3,13 | 0,90 | ‐0,04 | ‐1,27 | ‐2,20 |  |
|  | 1 | VF13 | 5,15 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ ──▲ |  |  |  | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 2,48 | 1,80 |  |  |  | 2,17 | ‐1,65 | 0,20 |  |  |  | 15,65 | 3,13 | 2,88 | 1,95 |  | ‐1,05 | ‐1,99 |  |
|  | 1 | VF14 | 1,65 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,40 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─── | ─║─ |  |  |  | 0,90 | 1,33 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 2,81 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | ‐3,49 |  |  |  | 21,24 | 4,25 | ‐2,23 | ‐2,23 | ‐3,17 | ‐3,17 |  |
|  | 1 | VF15 | 5,05 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,40 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ ──▲ |  |  |  | 0,90 | 4,88 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 5,03 | 4,39 |  |  |  | 6,82 | ‐2,48 | 0,48 |  |  |  | 21,24 | 4,25 | 6,13 | 2,55 |  | ‐3,91 | ‐5,28 |  |
|  | 1 | VF16 | 4,43 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ─║─ |  |  |  | 0,62 | 1,33 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 1,86 | 2,22 |  |  |  | 2,16 | 0,20 | ‐1,84 |  |  |  | 15,65 | 3,13 | 2,17 | 1,47 |  | ‐1,95 | ‐2,65 |  |
|  | 1 | VF17 | 3,55 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ | ─║─ |  |  |  | 0,62 | 4,40 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 3,05 | 3,56 |  |  |  | 2,83 | ‐1,75 | ‐2,34 |  |  |  | 15,65 | 3,13 | 3,75 | 3,05 |  | ‐3,74 | ‐4,43 |  |
|  | 1 | VF18 | 5,15 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ | ──▲ |  |  |  | 0,62 | 1,67 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 3,42 | 1,45 |  |  |  | 1,88 | ‐2,35 | 0,16 |  |  |  | 15,65 | 3,13 | 4,25 | 1,33 |  | ‐0,92 | ‐1,61 |  |
|  | 1 | VF19 | 2,70 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  |  |  | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,77 | 0,77 |  |  |  | 0,58 | 0,06 | 0,06 |  |  |  | 11,74 | 2,35 | 0,76 | 0,12 |  | ‐0,12 | ‐0,76 |  |
|  | 1 | VF20 | 2,93 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ─║─ |  |  |  | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,81 | 1,62 |  |  |  | 0,44 | 0,09 | ‐1,14 |  |  |  | 15,65 | 3,13 | 0,66 | ‐0,27 | ‐0,81 | ‐1,74 |  |
|  | 1 | VF21 | 5,05 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |  | 0,05 | H‐20 |  | ─║─ | ─║─ |  |  |  | 0,83 | 1,12 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 2,19 | 3,13 |  |  |  | 1,89 | ‐1,08 | ‐2,69 |  |  |  | 13,98 | 2,80 | 2,53 | 1,70 |  | ‐2,95 | ‐3,78 |  |
|  | 1 | VF22 | 5,15 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ | ──▲ |  |  |  | 0,83 | 1,50 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 3,88 | 1,90 |  |  |  | 2,42 | ‐2,61 | 0,21 |  |  |  | 15,65 | 3,13 | 4,75 | 1,82 |  | ‐1,18 | ‐2,11 |  |

15 de 28

|  | CALCULO Y DISEÑO DE VIGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DISEÑO DE ARMADURAS A FLEXION Y CORTE |  |  |  |  | CLIENTE: UNNE ‐ FAC. CIENCIAS AGRARIAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTRUCTURA: EDIFICIO P/LABORATORIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIR.: Calle SARGENTO CABRAL 2.131 |  |
|  |  |  |  | DATOS GENERALES |  |  |  |  |  | ESQUEMA |  |  |  |  |  | DISEÑO A FLEXION |  |  |  |  |  | ARMADURAS A FLEXION NECESARIAS ‐ [cm2] |  |  |  |  | ESTRIBOS NECESARIOS |  |
|  | Cant. | NN. | L | B | Bw | H | Hf | R |  | H.R. |  | Ai | Ad |  |  |  | Hf/d | B_C | Ka_C | B_A | Ka_I | Ka_D |  |  |  |  | Min | Z. CENTRO | Z. IZQUIERDA | Z. DERECHA |  |  |  | f1_d | f4_d | f4_i | f1_i |  |
|  | Nro | Des. |  |  | [m] |  |  |  | [Tipo] |  | [Grafico] |  |  |  | [Adim.] | [m] | [Adim.] | [m] | [Adim.] | [Adim.] |  |  |  |  | As | As_S | As_I | As_S | As_I | As_S |  | As_I |  |  |  |  | [cm2/M] |  |  |
|  | VIGAS ‐ VF00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | VF01 | 4,00 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ─║─ |  |  |  | 1,071 |  | 0,053 |  | 0,006 | ‐0,030 |  |  |  |  | 1,87 | 0,00 | 1,21 | 0,00 | 0,13 | 0,68 |  | 0,00 |  |  |  | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,04 |  | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | VF02 | 3,20 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ | ─║─ |  |  |  | 1,071 | 0,00 | 0,005 | 0,03 | ‐0,033 | ‐0,037 |  |  |  |  | 1,87 | 0,00 | 0,11 | 0,74 | 0,00 | 0,84 |  | 0,00 |  |  |  | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |  |
|  | 1 | VF03 | 4,20 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ | ──▲ |  |  |  | 1,071 | 0,04 | 0,058 | 0,03 | ‐0,034 | 0,006 |  |  |  |  | 1,87 | 0,00 | 1,32 | 0,78 | 0,00 | 0,00 |  | 0,14 |  |  |  | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |  |
|  | 1 | VF04 | 4,20 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  |  |  | 1,071 | 0,06 | 0,116 | 0,01 | 0,009 | 0,008 |  |  |  |  | 1,40 | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 0,16 | 0,00 |  | 0,14 |  |  |  | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |  |
|  | 1 | VF05 | 4,00 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ─║─ |  |  |  | 1,071 | 0,02 | 0,045 | 0,02 | 0,005 | ‐0,036 |  |  |  |  | 1,40 | 0,00 | 0,76 | 0,00 | 0,09 | 0,61 |  | 0,00 |  |  |  | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |  |
|  | 1 | VF06 | 3,20 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ ──▲ |  |  |  | 1,071 | 0,01 | 0,022 | 0,02 | ‐0,037 | 0,004 |  |  |  |  | 1,40 | 0,00 | 0,38 | 0,63 | 0,00 | 0,00 |  | 0,06 |  |  |  | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |  |
|  | 1 | VF07 | 3,20 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ─║─ |  |  |  | 1,071 | 0,07 | 0,143 | 0,04 | 0,018 | ‐0,079 |  |  |  |  | 1,40 | 0,00 | 2,44 | 0,00 | 0,30 | 1,34 |  | 0,00 |  |  |  | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |  |
|  | 1 | VF08 | 4,20 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ | ──▲ |  |  |  | 1,071 | 0,03 | 0,063 | 0,04 | ‐0,080 | 0,006 |  |  |  |  | 1,40 | 0,00 | 1,08 | 1,37 | 0,00 | 0,00 |  | 0,11 |  |  |  | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |  |
|  | 1 | VF09 | 4,00 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  |  |  | 1,071 | 0,05 | 0,072 | 0,01 | 0,007 | 0,007 |  |  |  |  | 1,87 | 0,00 | 1,63 | 0,00 | 0,15 | 0,00 |  | 0,15 |  |  |  | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |  |
|  | 1 | VF10 | 3,20 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  |  |  | 1,071 | 0,03 | 0,045 | 0,00 | 0,005 | 0,005 |  |  |  |  | 1,87 | 0,00 | 1,03 | 0,00 | 0,12 | 0,00 |  | 0,12 |  |  |  | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |  |
|  | 1 | VF11 | 4,20 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  |  |  | 1,071 | 0,06 | 0,080 | 0,01 | 0,007 | 0,007 |  |  |  |  | 1,87 | 0,00 | 1,80 | 0,00 | 0,16 | 0,00 |  | 0,16 |  |  |  | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |  |
|  | 1 | VF12 | 3,55 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ─║─ |  |  |  | 1,071 | 0,02 | 0,025 | 0,05 | 0,004 | ‐0,066 |  |  |  |  | 1,87 | 0,00 | 0,56 | 0,00 | 0,09 | 1,50 |  | 0,00 |  |  |  | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |  |
|  | 1 | VF13 | 5,15 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ ──▲ |  |  |  | 1,071 | 0,06 | 0,085 | 0,05 | ‐0,064 | 0,007 |  |  |  |  | 1,87 | 0,00 | 1,93 | 1,45 | 0,00 | 0,00 |  | 0,17 |  |  |  | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |  |
|  | 1 | VF14 | 1,65 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,40 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─── | ─║─ |  |  |  | 1,053 | 0,00 | 0,000 | 0,05 | 0,000 | ‐0,074 |  |  |  |  | 2,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,27 |  | 0,00 |  |  |  | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |  |
|  | 1 | VF15 | 5,05 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,40 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ ──▲ |  |  |  | 1,053 | 0,10 | 0,150 | 0,04 | ‐0,052 | 0,010 |  |  |  |  | 2,53 | 0,00 | 4,62 | 1,60 | 0,00 | 0,00 |  | 0,31 |  |  |  | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |  |
|  | 1 | VF16 | 4,43 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ─║─ |  |  |  | 1,071 | 0,06 | 0,085 | 0,05 | 0,008 | ‐0,072 |  |  |  |  | 1,87 | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 0,17 | 1,62 |  | 0,00 |  |  |  | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |  |
|  | 1 | VF17 | 3,55 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ | ─║─ |  |  |  | 1,071 | 0,08 | 0,113 | 0,07 | ‐0,068 | ‐0,092 |  |  |  |  | 1,87 | 0,00 | 2,55 | 1,54 | 0,00 | 2,08 |  | 0,00 |  |  |  | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |  |
|  | 1 | VF18 | 5,15 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ | ──▲ |  |  |  | 1,071 | 0,05 | 0,073 | 0,07 | ‐0,093 | 0,006 |  |  |  |  | 1,87 | 0,00 | 1,66 | 2,10 | 0,00 | 0,00 |  | 0,14 |  |  |  | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |  |
|  | 1 | VF19 | 2,70 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  |  |  | 1,071 | 0,02 | 0,029 | 0,00 | 0,003 | 0,003 |  |  |  |  | 1,40 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |  | 0,05 |  |  |  | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |  |
|  | 1 | VF20 | 2,93 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ─║─ |  |  |  | 1,071 | 0,01 | 0,017 | 0,03 | 0,003 | ‐0,044 |  |  |  |  | 1,87 | 0,00 | 0,38 | 0,00 | 0,07 | 0,99 |  | 0,00 |  |  |  | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |  |
|  | 1 | VF21 | 5,05 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |  | 0,05 | H‐20 |  | ─║─ | ─║─ |  |  |  | 1,200 | 0,07 | 0,093 | 0,09 | ‐0,052 | ‐0,136 |  |  |  |  | 1,67 | 0,00 | 1,89 | 1,05 | 0,00 | 2,75 |  | 0,00 |  |  |  | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |  |
|  | 1 | VF22 | 5,15 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ | ──▲ |  |  |  | 1,071 | 0,07 | 0,095 | 0,07 | ‐0,103 | 0,008 |  |  |  |  | 1,87 | 0,00 | 2,16 | 2,34 | 0,00 | 0,00 |  | 0,18 |  |  |  | 1,57 | 1,57 | 1,57 | 1,57 |  |

16 de 28

|  | CALCULO Y DISEÑO DE VIGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESUMEN DE ARMADURAS ADOPTADAS |  | CLIENTE: UNNE ‐ FAC. CIENCIAS AGRARIAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTRUCTURA: EDIFICIO P/LABORATORIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIR.: Calle SARGENTO CABRAL 2.131 |  |
|  |  |  |  | DATOS GENERALES |  |  |  |  |  | ESQUEMA |  |  |  | ARMADURAS INFERIORES |  |  |  |  | ARMADURAS SUPERIORES |  |  |  |  | ESTRIBOS /m |  |  |  |
|  | Cant. | NN. | L | B | Bw | H | Hf | R |  | H.R. |  | Ai | Ad |  |  |  | Adoptadas |  | Total |  |  |  | Adoptadas | T. Izq. | T. der |  |  |  | Adoptados | T. Izq. | Total |  |
|  | Nro | Des. |  |  | [m] |  |  |  | [Tipo] |  | [Grafico] |  |  |  | [Centro] |  | [cm2] |  |  |  | [Izq.] ‐ [Centro] ‐ [Der.] | [cm2] | [cm2] |  |  |  | [Izquierda] ‐ [Derecha] | [cm2] | [cm2] |  |
|  | VIGAS ‐ VF00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | VF01 | 4,00 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 H‐20 |  | ▲── | ─║─ |  |  |  | [2Ø10]+[R1Ø8] | 2,07 |  |  |  | [2Ø6]+[R1Ø8] | 0,57 | 1,07 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | VF02 | 3,20 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 H‐20 |  | ─║─ | ─║─ |  |  |  | [2Ø8] |  | 1,01 |  |  |  | [R1Ø8]+[2Ø6]+[R1Ø8] | 1,07 | 1,07 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | VF03 | 4,20 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 H‐20 |  | ─║─ | ──▲ |  |  |  | [2Ø10]+[R1Ø8] | 2,07 |  |  |  | [R1Ø8]+[2Ø6] | 1,07 | 0,57 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | VF04 | 4,20 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  |  |  | [2Ø10]+[R1Ø8] | 2,07 |  |  |  | [2Ø6] | 0,57 | 0,57 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | VF05 | 4,00 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 H‐20 |  | ▲── | ─║─ |  |  |  | [2Ø8]+[R1Ø8] | 1,51 |  |  |  | [2Ø6]+[R1Ø8] | 0,57 | 1,07 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | VF06 | 3,20 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 H‐20 |  | ─║─ ──▲ |  |  |  | [2Ø8] |  | 1,01 |  |  |  | [R1Ø8]+[2Ø6] | 1,07 | 0,57 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | VF07 | 3,20 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 H‐20 |  | ▲── | ─║─ |  |  |  | [2Ø12]+[R1Ø12] | 3,39 |  |  |  | [2Ø6]+[R2Ø8] | 0,57 | 1,57 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | VF08 | 4,20 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 H‐20 |  | ─║─ | ──▲ |  |  |  | [2Ø8]+[R1Ø8] | 1,51 |  |  |  | [R2Ø8]+[2Ø6] | 1,57 | 0,57 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | VF09 | 4,00 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  |  |  | [2Ø10]+[R1Ø8] | 2,07 |  |  |  | [2Ø6] | 0,57 | 0,57 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | VF10 | 3,20 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  |  |  | [2Ø10]+[R1Ø8] | 2,07 |  |  |  | [2Ø6] | 0,57 | 0,57 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | VF11 | 4,20 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  |  |  | [2Ø10]+[R1Ø8] | 2,07 |  |  |  | [2Ø6] | 0,57 | 0,57 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | VF12 | 3,55 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 H‐20 |  | ▲── | ─║─ |  |  |  | [2Ø10]+[R1Ø8] | 2,07 |  |  |  | [2Ø6]+[R2Ø8] | 0,57 | 1,57 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | VF13 | 5,15 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 H‐20 |  | ─║─ ──▲ |  |  |  | [2Ø10]+[R1Ø8] | 2,07 |  |  |  | [R2Ø8]+[2Ø6] | 1,57 | 0,57 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | VF14 | 1,65 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,40 |  | 0,02 H‐20 |  | ─── | ─║─ |  |  |  | [2Ø8] |  | 1,01 |  |  |  | [2Ø6]+[R2Ø12] | 0,57 | 2,83 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | VF15 | 5,05 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,40 |  | 0,02 H‐20 |  | ─║─ ──▲ |  |  |  | [2Ø12]+[R2Ø12] | 4,52 |  |  |  | [R2Ø12]+[2Ø6] | 2,83 | 0,57 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | VF16 | 4,43 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 H‐20 |  | ▲── | ─║─ |  |  |  | [2Ø10]+[R1Ø8] | 2,07 |  |  |  | [2Ø6]+[R1Ø12] | 0,57 | 1,70 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | VF17 | 3,55 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 H‐20 |  | ─║─ | ─║─ |  |  |  | [2Ø12]+[R1Ø12] | 3,39 |  |  |  | [R1Ø12]+[2Ø6]+[R2Ø10] | 1,70 | 2,14 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | VF18 | 5,15 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 H‐20 |  | ─║─ | ──▲ |  |  |  | [2Ø10]+[R1Ø8] | 2,07 |  |  |  | [R2Ø10]+[2Ø6] | 2,14 | 0,57 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | VF19 | 2,70 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  |  |  | [2Ø8] |  | 1,01 |  |  |  | [2Ø6] | 0,57 | 0,57 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | VF20 | 2,93 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 H‐20 |  | ▲── | ─║─ |  |  |  | [2Ø8] |  | 1,01 |  |  |  | [2Ø6]+[R1Ø8] | 0,57 | 1,07 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | VF21 | 5,05 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |  | 0,05 H‐20 |  | ─║─ | ─║─ |  |  |  | [2Ø10]+[R1Ø8] | 2,07 |  |  |  | [R1Ø8]+[2Ø6]+[R2Ø12] | 1,07 | 2,83 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | VF22 | 5,15 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 H‐20 |  | ─║─ | ──▲ |  |  |  | [2Ø10]+[R1Ø8] | 2,07 |  |  |  | [R2Ø12]+[2Ø6] | 2,83 | 0,57 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |

17 de 28

|  | CALCULO Y DISEÑO DE VIGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOLICITACIONES DE DISEÑO A FLEXION Y CORTE |  |  |  |  |  |  |  | CLIENTE: UNNE ‐ FAC. CIENCIAS AGRARIAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTRUCTURA: EDIFICIO P/LABORATORIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIR.: Calle SARGENTO CABRAL 2.131 |  |
|  |  |  |  | DATOS GENERALES |  |  |  |  |  | ESQUEMA |  |  |  |  | CARGAS ULTIMAS |  |  |  |  | REACCIONES |  |  |  | DISEÑO A FLEXION |  |  |  |  |  | DISEÑO AL CORTE [Tn] |  |  |  |
|  | Cant. | NN. | L | B | Bw | H | Hf | R |  | H.R. |  | Ai | Ad |  |  |  | Qu | Pu | Mu. I. | Mu. D. |  |  |  | Ru_i | Ru_d |  |  |  | Md_C | Md_I | Md_D |  |  |  | SECCION |  | FISURAS |  |  |
|  | Nro | Des. |  |  | [m] |  |  |  | [Tipo] |  | [Grafico] |  |  |  | [Tn/m] | [Tn] | [Tnm] |  |  |  | [Tn] | [Tn] |  |  |  |  | [Tnm] |  |  |  |  | Vlim | Vc | Vd_if1 | Vd_if4 |  | Vd_df4 | Vd_df1 |  |
|  | VIGAS ‐ V100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | V101 | 4,00 | 0,15 | 0,15 | 0,40 | 0,40 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ─║─ |  |  |  | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 4,68 | 6,14 |  |  |  | 4,49 | 0,51 | ‐2,57 |  |  |  | 15,93 | 3,19 | 4,51 | 0,40 |  | ‐2,34 | ‐6,45 |  |
|  | 1 | V102 | 3,20 | 0,15 | 0,15 | 0,40 | 0,40 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ | ─║─ |  |  |  | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 4,21 | 4,44 |  |  |  | 0,41 | ‐2,78 | ‐3,16 |  |  |  | 15,93 | 3,19 | 3,89 | ‐0,23 | ‐0,08 | ‐4,19 |  |
|  | 1 | V103 | 4,20 | 0,15 | 0,15 | 0,40 | 0,40 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ ──▲ |  |  |  | 2,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 6,46 | 4,90 |  |  |  | 4,92 | ‐2,94 | 0,52 |  |  |  | 15,93 | 3,19 | 6,88 | 2,77 |  | ‐0,69 | ‐4,81 |  |
|  | 1 | V104 | 4,00 | 0,15 | 0,15 | 0,40 | 0,40 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ─║─ |  |  |  | 3,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 6,65 | 9,15 |  |  |  | 6,21 | 0,72 | ‐4,56 |  |  |  | 15,93 | 3,19 | 6,34 | 0,33 |  | ‐3,67 | ‐9,67 |  |
|  | 1 | V105 | 3,20 | 0,15 | 0,15 | 0,40 | 0,40 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ | ──▲ |  |  |  | 3,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 6,78 | 3,65 |  |  |  | 2,28 | ‐4,81 | 0,39 |  |  |  | 15,93 | 3,19 | 6,95 | 1,99 |  | 2,17 | ‐2,79 |  |
|  | 1 | V106 | 4,25 | 0,15 | 0,15 | 0,50 | 0,50 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  |  |  | 3,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 8,19 | 8,19 |  |  |  | 9,68 | 0,67 | 0,68 |  |  |  | 20,12 | 4,02 | 8,07 | 0,67 |  | ‐0,67 | ‐8,07 |  |
|  | 1 | V107 | 4,00 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  |  |  | 2,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 4,05 | 4,05 |  |  |  | 4,50 | 0,44 | 0,33 |  |  |  | 11,74 | 2,35 | 4,38 | 2,11 |  | ‐2,17 | ‐4,44 |  |
|  | 1 | V108 | 3,20 | 0,15 | 0,15 | 0,40 | 0,40 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  |  |  | 0,83 | 3,74 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 4,14 | 2,27 |  |  |  | 3,38 | 0,34 | 0,19 |  |  |  | 15,93 | 3,19 | 5,01 | ‐1,24 | ‐1,25 | ‐2,51 |  |
|  | 1 | V109 | 4,20 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  |  |  | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 4,99 | 4,99 |  |  |  | 5,82 | 0,54 | 0,54 |  |  |  | 11,74 | 2,35 | 5,45 | 2,79 |  | ‐2,78 | ‐5,44 |  |
|  | 1 | V110 | 3,55 | 0,15 | 0,15 | 0,40 | 0,40 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ─║─ |  |  |  | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 2,20 | 4,88 |  |  |  | 1,35 | 0,23 | ‐4,75 |  |  |  | 15,93 | 3,19 | 1,66 | ‐1,37 | ‐2,20 | ‐5,23 |  |
|  | 1 | V111 | 5,15 | 0,15 | 0,15 | 0,40 | 0,40 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ ──▲ |  |  |  | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 7,04 | 5,19 |  |  |  | 6,28 | ‐4,51 | 0,56 |  |  |  | 15,93 | 3,19 | 7,86 | 4,25 |  | ‐1,79 | ‐5,40 |  |
|  | 1 | V112 | 1,65 | 0,15 | 0,15 | 0,40 | 0,40 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─── | ─║─ |  |  |  | 0,83 | 4,14 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 5,51 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | ‐8,24 |  |  |  | 15,93 | 3,19 | ‐5,94 | ‐5,94 | ‐6,82 | ‐6,82 |  |
|  | 1 | V113 | 5,05 | 0,15 | 0,15 | 0,50 | 0,50 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ ──▲ |  |  |  | 0,88 | 10,98 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 7,89 | 7,55 |  |  |  | 10,36 | ‐4,44 | 0,83 |  |  |  | 20,12 | 4,02 | 9,83 | 2,74 |  | 1,55 | ‐9,38 |  |
|  | 1 | V114 | 4,43 | 0,15 | 0,15 | 0,50 | 0,50 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ─║─ |  |  |  | 5,04 | 2,27 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 10,93 | 13,65 |  |  |  | 11,80 | 1,19 | ‐7,25 |  |  |  | 20,12 | 4,02 | 10,68 | ‐2,02 | ‐4,63 | ‐14,30 |  |
|  | 1 | V115 | 3,55 | 0,15 | 0,15 | 0,50 | 0,50 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ | ─║─ |  |  |  | 3,17 | 7,98 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 9,39 | 9,84 |  |  |  | 4,23 | ‐7,72 | ‐8,52 |  |  |  | 20,12 | 4,02 | 10,07 | ‐6,66 | 6,05 | ‐10,67 |  |
|  | 1 | V116 | 5,15 | 0,15 | 0,15 | 0,50 | 0,50 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ ──▲ |  |  |  | 4,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 12,94 | 9,59 |  |  |  | 11,64 | ‐8,17 | 1,05 |  |  |  | 20,12 | 4,02 | 13,87 | 5,47 |  | ‐1,00 | ‐9,40 |  |
|  | 1 | V117 | 2,93 | 0,15 | 0,15 | 0,50 | 0,50 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ─║─ |  |  |  | 2,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 2,58 | 5,47 |  |  |  | 1,34 | 0,27 | ‐4,10 |  |  |  | 20,12 | 4,02 | 1,32 | 1,32 |  | ‐5,16 | ‐5,16 |  |
|  | 1 | V118 | 5,05 | 0,15 | 0,15 | 0,50 | 0,50 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ | ─║─ |  |  |  | 2,75 | 7,98 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 8,82 | 13,04 |  |  |  | 10,99 | ‐3,73 | ‐8,42 |  |  |  | 20,12 | 4,02 | 9,63 | 4,35 |  | 0,65 | ‐15,26 |  |
|  | 1 | V119 | 5,15 | 0,15 | 0,15 | 0,50 | 0,50 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ | ──▲ |  |  |  | 2,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 9,02 | 5,57 |  |  |  | 6,08 | ‐8,86 | 0,61 |  |  |  | 20,12 | 4,02 | 9,83 | 4,39 |  | 0,20 | ‐5,24 |  |

18 de 28

|  | CALCULO Y DISEÑO DE VIGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DISEÑO DE ARMADURAS A FLEXION Y CORTE |  |  |  |  | CLIENTE: UNNE ‐ FAC. CIENCIAS AGRARIAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTRUCTURA: EDIFICIO P/LABORATORIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIR.: Calle SARGENTO CABRAL 2.131 |  |
|  |  |  |  | DATOS GENERALES |  |  |  |  |  | ESQUEMA |  |  |  |  |  | DISEÑO A FLEXION |  |  |  |  |  | ARMADURAS A FLEXION NECESARIAS ‐ [cm2] |  |  |  |  | ESTRIBOS NECESARIOS |  |
|  | Cant. | NN. | L | B | Bw | H | Hf | R |  | H.R. |  | Ai | Ad |  |  |  | Hf/d | B_C | Ka_C | B_A | Ka_I | Ka_D |  |  |  |  | Min | Z. CENTRO | Z. IZQUIERDA | Z. DERECHA |  |  |  | f1_d | f4_d | f4_i | f1_i |  |
|  | Nro | Des. |  |  | [m] |  |  |  | [Tipo] |  | [Grafico] |  |  |  | [Adim.] | [m] | [Adim.] | [m] | [Adim.] | [Adim.] |  |  |  |  | As | As_S | As_I | As_S | As_I | As_S |  | As_I |  |  |  |  | [cm2/M] |  |  |
|  | VIGAS ‐ V100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | V101 | 4,00 | 0,15 | 0,15 | 0,40 | 0,40 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ─║─ |  |  |  | 1,053 |  | 0,131 |  | 0,014 | ‐0,072 |  |  |  |  | 1,90 | 0,00 | 3,01 | 0,00 | 0,32 | 1,67 |  | 0,00 |  |  |  | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,38 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | V102 | 3,20 | 0,15 | 0,15 | 0,40 | 0,40 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ | ─║─ |  |  |  | 1,053 | 0,01 | 0,011 | 0,05 | ‐0,078 | ‐0,090 |  |  |  |  | 1,90 | 0,00 | 0,26 | 1,81 | 0,00 | 2,07 |  | 0,00 |  |  |  | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |  |
|  | 1 | V103 | 4,20 | 0,15 | 0,15 | 0,40 | 0,40 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ ──▲ |  |  |  | 1,053 | 0,07 | 0,144 | 0,04 | ‐0,083 | 0,014 |  |  |  |  | 1,90 | 0,00 | 3,32 | 1,92 | 0,00 | 0,00 |  | 0,33 |  |  |  | 1,65 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |  |
|  | 1 | V104 | 4,00 | 0,15 | 0,15 | 0,40 | 0,40 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ─║─ |  |  |  | 1,053 | 0,09 | 0,186 | 0,07 | 0,020 | ‐0,133 |  |  |  |  | 1,90 | 0,00 | 4,29 | 0,00 | 0,45 | 3,06 |  | 0,00 |  |  |  | 1,31 | 1,18 | 1,18 | 3,40 |  |
|  | 1 | V105 | 3,20 | 0,15 | 0,15 | 0,40 | 0,40 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ | ──▲ |  |  |  | 1,053 | 0,03 | 0,064 | 0,07 | ‐0,141 | 0,011 |  |  |  |  | 1,90 | 0,00 | 1,47 | 3,24 | 0,00 | 0,00 |  | 0,24 |  |  |  | 1,69 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |  |
|  | 1 | V106 | 4,25 | 0,15 | 0,15 | 0,50 | 0,50 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  |  |  | 1,042 | 0,09 | 0,181 | 0,01 | 0,011 | 0,012 |  |  |  |  | 2,40 | 0,00 | 5,28 | 0,00 | 0,33 | 0,00 |  | 0,34 |  |  |  | 1,34 | 1,18 | 1,18 | 1,34 |  |
|  | 1 | V107 | 4,00 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  |  |  | 1,071 | 0,13 | 0,259 | 0,01 | 0,022 | 0,017 |  |  |  |  | 1,40 | 0,00 | 4,40 | 0,00 | 0,38 | 0,00 |  | 0,28 |  |  |  | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |  |
|  | 1 | V108 | 3,20 | 0,15 | 0,15 | 0,40 | 0,40 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  |  |  | 1,053 | 0,05 | 0,096 | 0,01 | 0,009 | 0,005 |  |  |  |  | 1,90 | 0,00 | 2,23 | 0,00 | 0,21 | 0,00 |  | 0,12 |  |  |  | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |  |
|  | 1 | V109 | 4,20 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  |  |  | 1,071 | 0,16 | 0,353 | 0,02 | 0,027 | 0,028 |  |  |  |  | 1,40 | 0,42 | 5,84 | 0,00 | 0,47 | 0,00 |  | 0,47 |  |  |  | 1,97 | 1,18 | 1,18 | 1,96 |  |
|  | 1 | V110 | 3,55 | 0,15 | 0,15 | 0,40 | 0,40 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ─║─ |  |  |  | 1,053 | 0,02 | 0,037 | 0,07 | 0,006 | ‐0,139 |  |  |  |  | 1,90 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,15 | 3,20 |  | 0,00 |  |  |  | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |  |
|  | 1 | V111 | 5,15 | 0,15 | 0,15 | 0,40 | 0,40 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ ──▲ |  |  |  | 1,053 | 0,10 | 0,188 | 0,07 | ‐0,131 | 0,015 |  |  |  |  | 1,90 | 0,00 | 4,35 | 3,03 | 0,00 | 0,00 |  | 0,36 |  |  |  | 2,27 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |  |
|  | 1 | V112 | 1,65 | 0,15 | 0,15 | 0,40 | 0,40 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─── | ─║─ |  |  |  | 1,053 | 0,00 | 0,000 | 0,13 | 0,000 | ‐0,257 |  |  |  |  | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,92 |  | 0,00 |  |  |  | 1,18 | 1,18 | 1,61 | 1,61 |  |
|  | 1 | V113 | 5,05 | 0,15 | 0,15 | 0,50 | 0,50 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ ──▲ |  |  |  | 1,042 | 0,10 | 0,195 | 0,04 | ‐0,079 | 0,014 |  |  |  |  | 2,40 | 0,00 | 5,70 | 2,29 | 0,00 | 0,00 |  | 0,42 |  |  |  | 2,21 | 1,18 | 1,18 | 1,99 |  |
|  | 1 | V114 | 4,43 | 0,15 | 0,15 | 0,50 | 0,50 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ─║─ |  |  |  | 1,042 | 0,11 | 0,226 | 0,07 | 0,020 | ‐0,132 |  |  |  |  | 2,40 | 0,00 | 6,60 | 0,00 | 0,59 | 3,85 |  | 0,00 |  |  |  | 2,64 | 1,18 | 1,18 | 4,43 |  |
|  | 1 | V115 | 3,55 | 0,15 | 0,15 | 0,50 | 0,50 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ | ─║─ |  |  |  | 1,042 | 0,04 | 0,075 | 0,08 | ‐0,141 | ‐0,157 |  |  |  |  | 2,40 | 0,00 | 2,18 | 4,12 | 0,00 | 4,59 |  | 0,00 |  |  |  | 2,33 | 1,18 | 1,18 | 2,63 |  |
|  | 1 | V116 | 5,15 | 0,15 | 0,15 | 0,50 | 0,50 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ ──▲ |  |  |  | 1,042 | 0,11 | 0,223 | 0,08 | ‐0,150 | 0,018 |  |  |  |  | 2,40 | 0,00 | 6,50 | 4,38 | 0,00 | 0,00 |  | 0,53 |  |  |  | 4,22 | 1,18 | 1,18 | 2,00 |  |
|  | 1 | V117 | 2,93 | 0,15 | 0,15 | 0,50 | 0,50 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ─║─ |  |  |  | 1,042 | 0,01 | 0,023 | 0,04 | 0,005 | ‐0,072 |  |  |  |  | 2,40 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,13 | 2,11 |  | 0,00 |  |  |  | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |  |
|  | 1 | V118 | 5,05 | 0,15 | 0,15 | 0,50 | 0,50 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ | ─║─ |  |  |  | 1,042 | 0,10 | 0,209 | 0,08 | ‐0,066 | ‐0,155 |  |  |  |  | 2,40 | 0,00 | 6,09 | 1,91 | 0,00 | 4,53 |  | 0,00 |  |  |  | 2,11 | 1,18 | 1,18 | 4,91 |  |
|  | 1 | V119 | 5,15 | 0,15 | 0,15 | 0,50 | 0,50 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ | ──▲ |  |  |  | 1,042 | 0,06 | 0,109 | 0,08 | ‐0,164 | 0,010 |  |  |  |  | 2,40 | 0,00 | 3,19 | 4,79 | 0,00 | 0,00 |  | 0,30 |  |  |  | 2,21 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |  |

19 de 28

|  | CALCULO Y DISEÑO DE VIGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESUMEN DE ARMADURAS ADOPTADAS |  | CLIENTE: UNNE ‐ FAC. CIENCIAS AGRARIAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTRUCTURA: EDIFICIO P/LABORATORIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIR.: Calle SARGENTO CABRAL 2.131 |  |
|  |  |  |  | DATOS GENERALES |  |  |  |  |  | ESQUEMA |  |  |  | ARMADURAS INFERIORES |  |  |  |  | ARMADURAS SUPERIORES |  |  |  |  | ESTRIBOS /m |  |  |  |
|  | Cant. | NN. | L | B | Bw | H | Hf | R |  | H.R. |  | Ai | Ad |  |  |  | Adoptadas |  | Total |  |  |  | Adoptadas | T. Izq. | T. der |  |  |  | Adoptados | T. Izq. | Total |  |
|  | Nro | Des. |  |  | [m] |  |  |  | [Tipo] |  | [Grafico] |  |  |  | [Centro] |  | [cm2] |  |  |  | [Izq.] ‐ [Centro] ‐ [Der.] | [cm2] | [cm2] |  |  |  | [Izquierda] ‐ [Derecha] | [cm2] | [cm2] |  |
|  | VIGAS ‐ V100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | V101 | 4,00 | 0,15 | 0,15 | 0,40 | 0,40 |  | 0,02 H‐20 |  | ▲── | ─║─ |  |  |  | [2Ø12]+[R1Ø10] | 3,05 |  |  |  | [2Ø6]+[R2Ø10] | 0,57 | 2,14 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | V102 | 3,20 | 0,15 | 0,15 | 0,40 | 0,40 |  | 0,02 H‐20 |  | ─║─ | ─║─ |  |  |  | [2Ø10] |  | 1,57 |  |  |  | [R2Ø10]+[2Ø6]+[R2Ø10] | 2,14 | 2,14 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | V103 | 4,20 | 0,15 | 0,15 | 0,40 | 0,40 |  | 0,02 H‐20 |  | ─║─ ──▲ |  |  |  | [2Ø12]+[R1Ø12] | 3,39 |  |  |  | [R2Ø10]+[2Ø6] | 2,14 | 0,57 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | V104 | 4,00 | 0,15 | 0,15 | 0,40 | 0,40 |  | 0,02 H‐20 |  | ▲── | ─║─ |  |  |  | [2Ø12]+[R1Ø16] | 4,27 |  |  |  | [2Ø6]+[R1Ø16+1Ø10] | 0,57 | 3,36 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/15] | 2,83 | 3,77 |  |
|  | 1 | V105 | 3,20 | 0,15 | 0,15 | 0,40 | 0,40 |  | 0,02 H‐20 |  | ─║─ | ──▲ |  |  |  | [2Ø10]+[R1Ø8] | 2,07 |  |  |  | [R1Ø16+1Ø10]+[2Ø6] | 3,36 | 0,57 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | V106 | 4,25 | 0,15 | 0,15 | 0,50 | 0,50 |  | 0,02 H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  |  |  | [2Ø16]+[R3Ø12] | 7,41 |  |  |  | [2Ø6] | 0,57 | 0,57 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | V107 | 4,00 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  |  |  | [2Ø12]+[R1Ø16] | 4,27 |  |  |  | [2Ø6] | 0,57 | 0,57 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | V108 | 3,20 | 0,15 | 0,15 | 0,40 | 0,40 |  | 0,02 H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  |  |  | [2Ø10]+[R1Ø10] | 2,36 |  |  |  | [2Ø6] | 0,57 | 0,57 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | V109 | 4,20 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  |  |  | [2Ø16]+[R1Ø16] | 6,03 |  |  |  | [2Ø6] | 0,57 | 0,57 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | V110 | 3,55 | 0,15 | 0,15 | 0,40 | 0,40 |  | 0,02 H‐20 |  | ▲── | ─║─ |  |  |  | [2Ø10]+[R1Ø8] | 2,07 |  |  |  | [2Ø8]+[R2Ø12] | 1,01 | 3,27 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | V111 | 5,15 | 0,15 | 0,15 | 0,40 | 0,40 |  | 0,02 H‐20 |  | ─║─ ──▲ |  |  |  | [2Ø12]+[R1Ø16] | 4,27 |  |  |  | [R2Ø12]+[2Ø8] | 3,27 | 1,01 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | V112 | 1,65 | 0,15 | 0,15 | 0,40 | 0,40 |  | 0,02 H‐20 |  | ─── | ─║─ |  |  |  | [2Ø8] |  | 1,01 |  |  |  | [2Ø12]+[R2Ø16] | 2,26 | 6,28 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | V113 | 5,05 | 0,15 | 0,15 | 0,50 | 0,50 |  | 0,02 H‐20 |  | ─║─ ──▲ |  |  |  | [2Ø16]+[R1Ø16] | 6,03 |  |  |  | [R2Ø16]+[2Ø12] | 6,28 | 2,26 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | V114 | 4,43 | 0,15 | 0,15 | 0,50 | 0,50 |  | 0,02 H‐20 |  | ▲── | ─║─ |  |  |  | [2Ø16]+[R2Ø12] | 6,28 |  |  |  | [R2Ø10]+[2Ø8]+[R1Ø16+1Ø12] | 2,58 | 4,15 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/12] | 2,83 | 4,71 |  |
|  | 1 | V115 | 3,55 | 0,15 | 0,15 | 0,50 | 0,50 |  | 0,02 H‐20 |  | ─║─ | ─║─ |  |  |  | [2Ø12]+[R1Ø10] | 3,05 |  |  |  | [R1Ø16+1Ø12]+[2Ø8]+[R2Ø16] | 4,15 | 5,03 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/15] | 2,83 | 3,77 |  |
|  | 1 | V116 | 5,15 | 0,15 | 0,15 | 0,50 | 0,50 |  | 0,02 H‐20 |  | ─║─ ──▲ |  |  |  | [2Ø16]+[R2Ø12] | 6,28 |  |  |  | [R2Ø16]+[2Ø8] | 5,03 | 1,01 |  |  |  | [2RØ6c/12] ‐ [2RØ6c/20] | 4,71 | 2,83 |  |
|  | 1 | V117 | 2,93 | 0,15 | 0,15 | 0,50 | 0,50 |  | 0,02 H‐20 |  | ▲── | ─║─ |  |  |  | [2Ø10]+[R1Ø10] | 2,36 |  |  |  | [2Ø8]+[R1Ø12] | 1,01 | 2,14 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | V118 | 5,05 | 0,15 | 0,15 | 0,50 | 0,50 |  | 0,02 H‐20 |  | ─║─ | ─║─ |  |  |  | [2Ø16]+[R1Ø16] | 6,03 |  |  |  | [R1Ø12]+[2Ø8]+[R2Ø16] | 2,14 | 5,03 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/10] | 2,83 | 5,65 |  |
|  | 1 | V119 | 5,15 | 0,15 | 0,15 | 0,50 | 0,50 |  | 0,02 H‐20 |  | ─║─ | ──▲ |  |  |  | [2Ø12]+[R1Ø12] | 3,39 |  |  |  | [R2Ø16]+[2Ø8] | 5,03 | 1,01 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |

20 de 28

|  | CALCULO Y DISEÑO DE VIGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SOLICITACIONES DE DISEÑO A FLEXION Y CORTE |  |  |  |  |  |  |  | CLIENTE: UNNE ‐ FAC. CIENCIAS AGRARIAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTRUCTURA: EDIFICIO P/LABORATORIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIR.: Calle SARGENTO CABRAL 2.131 |  |
|  |  |  |  | DATOS GENERALES |  |  |  |  |  | ESQUEMA |  |  |  |  | CARGAS ULTIMAS |  |  |  |  | REACCIONES |  |  |  | DISEÑO A FLEXION |  |  |  |  |  | DISEÑO AL CORTE [Tn] |  |  |  |
|  | Cant. | NN. | L | B | Bw | H | Hf | R |  | H.R. |  | Ai | Ad |  |  |  | Qu | Pu | Mu. I. | Mu. D. |  |  |  | Ru_i | Ru_d |  |  |  | Md_C | Md_I | Md_D |  |  |  | SECCION |  | FISURAS |  |  |
|  | Nro | Des. |  |  | [m] |  |  |  | [Tipo] |  | [Grafico] |  |  |  | [Tn/m] | [Tn] | [Tnm] |  |  |  | [Tn] | [Tn] |  |  |  |  | [Tnm] |  |  |  |  | Vlim | Vc | Vd_if1 | Vd_if4 |  | Vd_df4 | Vd_df1 |  |
|  | VIGAS ‐ V200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | V201 | 4,20 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  |  |  | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 1,43 | 1,43 |  |  |  | 1,67 | 0,16 | 0,16 |  |  |  | 11,74 | 2,35 | 1,56 | 0,80 |  | ‐0,80 | ‐1,56 |  |
|  | 1 | V202 | 4,00 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ─║─ |  |  |  | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 1,08 | 1,64 |  |  |  | 0,95 | 0,12 | ‐1,07 |  |  |  | 11,74 | 2,35 | 1,10 | 0,34 |  | ‐1,08 | ‐1,84 |  |
|  | 1 | V203 | 3,20 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ | ──▲ |  |  |  | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 3,47 | 2,77 |  |  |  | 2,19 | ‐0,87 | 0,30 |  |  |  | 11,74 | 2,35 | 3,64 | 1,46 |  | ‐0,52 | ‐2,70 |  |
|  | 1 | V204 | 3,20 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  |  |  | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 3,12 | 3,12 |  |  |  | 2,77 | 0,34 | 0,34 |  |  |  | 11,74 | 2,35 | 3,17 | 0,99 |  | ‐0,99 | ‐3,17 |  |
|  | 1 | V205 | 4,00 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  |  |  | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 1,36 | 1,36 |  |  |  | 1,51 | 0,11 | 0,11 |  |  |  | 11,74 | 2,35 | 1,49 | 0,73 |  | ‐0,73 | ‐1,49 |  |
|  | 1 | V206 | 3,20 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  |  |  | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 1,09 | 1,09 |  |  |  | 0,97 | 0,09 | 0,09 |  |  |  | 11,74 | 2,35 | 1,13 | 0,37 |  | ‐0,37 | ‐1,13 |  |
|  | 1 | V207 | 4,20 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  |  |  | 0,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 1,43 | 1,43 |  |  |  | 1,67 | 0,16 | 0,16 |  |  |  | 11,74 | 2,35 | 1,56 | 0,80 |  | ‐0,80 | ‐1,56 |  |
|  | 1 | V208 | 1,60 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─── | ─║─ |  |  |  | 1,01 | 1,36 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 2,98 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | ‐3,53 |  |  |  | 11,74 | 2,35 | ‐2,19 | ‐2,19 | ‐3,46 | ‐3,46 |  |
|  | 1 | V209 | 3,55 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ ──▲ |  |  |  | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 2,58 | 1,01 |  |  |  | 0,56 | ‐2,80 | 0,11 |  |  |  | 11,74 | 2,35 | 2,92 | 1,79 |  | 0,29 | ‐0,84 |  |
|  | 1 | V210 | 1,65 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─── | ─║─ |  |  |  | 1,01 | 1,09 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 | 2,76 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | ‐3,23 |  |  |  | 11,74 | 2,35 | ‐1,83 | ‐1,83 | ‐3,17 | ‐3,17 |  |
|  | 1 | V211 | 5,05 | 0,15 | 0,15 | 0,50 | 0,50 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ ──▲ |  |  |  | 1,11 | 8,09 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 7,06 | 6,65 |  |  |  | 11,13 | ‐0,63 | 0,73 |  |  |  | 20,12 | 4,02 | 8,55 | 2,25 |  | 0,75 | ‐8,01 |  |
|  | 1 | V212 | 4,43 | 0,15 | 0,15 | 0,40 | 0,40 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ─║─ |  |  |  | 1,50 | 1,09 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 3,62 | 4,12 |  |  |  | 4,05 | 0,39 | ‐1,78 |  |  |  | 15,93 | 3,19 | 3,86 | 0,13 |  | ‐2,26 | ‐4,54 |  |
|  | 1 | V213 | 3,55 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ | ─║─ |  |  |  | 2,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 3,95 | 3,73 |  |  |  | 1,78 | ‐1,80 | ‐1,40 |  |  |  | 11,74 | 2,35 | 4,17 | 1,75 |  | ‐1,46 | ‐3,88 |  |
|  | 1 | V214 | 5,15 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ ──▲ |  |  |  | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 2,92 | 2,29 |  |  |  | 2,88 | ‐1,48 | 0,25 |  |  |  | 11,74 | 2,35 | 3,38 | 2,25 |  | ‐1,41 | ‐2,54 |  |
|  | 1 | V215 | 2,93 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ─║─ |  |  |  | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 1,17 | 1,79 |  |  |  | 0,75 | 0,12 | ‐0,82 |  |  |  | 11,74 | 2,35 | 1,05 | ‐0,08 | ‐0,75 | ‐1,88 |  |
|  | 1 | V216 | 5,05 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ | ─║─ |  |  |  | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 2,39 | 2,72 |  |  |  | 2,12 | ‐0,75 | ‐1,64 |  |  |  | 11,74 | 2,35 | 2,67 | 1,54 |  | ‐1,98 | ‐3,11 |  |
|  | 1 | V217 | 5,15 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ | ──▲ |  |  |  | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 2,94 | 2,27 |  |  |  | 2,81 | ‐1,62 | 0,24 |  |  |  | 11,74 | 2,35 | 3,41 | 2,28 |  | ‐1,37 | ‐2,51 |  |

21 de 28

|  | CALCULO Y DISEÑO DE VIGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DISEÑO DE ARMADURAS A FLEXION Y CORTE |  |  |  |  | CLIENTE: UNNE ‐ FAC. CIENCIAS AGRARIAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTRUCTURA: EDIFICIO P/LABORATORIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIR.: Calle SARGENTO CABRAL 2.131 |  |
|  |  |  |  | DATOS GENERALES |  |  |  |  |  | ESQUEMA |  |  |  |  |  | DISEÑO A FLEXION |  |  |  |  |  | ARMADURAS A FLEXION NECESARIAS ‐ [cm2] |  |  |  |  | ESTRIBOS NECESARIOS |  |
|  | Cant. | NN. | L | B | Bw | H | Hf | R |  | H.R. |  | Ai | Ad |  |  |  | Hf/d | B_C | Ka_C | B_A | Ka_I | Ka_D |  |  |  |  | Min | Z. CENTRO | Z. IZQUIERDA | Z. DERECHA |  |  |  | f1_d | f4_d | f4_i | f1_i |  |
|  | Nro | Des. |  |  | [m] |  |  |  | [Tipo] |  | [Grafico] |  |  |  | [Adim.] | [m] | [Adim.] | [m] | [Adim.] | [Adim.] |  |  |  |  | As | As_S | As_I | As_S | As_I | As_S |  | As_I |  |  |  |  | [cm2/M] |  |  |
|  | VIGAS ‐ V200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | V201 | 4,20 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  |  |  | 1,071 |  | 0,087 |  | 0,008 | 0,008 |  |  |  |  | 1,40 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |  | 0,13 |  |  |  | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | V202 | 4,00 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ─║─ |  |  |  | 1,071 | 0,03 | 0,049 | 0,03 | 0,006 | ‐0,055 |  |  |  |  | 1,40 | 0,00 | 0,83 | 0,00 | 0,10 | 0,93 |  | 0,00 |  |  |  | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |  |
|  | 1 | V203 | 3,20 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ | ──▲ |  |  |  | 1,071 | 0,06 | 0,116 | 0,02 | ‐0,044 | 0,015 |  |  |  |  | 1,40 | 0,00 | 1,97 | 0,76 | 0,00 | 0,00 |  | 0,26 |  |  |  | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |  |
|  | 1 | V204 | 3,20 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  |  |  | 1,071 | 0,08 | 0,150 | 0,01 | 0,017 | 0,017 |  |  |  |  | 1,40 | 0,00 | 2,55 | 0,00 | 0,29 | 0,00 |  | 0,29 |  |  |  | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |  |
|  | 1 | V205 | 4,00 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  |  |  | 1,071 | 0,04 | 0,079 | 0,00 | 0,006 | 0,006 |  |  |  |  | 1,40 | 0,00 | 1,34 | 0,00 | 0,10 | 0,00 |  | 0,09 |  |  |  | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |  |
|  | 1 | V206 | 3,20 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  |  |  | 1,071 | 0,03 | 0,050 | 0,00 | 0,005 | 0,004 |  |  |  |  | 1,40 | 0,00 | 0,84 | 0,00 | 0,08 | 0,00 |  | 0,08 |  |  |  | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |  |
|  | 1 | V207 | 4,20 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  |  |  | 1,071 | 0,05 | 0,087 | 0,00 | 0,008 | 0,008 |  |  |  |  | 1,40 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |  | 0,13 |  |  |  | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |  |
|  | 1 | V208 | 1,60 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─── | ─║─ |  |  |  | 1,071 | 0,00 | 0,000 | 0,10 | 0,000 | ‐0,196 |  |  |  |  | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,33 |  | 0,00 |  |  |  | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |  |
|  | 1 | V209 | 3,55 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ ──▲ |  |  |  | 1,071 | 0,02 | 0,028 | 0,08 | ‐0,152 | 0,005 |  |  |  |  | 1,40 | 0,00 | 0,48 | 2,58 | 0,00 | 0,00 |  | 0,09 |  |  |  | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |  |
|  | 1 | V210 | 1,65 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─── | ─║─ |  |  |  | 1,071 | 0,00 | 0,000 | 0,09 | 0,000 | ‐0,177 |  |  |  |  | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,01 |  | 0,00 |  |  |  | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |  |
|  | 1 | V211 | 5,05 | 0,15 | 0,15 | 0,50 | 0,50 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ ──▲ |  |  |  | 1,042 | 0,11 | 0,212 | 0,01 | ‐0,011 | 0,013 |  |  |  |  | 2,40 | 0,00 | 6,17 | 0,32 | 0,00 | 0,00 |  | 0,36 |  |  |  | 1,58 | 1,18 | 1,18 | 1,31 |  |
|  | 1 | V212 | 4,43 | 0,15 | 0,15 | 0,40 | 0,40 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ─║─ |  |  |  | 1,053 | 0,06 | 0,117 | 0,03 | 0,011 | ‐0,050 |  |  |  |  | 1,90 | 0,00 | 2,70 | 0,00 | 0,25 | 1,15 |  | 0,00 |  |  |  | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |  |
|  | 1 | V213 | 3,55 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ | ─║─ |  |  |  | 1,071 | 0,05 | 0,093 | 0,05 | ‐0,095 | ‐0,073 |  |  |  |  | 1,40 | 0,00 | 1,59 | 1,61 | 0,00 | 1,23 |  | 0,00 |  |  |  | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |  |
|  | 1 | V214 | 5,15 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ ──▲ |  |  |  | 1,071 | 0,08 | 0,156 | 0,04 | ‐0,077 | 0,013 |  |  |  |  | 1,40 | 0,00 | 2,66 | 1,31 | 0,00 | 0,00 |  | 0,21 |  |  |  | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |  |
|  | 1 | V215 | 2,93 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ▲── | ─║─ |  |  |  | 1,071 | 0,02 | 0,038 | 0,02 | 0,006 | ‐0,042 |  |  |  |  | 1,40 | 0,00 | 0,65 | 0,00 | 0,11 | 0,71 |  | 0,00 |  |  |  | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |  |
|  | 1 | V216 | 5,05 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ | ─║─ |  |  |  | 1,071 | 0,06 | 0,112 | 0,05 | ‐0,038 | ‐0,086 |  |  |  |  | 1,40 | 0,00 | 1,91 | 0,65 | 0,00 | 1,46 |  | 0,00 |  |  |  | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |  |
|  | 1 | V217 | 5,15 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 | H‐20 |  | ─║─ | ──▲ |  |  |  | 1,071 | 0,08 | 0,152 | 0,05 | ‐0,085 | 0,012 |  |  |  |  | 1,40 | 0,00 | 2,59 | 1,44 | 0,00 | 0,00 |  | 0,21 |  |  |  | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |  |

22 de 28

|  | CALCULO Y DISEÑO DE VIGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RESUMEN DE ARMADURAS ADOPTADAS |  | CLIENTE: UNNE ‐ FAC. CIENCIAS AGRARIAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTRUCTURA: EDIFICIO P/LABORATORIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIR.: Calle SARGENTO CABRAL 2.131 |  |
|  |  |  |  | DATOS GENERALES |  |  |  |  |  | ESQUEMA |  |  |  | ARMADURAS INFERIORES |  |  |  |  | ARMADURAS SUPERIORES |  |  |  |  | ESTRIBOS /m |  |  |  |
|  | Cant. | NN. | L | B | Bw | H | Hf | R |  | H.R. |  | Ai | Ad |  |  |  | Adoptadas |  | Total |  |  |  | Adoptadas | T. Izq. | T. der |  |  |  | Adoptados | T. Izq. | Total |  |
|  | Nro | Des. |  |  | [m] |  |  |  | [Tipo] |  | [Grafico] |  |  |  | [Centro] |  | [cm2] |  |  |  | [Izq.] ‐ [Centro] ‐ [Der.] | [cm2] | [cm2] |  |  |  | [Izquierda] ‐ [Derecha] | [cm2] | [cm2] |  |
|  | VIGAS ‐ V200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | V201 | 4,20 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  |  |  | [2Ø8]+[R1Ø8] | 1,51 |  |  |  | [2Ø6] | 0,57 | 0,57 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | V202 | 4,00 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 H‐20 |  | ▲── | ─║─ |  |  |  | [2Ø8]+[R1Ø8] | 1,51 |  |  |  | [2Ø6]+[R1Ø8] | 0,57 | 1,07 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | V203 | 3,20 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 H‐20 |  | ─║─ | ──▲ |  |  |  | [2Ø10]+[R1Ø10] | 2,36 |  |  |  | [R1Ø8]+[2Ø6] | 1,07 | 0,57 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | V204 | 3,20 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  |  |  | [2Ø10]+[R1Ø12] | 2,70 |  |  |  | [2Ø6] | 0,57 | 0,57 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | V205 | 4,00 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  |  |  | [2Ø8]+[R1Ø8] | 1,51 |  |  |  | [2Ø6] | 0,57 | 0,57 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | V206 | 3,20 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  |  |  | [2Ø8]+[R1Ø8] | 1,51 |  |  |  | [2Ø6] | 0,57 | 0,57 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | V207 | 4,20 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  |  |  | [2Ø8]+[R1Ø8] | 1,51 |  |  |  | [2Ø6] | 0,57 | 0,57 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | V208 | 1,60 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 H‐20 |  | ─── | ─║─ |  |  |  | [2Ø8] |  | 1,01 |  |  |  | [2Ø12]+[R1Ø12] | 2,26 | 3,39 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | V209 | 3,55 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 H‐20 |  | ─║─ ──▲ |  |  |  | [2Ø8] |  | 1,01 |  |  |  | [R1Ø12]+[2Ø12] | 3,39 | 2,26 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | V210 | 1,65 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 H‐20 |  | ─── | ─║─ |  |  |  | [2Ø8] |  | 1,01 |  |  |  | [2Ø12]+[R1Ø10] | 2,26 | 3,05 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | V211 | 5,05 | 0,15 | 0,15 | 0,50 | 0,50 |  | 0,02 H‐20 |  | ─║─ ──▲ |  |  |  | [2Ø16]+[R2Ø12] | 6,28 |  |  |  | [R1Ø10]+[2Ø12] | 3,05 | 2,26 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | V212 | 4,43 | 0,15 | 0,15 | 0,40 | 0,40 |  | 0,02 H‐20 |  | ▲── | ─║─ |  |  |  | [2Ø10]+[R1Ø12] | 2,70 |  |  |  | [2Ø6]+[R1Ø12] | 0,57 | 1,70 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | V213 | 3,55 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 H‐20 |  | ─║─ | ─║─ |  |  |  | [2Ø10]+[R1Ø8] | 2,07 |  |  |  | [R1Ø12]+[2Ø6]+[R1Ø10] | 1,70 | 1,35 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | V214 | 5,15 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 H‐20 |  | ─║─ ──▲ |  |  |  | [2Ø10]+[R1Ø12] | 2,70 |  |  |  | [R1Ø10]+[2Ø6] | 1,35 | 0,57 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | V215 | 2,93 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 H‐20 |  | ▲── | ─║─ |  |  |  | [2Ø8]+[R1Ø8] | 1,51 |  |  |  | [2Ø6]+[R1Ø8] | 0,57 | 1,07 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | V216 | 5,05 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 H‐20 |  | ─║─ | ─║─ |  |  |  | [2Ø10]+[R1Ø8] | 2,07 |  |  |  | [R1Ø8]+[2Ø6]+[R1Ø12] | 1,07 | 1,70 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |
|  | 1 | V217 | 5,15 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,30 |  | 0,02 H‐20 |  | ─║─ | ──▲ |  |  |  | [2Ø10]+[R1Ø12] | 2,70 |  |  |  | [R1Ø12]+[2Ø6] | 1,70 | 0,57 |  |  |  | [2RØ6c/20] ‐ [2RØ6c/20] | 2,83 | 2,83 |  |

23 de 28

CALCULO Y DISEÑO DE LOSAS

24 de 28

|  | CALCULO Y DISEÑO DE LOSAS |  |  |  |  |  | DISEÑO DE ARMADURAS A FLEXION Y CORTE | CLIENTE: UNNE ‐ FAC. CIENCIAS AGRARIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTRUCTURA: EDIFICIO P/LABORATORIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIR.: Calle SARGENTO CABRAL 2.131 |
|  |  |  | DATOS GENERALES |  |  |  | ESQUEMA |  | CARGAS |  | SOLICITACIONES ULTIMAS |  | ARMADURAS NECESARIAS |  | DISEÑO AL CORTE |
|  | CANT. | NN. |  | Lx | H |  | B | R |  | Dir. X. |  | Qu. | Qu.V. |  | Cent. | Apoy. | Bord. | Bord. |  | Cent. | Apoy. | Bord. | Bord. |  | Vmax | Vu | Vc |
|  |  |  |  | Ly | Hf |  | Bw | H.R. |  | Dir. Y. |  | Pu. | [Tn/m] |  |  | [TnM/B] |  |  |  | [cm2/B] |  |  | [Tn] | [Tn/m2] |
|  | LOSAS (MACIZAS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | L101 | 7,20 | 0,12 |  | 1,000 | 0,02 |  | ▲── | ──▲ |  | 1,11 | 0,00 |  | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 3,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2,75 | 30,53 | 74,54 |
|  |  |  | 5,15 | 0,12 |  | 1,000 | H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  | 0,00 |  |  | 2,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 6,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2,53 | 28,06 | 74,54 |
|  | 1 | L102 | 4,25 | 0,12 |  | 1,000 | 0,02 |  | ▲── ─║─ |  | 1,25 | 0,00 |  | 1,63 | 1,86 | 0,00 | 0,00 |  | 4,58 | 5,27 | 0,00 | 0,00 |  | 2,53 | 28,13 | 74,54 |
|  |  |  | 6,95 | 0,12 |  | 1,000 | H‐20 |  | ▲── ─║─ |  | 0,00 |  |  | 0,86 | 1,35 | 0,00 | 0,00 |  | 2,35 | 3,74 | 0,00 | 0,00 |  | 2,28 | 25,35 | 74,54 |
|  | 1 | L103 | 4,00 | 0,12 |  | 1,000 | 0,02 |  | ▲── | ──▲ |  | 1,11 | 0,00 |  | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1,97 | 21,89 | 74,54 |
|  |  |  | 3,75 | 0,12 |  | 1,000 | H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  | 0,00 |  |  | 0,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1,75 | 19,43 | 74,54 |
|  | 1 | L104 | 4,25 | 0,12 |  | 1,000 | 0,02 |  | ▲── ─║─ |  | 1,25 | 0,00 |  | 1,43 | 1,71 | 0,00 | 0,00 |  | 3,99 | 4,81 | 0,00 | 0,00 |  | 2,53 | 28,13 | 74,54 |
|  |  |  | 6,23 | 0,12 |  | 1,000 | H‐20 |  | ▲── ─║─ |  | 0,00 |  |  | 0,86 | 1,33 | 0,00 | 0,00 |  | 2,35 | 3,69 | 0,00 | 0,00 |  | 2,28 | 25,35 | 74,54 |
|  | 1 | L105 | 3,20 | 0,12 |  | 1,000 | 0,02 |  | ─║─ ─║─ |  | 1,11 | 0,00 |  | 0,60 | 0,71 | 0,00 | 0,00 |  | 1,61 | 1,92 | 0,00 | 0,00 |  | 1,67 | 18,50 | 74,54 |
|  |  |  | 1,80 | 0,12 |  | 1,000 | H‐20 |  | ─── | ─── |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1,44 | 16,03 | 74,54 |
|  | 1 | L106 | 1,60 | 0,12 |  | 1,000 | 0,02 |  | ─── | ─║─ |  | 1,11 | 0,00 |  | 0,00 | 1,07 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 2,92 | 0,00 | 0,00 |  | 1,67 | 18,50 | 74,54 |
|  |  |  | 4,70 | 0,12 |  | 1,000 | H‐20 |  | ─── | ─── |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1,44 | 16,03 | 74,54 |
|  | 1 | L201 | 3,20 | 0,12 |  | 1,000 | 0,02 |  | ▲── | ──▲ |  | 1,43 | 0,00 |  | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2,14 | 23,83 | 74,54 |
|  |  |  | 3,60 | 0,12 |  | 1,000 | H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  | 0,00 |  |  | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1,86 | 20,66 | 74,54 |
|  | 1 | LE | 1,60 | 0,12 |  | 1,000 | 0,02 |  | ─── | ─── |  | 1,11 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2,58 | 28,68 | 74,54 |
|  |  |  | 4,85 | 0,12 |  | 1,000 | H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  | 0,00 |  |  | 3,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 9,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 2,36 | 26,21 | 74,54 |

25 de 28

|  | CALCULO Y DISEÑO DE LOSAS |  |  |  |  |  | RESUMEN DE ARMADURAS ADOPTADAS |  |  | CLIENTE: UNNE ‐ FAC. CIENCIAS AGRARIAS |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTRUCTURA: EDIFICIO P/LABORATORIO |  |  |  |  |  |  |  |  | DIR.: Calle SARGENTO CABRAL 2.131 |  |
|  |  |  | DATOS GENERALES |  |  |  | ESQUEMA |  | ARMADURAS INFERIORES |  | ARMADURAS SUPERIORES |  |  | OBSERVACIONES ADICIONALES |  |
|  | CANT. | NN. |  | Lx | H |  | B | R |  | Dir. X. |  | Adoptadas | Total |  | Adoptadas | Total |  | Tipo de Losa ‐ Espesor |  |
|  |  |  |  | Ly | Hf |  | Bw | H.R. |  | Dir. Y. |  | [Centro] | Armadura |  | [Apoyos Continuos] | Armadura |  | Especificaciones Tecnicas |  |
|  | LOSAS (MACIZAS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dir. X = 1Ø8 C/14 CM | 3,50 CM2/m) |  | No requiere |  |  | Losa maciza ‐ Espesor =12 CM |  |
|  | 1 | L101 | 7,20 | 0,12 |  | 1,000 | 0,02 |  | ▲── | ──▲ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5,15 | 0,12 |  | 1,000 | H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  | Dir. Y = 1Ø10 C/12 CM | 6,30 CM2/m |  | No requiere |  |  | Recubrimiento= 2 CM |  |
|  | 1 | L102 | 4,25 | 0,12 |  | 1,000 | 0,02 |  | ▲── ─║─ |  | Dir. X = 1Ø10 C/17 CM | 4,70 CM2/m) |  | Dir. X = 1Ø8 C/25 CM + Ref. 1Ø10 C/25 CM | 5,10 CM2/m) |  | Losa maciza ‐ Espesor =12 CM |  |
|  |  |  | 6,95 | 0,12 |  | 1,000 | H‐20 |  | ▲── ─║─ |  | Dir. Y = 1Ø6 C/12 CM | 2,30 CM2/m |  | Dir. Y = 1Ø6 C/25 CM + Ref. 1Ø10 C/25 CM | 4,30 CM2/m) |  | Recubrimiento= 2 CM |  |
|  | 1 | L103 | 4,00 | 0,12 |  | 1,000 | 0,02 |  | ▲── | ──▲ |  | Dir. X = 1Ø6 C/14 CM | 2,00 CM2/m) |  | No requiere |  |  | Losa maciza ‐ Espesor =12 CM |  |
|  |  |  | 3,75 | 0,12 |  | 1,000 | H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  | Dir. Y = 1Ø6 C/12 CM | 2,30 CM2/m |  | Dir. Y = 1Ø6 C/17 CM | 4,70 CM2/m) |  | Recubrimiento= 2 CM |  |
|  | 1 | L104 | 4,25 | 0,12 |  | 1,000 | 0,02 |  | ▲── ─║─ |  | Dir. X = 1Ø10 C/17 CM | 4,70 CM2/m) |  | Dir. X = 1Ø10 C/33 CM + Ref. 1Ø10 C/33 CM | 4,70 CM2/m) |  | Losa maciza ‐ Espesor =12 CM |  |
|  |  |  | 6,23 | 0,12 |  | 1,000 | H‐20 |  | ▲── ─║─ |  | Dir. Y = 1Ø6 C/12 CM | 2,30 CM2/m |  | Dir. Y = 1Ø6 C/17 CM | 4,70 CM2/m) |  | Recubrimiento= 2 CM |  |
|  | 1 | L105 | 3,20 | 0,12 |  | 1,000 | 0,02 |  | ─║─ ─║─ |  | Dir. X = 1Ø8 C/12 CM | 4,00 CM2/m) |  | No requiere |  |  | Losa maciza ‐ Espesor =12 CM |  |
|  |  |  | 1,80 | 0,12 |  | 1,000 | H‐20 |  | ─── | ─── |  | Dir. Y = 1Ø6 C/25 CM | 1,10 CM2/m |  | Dir. Y = 1Ø6 C/17 CM | 4,70 CM2/m) |  | Recubrimiento= 2 CM |  |
|  | 1 | L106 | 1,60 | 0,12 |  | 1,000 | 0,02 |  | ─── | ─║─ |  | No requiere |  |  | Dir. X = 1Ø8 C/33 CM + Ref. 1Ø10 C/33 CM | 3,90 CM2/m) |  | Losa maciza ‐ Espesor =12 CM |  |
|  |  |  | 4,70 | 0,12 |  | 1,000 | H‐20 |  | ─── | ─── |  | No requiere |  |  | Dir. Y = 1Ø0 C/25 CM | 1,10 CM2/m) |  | Recubrimiento= 2 CM |  |
|  | 1 | L201 | 3,20 | 0,12 |  | 1,000 | 0,02 |  | ▲── | ──▲ |  | Dir. X = 1Ø8 C/20 CM | 2,50 CM2/m) |  | No requiere |  |  | Losa maciza ‐ Espesor =12 CM |  |
|  |  |  | 3,60 | 0,12 |  | 1,000 | H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  | Dir. Y = 1Ø8 C/20 CM | 2,50 CM2/m |  | No requiere |  |  | Recubrimiento= 2 CM |  |
|  | 1 | LE | 1,60 | 0,12 |  | 1,000 | 0,02 |  | ─── | ─── |  | Dir. X = 1Ø6 C/25 CM | 1,10 CM2/m) |  | No requiere |  |  | Losa maciza ‐ Espesor =12 CM |  |
|  |  |  | 4,85 | 0,12 |  | 1,000 | H‐20 |  | ▲── | ──▲ |  | Dir. Y = 1Ø12 C/11 CM | 10,20 CM2/m |  | No requiere |  |  | Recubrimiento= 2 CM |  |

26 de 28

CALCULO Y DISEÑO DE CUBIERTA METALICAS

27 de 28

| CALCULO Y DISEÑO DE CUBIERTAS METALICAS |  |  |  |  |  | CLIENTE: UNNE ‐ FAC. CIENCIAS AGRARIAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESTRUCTURA: EDIFICIO P/LABORATORIO |  |  |  |  |  |  |  | DIR.: Calle SARGENTO CABRAL 2.131 |
| CORREAS DE CUBIERTA |  | Perfiles de Chapa plegadas conformadas en frío, de tipo C con rigidizados. |  |  |  |  |  |  |
| ANALISIS DE CARGA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chapa Nº24 | 10,0 | Kg/m2 | CIRSOC 101‐2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suspendido | 20,0 | Kg/m2 | CIRSOC 101‐2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACERO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fy | 2400 kg/cm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CORREAS SECUNDARIAS ‐ PERFIL SIMPLE CHAPA PLEGADA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Luz Max. ‐ 1 |  | m | Luz Max. ‐ 2 |  |  | m | Sep. Max. |  | m |  |  |  |
|  | 4,20 |  |  |  | 4,20 |  |  | 0,95 |  |  |  |  |
| At | 3,99 | m2 | At |  | 3,99 | m2 | Pendiente | 15 | % |  |  |  |
| R1 | 1,00 |  |  | R1 | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| R2 | 1,00 |  |  | R2 | 1,00 |  | F | 1,80 |  |  |  |  |
| Lr0 | 96,00 | Kg/m2 | Lr0 | 96,00 | Kg/m2 |  |  |  |  |  |  |
| DIMENSIONADO Y VERIFICACION ‐ CORREA SECUNDARIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo |  |  | g |  |  | Kg/m | Wx |  | cm3 | S |  | cm2 |
|  | C120/50/20/1,6 |  |  |  | 3,19 |  |  | 15,29 |  |  | 4,06 |  |
| Qu1 | 183,76 | Kg/m | Qu2 | 183,76 | Kg/m |  |  |  |  |  |  |
| Mu1 | 324,15 | KgM | Mu2 | 324,15 | KgM |  |  |  |  |  |  |
| Vu1 | 385,89 | Kg | Vu2 | 385,89 | Kg |  |  |  |  |  |  |

Aplicación del criterio adoptado en CIROSC 302 3.1.4., aplicando CIRSOC 302 3.1.2.1.

| Md | 330,26 | KgM | >Mu VERIFICA FLEXION |
| --- | --- | --- | --- |
| Vd | 5554,08 | Kg | >Vu VERIFICA CORTE |

28 de 28