PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES: ESPECIFICACIONES TECNICAS

ARTÍCULO Nº 1

OBJETO: Contratar la adquisición de Mini cargador frontal sobre neumáticos, Nuevo sin uso, último modelo, de última generación con incorporación de todas las mejoras recientes en diseño y materiales.

ARTÍCULO Nº 2

# ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES: Equipo Mini cargador frontal compacto.

Características que deben poseer:

- Montado sobre neumáticos, medidas 10 x 16,5 mínimo.

- Cucharón delantero provisto, con capacidad de 0,40m3.

- Carga nominal: 740 kg. Mínimo.

- Cabina tipo R.O.P.S. y F.O.P.S. Con luneta trasera y vidrio superior fijos.

- Comando a través de 2 palancas para su dirección y traslación, con dos pedales para el control de elevación de los brazos y el volteo del balde.

Deberá poseer instrumental completo de control de funciones de motor: temperatura, baja presión de aceite, nivel de carga de batería, nivel de combustible, etc. Sistema de paradas automáticas ante eventuales desperfectos que puedan dañar el motor.

Los comandos deberán estar situados dentro de la cabina y deberán poseer: asiento regulable, cinturón de seguridad, barra de seguridad, freno de estacionamiento con botón de activación.

Deberá poseer un segundo sistema de seguridad, que impida específicamente los movimientos de traslación y elevación de brazos y volteo del balde en forma imprevista, estando el motor encendido, accionado a través de sensores.

# MOTOR: Será de combustión interna, 4 cilindros, diesel, refrigerado por agua, con una potencia 49 HP Mínima.

Capacidad del tanque de combustible: 80 litros mínimos, construido en material altamente resistente, que no permita la contaminación del combustible por condensación de humedad, convenientemente protegido contra impactos de objetos tos que puedan dañarlo cuando la máquina se encuentra operando.

Sistema eléctrico de 12 Volts.

# TRANSMISION: Deberá ser hidrostática, con un motor hidráulico por cada par de neumáticos, comandado a través de 2 palancas independientes para su dirección y giro de tipo deslizante. Las cadenas de transmisión NO DEBERAN REQUERIR AJUSTE ALGUNO y deberán ser pretensadas de fábrica

# SISTEMA HIDRULICO: Con bomba hidráulica de 64 Lts./min. mínimo. Deberá disponer de una línea auxiliar delantera hidráulica con acoples rápidos para los diferentes aditamentos a utilizar.

# LUCES: Serán de norma: luces delanteras de iodo (para trabajo), traseras de posición y de camino. Deberá contar además con alarma sonora de marcha atrás.

# PESO OPERATIVO: No deberá superar los 2700 kgs.

# SISTEMA DE ENFRIAMIENTO: Será enfriado mediante agua.

La posición de los enfriadores será trasera, con turbina de enfriamiento y radiadores desmontables superiores, con acceso a través de una parrilla independiente, para que no se entorpezca ninguna operación de servicio.

ARTÍCULO Nº 3

# ADITAMENTOS: Deberá contar con la posibilidad de anexar diversos aditamentos a través de acoples rápidos instalados en la parte delantera del equipo. Dichos aditamentos deberán ser de la misma marca del equipo a efectos de asegurar una perfecta adaptabilidad, ensamble y gran compatibilidad con el sistema hidráulico del Minicargador, a efectos de evitar la inclusión de válvulas reguladoras de caudal en los aditamentos.

# Aditamentos requeridos: Un (1) Brazo Retroexcavador con balde de 13’’ y profundidad de excavación no inferior a 2.400 mm.

NOTA: La garantía deberá cubrir un (1) año sin límite de horas

Se entregarán manuales de operaciones y mantenimiento. El entrenamiento del personal deberá realizarse en las instalaciones de la Delegación de Destino y a los operadores que la misma designe, por el tiempo que sea necesario.

El equipo deberá disponer de una amplia garantía por el término de un año sin límite de horas y disponer de un amplio stock de repuestos originales en el país, lo cual podrá ser verificado por el licitante antes de proceder a la adjudicación, debiendo la firma oferente tener casa de Comercio con talleres capacitados para la realización de los servicios de post-venta y cualquier tipo de reparación contando además con los repuestos originales de la marca.

Las marcas de los equipos ofrecidos deberán tener una antigüedad no inferior a 15 años de uso en el País, asegurando además un Servicio Técnico permanente en la zona y la provisión de repuesto originales.