Anexo 2

Tanques de Reserva de Agua

____________________________________________________________________________________

Especificaciones técnicas

Mano de obra, elementos y materiales para la limpieza de tanques de reserva en edificaciones de la UNRC

Ubicación:

Edificaciones en campus Universitario, edificio de calle General Paz y CamDocEx. Las presentes especificaciones comprenden todos los trabajos relacionados con la provisión de mano de obra y materiales para la limpieza de 102 tanques de reserva de agua, pertenecientes a edificaciones de la Universidad, según las siguientes ubicaciones que se detallan:

Edificio calle General Paz		2

CamDocEx				5

Reproducción Equina			1

Sanitario de Deportes			1

Residencias Docentes			8

Residencias Estudiantiles REU		52

SUM de REU				2

Pabellón “C”				6

Planta Piloto edificio viejo		1

Edificio Complejo Universitario		1

Edificio Agronomía y Veterinaria	2

Vivero					1

Sanitario de Deportes en Gimnasio	1

Cabecera de Galpones			1

Bioterio					1

Dep. Tecnología Química		2

Microbiología				1

Guardia nueva				1

Local hidroneumático			1

Dep. Enfermería			1

Edificio SECyOT			1

Baterías de Tanques Aulas comunes

Pabellones 2, 3 y 4			5

Baños Gimnasio Mayor			2

Edificio de Geología			2

Baños Gimnasio Menor			1

Procedimiento para su limpieza:

El procedimiento consiste en un riguroso cepillado sobre la superficie a tratar, en su interior, para  lo cual se deberá cerrar en primer lugar la llave de suministro y bajada, vaciando por medio de la llave de limpieza y quedando a un nivel aproximado de 0,20 m del fondo. En ese momento deberá agregarse al agua una solución de hipoclorito de sodio al 10% para realizar el aseo.

Una vez realizado este trabajo se vaciará en forma total, enjuagando reiteradamente las zonas tratadas hasta que el agua se vea limpia. Luego se procederá a convocar al Dpto. Mantenimiento para realizar la inspección y aprobación del servicio, para proceder a la colocación de las tapas, llaves, etc.

Una vez finalizado el procedimiento, se realiza el drenaje por las cañerías para asegurar la limpieza de las mismas.

El contratista deberá mantener la obra limpia mientras dure su ejecución, debiendo retirar todo tipo de sobrante para la aprobación final.

Anexo 3

Corte de pasto y desmalezado

____________________________________________________________________________________

# Duración de los trabajos:

A partir del 16 de Diciembre del año en curso y hasta el 15 de Febrero del siguiente; las posibles inclemencias del clima podrían modificar este período estimativo de trabajo.

# Trabajos a realizar:

Corte y mantenimiento de pasto y recolección del mismo cuando sea necesario, en los sectores del predio del Campus de la Universidad Nacional de Río Cuarto, según plano adjunto, en una superficie de aproximadamente 50 hectáreas, las que se deberán desmalezar de acuerdo a lo coordinado desde el Departamento Intendencia o la propia SCTyS.

Será obligación del contratista de efectuar en la superficie mencionada, todas las tareas necesarias para el corte y mantenimiento de pastos, utilizando para ello las máquinas, equipos, herramientas y personal necesarios a fin de mantener las alturas máximas indicadas en el plano adjunto, evitando la destrucción de su cubierta vegetal, evitando daños tales como peladuras, etc. El cuidado y mantenimiento de las herramientas y maquinarias a usarse es responsabilidad total del Contratista.

Todo corte de malezas se efectuará en forma mecánica donde lo permita la configuración del terreno y manuales cuando sea dificultoso el ingreso de máquinas.

Por ningún motivo quedarán zonas sin tratar, alrededor de árboles, arbustos, columnas, cordones, etc., en donde existan árboles y/o arbustos, deberá tener especial cuidado de no dañar los mismos al realizar el corte.

El Contratista deberá proceder a levantar el pasto sobrante, ramas u otros elementos que pudieren encontrarse en el Predio y a pedido del área que corresponda.

El Contratista deberá mantener la cantidad suficiente de personal que sea necesario para las tareas a realizar de lunes a sábado en el Campus, haciendo un mantenimiento de los Parques y Jardines en lo referente al corte de pasto.

Especificaciones técnicas:

SECTOR 1:

En este sector se deberá mantener el corte, de manera tal que no supere los 4 cm de altura, debiendo realizar la cantidad necesaria de frecuencia de cortes.

## SECTOR 2:

En este sector se permitirá hasta una altura de 8 cm, para realizar un nuevo corte,  igual que en el sector 1 se deberán realizar tantos cortes como sean necesarios.

SECTOR 3:

### En este sector, que corresponde al área de Deportes y Recreación se deberá realizar el corte, con la cantidad necesaria de frecuencias, para que el pasto no supere los 10 cm de altura. Quedan excluidos del presente contrato los sectores de las Piletas, Cancha de Paddle, Asadores, Cancha de Futbol Infantil, Canchas de Jockey, de Softbol y Canchas de Futbol en sus interiores, zonas aledañas.

##### SECTOR 4:

### En estos sectores se deberá realizar el corte, con la cantidad necesaria de frecuencias, para que el pasto no supere los 10 cm de altura.

### SECTOR 5:

### En el predio de las instalaciones del Grupo de Energía Solar se deberá realizar el corte con la cantidad necesaria de frecuencias y el pasto no podrá exceder los 10 cm, para realizar un nuevo corte.

##### SECTOR 6:

En el vivero se debe realizar dos cortes en el transcurso de tiempo de duración de estos trabajos.

Equipamiento mínimo:

- Un tractor con sistema hidráulico para tres puntos incorporado.

- Una Desmalezadora de Tres Punto o arrastre.

- Un Mini Tractor cortadora de césped.

- Motoguadañas la cantidad necesaria para realizar las tareas de corte manual.

- Toda otra herramienta que sea necesaria para realizar los trabajos contratados, como podadora de altura, tijeras, hachas, machetes, escobas barre hojas, palas, bolsas de consorcio, motosierra, etc.