|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 1 |  |
| ET Nº 1 | FECHA: / / | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| OBJETO. Adquisición de: LECTOR DE PLACAS / ESPECTROFOTÓMETRO DE PLACAS REQUISITOS TECNICOS: Rueda de filtros de 8 posiciones. Debe incluir los filtros de 415, 450, 490, 595, 620, 655 y 750 mm. Debe incluir impresora térmica y rollo de papel. Puerto USB. Capacidad para leer microplacas de fondo plano, U, o V, o placas en tiras de 8 o 12 wells. Calibración automática previa a cada lectura. Capacidad de agitación de placa con velocidades variables (baja, media y alta). Presentación de protocolos y datos en el visor. Almacenamiento de datos onboard. Capacidad de autodiagnóstico al encender el equipo para la detección del estado de la lámpara. Puerta motorizada para la carga de las placas. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA Lugar: condición CIP EZEIZA. Plazo de entrega: La entrega deberá efectivizarse antes de los SESENTA (60) días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato y del pago 100 % anticipado. De corresponder, durante la ejecución del contrato se aceptaran entregas parciales de los efectos, debiendo coordinarse esta tarea con el Contratante. CLÁUSULAS GENERALES Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |

|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |
| --- | --- | --- |
|  | LOTE Nº: 2 |  |
| ET Nº 2 | FECHA: / / | CANTIDAD: 1 |
| ANEXOS: Anexo 1: Envases, marcación, rotulado y embalaje Anexo 2: Inspecciones y recepción. Pruebas y ensayos |  |
| OBJETO. Adquisición de: LAVADOR DE PLACAS REQUISITOS TECNICOS: Compatible con microplacas de 96 wells, fondo plano, U, C o V. Posición de agujas programable (horizontal y vertical) para maximizar la eficiencia del lavado. Control de velocidad del Dispenser. Opción de agitación de placa para minimizar burbujas y adherencia del líquido a los bordes del well. Detector de nivel en la botella de Waste o desecho. Manifold removible. Cabezal intercambiable para trabajar en 1 x 8 o 1 x 12 pocillos. Soporte de placa removible y autoclavable Bomba dispensadora y de vacío integradas Tiempo de remojo aproximado: 0-9.9 seg en modo tira; 0-59 min en modo placa Temperatura de operabilidad: 15-30ºC Volumen de Lavado aproximado: 50 a 1000 ul. Volumen de dispensado aproximado: 50 a 400 μl Volumen residual aproximado: menor a 2,0 μl por pocillo. Debe incluir: cabezal de 1 x 8 tips, 1 botellón de lavado 2 litros, 1 botellón de descarte de 2 litros. LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA Lugar: condición CIP EZEIZA. Plazo de entrega: La entrega deberá efectivizarse antes de los SESENTA (60) días corridos contados a partir de la adjudicación del contrato y del pago 100 % anticipado. De corresponder, durante la ejecución del contrato se aceptaran entregas parciales de los efectos, debiendo coordinarse esta tarea con el Contratante. CLÁUSULAS GENERALES Las especificaciones de los materiales deberán estar REDACTADOS EN EL IDIOMA ESPAÑOL y completos especificando lo requerido en la ET correspondiente. En caso de presentarse apoderados o representantes de empresas extranjeras, deberá presentarse la documentación que acredite en forma fehaciente el carácter invocado. Dicha documentación, deberá estar legalizada por funcionario notarial del país de origen, indicando expresamente si quien otorga la representación o poder tiene facultades suficiente para ello. Si el país de origen de dicha Empresa no hubiese suscripto la Convención de La Haya del 05 Oct 61 (Ley Nº 23.458), estos documentos deberán contar con la intervención consular argentina y presentarse debidamente apostillados, al mismo tiempo que deberán encontrarse traducidos al castellano por Traductor Público Nacional matriculado acreditado por el Colegio de Traductores. (Decreto 1759/72 – T.O 1991). El Fabricante o su Representante en el País deberá garantizar un adecuado servicio técnico y de post venta. ___________________________ Firma y aclaración del técnico |