OBRA:

ESCUELA SECUNDARIA TECNICA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN

SEDE JOSE LEON SUAREZ

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

MOBILIARIO GENERAL

MEMORIA

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

La presente sección se refiere a los procedimientos y cumplimientos en cuanto a documentos, garantías y normas a seguir en la presente Obra.

TRABAJOS RELACIONADOS

Los trabajos de la presente sección están relacionados con todos los trabajos siguientes a realizar en la obra y que están indicados en el presente Pliego y en el índice del mismo. El Contratista tendrá la obligación de examinar todos los documentos correspondientes a la obra y verificar los componentes de cada una de las secciones que aunque no estuvieran estrictamente relacionadas pudieren ser afectados. Asimismo tiene la obligación de realizar la correspondiente coordinación.

GARANTÍA DE CALIDAD

El Contratista garantizará la calidad de las obras ejecutadas conforme a los planos y demás documentos contractuales según las prescripciones del presente Pliego de Especificaciones Técnicas.

MATERIALES

Calidad de los Materiales

Para todos los aspectos vinculados a la calidad de los materiales, dispositivos, estructuras, etc., serán de especial vigencia las Normas del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), se encuentren o no citadas en las respectivas secciones del presente Pliego de Especificaciones Técnicas.

Entrega y Almacenamiento

Todos los materiales serán entregados en la Obra y almacenados hasta su uso, abrigados de la intemperie y separados del suelo natural, correctamente estibados según las normas IRAM y las indicaciones que al respecto impartan los fabricantes y cada una de las secciones del presente Pliego.

- SILLA SO

SILLA ADMINISTRACION - SO. Según detalles en Anexo ETEC-MOB-DE 01

DESCRIPCION:

Silla de base regulable con asiento, apoyabrazos y respaldo tapizados en granite, sobre goma poliéster de alta densidad, color a definir por la D.O.

REQUISITOS TECNICOS:

Cuerpo: asiento y respaldo en madera multilaminada de 10mm tapizado sobre goma poliéster de alta densidad 24 kg/m3 en tela granite, color a definir por la D.O.

Patas: sistema neumático tipo estrella de nylon, de 5 ramas reforzada. Estructura de unión de asiento y respaldo con caño oval cromado y monocasco plástico, color a definir por D.O.

- ESCRITORIO E1

OBJETO:

ESCRITORIO OFICINA 1,20-  E1. Según detalles en Anexo ETEC-MOB-DE 01

DESCRIPCION:

Escritorio de 1,20m x 0,60m x 0,75m de alto, con cajonera pedestal de 3 cajones.

REQUISITOS TECNICOS:

Mesada: melamina espesor mínimo 25mm, color a definir por la D.O. Cantos de ABS espesor mínimo 3mm.

Patas: melamina espesor mínimo 25mm, color a definir por la D.O. Cantos de ABS espesor mínimo 3mm.

Frentes de cajón: melamina espesor mínimo 25mm, color a definir por la D.O. Cantos de ABS espesor mínimo 3mm.

Fondo: melamina espesor mínimo 20mm, color a definir por la D.O. Cantos de ABS espesor mínimo 3mm.

Herrajes:

    - Guías cajón y porta teclado: metálicas con ruedas de nylon.

    - Tiradores: manijas metálicas acabado cromo mate.

    - Cerradura cajón: tipo tambor.

- ESCRITORIO TIPO E2

OBJETO:

ESCRITORIO 1,20-  E2. Según detalles en Anexo ETEC-MOB-DE 02

DESCRIPCION:

Escritorio de 1,20m x 0,60m x 0,75m de alto.

REQUISITOS TECNICOS:

Mesada: melamina espesor mínimo 25mm, color a definir por la D.O. Cantos de ABS espesor mínimo 3mm.

Patas: melamina espesor mínimo 25mm, color a definir por la D.O. Cantos de ABS espesor mínimo 3mm.

Fondo: melamina espesor mínimo 20mm, color a definir por la D.O. Cantos de ABS espesor mínimo 3mm.

- ARMARIO A1

OBJETO:

ARMARIO FICHERO- A1. Según detalles en Anexo ETEC-MOB-DE 01

DESCRIPCION:

Armario fichero de 0,50m x 0,50m x 1,50m de alto, con 4 cajones iguales.

REQUISITOS TECNICOS:

Tapa, laterales y fondo: melamina espesor mínimo 25mm, color a definir por la D.O. Cantos de ABS espesor mínimo 3mm.

Frentes de cajón: melamina espesor mínimo 25mm, color a definir por la D.O. Cantos de ABS espesor mínimo 3mm.

Fondo: melamina espesor mínimo 20mm, color a definir por la D.O. Cantos de ABS espesor mínimo 3mm.

Herrajes:

      - Guías cajón: metálicas con ruedas de nylon.

      - Tiradores: manijas metálicas acabado cromo mate.

- ARMARIO A2

OBJETO:

ARMARIO FICHERO - A1. Según detalles en Anexo ETEC-MOB-DE 01

DESCRIPCION:

Armario de 0,95m x 0,50m x 1,90m de alto, con 4 estantes y puertas.

REQUISITOS TECNICOS:

Tapa, laterales y fondo: melamina espesor mínimo 25mm, color a definir por la D.O. Cantos de ABS espesor mínimo 3mm.

Puertas: melamina espesor mínimo 25mm, color a definir por la D.O. Cantos de ABS espesor mínimo 3mm.

Estantes: melamina espesor mínimo 25mm, color a definir por la D.O. Cantos de ABS espesor mínimo 3mm. Los estantes serán regulables, deberán proveerse orificios cada 5cm en los laterales.

Fondo: melamina espesor mínimo 20mm, color a definir por la D.O. Cantos de ABS espesor mínimo 3mm.

Herrajes:

      - Tiradores: manijas metálicas acabado cromo mate.

- MESA M2

OBJETO:

MESA CUADRADA TALLERES - M2. Según detalles en Anexo ETEC-MOB-DE 01

DESCRIPCION:

Mesa cuadrada de 1,40m x 1,40m x 0,75m de alto.

REQUISITOS TECNICOS:

Mesada: melamina espesor mínimo 25mm, color a definir por la D.O. Cantos de ABS espesor mínimo 3mm.

Patas: estructura conformada por tubos de 50x50mm espesor 1,6mm acabado pintado epoxi, color a definir por la D.O.

- BIBLOTECA MCM2

OBJETO.

MODULO ABIERTO DE 2 ESTANTES - MCM2. Según detalles en Anexo ETEC-MOB-DE 01

DESCRIPCION:

Biblioteca baja de 0,78m x 1,50m x 0,35m, con estante graduable.

REQUISITOS TECNICOS:

Tapa, laterales y fondo: melamina espesor mínimo 25mm, color a definir por la D.O. Cantos de ABS espesor mínimo 3mm.

Estante: melamina espesor mínimo 25mm, color a definir por la D.O. Cantos de ABS espesor mínimo 3mm. El estante será regulable, deberán proveerse orificios cada 5cm en los laterales.

- BIBLOTECA MCM5

OBJETO.

MODULO ABIERTO DE 5 ESTANTES - MCM5. Según detalles en Anexo ETEC-MOB-DE 02

DESCRIPCION:

Biblioteca alta de 1,88m x 0,85m x 0,35m, con estantes graduables y puertas corredizas.

REQUISITOS TECNICOS:

Tapa, laterales y fondo: melamina espesor mínimo 25mm, color a definir por la D.O. Cantos de ABS espesor mínimo 3mm.

Puertas: corredizas realizadas en Melamina de 25 mm, color a definir por la D.O. Deberá incluirse cerradura.

Estantes: melamina espesor mínimo 25mm, color a definir por la D.O. Cantos de ABS espesor mínimo 3mm. Los estantes serán regulables, deberán proveerse orificios cada 5cm en los laterales.

- ESCRITORIO ME

OBJETO:

MUEBLE ESCRITORIO - ME. Según detalles en Anexo ETEC-MOB-DE 02

DESCRIPCION:

Armario de 0,50m x 4,70m x 0,75m de alto. Cajonera de 0,50m x 0,50m x 0,75m. Mesada con bandeja deslizable para teclado

REQUISITOS TECNICOS:

Mesada: melamina espesor mínimo 25mm, color a definir por la D.O. Cantos de ABS espesor mínimo 3mm.

Patas: melamina espesor mínimo 25mm, color a definir por la D.O. Cantos de ABS espesor mínimo 3mm.

Frentes de cajón: melamina espesor mínimo 25mm, color a definir por la D.O. Cantos de ABS espesor mínimo 3mm.

Fondo: melamina espesor mínimo 20mm, color a definir por la D.O. Cantos de ABS espesor mínimo 3mm.

Herrajes:

    - Guías cajón y porta teclado: metálicas con ruedas de nylon.

    - Tiradores: manijas metálicas acabado cromo mate.

    - Cerradura cajón: tipo tambor.

- ESCRITORIO MP

OBJETO:

MUEBLE PASILLO - MP. Según detalles en Anexo ETEC-MOB-DE 02

DESCRIPCION:

Dos armarios alto de 1,20m x 0,50m x 1,90m de alto. Dos armarios superiores de 1,20 x 0,50m x 0,90m de alto. Banco lateral

REQUISITOS TECNICOS:

Tapa, laterales: melamina espesor mínimo 25mm, color a definir por la D.O. Cantos de ABS espesor mínimo 3mm.

Estante: melamina espesor mínimo 25mm, color a definir por la D.O. Cantos de ABS espesor mínimo 3mm. El estante será regulable, deberán proveerse orificios cada 5cm en los laterales.

Fondo: melamina espesor mínimo 20mm, color a definir por la D.O. Cantos de ABS espesor mínimo 3mm.

Herrajes:

    - Cerradura cajón: tipo tambor.

Banco y patas: melamina espesor mínimo 35mm, color a definir por la D.O.

- LOCKERS L1

OBJETO:

LOCKERS- L1. Según detalles en Anexo ETEC-MOB-DE 02

DESCRIPCION:

Lockers de guardado de 12 compartimientos. Dimensiones 0,78m x 0,52m x 1,83m de alto.

REQUISITOS TECNICOS:

Estructura: construido íntegramente con chapa BWG 20, terminación prepintado al horno, color a definir por la D.O. Interiores libres y puertas sin perforaciones.

Patas: patas sanitarias en chapa BWG 18.

Puertas: construidas con chapa BWG 20, terminación prepintado al horno, color a definir por la D.O.

Sistema de cierre: tipo ojal para candado.

- LOCKERS L2

OBJETO:

LOCKERS- L2. Según detalles en Anexo ETEC-MOB-DE 02

DESCRIPCION:

Lockers de guardado de 6 compartimientos. Dimensiones 0,78m x 0,52m x 1,83m de alto.

REQUISITOS TECNICOS:

Estructura: construido íntegramente con chapa BWG 20, terminación prepintado al horno, color a definir por la D.O. Interiores libres y puertas sin perforaciones.

Patas: patas sanitarias en chapa BWG 18.

Puertas: construidas con chapa BWG 20, terminación prepintado al horno, color a definir por la D.O.

Sistema de cierre: tipo ojal para candado.